МІНІСТЕРСТВО  ОБОРОНИ  УКРАЇНИ

Н А К А З

м. КИЇВ                                      №

Про затвердження Правил державної авіації України з питань підтримання льотної придатності

Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України та з метою впровадження в державній авіації України європейських технічних правил і стандартів щодо льотної придатності авіаційної техніки

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Правила підтримання льотної придатності авіаційної техніки державної авіації (Частина-МВ), що додаються;

Правила схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації (Частина-145В), що додаються;

Правила видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина-66В), що додаються;

Правила схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина-147В), що додаються.

2. Компетентним органом щодо Правил, зазначених у пункті 1 цього наказу, визначити Управління регулювання діяльності державної авіації України.

3. Управлінню регулювання діяльності державної авіації України забезпечити:

1) доведення цього наказу до відома заінтересованих підприємств, організацій та установ, зареєстрованих на території України, що здійснюють розроблення, виготовлення, експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт авіаційної техніки державної авіації, а також організацій з підготовки до технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації;

2) розроблення умов підтримання чинності дії виданих раніше схвалень, та доведення їх до схвалених організацій відповідно до Правил схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації (Частина-145В), затверджених наказом Міністерства оборони України від 04 серпня 2014 року № 495, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2014 року за № 1212/25989.

4. Експлуатантам повітряних суден, які внесені до реєстру державних повітряних суден України, та тимчасово зареєстрованих повітряних суден, які належать до військової техніки, забезпечити повне виконання вимог Правил підтримання льотної придатності авіаційної техніки державної авіації (Частина-МВ).

5. Правила видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина-66В) є обов’язковим до застосування для персоналу з технічного обслуговування та ремонту державних повітряних суден, їх компонентів та обладнання, тимчасово зареєстрованих повітряних суден, які належать до військової техніки, їх компонентів та обладнання.

6. Правила схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина-147В) є обов’язковими до застосування для організацій з підготовки до технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації.

7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 04 серпня 2014 року № 495 “Про затвердження Правил схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації (Частина-145В)”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2014 року за № 1212/25989.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім:

підпункту 2 пункту 3 та пункту 7, які набирають чинності з 
07 листопада 2017 року, але не раніше дня його офіційного опублікування;

пункту 6, який набирає чинності з 01 серпня 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування;

пункту 5, який набирає чинності з 01 січня 2019 року, але не раніше дня його офіційного опублікування;

пункту 4, який набирає чинності з 01 січня 2020 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

генерал армії України                                                                 С. Т. ПОЛТОРАК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства оборони України

№

ПРАВИЛА

підтримання льотної придатності авіаційної техніки державної авіації

(Частина-МВ)

I. Загальні положення

1. Ці Правила встановлюють технічні вимоги для організацій та процедури для компетентного органу щодо підтримання льотної придатності повітряних суден, внесених до реєстру державних повітряних суден України та тимчасово зареєстрованих повітряних суден, які належать до військової техніки, включаючи будь-який компонент, що призначений для встановлення на них.

2. Ці Правила застосовуються до юридичних осіб, що здійснюють підтримання льотної придатності повітряних суден, внесених до реєстру державних повітряних суден України та тимчасово зареєстрованих повітряних суден, які належать до військової техніки, включаючи технічне обслуговування та ремонт, а також компонентів, що призначені для встановлення на такі повітряні судна.

3. Терміни, що вживаються в цих Правилах, мають такі значення:

експлуатуюча організація – військова частина, ремонтне підприємство або організація будь-якої організаційно-правової форми, яка безпосередньо здійснює експлуатацію повітряних суден, зокрема внесених до реєстру державних повітряних суден України та тимчасово зареєстрованих повітряних суден, які належать до військової техніки, та відповідає за їх технічний стан;

льотна придатність типу повітряного судна, авіаційного двигуна, повітряного гвинта – властивість, що визначена та забезпечена нормами, реалізованими в їх конструкції та характеристиках, які дозволяють забезпечувати безпечний політ у межах встановлених експлуатаційних обмежень та визначених методів технічної експлуатації;

підтримання льотної придатності – означає всі процеси, які забезпечують відповідність повітряного судна чинним вимогам з льотної придатності у будь-який час експлуатації та умови для безпечної експлуатації;

ремонт – комплекс операцій для відновлення справного чи працездатного стану та установлених показників авіаційної техніки;

технічне обслуговування – комплекс операцій чи операція підтримання справності чи працездатності авіаційної техніки під час її технічної експлуатації;

уповноважений орган з льотної придатності – структурний підрозділ органу управління авіації центрального органу виконавчої влади та Збройних Сил України, який очолює головний інженер авіації.

M.1

Для цих Правил, визначений Міністерством оборони України компетентний орган має бути для:

здійснення нагляду за підтриманням льотної придатності певного повітряного судна і видачі сертифікатів (військових) перегляду льотної придатності;

здійснення нагляду за організацією з технічного обслуговування та ремонту, як визначено у Підчастині F Розділу А цих Правил;

здійснення нагляду за організацією з управління підтриманням льотної придатності, як визначено у Підчастині G Розділу А цих Правил;

схвалення програм технічного обслуговування та ремонту.

У цих Правилах використані принципи EASA (European Aviation Safety Agency (EASA) – Європейське авіаційне Агентство з безпеки польотів) Part-М – Додатку І (Part-М) до Регламенту Комісії (Commission Regulation (EU)) Європейського Союзу (the European Union) від 26 листопада 2014 року № 1321/2014 та Європейських військових вимог з льотної придатності (European Military Airworthiness Requirements) EMAR М, схвалених 12 жовтня 2015 року Форумом військових органів з льотної придатності (Military Airworthiness Authorities Forum (MAWA Forum)) під егідою Європейського оборонного агентства (European Defence Agency (EDA)).

РОЗДІЛ A. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ПІДЧАСТИНА А. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

M.A.101. Сфера застосування

Цей розділ встановлює заходи, які необхідно вжити для того, щоб льотна придатність була підтримана. Він також визначає умови, яким повинні відповідати організації, що здійснюють управління підтриманням льотної придатності.

ПІДЧАСТИНА B. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

M.A.201. Розподіл обов’язків

(a) Експлуатуюча організація є відповідальною за підтримання льотної придатності повітряного судна і має здійснювати політ за умови, що:

1. повітряне судно підтримано у стані льотної придатності; та

2. будь-яке експлуатаційне та аварійне обладнання встановлено правильно та є придатним для експлуатації або ж на ньому чітко зазначено, що воно є непридатним для експлуатації; та

3. сертифікат (військовий) льотної придатності  та сертифікат (військовий) перегляду льотної придатності є чинним; та

4. технічне обслуговування та ремонт повітряного судна здійснено відповідно до програми технічного обслуговування та ремонту  повітряного судна, як визначено у параграфі M.A.302 цих Правил.

Примітка: Для екземпляра повітряного судна або типів, для яких сертифікат (військовий) льотної придатності або обмежений сертифікат (військовий) льотної придатності не застосовується, дозвіл (військовий) на виконання польотів може бути видано згідно з правилами державної авіації України.

(b) Не застосовується.

(c) Будь-яка організація, що здійснює технічне обслуговування та ремонт, має бути відповідальною за виконані завдання.

(d) Експлуатуюча організація має бути відповідальною за задовільне виконання передпольотного огляду. Цей огляд повинен бути проведений кваліфікованою особою, але його не обов’язково повинна проводити організація з технічного обслуговування та ремонту схвалена відповідно до вимог Правил схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації (Частина-145В)/Part-145 (Додаток ІІ (Part-145) до Регламенту Комісії (Commission Regulation (EU)) Європейського Союзу (the European Union) від 26 листопада 2014 року № 1321/2014 та/або Правил схвалення організацій з технічного обслуговування (Part-145), затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 20 квітня 2010 року № 209, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2010 року за № 591/17886.

(е) Не застосовується.

(f) Не застосовується.

(g) Технічне обслуговування та ремонт з установленням ресурсних показників державного повітряного судна/повітряного судна, яке належить до військової техніки, а також його компонентів має бути здійснено організацією з технічного обслуговування та ремонту схваленою відповідно до вимог Частини-145В.

(h) Експлуатуюча організація є відповідальною за підтримання льотної придатності повітряного судна, що експлуатується нею, і має:

1. бути схваленою відповідно до вимог Підчастини G Розділу А цих Правил для управління підтриманням льотної придатності повітряного судна, що експлуатується нею; та

2. бути схваленою відповідно до вимог Частини-145В або укласти договір/державний контракт (або через організацію з управління підтриманням льотної придатності/уповноважений орган з льотної придатності, або через уповноваженого державного замовника) з відповідною організацією; та

3. забезпечити додержання вимог пункту (a) цього параграфа.

(i) Не застосовується.

(j) Експлуатуюча організація є відповідальною за надання доступу компетентному органу до організації/повітряного судна для визначення безперервної відповідності вимогам цих Правил.

(k) У відступ від підпункту (h)1 цього параграфа, експлуатуюча організація, що є суб’єктом господарювання та здійснює свою діяльність на умовах повного госпрозрахунку (комерційна діяльність) може укласти договір із схваленою організацією відповідно до вимог Підчастини G Розділу А цих Правил на управління підтриманням льотної придатності ПС, які вона експлуатує. Схвалена організація відповідно до вимог Підчастини G Розділу А цих Правил, що здійснює діяльність в умовах повного фінансування з Державного бюджету України, може отримати завдання від уповноваженого органу з льотної придатності на управління підтриманням льотної придатності ПС, які експлуатує інша експлуатуюча організація.

У цих випадках має бути передбачено письмовий договір/наказ на виконання завдання і організація з управління підтриманням льотної придатності бере на себе відповідальність за виконання цих завдань.

M.A.202. Повідомлення про дефекти

(a) Будь-яка експлуатуюча організація, визначена відповідальною згідно з параграфом M.A.201 цих Правил, має повідомити компетентний орган та усі додаткові  адресати відповідно до вимог національних правил про будь-який виявлений стан ПС чи компонента, що загрожує безпеці польотів.

(b) Експлуатуюча організація має впровадити систему повідомлення про події з метою збору та аналізу таких повідомлень, у тому числі аналізу подій, про які повідомляють відповідно до пункту (a) цього параграфа. Ця процедура має ідентифікувати негативні тенденції, коригувальні дії, які прийняті або мають бути прийнятими експлуатуючою організацією для усунення недоліків, та містить аналіз усієї відомої відповідної інформації про такі події та спосіб поширення такої інформації за потреби.

(c) Звіти надсилаються у порядку, встановленому компетентним органом, і повинні містити всю інформацію, що стосується такого стану та відома експлуатуючої організації.

(d) Не застосовується.

(e) Повідомлення мають надсилатися якомога скоріше, але не пізніше 72 годин з часу виявлення організацією стану, якого стосується звіт.

ПІДЧАСТИНА C. ПІДТРИМАННЯ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

M.A.301. Завдання з підтримання льотної придатності

(a) Підтримання льотної придатності повітряного судна має бути забезпечено шляхом:

1. проведення передпольотних оглядів;

2. усунення відповідно до даних, що наведені у параграфі М.А.304 та/або параграфі М.А.401 цих Правил, якщо застосовно, будь-якого дефекту або пошкодження, що впливає на безпеку експлуатації, враховуючи перелік мінімального обладнання та перелік відхилень конфігурації, якщо застосовні, до типу повітряного судна;

3. виконання всього обсягу робіт з технічного обслуговування та ремонту відповідно до схваленої/затвердженої програми технічного обслуговування та ремонту  повітряного судна, що передбачена параграфом M.A.302 цих Правил;

4. проведення аналізу ефективності, передбаченої параграфом M.A.302 цих Правил, схваленої/затвердженої програми технічного обслуговування та ремонту  ПС;

5. виконання будь-якої застосовної:

(i) директиви льотної придатності;

(ii) експлуатаційної директиви, що впливає на підтримання льотної придатності;

(iii) вимоги щодо продовження або підтримання льотної придатності, визнані компетентним органом/уповноваженим органом з льотної придатності;

(iv) заходів, негайне виконання яких визнано компетентним органом обов’язковим у зв’язку з виникненням проблеми з безпекою;

6. виконання модифікацій і ремонтів відповідно до параграфа M.A.304 цих Правил;

7. впровадження політики проведення необов’язкових модифікацій та/або оглядів/перевірок;

8. проведення контрольних польотів/обльотів після виконання ТОР.

(b) ПС не повинно літати, якщо:

1. підтримання льотної придатності ПС або будь-якого компонента, встановленого на ПС, не відповідає вимогам цих Правил, або

2. ПС не відповідає типовій конструкції, схваленій компетентним органом, або

3. експлуатація ПС здійснювалася з перевищенням обмежень, передбачених схваленим керівництвом з льотної експлуатації чи сертифікатом (військовим) льотної придатності, без застосування відповідних заходів, або

4. з ПС сталася авіаційна подія або інцидент, що вплинуло на льотну придатність ПС, але подальші відповідні дії щодо відновлення льотної придатності не були вжиті, або

5. модифікація або ремонт виконані не у відповідності до вимог параграфа М.А.304 цих Правил.

М.А.302. Програма технічного обслуговування та ремонту повітряних суден

(а) ТОР кожного ПС має виконуватися відповідно до програми ТОР цього ПС.

(b) Організація, відповідальна за виконання та внесення змін до програми ТОР ПС відповідно до вимог параграфа М.А.302 цих Правил, також має відповідальність за подання програми ТОР ПС до компетентного органу/уповноваженого органу з льотної придатності. Програма ТОР ПС та будь-які подальші зміни до неї мають бути схвалені компетентним органом/затверджені уповноваженим органом з льотної придатності.

(с) Не застосовується.

(d) Програма ТОР ПС має встановлювати відповідність:

(і) інструкціям, виданим компетентним органом/уповноваженим органом з льотної придатності;

(іі) інструкціям щодо підтримання льотної придатності, виданим будь-якою організацією, визнаною компетентним органом;

(ііі) додаткових або альтернативних інструкцій, що вже були схвалені відповідно до пункту (b) цього параграфа, запропонованих організацією з управління підтриманням льотної придатності/

уповноваженим органом з льотної придатності, за винятком інтервалів виконання завдань, що стосуються безпеки, на які є посилання у параграфі (е) цієї статті, та які можуть бути збільшені залежно від значних оглядів, що проводяться згідно з пунктом (g) цього параграфа, та лише за умови наявності прямого схвалення відповідно до пункту (b) цього параграфа.

(е) Програма ТОР ПС має містити детальну інформацію щодо всього обсягу робіт з ТОР, включаючи періоди та будь-які особливі завдання, пов’язані з типом та особливостями експлуатації.

(f) Програма ТОР ПС має містити програму надійності, якщо інше не визначено компетентним органом.

(g) Програма ТОР ПС має підлягати періодичним переглядам та відповідно оновлюватись, за необхідності. Ці перегляди мають гарантувати, що програма продовжує бути чинною з урахуванням досвіду експлуатації та інструкцій компетентного органу/уповноваженого органу з льотної придатності, приймаючи до уваги нові та/або модифіковані інструкції з ТОР, видані утримувачами сертифіката типу (військового) та додаткового сертифіката типу (військового) або будь-якою іншою організацією, яка публікує ці дані відповідно до вимог Правил сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника (Частина-21В)/Part-21 (Додаток І (Part-21) до Регламенту Комісії (Commission Regulation (EU)) Європейського Союзу (the European Union) від 03 серпня 2012 року № 748/2012 та/або Авіаційні правила України, Частина-21 “Сертифікація повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника” АПУ-21 (Part-21), затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 17 січня 2014 року № 27 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за № 240/25017).

M.A.303. Директиви льотної придатності

Будь-яка застосовна директива льотної придатності повинна бути виконана відповідно до вимог такої директиви льотної придатності, якщо інше не передбачено компетентним органом/ уповноваженим органом з льотної придатності.

M.A.304. Дані для модифікацій та ремонтів

Пошкодження має бути оцінено та модифікації і ремонти виконані з використанням даних залежно від обставин:

(а) схвалених/затверджених/введених у дію компетентним органом/уповноваженим органом з льотної придатності; або

(b) схвалених/затверджених організацією – розробником, схваленою відповідно до вимог Частини-21В/Part-21; або

(c) Не застосовується.

(d) розроблених організацією, визначеною компетентним органом.

M.A.305. Система запису про підтримання льотної придатності повітряних суден

(a) Після завершення будь-яких робіт з ТОР до системи запису про підтримання льотної придатності ПС має бути внесений запис про відповідний сертифікат передачі до експлуатації, передбачений статтею M.A.801 цих Правил або параграфом 145.А.50 Частини-145В/Part-145. Кожний запис має бути внесений не пізніше ніж через 30 днів після дня виконання ТОР.

(b) Система запису про підтримання льотної придатності ПС має охоплювати записи стосовно ПС, двигуна(ів), гвинта(ів), будь-якого компонента(ів) з обмеженим ресурсом/строком служби залежно від обставин та має містити технічний бортовий журнал ПС/журнал підготовки ПС.

(c) До системи запису про підтримання льотної придатності ПС мають вноситися записи про тип і реєстраційний номер ПС, дату, а також загальний час нальоту, та/або льотні цикли, та/або посадки, та будь-які інші дані, які компетентний орган/уповноважений орган з льотної придатності вважає необхідними залежно від обставин.

(d) Система запису про підтримання льотної придатності ПС має також містити як мінімум відомості про поточний:

1. статус директив льотної придатності та заходів, негайне виконання яких визначено компетентним органом, обов’язковим у зв’язку з виникненням проблеми з безпекою;

2. статус модифікацій та ремонтів;

3. статус виконання програми ТОР ПС;

4. статус компонентів, які мають обмежений ресурс/строк служби;

5. звіт про масу та центрування;

6. перелік відкладених робіт з ТОР;

7. звіт про поопераційний контроль (якщо необхідно).

(e) У додаток до сертифіката дозволеної передачі, Форми 1 EMAR (EMAR Form 1)/Форми 1 EASA (EASA Form 1) або її еквівалента, наступна інформація, що стосується будь-якого встановленого компонента (двигуна, гвинта, модуля двигуна або компонента, який має обмежений ресурс/строк служби), має бути внесена до системи запису про підтримання льотної придатності ПС:

1. дані, що ідентифікують компонент; та

2. тип, серійний номер і реєстраційні знаки ПС, двигуна, гвинта, модуля двигуна чи компонента, який має обмежений ресурс/строк служби, на якому було встановлено конкретний компонент, а також разом з посиланням на встановлення та зняття компонента; та

3. дата, а також загальний час нальоту, та/або льотні цикли, та/або посадки, та/або календарний показник, та/або будь-які інші встановлені експлуатаційні показники витратних частин/матеріалів, залежно від обставин, для конкретного компонента;

4. поточні дані стосовно компонента, передбачені пунктом (d) цього параграфа.

(f) Організація, відповідальна за управління підтриманням льотної придатності відповідно до Підчастини B Розділу A цих Правил, має контролювати записи, що зазначені у цьому розділі, та надавати ці записи компетентному органу/уповноваженому органу з льотної придатності за вимогою.

(g) Усі записи, що виконуються в  системі запису про підтримання льотної придатності ПС мають бути чіткими і точними. У разі необхідності виправити запис виправлення повинно вноситись таким чином, щоб первинний запис було добре видно.

(h) Експлуатуюча організація має забезпечити впровадження системи зберігання таких записів протягом визначених строків:

1. усі детальні записи з ТОР ПС та будь-якого встановленого на ньому компонента, що має обмежений ресурс/строк служби, до того часу, коли інформація, яка в них міститься, не буде замінена еквівалентною за обсягом та предметом новою інформацією, але не менше 36 місяців після того, як ПС чи компонент були передані до експлуатації; та

2. загальний час експлуатації (години, календарний показник, цикли, посадки або будь-які інші встановлені експлуатаційні показники витратних частин/матеріалів) ПС і всіх компонентів, що мають обмежений ресурс/строк служби, – принаймні протягом 12 місяців після того, як ПС або компонент назавжди було знято з експлуатації; та

3. час експлуатації (години, календарний показник, льотні цикли та/або посадки або будь-які інші встановлені експлуатаційні показники витратних частин/матеріалів), залежно від обставин, після останнього планового ТОР компонента, що має обмежений ресурс/строк служби, – доки це планове ТОР компонента не було замінено іншим плановим ТОР, аналогічним за обсягом і предметом робіт; та

4. поточний статус виконання усіх програмних завдань з ТОР, що відповідають програмі ТОР ПС, може бути встановлено, – принаймні доки заплановане завдання з ТОР ПС або компонента не було виконано повторно; та

5. поточний статус виконання директив льотної придатності, застосовних до ПС і компонентів, – принаймні протягом 12 місяців після того, як ПС або компонент назавжди було знято з експлуатації; та

6. подробиці щодо всіх модифікацій та ремонтів ПС, двигуна(ів), гвинта(ів) та будь-якого іншого компонента, що має суттєвий вплив на безпеку польотів, – принаймні протягом 12 місяців після того, як їх було знято з експлуатації.

M.A.306. Технічний бортовий журнал ПС

(a) Додатково до вимог параграфа M.A.305 цих Правил, експлуатуюча організація має використовувати технічний бортовий журнал ПС, який містить таку інформацію для кожного ПС:

1. інформацію щодо кожного польоту, яка необхідна, щоб гарантувати підтримання безпеки польотів; та

2. поточний сертифікат передачі до експлуатації ПС; та

3. поточну заяву щодо ТОР, стосовно планового та позапланового ТОР ПС, що має бути виконано наступним, за винятком випадків, коли компетентний орган/уповноважений орган з льотної придатності може погодити зберігання заяви щодо ТОР в будь-якому іншому місці; та

4. всі існуючі відкладені дефекти, які впливають на експлуатацію ПС; та

5. будь-які необхідні керівні інструкції щодо домовленостей з підтримки ТОР.

(b) Технічний бортовий журнал ПС і будь-які подальші зміни до нього мають бути схвалені компетентним органом/затверджені уповноваженим органом з льотної придатності.

(c) Експлуатуюча організація має забезпечити зберігання технічного бортового журналу ПС протягом 36 місяців після внесення останнього запису.

M.A.307. Передача записів про підтримання льотної придатності ПС

(a) Якщо ПС назавжди передано від однієї експлуатуючої організації до іншої, експлуатуюча організація має забезпечити, що записи системи запису про підтримання льотної придатності ПС, визначені параграфом M.A.305 цих Правил, також передані. Визначені для зберігання записів строки мають продовжувати застосовуватися до нової експлуатуючої організації.

(b) У тому разі, коли експлуатуюча організація на підставі наказу/договору передає/доручає виконання завдань з управління підтриманням льотної придатності зовнішній організації з управління підтриманням льотної придатності, вона має забезпечити передачу записів системи запису про підтримання льотної придатності ПС, визначених параграфом M.A.305 цих Правил, цій організації з управління підтриманням льотної придатності.

(c) Переміщено до пункту (a) цього параграфа.

ПІДЧАСТИНА D. СТАНДАРТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ

M.A.401. Дані для ТОР

(a) Організація, що виконує ТОР ПС, має мати доступ та використовувати тільки застосовні, чинні дані для ТОР під час його виконання, включаючи модифікації та ремонти.

(b) Для цілей цих Правил застосовними даними для ТОР є:

1. будь-яка застосовна вимога, процедура, стандарт або інформація, видані уповноваженим органом з льотної придатності або компетентним органом,

2. будь-яка застосовна директива льотної придатності,

3. застосовні інструкції щодо підтримання льотної придатності, видані утримувачами сертифіката типу (військового), утримувачами додаткового сертифіката типу (військового) та будь-якою іншою організацією, яка опубліковує ці дані відповідно до Частини-21В/Part-21,

4. будь-які застосовні дані, видані відповідно до пункту (d) параграфа 145.A.45 Частини-145В/Part-145.

(c) Організація, що виконує ТОР ПС, має забезпечити, щоб всі застосовні дані для ТОР були чинними та постійно доступними для використання в разі необхідності. Ця організація має запровадити для використання систему робочих карток чи листів і повинна або вносити точні дані для ТОР у такі робочі картки чи листи, або робити точні посилання на конкретне(і) завдання з ТОР, що містяться у таких даних для ТОР.

M.A.402. Виконання ТОР

(a) Усі роботи з ТОР мають виконуватися кваліфікованим персоналом із застосуванням методів, технічних прийомів, стандартів та інструкцій, що визначені у параграфі M.A.401. Крім того, після виконання кожного завдання з ТОР, яке є важливим для безпеки польотів, має бути проведена незалежна перевірка, якщо інше не передбачено вимогами Частини-145В/Part-145 або не погоджено компетентним органом/уповноваженим органом з льотної придатності.

(b) Усі роботи з ТОР мають виконуватися з використанням інструментів, обладнання та матеріалів, визначених параграфом M.A.401 цих Правил, якщо інше не передбачено вимогами Частини-145В/Part-145. У разі необхідності, інструменти та обладнання мають проходити контроль і калібрування з метою приведення у відповідність до чинного стандарту.

(c) Зона, у якій виконуються роботи з ТОР, має бути добре облаштована та очищена від сміття та бруду.

(d) Усі роботи з ТОР повинні виконуватися з додержанням усіх обмежень зовнішнього середовища, визначених параграфом M.A.401 цих Правил.

(e) У разі виникнення несприятливих погодних умов або у разі тривалого ТОР повинні використовуватися належні приміщення.

(f) Після завершення всіх робіт з ТОР необхідно провести загальну перевірку з метою вилучення з ПС чи компонента всіх інструментів, обладнання та будь-яких інших сторонніх частин і матеріалів, а також з метою встановлення на своє місце всіх панелей доступу, що були зняті.

M.A.403. Дефекти повітряного судна

(a) Будь-який дефект ПС, що серйозно загрожує безпеці польотів, має бути усунений до наступного польоту.

(b) Рішення про те, чи серйозно загрожує дефект ПС безпеці польотів, та про те, коли та яка дія з усунення має бути виконана до наступного польоту, а яке усунення дефекту може бути відкладене, приймає лише уповноважений персонал, який засвідчує ТОР відповідно до підпунктів (b) 1 та (b) 2 параграфа M.A.801, пунктів (с) та (d) параграфа М.А.801 цих Правил, або Частини-145В/Part-145, використовуючи параграф M.A.401 цих Правил. Це правило не застосовується у тому разі, коли:

1. пілот/командир екіпажу використовує схвалений мінімальний перелік обладнання, що визначений уповноваженим органом з льотної придатності/компетентним органом як обов’язковий; або

2. дефекти ПС визначені уповноваженим органом з льотної придатності/компетентним органом як прийнятні.

(c) Будь-який дефект ПС, що серйозно не загрожує безпеці польотів, має бути усунений якомога скоріше після дати, коли цей дефект ПС було виявлено вперше, і у межах, визначених у даних для ТОР.

(d) Будь-який дефект, що не був усунений до польоту, має бути записаний, якщо застосовано, у системі запису про підтримання льотної придатності ПС відповідно до вимог параграфа M.A.305 цих Правил або у технічному бортовому журналі ПС експлуатуючої організації відповідно до вимог параграфа M.A.306 цих Правил.

ПІДЧАСТИНА E. КОМПОНЕНТИ

M.A.501. Встановлення

(a) Забороняється встановлення компонента, який перебуває у незадовільному стані, не був належним чином переданий до експлуатації з використанням Форми 1 EMAR (EMAR Form 1)/Форми 1 EASA (EASA Form 1) або її еквівалента і не був промаркований відповідно до вимог Підчастини Q Частини-21В/Part-21, якщо інше не передбачено у Частині-21В/Part-21, Частині-145В/Part-145 або у Підчастині F Розділу А цих Правил.

(b) До встановлення компонента на ПС схвалена організація з ТОР має забезпечити можливість встановлення цього конкретного компонента у тому разі, коли можуть бути застосовними різні модифікації та/або конфігурації, передбачені директивами льотної придатності.

(c) Стандартні частини мають встановлюватися на ПС або компоненти лише у тому разі, коли дані для ТОР визначають конкретну стандартну частину. Стандартні частини мають бути встановлені лише за наявності доказів відповідності, які можна простежити аж до застосовного стандарту.

(d) Матеріал, що є сировиною чи витратним матеріалом, має використовуватися на ПС чи компоненті лише у тому разі, коли виробник ПС чи компонента зазначає це у відповідних даних для ТОР або якщо це передбачено Частиною-145В/Part-145. Такий матеріал має використовуватися лише у тому разі, коли він відповідає умовам необхідних специфікацій і може бути належним чином відстежений. Усі матеріали повинні супроводжуватися документацією, з якої чітко прослідковується, що вона стосується конкретного матеріалу, і яка містить заяву про відповідність специфікації, а також вказує на виробника та постачальника.

M.A.502. Технічне обслуговування та ремонт компонентів

(a) ТОР компонентів має виконуватися організаціями з ТОР, схваленими належним чином відповідно до вимог Підчастини F Розділу А цих Правил або Частини-145В/Part-145.

(b) Частково обмежуючи дію пункту (а) цього параграфа, виконання ТОР компонента відповідно до даних для ТОР ПС або, якщо погоджено з компетентним органом, відповідно до даних для ТОР компонента може здійснюватися організацією з категорією А, що схвалена відповідно до вимог Підчастини F Розділу А цих Правил або Частини-145В/Part-145, так само, як і персоналом, що засвідчує ТОР, визначеним у підпункті (b)2 параграфа М.А.801 цих Правил, тільки у випадку, коли такі компоненти встановлено на ПС. Тим не менш, така організація або персонал, що засвідчує ТОР, може тимчасово зняти цей компонент для виконання ТОР, щоб покращити доступ до компонента, за винятком, коли таке зняття призводить до необхідності виконання додаткового ТОР, що не прийнятно для умов цього пункту. ТОР компонентів, що виконується відповідно до цього пункту, не надає права видачі Форми 1 EMAR (EMAR Form 1) та має бути віднесено до вимог передачі ПС до експлуатації, що визначені у параграфі М.А.801 цих Правил.

(с) Частково обмежуючи дію пункту (а) цього параграфа, виконання ТОР компонента двигуна/допоміжної силової установки (далі – ДСУ) відповідно до даних для ТОР двигуна/ДСУ або, якщо погоджено компетентним органом, відповідно до даних для ТОР компонента може здійснюватися організацією з категорією В, що схвалена відповідно до вимог Підчастини F Розділу А цих Правил або Частини-145В/Part-145, доки такі компоненти встановлені на двигун/ДСУ. Організація, що має категорію B, може тимчасово зняти цей компонент для виконання ТОР, щоб покращити доступ до компонента, за винятком, коли таке зняття призводить до необхідності виконання додаткового ТОР, що не прийнятно для умов цього пункту.

(d) Не застосовується.

(e) Не застосовується.

M.A.503. Компоненти, що мають обмежений ресурс/строк служби

(a) Встановлені компоненти, що мають обмежений ресурс/строк служби, не мають перевищувати встановленого ресурсу/строку служби, зазначеного у схваленій програмі ТОР ПС та директивах льотної придатності, за винятком визначеного у пункті M.A.504(c) цих Правил.

(b) Встановлений ресурс визначається у годинах польоту, посадках або циклах, залежно від обставин. Встановлений строк служби визначається у календарному часі.

(c) Наприкінці встановленого ресурсу/строку служби компоненти повинні бути зняті з ПС для проведення ТОР або для виведення з експлуатації у разі закінчення сертифікованого ресурсу/строку служби компонентів.

M.A.504. Контроль за компонентами, непридатними до експлуатації

(a) Компонент має вважатися непридатним до експлуатації у разі виникнення будь-якої з таких обставин:

1. закінчення обмеженого ресурсу/строку служби, визначеного в програмі ТОР ПС;

2. невідповідності вимогам застосовних директив льотної придатності та іншим вимогам щодо підтримання льотної придатності, що визначені як обов’язкові компетентним органом/уповноваженим органом з льотної придатності;

3. відсутність даних, необхідних для визначення статусу льотної придатності або придатності для встановлення;

4. наявність дефектів або несправностей;

5. потрапляння в інцидент або авіаційну подію, що може вплинути на його придатність до експлуатації.

(b) Компоненти, непридатні до експлуатації, мають бути ідентифіковані та зберігатися у безпечному місці під контролем схваленої організації з ТОР до прийняття рішення щодо майбутнього статусу таких компонентів.

(c) Компоненти, що досягли сертифікованого ресурсу/строку служби або мають дефект, що не підлягає ремонту, мають бути класифіковані як непридатні до експлуатації та не мають знову потрапити в систему поставки компонентів, якщо сертифіковані ресурси/строки служби не були збільшені/продовжені або спосіб їх ремонту не був схвалений відповідно до вимог параграфа M.A.304 цих Правил.

(d) Організація, відповідальна за виконання вимог цих Правил, у разі наявності не відновлюваних компонентів, зазначених у пункті (c) цього параграфа, має:

1. зберігати такий компонент у місці, визначеному пунктом (b) цього параграфа, або

2. забезпечити пошкодження компонента у спосіб, що унеможливлює економічну доцільність його відновлення чи ремонту, до відмови від такого компонента.

(e) Незалежно від положень пункту (d) цього параграфа організація, відповідальна за виконання вимог цих Правил, може, не пошкоджуючи компоненти, що класифіковані як непридатні до експлуатації, передати їх іншій організації для проведення навчань або досліджень.

ПІДЧАСТИНА F. ОРГАНІЗАЦІЯ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ

M.A.601. Сфера застосування

Ця під частина встановлює вимоги, яким має відповідати організація, щоб подавати на отримання або продовження схвалення на виконання ТОР ПС і компонентів, що не зазначені у пункті M.A.201(g) цих Правил.

M.A.602. Заявка

Заявка на видачу або зміну схвалення організації з ТОР має подаватися за формою та у порядку, встановленому компетентним органом.

М.А.603. Обсяг схвалення

(a) Організація, діяльність якої підконтрольна згідно з положеннями цієї підчастини, має отримати схвалення компетентного органу. У додатку 5 до цих Правил наведена форма сертифіката схвалення організації з ТОР.

(b) Зазначене у параграфі M.A.604 цих Правил керівництво організації з ТОР має визначати обсяг робіт щодо яких видається схвалення. У додатку4 до цих Правил визначені всі можливі класи та рейтинги, що використовуються для схвалення організацій з ТОР, посилаючись на Підчастину F цих Правил та Частини-145В.

(с) Схвалена організація з ТОР може здійснювати виробництво відповідно до даних для ТОР обмеженої номенклатури частин, які використовуються при проведенні робіт в межах власного виробництва, про що зазначається в керівництві організації з ТОР.

M.A.604. Керівництво організації з ТОР

(a) Організація з ТОР має подати керівництво, що містить таку інформацію:

1. заяву, підписану відповідальним керівником, що підтверджує намір організації постійно працювати відповідно до вимог цих Правил і керівництва;

2. обсяг робіт організації,

3. посаду(и) та прізвище(а) особи(осіб), визначеної(их) у пункті (b) параграфа M.A.606 цих Правил,

4. структуру організації із зазначенням підпорядкованості та відповідальності між особами, призначеними відповідно до пункту (b) параграфа M.A.606 цих Правил,

5. перелік персоналу, який засвідчує ТОР, із їх обсягом схвалення,

6. перелік місць розташування, де виконується ТОР, разом з наданням загального опису виробничих об’єктів (приміщень та площ),

7. процедури, що визначають порядок забезпечення організацією з ТОР дотримання вимог цих Правил,

8. процедуру (процедури) внесення змін до керівництва організації з ТОР.

(b) Керівництво організації з ТОР, а також зміни до нього мають бути схваленими компетентним органом.

(c) Незалежно від положень пункту (b) цього параграфа незначні зміни до керівництва можуть погоджуватися за відповідною процедурою (надалі називається непрямим схваленням).

M.A.605. Виробничі об’єкти

Організація має гарантувати, що:

(a) Виробничих об’єктів достатньо для усіх запланованих видів робіт, спеціалізовані майстерні й бокси, належним чином ізольовані для забезпечення захисту від забруднення та впливу навколишнього середовища.

(b) Офісне приміщення забезпечено для організації всієї запланованої роботи, включаючи, зокрема, ведення записів з ТОР.

(c) До об’єктів для зберігання (складські приміщення) компонентів, обладнання, інструментів та матеріалів забезпечено обмежений доступ. Умови зберігання мають забезпечувати відокремлення компонентів та матеріалів, не придатних до експлуатації, від усіх інших компонентів, матеріалів, обладнання та інструментів. Умови зберігання мають відповідати інструкціям виробників, а доступ має бути лише для уповноваженого персоналу.

M.A.606. Вимоги до персоналу

(a) Організація має призначити відповідального керівника, на якого покладаються корпоративні повноваження щодо забезпечення фінансування та виконання необхідного ТОР відповідно до стандартів, передбачених цими Правилами.

У разі, якщо організація, не є суб’єктом господарювання, що здійснює свою діяльність на умовах повного госпрозрахунку (комерційна діяльність), та здійснює діяльність в умовах повного фінансування з Державного бюджету України, питання призначення відповідального керівника,  забезпечення фінансування для виконання всієї діяльності з ТОР відповідно до вимог цих Правил покладається на керівника організації та/або його вищого керівництва за підлеглістю. У цьому випадку на відповідального керівника покладаються функціональні повноваження щодо виконання всієї діяльності з ТОР відповідно до вимог цих Правил.

(b) Організація має призначити особу або групу осіб, до обов’язків яких входить забезпечення відповідності організації вимогам цієї під частини. Ця особа(и) має(ють) підпорядковуватися безпосередньо відповідальному керівнику.

(c) Усі особи, визначені у пункті (b) цього параграфа, мають бути спроможними показати наявність необхідних знань, освіти та відповідного досвіду щодо виконання ТОР ПС та/або компонентів.

(d) Організація повинна мати відповідний персонал, розрахований на виконання звичайного очікуваного обсягу робіт відповідно до програм ТОР ПС/договорів. Використання тимчасового персоналу на умовах субпідряду допускається в разі перевищення звичайного очікуваного обсягу робіт відповідно до програм ТОР ПС/договорів, і лише для того персоналу, який не видає сертифікат передачі до експлуатації.

(e) Кваліфікація всього персоналу, що залучений до ТОР, має бути підтверджена та записана.

(f) Персонал, який виконує спеціалізовані роботи, такі як зварювання, неруйнівний контроль/інспекції, крім оцінки колірного контрасту, має бути кваліфікований відповідно до чинного стандарту.

(g) Організація з ТОР має працевлаштувати достатню кількість персоналу, який засвідчує ТОР, для видачі відповідно до параграфів M.A.612 та M.A.613 цих Правил сертифікатів передачі до експлуатації ПС та компонентів. Цей персонал має відповідати вимогам Правил видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина-66В)/Part-66 (Додаток ІІІ (Part-66) до Регламенту Комісії (EU) Європейського Союзу від 26 листопада 2014 року № 1321/2014 та/або Правила видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування повітряних суден (Part-66),  затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 27 липня 2011 року № 238 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2011 року за № 987/19725).

(h) Частково обмежуючи дію пункту (g) цього параграфа, організація може використовувати персонал, який засвідчує ТОР, кваліфікований відповідно до наведених нижче положень, при наданні підтримки з ТОР експлуатуючим організаціям, за умови схвалення відповідних процедур у керівництві організації з ТОР:

1. Для виконання повторюваної передпольотної директиви льотної придатності, в якій зазначено, що екіпаж ПС може виконувати таку директиву льотної придатності, організація може видати командирові ПС обмежене повноваження персоналу, який засвідчує ТОР на підставі чинного свідоцтва льотного екіпажу, яке засвідчує, що організація гарантує наявність достатньої практичної підготовки даної особи для виконання директиви льотної придатності відповідно до стандарту;

2. Якщо ПС експлуатується поза межами баз із підтримкою ТОР, організація може видати командирові ПС обмежене повноваження персоналу, який засвідчує ТОР, на підставі чинного свідоцтва льотного екіпажу, яке засвідчує, що організація гарантує наявність достатньої практичної підготовки даної особи для виконання завдань відповідно до стандарту.

M.A.607. Персонал, який засвідчує ТОР

(a) Крім вимог, передбачених пунктом (g) параграфа M.A.606 цих Правил, персонал, який засвідчує ТОР, може виконувати свої повноваження лише у тому разі, коли організація пересвідчилась, що:

1. персонал, який засвідчує ТОР, може продемонструвати свою відповідність вимогам пункту 66.A.20(b) Частини-66В/Part-66, за винятком, коли Частина-66В/Part-66 посилається на відповідне законодавство, – у такому випадку персонал має відповідати вимогам такого законодавства;

2. персонал, який засвідчує ТОР, має достатнє розуміння відповідного ПС та/або компонента(ів) ПС, що підлягає ТОР відповідно до процедури організації.

(b) У наступних непередбачуваних випадках, коли ПС приземлилося у місцях, що не належать до головних баз, де немає відповідного персоналу, який засвідчує ТОР, організація, якій доручається (в тому числі згідно з договором) виконання ТОР, може видати разове сертифікаційне повноваження:

1. одному зі своїх працівників, який має кваліфікацію на тип ПС, схожий за технологією, конструкцією та системами; або

2. будь-якій особі, що має досвід роботи з ТОР ПС не менше ніж 3 роки і чинне відповідно до Частини-66В/Part-66 свідоцтво на виконання ТОР ПС типу, що потребує засвідчення ТОР, за умови відсутності у згаданому місці організації, яка належним чином схвалена відповідно до вимог цих Правил, і за умови, що організація, якій згідно з договором доручається виконання ТОР, отримує та зберігає документи про досвід та свідоцтва зазначеної особи.

Усі подібні випадки повинні бути повідомлені уповноваженому органу з льотної придатності та компетентному органу протягом семи днів після видачі такого сертифікаційного повноваження. Схвалена організація з ТОР, що видає разове сертифікаційне повноваження, має гарантувати, що таке ТОР, яке може вплинути на безпеку польотів, буде повторно перевірено.

(с) Схвалена організація з ТОР має вести детальні записи щодо персоналу, який засвідчує ТОР, а також зберігати поточний список всього персоналу, який засвідчує ТОР, разом з переліком їх повноважень як частину керівництва організації з ТОР відповідно до вимог підпункту M.A.604(а)5 цих Правил.

M.A.608. Компоненти, обладнання та інструменти

(a) Організація має:

1. зберігати обладнання та інструменти, зазначені у даних для ТОР, що визначені параграфом M.A.609 цих Правил, або підтверджені як еквіваленти, перелік яких знаходиться у керівництві організації з ТОР, як таких, що є необхідними для проведення повсякденного ТОР у межах обсягу схвалення; та

2. підтвердити наявність доступу до будь-якого іншого обладнання та інструментів, що використовуються лише час від часу.

(b) Інструменти та обладнання мають бути проконтрольовані та відкалібровані відповідно до офіційно визнаного стандарту. Організація має вести записи про такі калібрування і використані стандарти.

(c) Організація має здійснювати контроль, класифікацію та належне відокремлення усіх компонентів, що до неї надходять.

M.A.609. Дані для ТОР

При виконанні ТОР, включаючи модифікації, схвалена організація з ТОР має зберігати та використовувати застосовні поточні дані для ТОР, визначені у параграфі M.A.401 цих Правил.

У тому разі, коли дані для ТОР надаються замовником, необхідно мати такі дані лише під час виконання роботи.

M.A.610. Замовлення на проведення робіт з ТОР

Перед тим, як розпочати ТОР, організація з ТОР та організація-замовник мають чітко погодити обсяг виконуваних робіт шляхом складання письмового замовлення на проведення робіт з ТОР.

M.A.611. Стандарти ТОР

Весь обсяг робіт з ТОР має виконуватися відповідно до вимог Підчастини D Розділу A цих Правил.

M.A.612. Сертифікат передачі до експлуатації ПС

Після завершення усього необхідного обсягу робіт з ТОР ПС відповідно до вимог цієї підчастини має бути виданий сертифікат передачі до експлуатації ПС відповідно до параграфа M.A.801 цих Правил.

M.A.613. Сертифікат передачі до експлуатації компонента

(а) Після завершення всього необхідного ТОР компонента відповідно до вимог цієї підчастини має бути виданий сертифікат передачі до експлуатації компонента відповідно до параграфа M.A.802. Форма 1 EMAR (EMAR Form 1) має бути видана, окрім тих компонентів, обслуговування яких виконано відповідно до пунктів M.A.502(b) та M.A.502(d) цих Правил, а також тих компонентів, що виготовлені відповідно до вимог пункту M.A.603(c) цих Правил.

(b) Сертифікат передачі до експлуатації компонента Форма 1 EMAR (EMAR Form 1) може бути складений з використанням комп’ютерної бази даних.

M.A.614. Записи з ТОР

(a) Схвалена організація з ТОР має записувати всі деталі виконаних робіт з ТОР. Записи, необхідні для підтвердження виконання всіх вимог щодо видачі сертифіката передачі до експлуатації, включаючи документи про передачу до експлуатації, оформлені субпідрядниками, мають бути збережені.

(b) Схвалена організація з ТОР має передати копію кожного сертифіката передачі до експлуатації експлуатуючій організації разом із копією будь-яких даних про  індивідуальні ремонти/модифікації, які використовувалися під час проведення ремонтів/модифікацій.

(с) Схвалена організація з ТОР має зберігати копії усіх детальних записів з ТОР та всіх пов’язаних з ним даних для ТОР не менше протягом трьох років після того, як ПС або компонент ПС, на якому проводилися роботи, було передано зі схваленої організації з ТОР.

1. Записи, про які йдеться у цьому пункті, мають  зберігатись у спосіб, що гарантує захист від пошкодження, зміни чи викрадення.

2. Весь обсяг комп’ютерних файлів, що забезпечує резервування, має зберігатися окремо від робочих екземплярів, в середовищі, у якому забезпечується їх збереження у належному стані.

3. У діяльності схваленої організації з ТОР усі записи з ТОР за останні три роки, що перебувають на зберіганні, мають бути передані останній організації, що експлуатувала відповідне ПС чи компонент або підлягають зберіганню у спосіб, визначений уповноваженим органом з льотної придатності або компетентним органом.

M.A.615. Привілеї організації

Організація з ТОР, схвалена відповідно до вимог Підчастини F Розділу А цих Правил, може:

(а) виконувати ТОР будь-якого ПС та/або компонента, на який поширюється отримане нею схвалення, у місцях, визначених у сертифікаті схвалення та керівництві організації з ТОР.

(b) організовувати виконання спеціальних робіт під наглядом організації з ТОР в іншій організації, що має відповідну кваліфікацію, за умови безпосереднього схвалення компетентним органом відповідних процедур, визначених у керівництві організації з ТОР.

(с) здійснювати ТОР будь-якого ПС та/або будь-якого компонента, на які поширюється отримане нею схвалення, у будь-якому місці, якщо потреба в такому ТОР виникне внаслідок непридатності ПС до експлуатації або через необхідність підтримання разового обслуговування відповідно до умов, визначених в керівництві організації з ТОР.

(d) видавати сертифікати передачі до експлуатації після завершення ТОР відповідно до параграфів M.A.612 або M.A.613 цих Правил.

M.A.616. Внутрішні перевірки організації

З метою забезпечення виконання схваленою організацією з ТОР вимог цієї підчастини організація має проводити регулярні внутрішні перевірки.

M.A.617. Зміни у схваленій організації з ТОР

З метою забезпечення можливості компетентному органу визначити стан підтримання відповідності вимогам цих Правил схвалена організація з ТОР має повідомляти про всі наміри щодо проведення будь-яких із зазначених нижче змін до їх впровадження:

1. найменування організації;

2. місцезнаходження організації;

3. додаткових місць розташування організації;

4. відповідального керівника;

5. будь-якої з осіб, зазначених у пункті (b) параграфа M.A.606 цих Правил;

6. виробничих об’єктів, обладнання, інструментів, матеріалів, процедур, сфери діяльності та персоналу, який засвідчує ТОР, якщо вони можуть впливати на чинність схвалення.

Якщо запропоновані зміни складу персоналу не були заздалегіть відомі керівництву, про такі зміни необхідно повідомляти за першої можливості.

M.A.618. Підтримання схвалення

(a) Схвалення надається на необмежений строк і має залишатися чинним за умови, що:

1. організація і надалі відповідає вимогам цих Правил відповідно до положень, пов’язаних з опрацюванням недоліків, як зазначено в параграфі M.A.619 цих Правил, та

2. компетентному органу надано доступ до організації з метою перевірки безперервності відповідності вимогам цих Правил,

3. схвалення не було припинено або анульовано;

(b) У разі припинення або анулювання схвалення сертифікат підлягає поверненню компетентному органові.

M.A.619. Недоліки

(a) Недоліком рівня 1 є будь-яка істотна невідповідність вимогам цих Правил, яка знижує стандарт безпеки і становить серйозну загрозу безпеці польотів.

(b) Недоліком рівня 2 є будь-яка невідповідність вимогам цих Правил, яка може знизити стандарт безпеки та ймовірно становить загрозу безпеці польотів.

(c) Після отримання повідомлення про невідповідності згідно із параграфом M.B.605 цих Правил утримувач схвалення організації з ТОР має розробити план коригуючих дій і вжити коригувальних заходів, які задовольнять компетентний орган, протягом періоду, погодженого із цим органом.

ПІДЧАСТИНА G. ОРГАНІЗАЦІЯ З УПРАВЛІННЯ ПІДТРИМАННЯМ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

M.A.701. Сфера застосування

Ця під частина встановлює вимоги, яким має відповідати організація з метою отримання або подовження схвалення на управління підтриманням льотної придатності ПС.

M.A.702. Заявка

(a) Заявка на видачу або зміну схвалення організації з управління підтриманням льотної придатності має бути зроблена за формою та у порядку, встановленому компетентним органом.

(b) Заявка має містити такі документи:

1. керівництво з управління підтриманням льотної придатності, та

2. програму з ТОР ПС експлуатуючої організації, та

3. технічний бортовий журнал ПС, та

4. у разі необхідності, технічну(і) специфікацію(ї) договору(ів)/завдань на ТОР згідно з пунктом М.А.708(с) цих Правил із схваленою(ими) відповідно до Частини-145В/Part-145 організацією(ями), та

5. будь-яка додаткова документація, що вимагається компетентним органом.

M.A.703. Обсяг схвалення

(a) Схвалення вказується в сертифікаті (Форма 14 EMAR (EMAR Form 14)), що видається компетентним органом відповідно до додатка 6 до цих Правил.

(b) Не застосовується.

(с) Обсяг робіт, що передбачений схваленням, має бути визначений у керівництві з управління підтриманням льотної придатності відповідно до параграфа М.А.704 цих Правил.

M.A.704. Керівництво з управління підтриманням льотної придатності

(a) Організація з управління підтриманням льотної придатності має підготувати керівництво з управління підтриманням льотної придатності, що містить таку інформацію:

1. заяву, підписану відповідальним керівником, що підтверджує намір організації постійно працювати відповідно до вимог цих Правил і керівництва; та

2. обсяг робіт організації; та

3. посаду(и) та прізвище(а) особи (осіб), визначеної(их) у пунктах (а), (c), (d) та (і) параграфа M.A.706 цих Правил; та

4. структуру організації із зазначенням підпорядкованості та відповідальності між особами, призначеними відповідно до пунктів (а), (c), (d) та (і) параграфа M.A.706 цих Правил; та

5. список визначеного параграфом M.A.707 цих Правил персоналу з перегляду льотної придатності; та

6. загальний опис та місця розташування виробничих об’єктів; та

7. процедури, що визначають, як організація з управління підтриманням льотної придатності забезпечує відповідність вимогам цих Правил; та

8. процедури внесення змін до керівництва з управління підтриманням льотної придатності; та

9. перелік схвалених програм ТОР ПС (дивись параграф М.А.302 цих Правил); та

10. перелік усіх підрядників/організацій, яким надано завдання (де застосовно); та

11. найменування всіх експлуатуючих організацій, яким організація з управління підтриманням льотної придатності надає підтримку діяльності (де застосовно).

(b) Керівництво з управління підтриманням льотної придатності та зміни до нього мають бути схваленими компетентним органом.

(с) Незалежно від положень пункту (b) цього параграфа незначні зміни до керівництва з управління підтриманням льотної придатності можуть бути схвалені побічно за процедурою непрямого схвалення. Процедура непрямого схвалення має визначати незначні допустимі доповнення, встановлені організацією з управління підтриманням льотної придатності як частина керівництва з управління підтриманням льотної придатності, які мають бути схвалені компетентним органом.

M.A.705. Об’єкти

Організація з управління підтриманням льотної придатності має забезпечити комфортні офісні приміщення з відповідним розташуванням для персоналу, визначеного у параграфі M.A.706 цих Правил.

M.A.706. Вимоги до персоналу

(a) Організація з управління підтриманням льотної придатності має призначити відповідального керівника, на якого покладаються корпоративні повноваження щодо забезпечення фінансування та виконання всієї діяльності з управління підтриманням льотної придатності відповідно до вимог цих Правил.

Там, де організація з управління підтриманням льотної придатності є частиною експлуатуючої організації, відповідальним керівником має бути та сама особа, що має корпоративні повноваження для забезпечення того, щоб всі операції експлуатуючої організації були забезпечені ресурсами і здійснювалися за стандартом, зазначеним у пункті M.A.201(h) цих Правил.

У разі, якщо організація, не є суб’єктом господарювання, що здійснює свою діяльність на умовах повного госпрозрахунку (комерційна діяльність), та здійснює діяльність в умовах повного фінансування з Державного бюджету України, питання призначення відповідального керівника, забезпечення фінансування для виконання всієї діяльності з управління підтриманням льотної придатності відповідно до вимог цих Правил покладається на керівника організації та/або його вищого керівництва за підлеглістю. У цьому випадку на відповідального керівника покладаються функціональні повноваження щодо виконання всієї діяльності з управління підтриманням льотної придатності відповідно до вимог цих Правил.

(b) Не застосовується.

(c) Організація з управління підтриманням льотної придатності має призначити особу або групу осіб, до обов’язків яких входить забезпечення відповідності організації вимогам цієї Підчастини. Ця особа(и) має(ють) підпорядковуватися безпосередньо відповідальному керівнику.

(d) Відповідальний керівник має призначити посадову особу з підтримання льотної придатності. Ця особа забезпечує управління та нагляд за підтриманням льотної придатності відповідно до пункту (c) цього параграфа.

(e) Призначена посадова особа з підтримання льотної придатності, зазначена у пункті (d) цього параграфа, не має бути працевлаштована експлуатуючою організацією за договором з організацією з ТОР, схваленою відповідно до вимог Частини-145В/Part-145, якщо це належним чином не погоджено з компетентним органом.

(f) Організація з управління підтриманням льотної придатності повинна мати достатню кількість належним чином кваліфікованого персоналу для виконання очікуваної роботи.

(g) Усі особи, зазначені у пункті (c) цього параграфа, мають бути спроможними показати наявність необхідних знань, освіти та відповідного досвіду щодо підтримання льотної придатності ПС.

(h) Кваліфікація всього персоналу, який залучений до управління підтриманням льотної придатності, має бути записана.

(i) Для організацій з управління підтриманням льотної придатності, що продовжують дію сертифікатів (військових) перегляду льотної придатності відповідно до вимог підпунктів M.A.711(а)4 та M.A.901(c)2 цих Правил, організація з управління підтриманням льотної придатності має призначати осіб, уповноважених на виконання таких дій, за умови їх погодження компетентним органом.

(j) Організація з управління підтриманням льотної придатності повинна визначити та підтримувати оновленими у керівництві з управління підтриманням льотної придатності посаду(и) та прізвище(а) особи (осіб), які визначені у пунктах M.A.706(a), M.A.706(c) та M.A.706(i) цих Правил.

(k) Організація з управління підтриманням льотної придатності має визначити та контролювати повноваження персоналу, який бере участь в управлінні підтриманням льотної придатності, перегляді льотної придатності та/або аудитах якості відповідно до процедур та стандарту, погоджених компетентним органом.

M.A.707. Персонал з перегляду льотної придатності

(a) Для отримання схвалення щодо виконання перегляду льотної придатності організація з управління підтриманням льотної придатності повинна мати відповідний персонал з перегляду льотної придатності для видачі сертифікатів (військових) з перегляду льотної придатності або рекомендацій, як зазначено у Підчастині I Розділу A цих Правил:

1. Цей персонал має набути:

(i) щонайменше п’ять років досвіду з підтримання льотної придатності, та

(ii) відповідне свідоцтво (військове) з ТОР ПС, передбачене Частиною-66В, або свідоцтво, передбачене Part-66, або авіаційну освіту чи її національний еквівалент, та

(iii) формальне авіаційне навчання з ТОР, та

(iv) досвід роботи в організації на посаді з відповідними обов’язками;

(v) Незважаючи на пункти з (а) до (d) цього параграфа, вимоги, викладені в підпункті M.A.707(а)1(ii) цих Правил, можуть бути замінені п’ятирічним досвідом роботи у сфері підтримання льотної придатності на додаток до вимог, викладених у підпункті M.A.707(а)1(i).

2. Не застосовується.

(b) Персонал з перегляду льотної придатності, запропонований організацією з управління підтриманням льотної придатності, може отримати повноваження від організації з управління підтриманням льотної придатності лише тоді, коли він буде формально прийнятий компетентним органом після успішного проведення перегляду льотної придатності під наглядом.

(с) Організація з управління підтриманням льотної придатності має забезпечити, що персонал з перегляду льотної придатності ПС може показати відповідний сучасний досвід в управлінні підтриманням льотної придатності.

(d) Персонал з перегляду льотної придатності має бути ідентифікований шляхом внесення кожної особи до керівництва з управління підтриманням льотної придатності із зазначенням номера їх авторизації на перегляд льотної придатності.

(e) Організація з управління підтриманням льотної придатності має зберігати записи щодо всього персоналу з перегляду льотної придатності, що мають включати детальну інформацію щодо будь-якої відповідної кваліфікації разом з переліком досвіду з управління підтриманням льотної придатності та наявності підготовки, та копію авторизації (отриманного повноваження). Ці записи мають зберігатися протягом двох років після того, як особа, що входила до складу персоналу з перегляду льотної придатності, звільнилася/переведена з організації з управління підтриманням льотної придатності.

M.A.708. Управління підтриманням льотної придатності

(a) Вся діяльність з управління підтриманням льотної придатності має виконуватися відповідно до вимог Підчастини C Розділу A цих Правил.

(b) Для кожного ПС, для якого виконується управління, організація з управління підтриманням льотної придатності має:

1. мати доступ до використання відповідної чинної програми ТОР ПС, для яких виконується управління,

2. у разі необхідності експлуатуючим організаціям державної авіації:

(i) розробляти та контролювати програму ТОР ПС, для яких виконується управління, включаючи будь-яку застосовну програму надійності, та (ii) подавати на затвердження уповноваженому органу з льотної придатності/схвалення компетентному органу програму ТОР ПС та доповнення до неї, якщо останні не підпадають під процедуру непрямого схвалення. У цьому випадку, процедура непрямого схвалення має бути встановлена ​​ організацією з управління підтриманням льотної придатності, як частина керівництва з управління підтриманням льотної придатності, та має бути схвалена компетентним органом.

3. управляти виконанням модифікацій та ремонтів,

4. забезпечити проведення всього обсягу робіт з ТОР відповідно до програми ТОР ПС та передачу до експлуатації відповідно до Підчастини H Розділу A цих Правил та Частини-145В,

5. забезпечити виконання усіх застосовних директив льотної придатності та експлуатаційних директив компетентного органу, а також директивних та розпорядчих документів уповноваженого органу з льотної придатності, що впливають на підтримання льотної придатності,

6. забезпечити, що всі виявлені або повідомлені дефекти, належним чином усунені схваленою організацією з ТОР,

7. забезпечити, що ТОР здійснюється лише схваленою організацією з ТОР,

8. координувати проведення планового ТОР, застосовність директив льотної придатності, заміну частин з обмеженим ресурсом/строком служби, огляд компонентів та забезпечити належне виконання робіт,

9. виконувати управління та зберігання всіх записів з підтримання льотної придатності,

10. забезпечити, що звіти про масу і центрування відповідають фактичному стану ПС,

11. забезпечити відображення фактичного стану ПС у заяві про виконання поопераційного контролю (якщо застосовно),

12. ініціювати та координувати будь-які необхідні дії та подальшу діяльність, з урахуванням інформації відображеної у звіті про подію.

(c) За наявності договору на ТОР/на виконання завдань із схваленою організацією з ТОР відповідно до Частини-145В/Part-145, мають бути детально визначені функції, зазначені в підпунктах M.A.301(а)2, M.A.301(а)3, M.A.301(а)5, M.A.301(а)6 і M.A.301(а)8 цих Правил, та визначено виконання функцій з якості, що передбачені пунктом M.A.712(b) цих Правил.

M.A.709. Документація

(a) При виконанні завдань з підтримання льотної придатності, передбачених параграфом M.A.708 цих Правил, організація з управління підтриманням льотної придатності повинна мати та використовувати відповідні поточні дані для ТОР відповідно до параграфа M.A.401 цих Правил/параграфа 145.А.45 Частини-145В/Part-145. Ці дані надаються відповідною експлуатуючою організацією/утримувачем сертифікату типу (військового)/будь-якою іншою організацією, визначеною Частиною-21В, у тому числі за умови укладення відповідного договору. У цьому випадку організації з управління підтриманням льотної придатності необхідно тільки мати можливість доступу до таких даних протягом терміну дії договору, окрім випадків, коли інше вимагається параграфом M.A.714 цих Правил.

(b) Не застосовується.

M.A.710. Перегляд льотної придатності

(a) Для того, щоб задовольнити вимоги щодо перегляду льотної придатності ПС, зазначених у параграфі M.A.901 цих Правил, організація з управління підтриманням льотної придатності має провести перегляд записів ПС, щоб переконатися у такому:

1. години нальоту планера, двигуна та гвинта, відповідні льотні цикли та/або посадки, а також будь-які інші дані щодо льотної придатності, що вимагаються компетентним органом/уповноваженим органом з льотної придатності, записані відповідним чином, та

2. керівництво з льотної експлуатації ПС та/або будь-які інші керівництва/інструкції, що вимагаються компетентним органом, застосовно до конфігурації ПС та відповідає статусу останньої ревізії, та

3. виконано весь обсяг обов’язкових робіт з ТОР ПС відповідно до програми ТОР ПС, та

4. усунено або, коли застосовано, відкладено контрольованим чином усі відомі дефекти, та

5. виконано та належним чином записано всі застосовні директиви з льотної придатності, та

6. усі застосовні модифікації та ремонти, виконані на ПС, було зареєстровано та вони відповідають вимогам параграфа М.А.304 цих Правил, та

7. усі компоненти з обмеженим ресурсом/строком служби, встановлені на ПС, належним чином позначено та зареєстровано та не перевищено схвалений/встановлений обмежений ресурс/строк служби, та

8. весь обсяг виконаних робіт з ТОР було передано відповідно до вимог цих Правил/Частини-145В, та

9. поточний звіт про вагу і центрування відповідає конфігурації ПС і є чинним, та

10. ПС відповідає останній ревізії типової конструкції, схваленої компетентним органом/утримувачем сертифіката типу (військового) та/або прийнятої на озброєння (в експлуатацію), та

11. не застосовується,

12. якщо потрібно, поточний поопераційний звіт відповідає конфігурації ПС і є чинним.

Цей перегляд має бути повністю задокументований.

(b) Персонал з перегляду льотної придатності організації з управління підтриманням льотної придатності має проводити фізичний огляд ПС. Для виконання такого огляду персонал з перегляду льотної придатності , що не має відповідної кваліфікації згідно з Частиною-66В/Part-66 та повноваження (авторизацію) відповідно до параграфа 145.А.35 Частини-145В/ Part-145, має отримати допомогу від персоналу з відповідною кваліфікацією/авторизацією.

(c) Шляхом проведення фізичного огляду ПС персонал з перегляду льотної придатності має переконатися, що:

1. всі необхідні маркування та інформаційні табло встановлено належним чином, та

2. ПС відповідає керівництву з льотної експлуатації ПС та/або будь-яким іншим керівництвам/інструкціям, що вимагаються компетентним органом, та

3. конфігурація ПС відповідає схваленим даним, та

4. неможливо виявити очевидний дефект, який не був розглянутий відповідно до параграфа M.A.403 цих Правил, та

5. неможливо виявити розбіжності між ПС і переглядом записів відповідно до пункту (а) цього параграфа.

(d) Частково обмежуючи дію пункту M.A.901(а) цих Правил, перегляд льотної придатності може проводитись раніше, але не більше ніж на 90 днів, без втрати періодичності проведення переглядів льотної придатності, щоб мати можливість проводити фізичний огляд/дослідження стану під час проведення форми ТО/регламентних робіт.

(е) Сертифікат (військовий) перегляду льотної придатності (Форма 15b EMAR (EMAR Form 15b)) або рекомендація для видачі сертифіката (військового) перегляду льотної придатності (Форма 15b EMAR (EMAR Form 15а)), що зазначені у додатку 3 до цих Правил, може бути виданий тільки:

1. уповноваженим (авторизованим) відповідно до вимог параграфа M.A.707 цих Правил персоналом, що виконує перегляд льотної придатності, від імені організації з управління підтриманням льотної придатності, та

2. якщо виконаний перегляд з льотної придатності був повністю проведений та не виявлено невідповідностей, що становлять загрозу безпеці польотів.

(f) Копія будь-якого сертифіката (військового) перегляду льотної придатності, виданого або продовженого для ПС, має надсилатися протягом 10 днів до компетентного органу.

(g) Усі завдання щодо сертифіката (військового) перегляду льотної придатності повинні бути завершені/проконтрольовані/керовані уповноваженим (авторизованим) персоналом з перегляду льотної придатності.

(h) Не застосовується.

M.A.711. Привілеї організації

(a) Організація з управління підтриманням льотної придатності, схвалена відповідно до вимог Підчастини G Розділу А цих Правил, відповідно до її керівництва з управління підтриманням льотної придатності для будь-якого ПС, зазначеного у її сертифікаті схвалення, має право:

1. виконувати управління підтриманням льотної придатності конкретного ПС;

2. не застосовується;

3. організувати виконання будь-яких завдань з управління підтриманням льотної придатності, що буде здійснюватися іншою організацією, яка:

(i) працює під системою якості організації з управління підтриманням льотної придатності; або

(ii) працює під власним схваленням, отриманим відповідно до вимог Підчастини G Розділу А цих Правил.

У кожному разі, організація з управління підтриманням льотної придатності зберігає відповідальність за всі функції організації з управління підтриманням льотної придатності незалежно від того, хто їх виконує. Усі ці організації мають бути зазначені у сертифікаті схвалення;

4. продовжувати відповідно до умов пункту M.A.901(f) цих Правил сертифікати (військові) перегляду льотної придатності;

(b) Організація з управління підтриманням льотної придатності може додатково проводити перегляди льотної придатності, як зазначено у параграфі M.A.710 цих Правил, будь-якого ПС, зазначеного у сертифікаті схвалення та:

1. видавати відповідний сертифікат (військовий) перегляду льотної придатності і продовжувати його дію відповідно до умов, що викладені у підпункті M.A.901(с)2 цих Правил; та

2. надавати рекомендацію щодо перегляду льотної придатності компетентному органу.

(с) Не застосовується.

(d) Організація з управління підтриманням льотної придатності може, якщо необхідно експлуатуючим організаціям державної авіації відповідно до підпункту M.A.708(b)2 цих Правил, відпрацьовувати і контролювати програми  ТОР ПС згідно з вимогами параграфа М.А.302 цих Правил, включаючи будь-які відповідні програми надійності для будь-якого ПС, зазначеного у сертифікаті схвалення.

M.A.712. Система якості

(a) Для забезпечення того, що організація з управління підтриманням льотної придатності продовжує відповідати вимогам цієї підчастини, організація має запровадити систему якості та призначити керівника з якості для відстеження відповідності та адекватності процедур, необхідних для забезпечення льотної придатності ПС. Відстеження відповідності має включати систему зворотного зв’язку з відповідальним керівником з метою забезпечення впровадження коригуючих заходів у разі необхідності.

(b) Система якості має відстежувати діяльність відповідно до вимог, передбачених Підчастиною G Розділу A цих Правил. Вона має виконувати принаймні такі функції:

1. відстеження того, що вся діяльність відповідно до вимог Підчастини G Розділу A цих Правил виконується відповідно до схвалених процедур, та

2. відстеження того, що весь обсяг договірного ТОР виконується відповідно до умов договору,

3. відстеження постійної відповідності вимогам цих Правил.

(c) Записи про цю діяльність мають бути збережені протягом щонайменше двох років.

(d) Якщо організація має кілька схвалень відповідно до положень інших Правил, система якості може бути поєднана.

(e) система якості організації з управління підтриманням льотної придатності в має бути невід’ємною частиною системи якості експлуатуючої організації, якщо інше не погоджено компетентним органом.

(f) Не застосовується.

M.A.713. Зміни у схваленій організації з управління підтриманням льотної придатності

(a) З метою забезпечення можливості компетентному органу визначити постійну відповідність вимогам цих Правил організація з управління підтриманням льотної придатності має завчасно повідомляти компетентний орган про будь-яку пропозицію щодо таких змін перед їх проведенням:

1. найменування організації;

2. місця розташування організації;

3. додаткові місця розташування організації;

4. відповідальний керівник;

5. будь-яка з осіб, зазначених у пункті (c) параграфа M.A.706 цих Правил;

6. об’єкти, процедури, обсяг робіт та персоналу, якщо вони можуть впливати на чинність схвалення.

7. будь-яка зміна, що впливає на сертифікат схвалення.

(b) Якщо запропоновані зміни у складі персоналу не були заздалегідь відомі керівництву, про такі зміни необхідно повідомляти за першої можливості.

M.A.714. Ведення записів

(a) Організація з управління підтриманням льотної придатності має вести докладні записи про виконання діяльності з управління підтриманням льотної придатності. Записи, передбачені параграфом M.A.305 та, якщо застосовно, параграфом M.A.306 цих Правил, мають зберігатися.

(b) Якщо організації з управління підтриманням льотної придатності надано привілеї, зазначені в пункті (b) параграфа M.A.711 цих Правил, вона має зберігати копію кожного виданого або, якщо застосовно, продовженого сертифіката (військового) перегляду льотної придатності та рекомендації з усіма підтверджувальними документами. Також організація з управління підтриманням льотної придатності має зберігати копію будь-якого сертифіката (військового) перегляду льотної придатності, який вона продовжила, відповідно до привілей, зазначених у підпункті М.А.711(а)4.

(с) Дозволи на виконання польотів та всі документи, що мають відношення до них та докладно зазначені в главі Р Частини-21В/Part-21, мають бути збережені.

(d) Організація з управління підтриманням льотної придатності має зберігати копію всіх записів, зазначених у пунктах (b) і (с) цього параграфа, не менше двох років після того, як ПС назавжди було знято з експлуатації.

(е) Записи мають зберігатися таким чином, щоб забезпечити їх захист від пошкодження, зміни чи викрадення. Записи мають залишатися легкими для читання та доступними протягом усього терміну зберігання.

(f) Весь обсяг комп’ютерних файлів, що забезпечує резервування, має зберігатися окремо від робочих екземплярів, в середовищі, у якому забезпечується їх збереження у належному стані.

(g) У разі передачі управління підтриманням льотної придатності ПС іншій організації з управління підтриманням льотної придатності всі записи, що зберігаються, мають бути передані новій організації. Визначені строки зберігання записів мають продовжуватися для нової організації з управління підтриманням льотної придатності.

(h) У разі припинення діяльності організації з управління підтриманням льотної придатності всі записи, що зберігаються, мають бути передані експлуатуючій організації (якщо застосовано)/уповноваженому органу з льотної придатності, якщо інше не визначено компетентним органом.

M.A.715. Підтримання схвалення

(a) Схвалення має видаватися на необмежений строк. Воно має залишатися чинним за умов, що:

1. організація з управління підтриманням льотної придатності і надалі відповідає вимогам цих Правил відповідно до положень, пов’язаних з опрацюванням недоліків, як зазначено в параграфі M.B.705, та

2. компетентному органу надано доступ до організації з управління підтриманням льотної придатності з метою перевірки безперервності відповідності вимогам цих Правил, та

3. схвалення не було припинено або анульовано.

(b) У разі припинення або анулювання сертифіката схвалення він підлягає поверненню компетентному органу.

M.A.716. Недоліки організації з управління підтриманням льотної придатності, виявлені компетентним органом

(a) Після отримання повідомлення про невідповідності згідно з параграфом M.B.705 цих Правил організація з управління підтриманням льотної придатності має:

1. визначити причину невідповідності; та

2. розробити план коригуючих дій; та

3. вжити коригуючих заходів, які задовольнять компетентний орган, протягом періоду, що вимагається компетентним органом.

(b) Недоліком рівня 1 є будь-яка значна невідповідність вимогам цих Правил, яка знижує стандарт безпеки і становить серйозну загрозу безпеці польотів. Залежно від ступеню недоліку рівня 1, це призводить до негайного повного або часткового анулювання, обмеження або призупинення схвалення компетентним органом до успішного виконання коригувальних дій, прийнятих організацією з управління підтриманням льотної придатності.

(c) Недоліком рівня 2 є будь-яка невідповідність вимогам цих Правил, яка може знизити стандарт безпеки і ймовірно становить загрозу безпеці польотів.

(d) невідповідності організації з управління підтриманням льотної придатності з діями, визначеними у пункті M.A.716(а) цих Правил призводять до повного або часткового призупинення схвалення компетентним органом.

ПІДЧАСТИНА H. СЕРТИФІКАТ ПЕРЕДАЧІ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

M.A.801. Сертифікат передачі до експлуатації повітряного судна

(a) Сертифікат передачі до експлуатації ПС має видаватися відповідно до вимог цієї підчастини, за винятком ПС, що передані до експлуатації організацією з ТОР, схваленою відповідно до вимог Частини-145В/Part-145.

(b) ПС не може бути передане до експлуатації, поки не буде виданий сертифікат передачі до експлуатації після виконання будь-якого ТОР, за умови, що весь необхідний обсяг робіт з ТОР було виконано належним чином:

1. відповідним персоналом, який засвідчує ТОР від імені організації з ТОР, схваленої відповідно до вимог Підчастини F Розділу А цих Правил, або

2. персоналом, який засвідчує ТОР відповідно до вимог, викладених у Частині-66В/Part-66, за винятком складних завдань з ТОР, визначених у додатку 7 до цих Правил, для яких застосовується пункт 1.

3. не застосовується.

(с) Не застосовується..

(d) Обмежуючи дію пункту М.А.801(b), у випадку непередбачених ситуацій, коли ПС знаходится на землі, у місці, де немає схваленої організацій з ТОР, відповідно до вимог цих Правил або Частини-145В/Part-145, а також де немає відповідного персоналу, який засвідчує ТОР, експлуатуюча організація може уповноважити будь-яку особу, що має не менше ніж три роки досвіду виконання ТОР та має відповідну кваліфікацію, виконувати ТОР відповідно до стандартів, що викладені у Підчастині D цих Правил, на передачу ПС до експлуатації. У такому випадку експлуатуюча організація має:

1. отримати та зберегти у записах ПС детальну інформацію про весь обсяг виконаних робіт та кваліфікацію, що мав персонал, який видав сертифікат, та

2. забезпечити, щоб за першої можливості, але не пізніше, ніж за сім днів, будь-яке таке ТОР було перевірено, а ПС – передано до експлуатації особою, яка має відповідні повноваження, які зазначені у пункті М.А.801(b) цих Правил, або організацією, що схвалена відповідно до вимог Підчастини F Розділу А цих Правил або відповідно до Частини-145В/Part-145,

3. проінформувати організацію, відповідальну за управління підтриманням льотної придатності ПС та/або уповноважений орган з льотної придатності/компетентний орган протягом семи днів після видачі такого уповноваження на передачу до експлуатації.

(е) У випадку передачі до експлуатації відповідно до вимог підпункту М.А.801(b)2 цих Правил персонал, який засвідчує ТОР, під час виконання робіт з ТОР може скористатися допомогою однієї або більше осіб, які знаходяться під його безпосереднім та постійним контролем.

(f) Сертифікат передачі до експлуатації має містити принаймні:

1. основні подробиці виконаного ТОР,

2. дату завершення такого ТОР,

3. відомості про організацію та/або особу, яка видає сертифікат передачі до експлуатації, у тому числі:

(і) посилання на схвалення організації з ТОР, що схвалена відповідно до вимог Підчастини F Розділу А цих Правил, та персонал, який засвідчує ТОР та видає даний сертифікат, або

(іі) якщо сертифікат передачі до експлуатації видано відповідно до вимог підпункту М.А.801(b)2 цих Правил, – відомості та, коли застосовно, номер свідоцтва персоналу, який засвідчує ТОР та видає сертифікат;

4. обмеження щодо льотної придатності або експлуатації, за наявності.

(g) Обмежуючи дію пункту (b) цього параграфа та незалежно від положень пункту (h) цього параграфа, коли заплановане ТОР не може бути закінчено, сертифікат передачі до експлуатації може бути виданий з урахуванням схвалених обмежень ПС. Цей факт разом з усіма можливими обмеженнями льотної придатності або експлуатації має бути зазначений у сертифікаті передачі до експлуатації ПС перед його видачею як частина обов’язкової інформації, що наведена у підпункті (f)4 цього параграфа;

(h) Сертифікат передачі до експлуатації не має видаватися у випадку, коли відомі будь-які невідповідності, що можуть становити загрозу для безпеки польотів.

M.A.802. Сертифікат передачі до експлуатації компонента

(а) Сертифікат передачі до експлуатації має бути виданий після завершення виконання будь-якого ТОР компонента ПС відповідно до параграфа М.А.502.

(b) Сертифікат дозволеної передачі, який визначається як Форма 1 EMAR (EMAR Form 1) та містить сертифікат передачі до експлуатації компонента, за винятком, коли ТОР компонентів ПС проведено відповідно до пункту М.А.502(b) цих Правил, – тоді ТОР підпадає під дію процедур передачі ПС до експлуатації відповідно до вимог параграфа М.А.801.

M.A.803. Уповноваження пілота-власника

Не застосовується.

ПІДЧАСТИНА I. СЕРТИФІКАТ (ВІЙСЬКОВИЙ) ПЕРЕГЛЯДУ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

М.A.901. Перегляд льотної придатності повітряного судна

Щоб гарантувати чинність сертифіката (військового) льотної придатності ПС, а також для забезпечення нагляду за ПС, взятого на тимчасову реєстрацію, необхідно періодично проводити перегляд льотної придатності ПС та виконувати записи про підтримання льотної придатності.

(а) Сертифікат (військовий) перегляду льотної придатності видається за формою, наведеною у додатку 3 до цих Правил (Форма 15а EMAR (EMAR Form 15а) або Форма 15b EMAR (EMAR Form 15b)). Сертифікат(військовий) перегляду льотної придатності є дійсним протягом одного року.

(b) Не застосовується.

(с) Організація з управління підтриманням льотної придатності може, за наявності відповідного схвалення та за умови відповідності вимогам пункту (k) цього параграфа, виконувати таке:

1. видавати сертифікат (військовий) перегляду льотної придатності відповідно до параграфа М.А.701 цих Правил,

2. для виданих нею сертифікатів (військових) перегляду льотної придатності, продовжувати двічі дію сертифіката (військового) перегляду льотної придатності кожного разу на період, що становить один рік.

(d) Для всіх ПС, управління підтриманням льотної придатності яких здійснює організація з управління підтриманням льотної придатності, що не має привілеї на виконання перегляду льотної придатності, сертифікат (військовий) перегляду льотної придатності має бути виданий компетентним органом при задовільних результатах оцінювання на підставі надісланої разом із заявкою експлуатуючої організації рекомендації організації з управління підтриманням льотної придатності, схваленої належним чином відповідно до вимог підпункту M.A.711(b)(2) цих Правил. Підставою для такої рекомендації має бути перегляд льотної придатності, проведений відповідно до вимог параграфа М.А.710 цих Правил.

(е) Не застосовується.

(f) За умови відповідності пункту (k) цього параграфа,  організація з управління підтриманням льотної придатності може двічі продовжити на період, що становить один рік, дію сертифіката (військового) перегляду льотної придатності, виданого компетентним органом або іншою організацією з управління підтриманням льотної придатності, схваленою відповідно до вимог Підчастини G Розділу А цих Правил.

(g) Не застосовується.

(h) Незалежно від зазначених вище пунктів (а), (с) і (d) цього параграфа, компетентний орган може здійснити видачу сертифіката (військового) перегляду льотної придатності в будь-який час, в який він вважає за доцільне це зробити.

(і) Не застосовується.

(j) У випадках, коли компетентний орган самостійно виконує перегляд льотної придатності та видає сертифікат (військовий) перегляду льотної придатності, експлуатуюча організація має надати компетентному органу:

1. документацію, яку вимагає компетентний орган, та

2. необхідне приміщення для персоналу у відповідному місці, та

3. за необхідності, підтримку персоналом, уповноваженого відповідно до вимог Частини-66В/Part-66 або параграфа 145.A.35 Частини-145В/
Part-145.

(k) Сертифікат (військовий) перегляду льотної придатності не може бути виданий або подовжений у випадку наявності свідчень або підстав вважати, що ПС не є льотнопридатним.

M.A.902. Чинність сертифіката (військового) перегляду льотної придатності

(a) Сертифікат (військовий) перегляду льотної придатності втрачає чинність у разі:

1. здавання, припинення або анулювання, або

2. припинення або анулювання сертифіката (військового) льотної придатності, або

3. ПС виключено компетентним органом з реєстру державних ПС України, або

4. припинення або анулювання сертифіката типу (військового)/наказу про прийняття на озброєння (в експлуатацію), на підставі якого було видано сертифікат (військовий) льотної придатності.

(b) Перенесено до пункту M.A.301(b) цих Правил.

(c) У разі припинення або анулювання сертифіката (військового) перегляду льотної придатності він має бути повернений до компетентного органу.

M.A.903. Зміна в правах щодо державного ПС

(a) У разі передачі державного ПС до іншої експлуатуючої організації заявник має:

1. повідомити протягом п’яти днів після його передачі компетентний орган про зміни в правах щодо державного ПС, вказати підставу для передачі державного ПС, повернути реєстраційне посвідчення та сертифікат льотної придатності державного ПС (за наявності) до компетентного органу.

2. подати заявки на реєстрацію та про видачу нового сертифіката льотної придатності державного ПС (за необхідності).

(b) Незалежно від положень підпункту M.A.902(a)(3) цих Правил раніше виданий сертифікат (військовий) перегляду льотної придатності залишається дійсним до дати втрати його чинності.

M.A.904. Перегляд льотної придатності ПС, що імпортується

(а) При імпортуванні ПС заявник має:

1. подати заявки до компетентного органу щодо видачі в разі необхідності нового сертифіката (військового) льотної придатності відповідно до вимог Частини-21В/Part-21 або на підставі сертифіката типу (військового)/наказу про прийняття на озброєння (в експлуатацію),

2. провести перегляд льотної придатності ПС, окрім нових ПС, відповідно до параграфа М.А.901 цих Правил,

3. виконати весь обсяг робіт з ТОР, щоб відповідати схваленій програмі ТОР ПС згідно з параграфом М.А.302.

(b) Переконавшись у тому, що ПС відповідає застосовним вимогам, організація з управління підтриманням льотної придатності, якщо це застосовно, має надіслати компетентному органу задокументовану рекомендацію для видачі сертифіката (військового) перегляду льотної придатності.

(c) Імпортер має забезпечити доступ для проведення інспектування ПС.

(d) Компетентний орган видає новий сертифікат (військовий) льотної придатності після того, як він задоволений щодо відповідності ПС вимогам Частини-21В/Part-21 або сертифіката типу (військового)/наказу про прийняття на озброєння (в експлуатацію).

(e) Компетентний орган видає також сертифікат (військовий) перегляду льотної придатності, який, як правило, є дійсним протягом одного року, якщо з питань безпеки компетентний орган не обмежить строк його дії.

M.A.905. Недоліки перегляду льотної придатності ПС, доведені компетентним органом

(a) Після отримання повідомлення про недоліки згідно з параграфом M.B.903 цих Правил експлуатуюча організація має:

1. забезпечити щоб ПС, на якому виявлені недоліки не здійснювало польотів до тих пір, доки конкретні невідповідності вимогам цих Правил або іншим умовам, як визначено в пункті М.А.301(b), не були усунені; та

2. визначити причину невідповідності; та

3. розробити план коригуючих дій; та

4. вжити коригуючих заходів, які задовольнять компетентний орган, протягом періоду, що вимагається компетентним органом.

(b) Недоліком рівня 1 є будь-яка значна невідповідність вимогам цих Правил, яка знижує стандарт безпеки і становить серйозну загрозу безпеці польотів.

(c) Недоліком рівня 2 є будь-яка невідповідність вимогам цих Правил, яка може знизити стандарт безпеки і ймовірно становить загрозу безпеці польотів.

(d) Експлуатуюча організація має розглянути можливість потенціального впливу невідповідності на інші ПС, що знаходяться під її відповідальністю, і вжити відповідних заходів відповідно до підпункту М.А.905(а)1 цих Правил.

РОЗДІЛ B. ПРОЦЕДУРА ДЛЯ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ

ПІДЧАСТИНА A. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

M.B.101. Сфера застосування

Цей розділ встановлює адміністративні вимоги, яких має дотримуватися компетентний орган, відповідальний за застосування та дотримання положень Розділу A цих Правил.

M.B.102. Компетентний орган

(a) Загальні положення

Міністерство оборони України має визначити компетентний орган, до обов’язків якого належать видача, продовження дії, зміна, припинення або анулювання сертифікатів, а також нагляд за підтриманням льотної придатності. Цей компетентний орган має встановити письмові процедури та створити організаційну структуру.

(b) Ресурси

Кількість персоналу має бути достатньою для виконання вимог, передбачених цим Розділом B.

(c) Кваліфікація та навчання

Весь персонал, залучений до діяльності щодо цих Правил, має бути відповідно кваліфікований та мати відповідні знання, досвід, початкове навчання та підвищення кваліфікації з метою виконання покладених на нього завдань.

(d) Процедури

Компетентний орган має встановити процедури, які визначають порядок забезпечення відповідності вимогам цих Правил.

З метою забезпечення постійної відповідності процедури повинні переглядатися з внесенням відповідних змін.

M.B.104. Ведення записів

(a) Компетентний орган має запровадити систему ведення записів з мінімальними критеріями зберігання, яка забезпечує відповідне відстеження процесу видачі, продовження дії, зміни, припинення або анулювання кожного сертифіката.

(b) Записи для здійснення нагляду за діяльністю схвалених за цими Правилами організацій мають містити такі відомості:

1. заявку про видачу схвалення організації;

2. сертифікат про схвалення організації, включаючи будь-які зміни до нього;

3. копію програми аудитів, що визначає дату, коли необхідно провести аудит, і дату, коли аудити було проведено;

4. записи компетентного органу про постійне здійснення нагляду, включаючи всі записи про аудити;

5. копії всього відповідного листування;

6. докладні відомості про будь-які заходи щодо винятків та застосованих санкцій;

7. будь-який звіт від інших органів стосовно нагляду за організацією;

8. керівництво організації та зміни до нього;

9. копію будь-якого іншого документа, безпосередньо схваленого компетентним органом.

(c) Строк зберігання записів, передбачених пунктом (b) цього параграфа, має становити не менше чотирьох років.

(d) Мінімальний перелік записів для здійснення нагляду за кожним ПС має містити копії:

1. сертифіката (військового) льотної придатності,

2. сертифікатів (військових) перегляду льотної придатності,

3. рекомендацій організації, що передбачені Підчастиною G Розділу A цих Правил,

4. звітів про результати переглядів льотної придатності безпосередньо компетентним органом,

5. всього відповідного листування, що стосується ПС,

6. докладних відомостей про будь-які заходи щодо винятків та застосованих санкцій,

7. будь-яких документів, схвалених компетентним органом відповідно до цих Правил.

(e) Записи, що визначені у пункті (d) цього параграфа, мають бути збережені протягом двох років після виводу ПС з експлуатації.

(f) Не застосовуються.

(g) Записи мають зберігатися таким чином, щоб забезпечити захист від пошкоджень, змін та крадіжки. Записи мають залишатися придатними до читання та доступними протягом усього строку зберігання.

M.B.105. Взаємний обмін інформацією

(a) З метою сприяння підвищенню рівня безпеки польотів компетентний орган та уповноважені органи з льотної придатності приймають участь у взаємному обміні всією необхідною інформацією.

(b) Без упередження компетенції уповноважених органів з льотної придатності в разі виникнення потенційної загрози безпеці польотів, що стосується декількох органів, відповідні органи мають сприяти компетентному органу та одне одному щодо вживання необхідних заходів.

ПІДЧАСТИНА B. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

M.B.201. Розподіл обов’язків

(a) Компетентний орган забезпечує проведення інспекцій та перевірок з метою підтвердження відповідності вимогам цих Правил.

(b) Без упередження компетенції компетентного органу уповноважені органи з льотної придатності:

затверджують програми ТОР ПС, що подаються підпорядкованими організаціями з управління підтриманням льотної придатності;

видають директивні та розпорядчі документи, що впливають на підтримання льотної придатності,

з інформуванням про це компетентного органу.

ПІДЧАСТИНА C. ПІДТРИМАННЯ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

M.B.301. Програма ТОР ПС

(a) Компетентний орган/уповноважений орган з льотної придатності має перевіряти відповідність програми ТОР ПС вимогам параграфа M.A.302 цих Правил.

(b) Якщо інше не передбачено у підпункті M.A.708(b)2(ii) цих Правил, програма ТОР ПСта зміни до неї мають бути схвалені компетентним органом/затверджені уповноваженим органом з льотної придатності.

(c) У разі непрямого схвалення програми ТОР ПС процедура організації з управління підтриманням льотної придатності має бути схвалена компетентним органом через керівництво з управління підтриманням льотної придатності.

(d) З метою схвалення/затвердження програми ТОР ПС відповідно до підпункту M.A.708(b)2 цих Правил компетентний орган/уповноважений орган з льотної придатності повинен мати доступ до всіх даних, визначених пунктами (d), (е) та (f) параграфа M.A.302 цих Правил.

(e) Якщо програма ТОР ПС не розроблена і не контролюється організацією з управління підтриманням льотної придатності, то компетентний орган має розробити альтернативні процедури схвалення/затвердження програми ТОР ПС.

M.B.302. Винятки

Усі винятки, які були надані, мають бути записані та збережені компетентним органом.

M.B.303. Моніторинг підтримання льотної придатності ПС

(a) Компетентний орган має розробити програму інспекцій з метою моніторингу стану льотної придатності ПС, внесених до реєстру державних ПС України та тимчасово зареєстрованих ПС, які належать до військової техніки.

(b) Програма інспекцій має включати вибіркові інспекції ПС.

(c) Програма має бути розроблена з урахуванням кількості внесених до реєстру державних ПС України та тимчасово зареєстрованих ПС, які належать до військової техніки, локальних знань і досвіду діяльності щодо нагляду.

(d) Інспекції екземплярів ПС мають зосереджуватися на низці складових, що становлять основний ризик для льотної придатності, та виявляти будь-які недоліки. Крім того, компетентний орган має аналізувати кожний недолік з метою визначення його причини.

(e) Усі недоліки мають бути викладені у письмовій формі та надаватися експлуатуючій організації, що є відповідальною згідно з параграфом M.A.201 цих Правил.

(f) Компетентний орган фіксує всі недоліки, заходи щодо усунення недоліків та рекомендації.

(g) Якщо під час проведення інспектування ПС виявлено факт невідповідності вимогам цих Правил, компетентний орган має вжити заходів, що передбачені параграфом M.B.903 цих Правил.

(h) Якщо основною причиною недоліку є невідповідність вимогам будь-якої підчастини цих Правил або інших правил, необхідно вжити заходів щодо усунення недоліку, як визначено у відповідних правилах.

(i) Не застосовується.

M.B.304. Анулювання, припинення та обмеження сертифікатів (військових) перегляду льотної придатності

Компетентний орган:

(a) припиняє дію сертифіката (військового) перегляду льотної придатності за наявності вагомих підстав у разі потенційної загрози для безпеки, або

(b) припиняє дію, відкликає або обмежує сертифікат (військовий) перегляду льотної придатності відповідно до підпункту M.B.903(a)1 цих Правил.

ПІДЧАСТИНА D. СТАНДАРТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

(розробляється у разі необхідності)

ПІДЧАСТИНА E. КОМПОНЕНТИ

(розробляється у разі необхідності)

ПІДЧАСТИНА F. ОРГАНІЗАЦІЯ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ

M.B.601. Заявка

Компетентний орган разом із заявкою від організації – заявника має отримати для схвалення керівництво організації з ТОР, яке містить інформацію, зазначену пункті М.А.604(a) цих Правил, та інші документи, що вимагаються компетентним органом.

M.B.602. Первинне схвалення

(a) Для встановлення відповідності вимогам пунктів (a) та (b) параграфа M.A.606 цих Правил компетентний орган підтверджує заявникові у письмовому вигляді погодження персоналу, зазначеного в пунктах (a) та (b) параграфа M.A.606 цих Правил.

(b) Компетентний орган має перевірити відповідність процедур, зазначених у керівництві організації з ТОР, вимогам Підчастини F Розділу A і впевнитись у наявності підпису відповідального керівника на заяві про зобов’язання.

(c) Компетентний орган має перевіряти відповідність організації вимогам Підчастини F Розділу A цих Правил.

(d) Під час перевірки для надання схвалення слід провести зустріч з відповідальним керівником, щоб переконатися, що він повною мірою розуміє значення схвалення та причину для підписання зобов’язань у керівництві організації з ТОР щодо відповідності процедурам, зазначеним у керівництві.

(e) Усі недоліки мають бути підтверджені в письмовому вигляді і надані організації – заявнику.

(f) Компетентний орган в письмовому вигляді записує усі недоліки, заходи з їх усунення та рекомендації.

(g) Для отримання первинного схвалення усі недоліки мають бути усунені організацією та їх усунення перевірено компетентним органом до видачі схвалення.

M.B.603 Видача схвалення

(a) Компетентний орган має видати заявнику сертифікат схвалення Форма 3 EMAR (EMAR Form 3), оформлений для цілей цих Правил (додаток 5 до цих Правил), який включає рейтинги схвалення, коли організація з ТОР відповідає застосовним параграфам цих Правил.

(b) Компетентний орган має вказати умови, що додаються до схвалення у сертифікаті схвалення Форма 3 EMAR (EMAR Form 3).

(c) Номер схвалення вказується в сертифікаті схвалення Форма 3 EMAR (EMAR Form 3) у спосіб, визначений компетентним органом.

M.B.604. Постійний нагляд

(a) Компетентний орган має зберігати та оновлювати програму, яка містить перелік схвалених відповідно до вимог Підчастини F Розділу A цих Правил організацій з ТОР, що працюють під його наглядом, дати запланованих і проведених аудитів.

(b) Кожна організація має бути повністю перевірена за період, що не перевищує 24 місяці.

(c) Усі недоліки мають бути підтверджені в письмовому вигляді і надані організації – заявнику.

(d) Компетентний орган в письмовому вигляді записує усі недоліки, заходи з їх усунення та рекомендації.

(e) Не менше одного разу на 24 місяці має проводитися зустріч з відповідальним керівником, щоб переконатися, що він належним чином поінформований про основні питання, які виникають під час аудитів (перевірок, інспекцій).

M.B.605. Недоліки

(a) Якщо під час аудитів або за допомогою інших засобів буде виявлено невідповідність вимогам цих Правил, компетентний орган має вжити таких заходів:

1. у разі недоліків рівня 1 – вживає негайних заходів з анулювання, обмеження або припинення схвалення організації з ТОР в цілому або частково залежно від серйозності недоліків рівня 1, доки організацією не буде вжито ефективних коригуючих заходів;

2. у разі недоліків рівня 2 – визначає період здійснення коригуючих заходів залежно від характеру недоліку, який не має бути більшим ніж три місяці. За певних обставин наприкінці цього першого періоду і залежно від характеру недоліку компетентний орган може продовжити цей тримісячний період відповідно до задовільного плану коригуючих дій.

(b) У разі неспроможності забезпечити відповідність вимогам протягом визначеного компетентним органом періоду останній вживає заходів із часткового або повного припинення дії наданого організації схвалення.

M.B.606. Зміни

(a) Компетентний орган має дотримуватися застосовних елементів первинного схвалення щодо будь-яких змін організації, про які було повідомлено відповідно до параграфа M.А.617 цих Правил.

(b) Компетентний орган може встановлювати умови, за якими може працювати схвалена організація з ТОР під час таких змін, якщо він не визначить, що схвалення має бути припинено з огляду на характер або ступінь змін.

(c) Для будь-якої зміни у керівництві організації з ТОР:

1. У разі прямого схвалення змін відповідно до пункту М.А.604(b) цих Правил компетентний орган, перш ніж офіційно повідомляти схвалену організацію про схвалення, має здійснити перевірку відповідності визначених у керівництві організації з ТОР процедур вимогам цих Правил.

2. У разі використання процедури непрямого схвалення змін відповідно до пункту М.А.604(с) цих Правил компетентний орган має забезпечити:

(i) що зміни залишаються незначними, а також

(ii) що він зберігає належний контроль за схваленням змін, щоб забезпечити їх відповідність вимогами цих Правил.

M.B.607. Анулювання, припинення та обмеження схвалення

Компетентний орган повинен:

(a) припинити схвалення, у разі наявності достатніх підстав вважати реальною потенційну загрозу безпеці польотів; або

(b) припинити, анулювати або обмежити схвалення, визначені сертифікатом, відповідно до положень параграфа M.B.605 цих Правил.

ПІДЧАСТИНА G. ОРГАНІЗАЦІЯ З УПРАВЛІННЯ ПІДТРИМАННЯМ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

M.B.701. Заявка

(a) Компетентний орган має отримати для схвалення документи, зазначені у пункті M.A.702(b), стосовно кожного типу ПС, що експлуатуватиметься.

(b) Не застосовується.

M.B.702. Первинне схвалення

(a) Для встановлення відповідності вимогам пунктів (a), (c) і (d) параграфа M.A.706 та параграфа M.A.707 цих Правил компетентний орган підтверджує заявникові у письмовому вигляді погодження персоналу, зазначеного в пунктах (a), (c) і (d) параграфа M.A.706 та параграфа M.A.707 цих Правил.

(b) Компетентний орган має перевірити відповідність процедур, зазначених в керівництві з управління підтриманням льотної придатності, вимогам Підчастини G Розділу А цих Правил і впевнитись у наявності підпису відповідального керівника на заяві про зобов’язання.

(c) Компетентний орган має перевіряти відповідність організації вимогам Підчастини G Розділу A цих Правил.

(d) Під час перевірки для надання схвалення слід провести зустріч з відповідальним керівником, щоб переконатися, що він повною мірою розуміє значення схвалення та причину для підписання зобов’язань у керівництві з управління підтриманням льотної придатності щодо відповідності процедурам, зазначеним у керівництві.

(e) Усі недоліки мають бути підтверджені в письмовому вигляді і надані організації-заявнику.

(f) Компетентний орган в письмовому вигляді записує усі недоліки, заходи з їх усунення (дії щодо закриття недоліків) та рекомендації.

(g) Для отримання первинного схвалення усі недоліки мають бути усунені організацією та прийняті компетентним органом до моменту видачі схвалення.

M.B.703. Видача схвалення

(a) Компетентний орган має видати заявнику сертифікат схвалення Форма 14 EMAR (EMAR Form 14) (додаток 6 до цих Правил), який включає межі схвалення, коли організація з управління підтриманням льотної придатності відповідає вимогам Підчастини G Розділу A цих Правил.

(b) Компетентний орган має вказати умови дії схвалення у сертифікаті схвалення Форма 14 EMAR (EMAR Form 14).

(c) Номер схвалення вказується в сертифікаті схвалення Форма 14 EMAR (EMAR Form 14) у спосіб, визначений компетентним органом.

(d) Не застосовується.

M.B.704. Постійний нагляд

(a) Компетентний орган має зберігати та оновлювати програму, яка містить перелік схвалених відповідно до вимог Підчастини G Розділу A цих Правил організацій з управління підтриманням льотної придатності, що працюють під його наглядом, дати запланованих і проведених аудитів.

(b) Кожна організація має бути повністю перевірена відповідно до вимог Підчастини G Розділу A цих Правил за період, що не перевищує 24 місяці.

(c) Один раз на 24 місяці має здійснюватися інспектування відповідних ПС, що знаходяться під контролем організації, схваленої відповідно до Підчастини G Розділу A цих Правил. Обсяг превірки визначається компетентним органом за результатами попередніх аудитів і раніше проведених інспекцій.

(d) Усі недоліки мають бути підтверджені в письмовому вигляді і надані організації з управління підтриманням льотної придатності.

(e) Компетентний орган в письмовому вигляді має записувати усі недоліки, заходи з їх усунення (дії щодо закриття недоліків) та рекомендації.

(f) Не менше одного разу на 24 місяці має проводитися зустріч з відповідальним керівником, щоб переконатися, що він належним чином поінформований про основні питання, які виникають під час аудитів.

M.B.705. Недоліки організації з управління підтриманням льотної придатності

(a) Якщо під час аудитів або за допомогою інших засобів буде виявлено невідповідність вимогам цих Правил, компетентний орган має вжити таких заходів:

1. у разі недоліків рівня 1 – компетентний орган вживає негайних заходів з анулювання, обмеження або припинення схвалення організації з управління підтриманням льотної придатності в цілому або частково залежно від серйозності недоліків рівня 1, доки організацією з управління підтриманням льотної придатності не буде вжито ефективних коригуючих заходів;

2. у разі недоліків рівня 2 – компетентний орган визначає період здійснення коригуючих заходів залежно від характеру недоліку, який не має бути більшим ніж три місяці. За певних обставин наприкінці цього першого періоду і залежно від характеру недоліку компетентний орган може продовжити цей тримісячний період відповідно до задовільного плану коригуючих дій.

(b) У разі неспроможності забезпечити відповідність вимогам протягом визначеного компетентним органом періоду останній вживає заходів із обмеження або припинення дії наданого організації схвалення.

(c) Компетентний орган повинен мати систему аналізу недоліків для визначення їх впливу на безпеку.

M.B.706. Зміни

(a) Компетентний орган має дотримуватися застосовних елементів первинного схвалення щодо будь-яких змін організації з управління підтриманням льотної придатності, про які було повідомлено відповідно до параграфа M.А.713 цих Правил.

(b) Компетентний орган може встановлювати умови, за якими може працювати організація з управління підтриманням льотної придатності під час таких змін, якщо він не визначить, що схвалення має бути припинено з огляду на характер або ступінь змін.

(c) Для будь-якої зміни у керівництві з управління підтриманням льотної придатності:

1. У разі прямого схвалення змін відповідно до пункту М.А.704(b) цих Правил компетентний орган, перш ніж офіційно повідомляти організацію з управління підтриманням льотної придатності про схвалення, має перевірити відповідність визначених у керівництві з управління підтриманням льотної придатності процедур вимогам цих Правил.

2. У разі використання процедури непрямого схвалення змін відповідно до пункту М.А.704(с) цих Правил компетентний орган має забезпечити:

(i) що зміни залишаються незначними, та

(ii) що він зберігає належний контроль за схваленням змін, щоб забезпечити їх відповідність вимогам цих Правил.

M.B.707. Анулювання, припинення та обмеження схвалення

Компетентний орган має:

(a) припинити схвалення у разі наявності достатніх підстав вважати реальною потенційну загрозу безпеці; або

(b) припинити, анулювати або обмежити схвалення відповідно до положень параграфа M.B.705 цих Правил.

ПІДЧАСТИНА H. СЕРТИФІКАТ ПЕРЕДАЧІ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

(розробляється у разі необхідності)

ПІДЧАСТИНА I. СЕРТИФІКАТ ПЕРЕГЛЯДУ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

M.B.901. Оцінка рекомендацій

Після отримання заявки та відповідної рекомендації щодо сертифіката (військового) перегляду льотної придатності відповідно до параграфа M.A.901 цих Правил:

1. Відповідний кваліфікований персонал компетентного органу має перевірити наявність у заяві про відповідність, що міститься у рекомендації, що повний перегляд льотної придатності відповідно до параграфа M.A.710 цих Правил було виконано.

2. Компетентний орган має вивчати та може запросити додаткову інформацію, необхідну для проведення оцінки рекомендації.

M.B.902. Перегляд льотної придатності компетентним органом

(a) У разі проведення компетентним органом перегляду льотної придатності та видачі сертифіката (військового) перегляду льотної придатності Форма 15a EMAR (EMAR Form 15a) (додаток 3 до цих Правил) компетентний орган має здійснювати перегляд льотної придатності відповідно до вимог параграфа M.A.710 цих Правил.

(b) Щоб здійснювати перегляд льотної придатності, компетентний орган повинен мати відповідний персонал з перегляду льотної придатності.

1. Цей персонал повинен мати:

(i) щонайменше п’ять років досвіду з підтримання льотної придатності, та

(ii) відповідне свідоцтво, передбачене Частиною-66В/Part-66, або авіаційну освіту чи її національний еквівалент, та

(iii) формальне авіаційне навчання з ТОР, та

(iv) обіймати посаду з відповідними обов’язками.

Незважаючи на пункти з (а) до (d) цього параграфа, вимоги, викладені в підпункті M.В.902(b)1(b) цих Правил, можуть бути замінені п’ятирічним досвідом роботи у сфері підтримання льотної придатності на додаток до вимог, викладених у підпункті M.A.902(b)1(а) цих Правил.

2. Не застосовується.

(c) Компетентний орган має вести записи про весь персонал з перегляду льотної придатності, в яких мають зазначатися докладні відомості про будь-яку відповідну кваліфікацію, а також стислі дані щодо відповідного досвіду з управління підтриманням льотної придатності та відомості про проходження навчання.

(d) При проведенні перегляду льотної придатності компетентний орган повинен мати доступ до відповідних даних, що визначені у параграфах M.A.305, M.A.306 та M.A.401 цих Правил.

(е) Персонал з перегляду льотної придатності видає Форму 15a EMAR (EMAR Form 15a) після успішного завершення перегляду льотної придатності.

M.B.903. Недоліки

Якщо під час аудитів або за допомогою інших засобів буде виявлено невідповідність вимогам цих Правил, компетентний орган має вжити таких заходів:

1. у разі недоліків рівня 1 – компетентний орган має вживати негайних корегуючих заходів перед польотом та негайні дії мають бути вжиті перед тим, як компетентний орган анулює або припинить сертифікат (військовий) перегляду льотної придатності;

2. у разі недоліків рівня 2 – компетентний орган визначає період здійснення коригуючих заходів залежно від характеру невідповідності.

(b) Компетентний орган повинен мати систему аналізу недоліків для визначення їх впливу на безпеку.

Начальник Управління регулювання діяльності

державної авіації України			                                 М.Б.КУШНІРУК

Додаток 1

до Правил підтримання льотної придатності авіаційної техніки державної авіації (Частина-МВ)

(пункт М.А.201(к))

Доповнення І

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

з підтримання льотної придатності

1. У разі укладення експлуатуючою організацією, що є суб’єктом господарювання та здійснює свою діяльність на умовах повного госпрозрахунку (комерційна діяльність), відповідно до параграфа M.A.201 договору з організацією з підтримання льотної придатності, що схвалена відповідно до вимог Підчастини G Розділу A цих Правил, про виконання завдань з управління підтриманням льотної придатності на вимогу компетентного органу експлуатуюча організація має надіслати копію такого договору після підписання цього договору обома сторонами.

2. Договір має розроблятися з урахуванням вимог цих Правил і має визначати зобов’язання його сторін, що підписали договір, стосовно підтримання льотної придатності ПС.

3. Договір має включати такі відомості:

реєстрація ПС,

тип ПС,

серійний номер ПС,

відомості про експлуатуючу організацію ПС, включаючи адресу,

відомості про організацією з підтримання льотної придатності, що схвалена відповідно до вимог Підчастини G Розділу A цих Правил, включаючи адресу.

4. У договорі має бути зазначено таке:

“Експлуатуюча організація доручає схваленій організації здійснювати управління підтриманням льотної придатності ПС, розробляти програму ТОР, що має бути схвалена компетентним органом, а також організовувати ТОР ПС відповідно до зазначеної програми ТОР у схваленій організації з ТОР.

Відповідно до цього договору обидві сторони зобов’язуються дотримуватися відповідних зобов’язань, передбачених цим договором.

Експлуатуюча організація засвідчує та запевняє, що вся надана схваленій організації інформація щодо підтримання льотної придатності ПС є та залишатиметься точною та, що ПС не буде змінюватися без попереднього погодження схваленої організації.

У разі будь-якого порушення умов цього договору будь-якою із сторін договір анулюється. У такому разі експлуатуюча організація забезпечує виконання будь-якого завдання, пов’язаного з підтриманням льотної придатності ПС, і зобов’язується протягом двох повних тижнів повідомити про це компетентний орган.”.

5. У разі укладення експлуатуючою організацією відповідно до параграфа M.A.201 договору з організацією з підтримання льотної придатності, що схвалена відповідно до вимог Підчастини G Розділу A цих Правил, обов’язки між сторонами розподіляються таким чином:

5.1. Обов’язки схваленої організації:

1. обсяг схвалення включає відповідний тип ПС;

2. додержуватися наведених нижче умов підтримання льотної придатності ПС:

(a) розробляти програму ТОР ПС, включно з будь-якою програмою надійності, якщо застосовно;

(b) не застосовується;

(c) організовувати схвалення програми ТОР ПС;

(d) надавати експлуатуючій організації копію програми ТОР ПС після схвалення;

(e) організовувати перехідну інспекцію ПС з попередньої програми ТОР;

(f) організовувати виконання усіх робіт з ТОР схваленою організацією з ТОР;

(g) організовувати виконання всіх застосовних директив з льотної придатності;

(h) організовувати усунення схваленою організацією з ТОР всіх дефектів, виявлених під час проведення планового ТОР, перегляду льотної придатності або тих, про які повідомить експлуатуюча організація;

(i) здійснювати координацію планового ТОР, виконання директив з льотної придатності, заміни частин з обмеженим ресурсом та виконання вимог щодо інспекцій компонентів;

(j) кожного разу повідомляти експлуатуючу організацію, коли ПС необхідно передати схваленій організації з ТОР;

(k) вести всі технічні записи;

(l) зберігати всі технічні записи;

3. організовувати схвалення будь-якої модифікації ПС відповідно до вимог Частини-21В/Part-21, перш ніж її буде виконано;

4. організовувати схвалення будь-якого ремонту ПС відповідно до вимог Частини-21В/Part-21, перш ніж його буде виконано;

5. повідомляти компетентний орган про випадки ухилення експлуатуючої організації від передачі ПС схваленій організації з ТОР на вимогу цієї схваленої організації;

6. повідомляти компетентний орган, про кожний випадок порушення умов цього договору;

7. виконувати, у разі необхідності, перегляд льотної придатності ПС та видавати сертифікат перегляду льотної придатності ПС або складати рекомендацію компетентному органу;

8. протягом 10 днів надсилати копію будь-якого виданого чи продовженого сертифіката перегляду льотної придатності ПС компетентному органу;

9. надавати всі звіти про дефекти, передбачені застосовними правилами;

10. повідомляти компетентний орган, про розірвання цього договору будь-якою з його сторін.

5.2. Обов’язки експлуатуючої організації:

1. мати загальне розуміння схваленої програми ТОР;

2. мати загальне розуміння цих Правил;

3. передавати ПС схваленій організації з ТОР, погоджене із схваленою організацією, у відповідний термін за запитом схваленої організації;

4. не робити модифікації ПС без попередньої консультації із схваленою організацією;

5. повідомляти схвалену організацію про всі роботи з ТОР, що були виконані, як виняток, без відома та не під контролем схваленої організації;

6. повідомляти схвалену організацію через технічний бортовий журнал ПС про всі дефекти, виявлені під час експлуатації;

7. повідомляти компетентний орган про розірвання цього договору будь-якою з його сторін;

8. повідомляти компетентний орган, та схвалену організацію про продаж ПС;

9. надавати всі звіти про дефекти, передбачені застосовними правилами;

10. регулярно інформувати схвалену організацію щодо льотних годин та будь-яких інших даних щодо експлуатації, що стосуються ПС, за домовленістю із схваленою організацією;

11. не застосовується;

12. інформувати схвалену організацію з управління підтриманням льотної придатності, що відповідає за управління підтриманням льотної придатності ПС, не пізніше ніж протягом 30 днів після виконання будь-якого завдання з ТОР відповідно до пункту М.А.305(а).

ПРИМІРНИЙ НАКАЗ

з підтримання льотної придатності

1. Схваленій організації відповідно до вимог Підчастини G Розділу А цих Правил, що здійснює діяльність в умовах повного фінансування з Державного бюджету України, відповідно до параграфа M.A.201 може бути надано завдання від уповноваженого органу з льотної придатності на управління підтриманням льотної придатності ПС, які експлуатує інша експлуатуюча організація. У цьому випадку має бути передбачено письмовий наказ на виконання завдання і схвалена організація з управління підтриманням льотної придатності бере на себе відповідальність за виконання цих завдань. На вимогу компетентного органу уповноважений орган з льотної придатності має надіслати копію такого наказу.

2. Наказ має розроблятися з урахуванням вимог цих Правил і має визначати зобов’язання його сторін, стосовно підтримання льотної придатності ПС.

3. Наказ має включати такі відомості:

реєстрація ПС,

тип ПС,

серійний номер ПС,

відомості про експлуатуючу організацію ПС, включаючи адресу,

відомості про організацією з підтримання льотної придатності, що схвалена відповідно до вимог Підчастини G Розділу A цих Правил, включаючи адресу.

4. У наказі має бути зазначено таке:

“Схваленій організації доручається здійснювати управління підтриманням льотної придатності ПС, які експлуатує інша експлуатуюча організація, розробляти програму ТОР, що має бути затверджена уповноваженим органом з льотної придатності, а також організовувати ТОР ПС відповідно до зазначеної програми ТОР у схваленій організації з ТОР.

Відповідно до цього наказу схвалена організація з підтримання льотної придатності та експлуатуюча організація зобов’язуються дотримуватися відповідних зобов’язань, передбачених цим наказом.

Експлуатуюча організація повинна забезпечити, що вся надана схваленій організації інформація щодо підтримання льотної придатності ПС є та залишатиметься точною та, що ПС не буде змінюватися без попереднього погодження схваленої організації/уповноваженого органу з льотної придатності.”.

5. Відповідно до вимог наказу обов’язки розподіляються таким чином:

5.1. Обов’язки схваленої організації:

1. обсяг схвалення включає відповідний тип ПС;

2. додержуватися наведених нижче умов підтримання льотної придатності ПС:

(a) розробляти програму ТОР ПС, включно з будь-якою програмою надійності, якщо застосовно;

(b) організовувати затвердження програми ТОР ПС;

(c) надавати експлуатуючій організації копію програми ТОР ПС після затвердження;

(d) організовувати перехідну інспекцію ПС з попередньої програми ТОР;

(e) організовувати виконання усіх робіт з ТОР схваленою організацією з ТОР;

(f) організовувати виконання всіх застосовних директив з льотної придатності;

(g) організовувати усунення схваленою організацією з ТОР всіх дефектів, виявлених під час проведення планового ТОР, перегляду льотної придатності або тих, про які повідомить експлуатуюча організація;

(h) здійснювати координацію планового ТОР, виконання директив з льотної придатності, заміни частин з обмеженим ресурсом та виконання вимог щодо інспекцій компонентів;

(i) кожного разу повідомляти експлуатуючу організацію, коли ПС необхідно передати схваленій організації з ТОР;

(j) вести всі технічні записи;

(k) зберігати всі технічні записи;

3. організовувати схвалення будь-якої модифікації ПС відповідно до вимог Частини-21В/Part-21, перш ніж її буде виконано;

4. організовувати схвалення будь-якого ремонту ПС відповідно до вимог Частини-21В/Part-21, перш ніж його буде виконано;

5. повідомляти уповноважений орган з льотної придатності про випадки ухилення експлуатуючої організації від передачі ПС схваленій організації з ТОР на вимогу цієї схваленої організації;

6. повідомляти уповноважений орган з льотної придатності, про кожний випадок порушення умов цього наказу;

7. виконувати, у разі необхідності, перегляд льотної придатності ПС та видавати сертифікат перегляду льотної придатності ПС або складати рекомендацію компетентному органу;

8. протягом 10 днів надсилати копію будь-якого виданого чи продовженого сертифіката перегляду льотної придатності ПС компетентному органу;

9. надавати всі звіти про дефекти, передбачені застосовними правилами;

10. повідомляти компетентний орган, про втрату чинності цього наказу.

5.2. Обов’язки експлуатуючої організації:

1. мати загальне розуміння схваленої програми ТОР;

2. мати загальне розуміння цих Правил;

3. передавати ПС схваленій організації з ТОР, погоджене із схваленою організацією/уповноваженим органом з льотної придатності, у відповідний термін за запитом схваленої організації;

4. не робити модифікації ПС без попередньої консультації із схваленою організацією;

5. повідомляти схвалену організацію про всі роботи з ТОР, що були виконані, як виняток, без відома та не під контролем схваленої організації;

6. повідомляти схвалену організацію через технічний бортовий журнал ПС про всі дефекти, виявлені під час експлуатації;

7. повідомляти компетентний орган про втрату чинності цього наказу;

8. повідомляти компетентний орган, та схвалену організацію про передачу ПС;

9. надавати всі звіти про дефекти, передбачені застосовними правилами;

10. регулярно інформувати схвалену організацію щодо льотних годин та будь-яких інших даних щодо експлуатації, що стосуються ПС, за домовленістю із схваленою організацією;

11. інформувати схвалену організацію не пізніше ніж протягом 30 днів після виконання будь-якого завдання з ТОР відповідно до пункту М.А.305(а).

Додаток 2

до Правил підтримання льотної придатності авіаційної техніки державної авіації (Частина-МВ)

(пункт М.А.305(е))

Доповнення ІІ

СЕРТИФІКАТ

дозволеної передачі – Форма 1 EMAR (EMAR Form 1)

Ці інструкції пов’язані тільки з використанням Форми 1 EMAR (EMAR Form 1) для цілей технічного обслуговування та ремонту.

1. Призначення та використання

1.1. Основним призначенням сертифіката є засвідчення льотної придатності виробів, компонентів та обладнання після виконання технічного обслуговування та ремонту (у подальшому позначених як виріб (вироби)).

1.2. Повинен бути встановлений взаємозв’язок між сертифікатом та виробом (виробами). Особа, яка видає сертифікат, повинна зберігати сертифікат у спосіб, що надає можливість перевіряти первинні дані.

1.3. Не застосовується в державній авіації.

1.4. Сертифікат не є документом для постачання або відвантаження.

1.5. Повітряне судно не може бути передано за цим сертифікатом.

1.6. Сертифікат не означає схвалення установлення виробу на конкретному повітряному судні, двигуні або повітряному гвинті, але допомагає кінцевому користувачу визначити його статус льотної придатності.

1.7. Не дозволяється в одному сертифікаті одночасно вказувати вироби, які вироблені, та ті, що пройшли технічне обслуговування та ремонт.

2. Загальний формат

2.1. Сертифікат повинен відповідати наведеному формату, включаючи номери блоків та розташування блоків. Однак розмір кожного блоку може різнитися залежно від застосування, але таким чином, щоб сертифікат можна було розпізнати.

2.2. Сертифікат повинен бути в альбомному форматі, але повний розмір може бути значно збільшений або зменшений настільки, щоб залишитися розбірливим та чітким. У разі сумніву слід порадитися з компетентним органом/уповноваженим органом управління з льотної придатності.

2.3. Заява про відповідальність користувача/установлювача може бути розміщена на будь-якій стороні сертифіката.

2.4. Весь надрукований текст має бути чітким та розбірливим для читання без труднощів.

2.5. Сертифікат може бути у вигляді друкованого бланка або згенерований на комп’ютері, але у будь-якому випадку всі контури та символи мають бути чіткими та розбірливими відповідно до визначеного формату.

2.6. Сертифікат має складатися українською та/або англійською мовою та, якщо доречно, ще однією або декількома іншими мовами.

2.7. Інформація, що вноситься до сертифіката, може бути надрукована на машинці/комп’ютері або написана від руки друкованими літерами та має бути розбірливою для читання.

2.8. Кількість скорочень повинна бути зведена до мінімуму для кращого розуміння.

2.9. Вільне місце на зворотній стороні сертифіката може бути використане особою, що його видає, для будь-якої додаткової інформації, але вона  не  повинна  містити   будь-які  сертифікаційні  заяви. При  будь-якому використанні зворотної сторони сертифіката необхідно надавати посилання у відповідному блоці на передній стороні сертифіката.

Примітка: Оригінал сертифіката повинен супроводжувати вироби та повинна бути встановлена спів залежність між виробом та сертифікатом. Копія сертифіката повинна бути залишена в організації, яка виконала технічне обслуговування та ремонт виробу. Якщо дані та формат сертифіката згенеровані на комп’ютері, за умови прийняття компетентним органом, допускається зберігати дані та формат сертифіката у захищеній базі даних.

У разі використання одного сертифіката, щоб передати партію виробів, а ці вироби згодом відокремлюються один від одного, наприклад через орган забезпечення, то копія оригінального сертифіката повинна супроводжувати кожен такий відокремлений з партії виріб, а оригінал сертифіката повинен зберігатися в організації, яка отримала партію таких виробів. Нездатність збереження оригінального сертифіката може призвести до втрати статусу таких відокремлених з партії виробів.

3. Копії

3.1. Кількість копій, що надсилається замовнику чи зберігається особою, яка видає сертифікат, не обмежується.

4. Помилка (помилки) у сертифікаті

4.1. Якщо кінцевий користувач знайде помилку (помилки) в сертифікаті, він повинен письмово повідомити про неї (них) особу, яка видала сертифікат. Особа, яка видала сертифікат, може видати новий сертифікат, якщо можливо перевірити та виправити помилку (помилки).

4.2. Новий сертифікат повинен мати новий порядковий номер, підпис та дату.

4.3. Запит на отримання нового сертифіката можна зробити без повторної  перевірки  стану  виробу (виробів).  Новий сертифікат не визначає наявний стан виробу, а має посилатися на попередній сертифікат у блоці 12 у вигляді такої заяви: “Цим сертифікатом виправляється помилка (помилки) в блоці [наводиться номер виправленого блоку] сертифіката [зазначається оригінальний порядковий номер], датований [зазначається дата попередньої видачі], та не визначає відповідність/стан/передачу до експлуатації”. Обидва сертифікати мають зберігатися відповідно до строків зберігання первинного сертифіката.

5. Заповнення сертифіката особою, яка його видає

Блок 1. Схвалення компетентним органом

Найменування компетентного органу країни, під юрисдикцією якої цей сертифікат виданий.

Блок 2. Заголовок Форми 1 EMAR (EMAR Form 1)

“СЕРТИФІКАТ ДОЗВОЛЕНОЇ ПЕРЕДАЧІ

ФОРМА 1 EMAR”

“AUTHORISED RELEASE CERTIFICATE

EMAR FORM 1”

Блок 3. Порядковий номер форми

Введіть унікальний номер, який присвоєний системою/процедурою організації, яка зазначена в блоці 4. Він може бути у форматі літера/цифра.

Блок 4. Найменування та місцезнаходження схваленої організації

Введіть повне найменування та адресу схваленої організації (номер схвалення вказано у Формі 3 EMAR (EMAR Form 3)), яка передає вироби, що вказані у цьому сертифікаті. Логотип тощо організації дозволено використовувати, якщо їх можливо розмістити в межах блоку.

Блок 5. Замовлення/Контракт/Рахунок

Для полегшення простежування замовником виробу (виробів) введіть номер замовлення, контракту, рахунку або номер подібного документа.

Блок 6. Виріб

Введіть надані організацією номери виробів, якщо їх більше одного. Цей блок дозволяє перехресні посилання на “Примітки” в блоці 12.

Примітка: Цей блок використовується для точного посилання на кількість компонентів, які можуть бути легітимізовані однією Формою 1 EMAR (EMAR Form 1). Наприклад, в одній сформованій Формі 1 EMAR (EMAR Form 1) зазначено 10 виробів з однаковим номером компонента але з різними номерами партії або серійними номерами.

Блок 7. Опис

Введіть назву або опис виробу. Перевага надається терміну, який використаний в інструкціях з підтримання льотної придатності або даних для технічного обслуговування та ремонту (наприклад, Ілюстрований каталог компонентів (Illustrated Parts Catalogue – ІРС), Керівництво з технічного обслуговування (Aircraft Maintenance Manual – АММ), Сервісний бюлетень (Service Bulletin – SB), Керівництво з технічного обслуговування компонента (Component Maintenance Manual – СММ)).

Блок 8. Номер за кресленням

Введіть номер такий, який наноситься на виріб або зазначається на ярлику/упаковці. Для двигуна або повітряного гвинта може бути використано позначення типу.

Блок 9. Кількість

Зазначте кількість виробів.

Блок 10. Серійний номер

Якщо виріб ідентифіковано серійним номером, введіть його. Якщо серійний номер виробу відсутній, введіть “N/A”.

Блок 11. Статус/робота

Далі описано інформацію, що може бути введена до блоку 11. Введіть тільки один з цих термінів. Коли більш ніж один може бути застосовним, використовуйте той, який найточніше описує більшу частину виконаної роботи та/або статус продукту:

(і) Виконано капітальний ремонт. Означає процес, який гарантує, що виріб знаходиться у повній відповідності з усіма допусками обслуговування, які вказані у сертифікаті типу (військовому) його утримувачем, або інструкціями виробників обладнання для підтримання льотної придатності, або даними, які схвалені або прийняті компетентним органом. Виріб буде, як мінімум, демонтований, очищений, перевірений, відновлений (відремонтований) за необхідності, повторно зібраний та випробуваний відповідно до вищевказаних даних.

(ii) Відремонтовано. Виправлення дефекту (дефектів), використовуючи застосовні стандарти (*).

(iii) Проінспектовано/Перевірено. Огляд, вимірювання тощо відповідно до застосовного стандарту (*) (наприклад, візуальний огляд, перевірка на працездатність, стендові випробування тощо).

(iv) Модифіковано. Зміна виробу для приведення у відповідність до відповідного стандарту (*).

(*) Застосовний стандарт означає стандарт виробництва/проектування/ технічного обслуговування та ремонту/якості, методику, технологію або практичний досвід, схвалений компетентним органом. Застосовний стандарт має бути описаний у блоці 12.

Блок 12. Примітки

Опишіть роботу, визначену у блоці 11, безпосередньо або шляхом посилання на відповідну документацію, яка необхідна користувачу чи установлювачу для визначення льотної придатності виробу (виробів) стосовно виду роботи, що підлягає сертифікації. У разі необхідності може бути використано окремий аркуш з посиланнями на Форму 1 EMAR (EMAR Form 1).  Кожна  заява  повинна  чітко визначати,  якого виробу (яких

виробів), що зазначені в блоці 6, вона стосується.

Приклади інформації, що може бути введена до блоку 12:

(i) Використані дані для технічного обслуговування та ремонту, включаючи стан ревізії та номер.

(ii) Відповідність директивам льотної придатності або сервісним бюлетеням або їх еквівалентам.

(iii) Виконані ремонти.

(iv) Виконані модифікації.

(v) Установлені змінні компоненти/частини.

(vi) Статус компонентів з обмеженим ресурсом та строком служби.

(vii) Відхилення від замовлених робіт.

(viii) Не застосовується в державній авіації.

(ix) Інформація, необхідна для підтримки при транспортуванні, яка пов’язана із зберіганням, або складанням після доставки.

(x) Не застосовується в державній авіації.

Примітка: У разі друку даних з електронної Форми 1 EMAR (EMAR Form 1) будь-які дані, які не доречні в інших блоках, мають бути вводені в цьому блоці.

Блоки 13а-13е

Загальні вимоги для блоків 13а-13е не використовуються для цілей ТОР. Ці блоки мають бути затемнені або позначені якоюсь іншою позначкою, щоб запобігти несанкціонованому використанню.

Блок 14а. Сертифікаційна заява

Для всього обсягу технічного обслуговування та ремонту, виконаного схваленими організаціями з технічного обслуговування та ремонту відповідно до вимог цих Правил, сертифікаційна заява “якщо інше не зазначено в блоці 12” призначена для вирішення таких випадків:

(а) Випадок, коли технічне обслуговування та/або ремонт не можуть бути завершені.

(b) Випадок, коли технічне обслуговування та/або ремонт відхиляються від стандарту, що вимагається цими Правилами.

(с) Випадок, коли технічне обслуговування та/або ремонт виконувались відповідно до вимог інших, ніж визначені в цих Правилах. У цьому випадку блок 12 повинен чітко визначати відповідні національні правила.

Блок 14b. Підпис уповноваженої особи

Це місце має бути заповнено підписом уповноваженої особи. Тільки особам, які мають особливе повноваження згідно з правилами та політикою компетентного органу, дозволяється підписати цей блок. З метою полегшення ідентифікації, може бути доданий номер уповноваженої особи.

Примітка: Дозволяється використання електронного підпису, якщо це погоджено компетентним органом.

Блок 14с. Номер схвалення/Повноваження

Номер схвалення схваленої організації з технічного обслуговування та ремонту відповідно до цих Правил/номер повноваження, наданий компетентним органом.

Блок 14d. Прізвище

Введіть прізвище особи, що підписалась у Блоці 14b.

Блок 14е. Дата

Введіть дату, коли блок 14b було підписано, дата повинна бути у форматі: дд(dd) – дві цифри, що визначають дату, мм(mm) – дві цифри, що визначають місяць, рррр(yyyy) – чотири цифри, що визначають рік.

Відповідальність користувача/установлювача

Розмістіть таку заяву про відповідальність на сертифікаті, щоб повідомити кінцевих користувачів, що вони не звільняються від

відповідальності щодо встановлення та використання будь-якого виробу, яка супроводжується цією формою:

“Цей сертифікат не надає автоматично повноваження на встановлення. Якщо користувач/установлювач виконує роботи відповідно до правил органу з льотної придатності іншого, ніж зазначений в блоці  1, важливо, щоб користувач/установлювач забезпечив прийняття виробів його/її органом з льотної придатності від органу з льотної придатності, який зазначений в блоці 1.

Заяви, що містяться в блоках 13a та 14a, не є сертифікацією установлення. В усіх випадках записи про технічне обслуговування та/або ремонт повинні включати сертифікацію установлення, що видана користувачем/установлювачем згідно з національними правилами до виконання повітряним судном польоту.”.

СЕРТИФІКАТ ДОЗВОЛЕНОЇ ПЕРЕДАЧІ ФОРМА 1 EMAR (EMAR Form 1)

| 1. Схвалення компетентним органом: Approving Competent Authority (National Military Aviation Authority (NMAA)): | 2. СЕРТИФІКАТ ДОЗВОЛЕНОЇ ПЕРЕДАЧІ ФОРМА 1 EMAR AUTHORISED RELEASE CERTIFICATE EMAR FORM 1 | 3. Порядковий номер форми: Form Tracking Number: |
| --- | --- | --- |
| 4. Найменування та місцезнаходження схваленої організації: Approved Organisation Name and Address: | 5. Замовлення /Контракт /Рахунок: Work Order/Contract/Invoice: |
| 6. Виріб: Item: | 7. Опис: Description: | 8. Номер за кресленням: Part №: | 9. Кількість: Qty: | 10.Серійний номер: Serial №: | 11. Статус/робота: Status/Work: |
| 12. Примітки: Remarks: |
| 13a. Засвідчує, що зазначені вище вироби виготовлені відповідно до: Certifies that the items identified above were manufactured in conformity to: | 14a. Сертифікаційна заява Certification Statement Засвідчує, якщо інше не зазначено у блоці 12, що роботу, яка зазначена у блоці 11 та описана у блоці 12, було виконано відповідно до вимог Частини-145В (EMAR 145), та, стосовно цієї роботи, вироби вважаються готовими для передачі до експлуатації. |
| схвалених проектних даних та знаходяться у стані, придатному для безпечної експлуатації approved design data and are in condition for safe operation несхвалених проектних даних, що зазначені в блоці 12 non-approved design data specified in block 12 | Certifies that unless otherwise specified in block 12, the work identified in block 11 and described in block 12, was accomplished in accordance with Military Part-145 (EMAR 145) and in respect to that work the items are considered ready for release to service. |
| 13b. Підпис уповноваженої особи Authorised Signature | 13c. Номер cхвалення/ Повноваження Approval/Authorisation Number | 14b. Підпис уповноваженої особи Authorised Signature | 14c. Номер схвалення/ Повноваження Approval/Authorisation Number |
| 13d. Прізвище Name | 13e. Дата (дд.мм.рррр) Date (dd/mm/yyyy) | 14d. Прізвище Name | 14e. Дата (дд.мм.рррр) Date (dd/mm/yyyy) |
| ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА/УСТАНОВЛЮВАЧА USER/INSTALLER RESPONSIBILITIES Цей сертифікат не надає автоматично повноваження на встановлення. This certificate does not automatically constitute authority to install. Якщо користувач/установлювач виконує роботи відповідно до правил органу з льотної придатності іншого, ніж зазначений в блоці 1, важливо, щоб користувач/установлювач забезпечив прийняття виробів його/її органом з льотної придатності від органу з льотної придатності, який зазначений в блоці 1. Where the user/installer performs work in accordance with regulations of an airworthiness authority (NMAA) different than the airworthiness authority (NMAA) specified in block 1, it is essential that the user/installer ensures that his/her airworthiness authority (NMAA) accepts items from the airworthiness authority (NMAA) specified in block 1. |
| Заяви, що містяться в блоках 13a та 14a, не є сертифікацією установлення. В усіх випадках записи про технічне обслуговування та/або ремонт повинні включати сертифікацію установлення, що видана користувачем/установлювачем згідно з національними правилами до виконання повітряним судном польоту. Statements in blocks 13a and 14a do not constitute installation certification. In all cases aircraft maintenance records must contain an installation certification issued in accordance with the national regulations by the user/installer before the aircraft may be flown. |

Форма 1 EMAR (EMAR Form 1) для Частин-МВ/145В (issue EMAR 145 edition 1.1)

Додаток 3

до Правил з підтримання льотної придатності авіаційної техніки державної авіації (Частина-MВ)

(пункт М.А.710(е))

Доповнення III

СЕРТИФІКАТ (ВІЙСЬКОВИЙ)

перегляду льотної придатності – Форма 15 EMAR (EMAR Form 15)

| УКРАЇНА МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ |  | UKRAINE MINISTRY OF DEFENCE OF UKRAINE |
| --- | --- | --- |
| СЕРТИФІКАТ (ВІЙСЬКОВИЙ) ПЕРЕГЛЯДУ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ MILITARY AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE |
| Номер сертифіката: MARC reference: |  |
| Відповідно до Повітряного кодексу України та Правил з підтримання льотної придатності авіаційної техніки державної авіації (Частина-MВ), чинних на даний час, зазначена нижче організація з управління підтриманням льотної придатності, схвалена відповідно до Підчастини G Розділу А Частини-MВ Pursuant to Air Code of Ukraine and Military Part-M for the time being in force, the following Continuing Airworthiness Management Organisation, approved in accordance with Section A, Subpart G of Military Part-M |

| [НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ З УПРАВЛІННЯ ПІДТРИМАННЯМ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ ТА ЇЇ АДРЕСА] [NAME OF CAMO AND ADDRESS] |
| --- |
| НОМЕР СХВАЛЕННЯ: APPROVAL REFERENCE: | UA.МВG.NNNN |
| здійснила перегляд льотної придатності відповідно до параграфа М.А.710 Частини-MВ такого повітряного судна: has performed an airworthiness review in accordance with point M.A.710 of Military Part-M on the following aircraft: |
| Виробник повітряного судна: |  |
| Aircraft manufacturer: |  |
| Позначення виробника: |  |
| Manufacturer’s designation: |  |
| Реєстрація повітряного судна: |  |
| Aircraft registration: |  |
| Серійний номер повітряного судна: |  |
| Aircraft serial number: |  |
| і зазначене повітряне судно визнано льотнопридатним на момент перегляду. and this aircraft is considered to be airworthy at the time of the review. |
| Дата видання: Date of issue: |  | Дата закінчення строку дії: Date of expiry: |  |
| Підпис: Signed: |  | Номер повноваження: Authorisation No: |  |

| 1-е Продовження: Повітряне судно є льотнопридатним на момент видання. |
| --- |
| 1st Extension: The aircraft is considered to be airworthy at the time of the issue. |
| Дата видання: Date of issue: |  | Дата закінчення строку дії: Date of expiry: |  |
| Підпис: Signed: |  | Номер повноваження: Authorisation No: |  |
| Найменування організації: Organisation (CAMO) Name: |  | Номер схвалення: Approval reference: |  |
| 2-е Продовження: Повітряне судно є льотнопридатним на момент видання. |
| 2nd Extension: The aircraft is considered to be airworthy at the time of the issue. |
| Дата видання: Date of issue: |  | Дата закінчення строку дії: Date of expiry: |  |
| Підпис: Signed: |  | Номер повноваження: Authorisation No: |  |
| Найменування організації: Organisation (CAMO) Name: |  | Номер схвалення: Approval reference: |  |

Форма 15b EMAR (EMAR Form 15b) (EMAR M edition 1.0)

| УКРАЇНА МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ |  | UKRAINE MINISTRY OF DEFENCE OF UKRAINE |
| --- | --- | --- |
| СЕРТИФІКАТ (ВІЙСЬКОВИЙ) ПЕРЕГЛЯДУ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ MILITARY AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE |
| Номер сертифіката: MARC reference: |  |
| Відповідно до Повітряного кодексу України та Правил з підтримання льотної придатності авіаційної техніки державної авіації (Частина-MВ), чинних на даний час, [КОМПЕТЕНТНИЙ ОРГАН] цим, засвідчує, що таке повітряне судно: Pursuant to Air Code of Ukraine and Military Part-M for the time being in force, the [COMPETENT AUTHORITY] hereby certifies that the following aircraft: |
| Виробник повітряного судна: |  |
| Aircraft manufacturer: |  |
| Позначення виробника: |  |
| Manufacturer’s designation: |  |
| Реєстрація повітряного судна: |  |
| Aircraft registration: |  |
| Серійний номер повітряного судна: |  |
| Aircraft serial number: |  |
| визнано льотнопридатним на момент перегляду. is considered to be airworthy at the time of the review. |
| Дата видання: Date of issue: |  | Дата закінчення строку дії: Date of expiry: |  |
| Підпис: Signed: |  | Номер повноваження: Authorisation No: |  |
| 1-е Продовження: Повітряне судно є льотнопридатним на момент видання. 1st Extension: The aircraft is considered to be airworthy at the time of the issue. |
| Дата видання: Date of issue: |  | Дата закінчення строку дії: Date of expiry: |  |
| Підпис: Signed: |  | Номер повноваження: Authorisation No: |  |
| Найменування організації: Organisation (CAMO) Name: |  | Номер схвалення: Approval reference: |  |
| 2-е Продовження: Повітряне судно є льотнопридатним на момент видання. |
| 2nd Extension: The aircraft is considered to be airworthy at the time of the issue. |
| Дата видання: Date of issue: |  | Дата закінчення строку дії: Date of expiry: |  |
| Підпис: Signed: |  | Номер повноваження: Authorisation No: |  |

| Найменування організації: Organisation (CAMO) Name: |  | Номер схвалення: Approval reference: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Форма 15а EMAR (EMAR Form 15а) (EMAR M edition 1.0)

Додаток 4

до Правил з підтримання льотної придатності авіаційної техніки державної авіації (Частина-МВ)

(пункт М.А.603 (b))

Доповнення ІV

СИСТЕМА КЛАСІВ ТА РЕЙТИНГІВ,

що використовуються для схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту, посилаючись на Підчастину F Розділу А Частини-МВ та Частини-145В

1. Таблиця 1 цього додатка охоплює повний обсяг можливого схвалення відповідно до Підчастини F Розділу А Частини-МВ та Частини-145В у стандартизованій формі. Організація повинна отримати схвалення від одного класу і рейтингу з обмеженнями до всіх класів і рейтингів з обмеженнями.

2. Додатково до таблиці 1, що зазначена в цьому додатку, від схваленої організації вимагається визначити обсяг робіт у Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту. Дивись також пункт 11 цього додатка.

3. В рамках схвалень класу (класів) та рейтингу (рейтингів), виданих компетентним органом, обсяг робіт, зазначених у Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту, визначає відповідні обмеження схвалення. Таким чином, дуже важливо, щоб схвалені клас(и) та рейтинг (рейтинги) і обсяг робіт організації були сумісними.

4. Категорія клас-рейтингу А означає, що схвалена організація може виконувати технічне обслуговування та ремонт (далі – ТОР) повітряного судна та будь-якого компонента (включаючи двигуни/допоміжні силові установки) відповідно до даних з ТОР повітряного судна або, якщо погоджено компетентним органом, відповідно до даних з ТОР компонента, тільки якщо такі компоненти встановлені на повітряне судно. Проте схвалена організація рейтингу А може тимчасово знімати компонент для виконання ТОР, щоб поліпшити доступ до цього компонента, за винятком, коли зняття потребує додаткового ТОР, не передбаченого умовами цього параграфа. Це повинно бути відображено як контрольна процедура в Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту та схвалено компетентним органом. Секція обмежень буде визначати обсяг такого ТОР, таким чином вказуючи на межі схвалення.

5. Категорія клас-рейтингу В означає, що схвалена організація може виконувати ТОР на невстановленому двигуні та/або допоміжній силовій установці (далі – ДСУ) та/або компонентах двигуна/ДСУ відповідно до даних з ТОР двигуна/ДСУ, або, якщо це узгоджено компетентним органом, відповідно до даних з ТОР компонентів тільки тоді, коли такі компоненти встановлені на двигун/ДСУ. Проте схвалена організація з ТОР рейтингу В може тимчасово знімати компонент для виконання ТОР, щоб поліпшити доступ до цього компонента, за винятком, коли зняття потребує додаткового ТОР, не передбаченого умовами цього параграфа. Секція обмежень буде визначати обсяг такого ТОР, таким чином вказуючи на межі схвалення.

Схвалена організація з ТОР з категорією класу-рейтингу В може також виконувати ТОР на встановленому двигуні під час базового і лінійного ТОР відповідно до контрольної процедури, яка викладена у схваленому компетентним органом Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту. Обсяг робіт, зазначений у Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту, має відображати таку діяльність, що дозволена компетентним органом.

6. Категорія клас-рейтингу С означає, що схвалена організація з ТОР може виконувати ТОР на невстановлених компонентах (за виключенням двигунів та ДСУ), які призначаються для встановлення на повітряне судно або двигун/ДСУ. Секція обмежень буде визначати обсяг такого ТОР, таким чином вказуючи на межі схвалення. Схвалена організація з ТОР з категорією класу-рейтингу С може також виконувати ТОР на встановленому компоненті під час базового і лінійного ТОР або у виробничих приміщеннях ТОР двигуна/ДСУ відповідно до контрольної процедури, яка викладена у схваленому компетентним органом Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту. Обсяг робіт, зазначений у Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту, має відображати таку діяльність, що дозволена компетентним органом.

7. Категорія клас-рейтингу D самодостатня і не обов’язково відноситься до конкретного повітряного судна, двигуна або іншого компонента. D1 рейтинг – неруйнівний контроль (NDT) потрібен тільки для схваленої організації з ТОР, яка виконує неруйнівний контроль як специфічне завдання для іншої організації. Схвалена організація з ТОР з категорією класу-рейтингу А, або В чи С може виконувати неруйнівний контроль на  виробах,  яким  вона  виконує ТОР,  без  необхідності схвалення

відповідно до класу-рейтингу D1 за умови, що Керівництво організації з технічного обслуговування та ремонту містить процедури неруйнівного контролю.

8. Категорія класу-рейтингу А підрозділяється на “базове” або “лінійне” ТОР. Схвалена організація з ТОР може бути схвалена як на виконання “базового”, так і “лінійного” ТОР, або на обидва види ТОР. Слід зазначити, що підрозділ організації, який виконує “лінійне” ТОР і знаходиться на основній виробничій базі, підлягає схваленню на виконання “лінійного” ТОР.

9. Секція “Обмеження” передбачена для того, щоб надати компетентним органам максимальну гнучкість при схваленні конкретної організації. Рейтинги мають бути згадані під час схвалення, тільки коли відповідно обмежені. Таблиця 1 визначає типи можливих обмежень. Якщо ТОР перечислюється для кожного класу-рейтингу, то можливо підкреслити завдання з ТОР, а не тип повітряного судна або двигуна чи виробника, якщо це є більш необхідним для організації (прикладом може бути встановлення та ТОР систем авіоніки). Така згадка в секції обмеження указує, що організація з ТОР схвалена, щоб здійснювати ТОР і, зокрема, ці специфічні завдання.

10. Таблиця 1 містить посилання на серії, тип та, якщо доречно, на групу в секції обмежень класів А та В. Серії означають конкретні серії типу. Тип означає конкретний тип або модель. Може бути наведено будь-яку кількість серій або типів. Група означає, наприклад, повітряні судна (вказується тип) з одним турбореактивним двигуном або турбореактивні двигуни (вказується тип) тощо.

11. Коли використовується великий перелік можливих робіт, який може бути предметом для частих змін, то такі зміни можуть впроваджуватись відповідно до процедури, прийнятної для компетентного органу, та яка буде зазначена у Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту. Процедура має відображати питання, хто відповідає за контроль внесення змін до переліку можливих робіт та дії, які необхідно виконати для прийнятої зміни. Такі дії містять питання забезпечення відповідності цим Правилам для виробів або послуг, які додані до переліку.

12. Не застосовується в державній авіації.

Таблиця 1

| Клас Class | Рейтинг Rating | Обмеження Limitation | Базове ТОР Base | Лінійне ТОР Line |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повітряне судно (ПС) Aircraft | А1 літаки понад 5700 кг A1 Aeroplanes/ above 5700 kg | [Має вказуватись виробник або тип або серія чи група літака та/або завдання з ТОР] [State aeroplane manufacturer or group or series or type and/or the maintenance task(s)] | (Так/Ні) (Yes/No) | (Так/Ні) (Yes/No) |
|  | А2 літаки 5700 кг і нижче A2 Aeroplanes/ 5700 kg and below | [Має вказуватись виробник або тип або серія чи група літака та/або завдання з ТОР] [State aeroplane manufacturer or group or series or type and/or the maintenance tasks] | (Так/Ні) (Yes/No) | (Так/Ні) (Yes/No) |
|  | А3 Вертольоти | [Має вказуватись виробник або тип або серія чи група вертольота та/або завдання з ТОР] | (Так/Ні) | (Так/Ні) |
|  | A3 Helicopters | [State helicopter manufacturer or group or series or type and/or the maintenance task(s)] | (Yes/No) | (Yes/No) |
|  | А4 “Повітряні судна, інші ніж А1, А2, А3” A4 Aircraft other than A1, A2 and A3 | [Має вказуватись тип або серія літака та/або завдання з ТОР] [State aircraft series or type and/or the maintenance task(s)] | (Так/Ні) (Yes/No) | (Так/Ні) (Yes/No) |
| Двигуни Engines/APU | В1 Газотурбінні B1 Turbine | [Має вказуватись тип чи серія двигуна та/або завдання з ТОР] [State engine series or type and/or the maintenance task(s)] |
|  | В2 Поршневі B2 Piston | [Має вказуватись виробник чи тип чи серія чи група двигуна та/або завдання з ТОР] [State engine manufacturer or group or series or type and/or the maintenance task(s)] |
|  | В3 ДСУ B3 APU | [Має вказуватись виробник, тип або серія двигуна та/або завдання з ТОР] [State engine manufacturer or series or type and/or the maintenance task(s)] |

| Компоненти (крім двигунів або ДСУ в зборі) Components other than complete engines or APU’s |  | Посилання на главу стандарту S1000D S1000D Chapter Reference1 | Обмеження (тип ПС, компонент, виробник) Limitations (aircraft type, component, manufacturer) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | С1 Система кондиціювання та наддув | 21 |  |
|  | C1 Air Cond & Press |  |  |
|  | С2 Обладнання автоматичного керування польотом C2 Auto Flight | 22 |  |
|  | С3 Зв’язкове і пілотажно-навігаційне обладнання C3 Comms and Nav | 23-34-43 |  |
|  | С4 Двері – Люки C4 Doors – Hatches | 52 |  |
|  | С5 Система електропостачання C5 Electrical Power | 24-33-91 |  |
|  | С6 Обладнання C6 Equipment | 25-38-45-50 |  |
|  | С7 Двигун – ДСУ C7 Engine – APU | 49-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-86 |  |
|  | С8 Система керування ПС C8 Flight Controls | 27-55-57.40-57.50-57.60-57.70 |  |
|  | С9 Паливна система C9 Fuel – Airframe | 28-48 |  |
|  | С10 Гвинти вертольотів C10 Helicopter – Rotors | 62-64-66-67 |  |
|  | С11 Трансмісія вертольотів C11 Helicopter – Trans | 63-65 |  |
|  | С12 Гідравлічна система C12 Hydraulic | 29 |  |
|  | С13 Приладове обладнання C13 Instruments | 31-46 |  |
|  | С14 Шасі C14 Landing Gear | 32-90 |  |
|  | С15 Кисневе обладнання C15 Oxygen | 35-47 |  |
|  | С16 Повітряні гвинти C16 Propellers | 61 |  |
|  | С17 Пневматична система C17 Pneumatic | 36-37 |  |
|  | С18 Пожежне обладнання/ Протикригова система/ Протидощова система C18 Protection ice/rain/fire | 26-30 |  |
|  | С19 Вікна C19 Windows | 56 |  |
|  | С20 Деталі конструкції C20 Structural | 53-54-57.10-57.20-57.30 |  |
|  | С21 Водний балласт C21 Water Ballast | 41 |  |
|  | С22 Засоби збільшення тяги C22 Propulsion Augmentation | 84 |  |
|  | С51 Системи бойового застосування C51 Attack systems | 39-40-42 |  |
|  | С52 Радіолокаційна система/Засоби спостереження C52 Radar/ Surveillance | 92-93 |  |
|  | С53 Системи озброєння C53 Weapons systems | 94 |  |
|  | С54 Засоби забезпечення безпеки екіпажу C54 Crew escape | 95 |  |
|  | С55 Ракети/ безпілотні літальні апарати/засоби телеметрії C55 Мissiles/Drones/ Telemetry | 96 |  |
|  | С56 Розвідка C56 Reconnaissance | 97-98 |  |
|  | С57 Засоби радіоелектронної боротьби C57 Electronic warfare | 99 |  |
| Спеціалізовані види обслуговування Specialised Services | D1 Неруйнівний контроль D1 Non-Destructive Testing | [Має вказуватись відповідний NDT метод (методи)] [State particular NDT method(s)] |
| Примітка: | Таблиця 1 ідентифікує посилання на главу стандарту S1000D щодо рейтингу компонента категорії С. |

Додаток 5

до Правил з підтримання льотної придатності авіаційної техніки державної авіації (Частина-МВ)

(пункт М.В.603(а))

Доповнення V

СХВАЛЕННЯ

організації з технічного обслуговування та ремонту, посилаючись на Підчастину F Частини-MВ – ФОРМА 3 EMAR (EMAR FORM 3)

| МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ MINISTRY OF DEFENCE OF UKRAINE [Найменування компетентного органу] [The competent authority name] |
| --- |
| СЕРТИФІКАТ СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL CERTIFICATE |
| НОМЕР СХВАЛЕННЯ: | UA.МВF.ХХХХ |
| REFERENCE: |  |
| Відповідно до Повітряного кодексу України та Правил з підтримання льотної придатності авіаційної техніки державної авіації (Частина-MВ), чинних на час видачі, і зазначених далі умов компетентний орган Міністерства оборони України цим сертифікатом засвідчує, що: Pursuant to Air Code of Ukraine and Military Part-М for the time being in force and subject to the conditions specified below, the competent authority of the Ministry of Defence of Ukraine hereby certifies: |

[НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ] [NAME AND MAINTENANCE ORGANISATION ADDRESS]

як організація з технічного обслуговування та ремонту відповідно до Підчастини F Розділу А Частини-MВ отримує схвалення на здійснення технічного обслуговування та ремонту виробів, зазначених у переліку схвалення, та видачу відповідних сертифікатів передачі до експлуатації, використовуючи зазначений вище номер схвалення. As a maintenance and repair organisation in compliance with Section A, Subpart F of Military Part-M, approved to maintain the products listed in the attached approval schedule and issue related certificates of release to service using the above reference.

УМОВИ: CONDITIONS:

1. Це схвалення обмежується обсягом робіт, зазначеним у відповідному розділі схваленого відповідно до Частини-МВ Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту, та This approval is limited to that specified in the scope of work section of the Military Part-М Approved Maintenance Organisation’s manual, and

2. Це схвалення вимагає забезпечення відповідності процедурам, визначеним у схваленому відповідно до Частини-МВ Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту, та This approval requires compliance with the procedures specified in the Military Part-М Approved Maintenance Organisation’s manual, and

3. Це схвалення залишається чинним, доки схвалена організація з технічного обслуговування та ремонту відповідає вимогам Частини-МВ. This approval is valid whilst the Approved Maintenance Organisation remains in compliance with Military Part-М.

| 4. За умови відповідності наведеним вище умовам чинність цього схвалення не обмежено у часі, за винятком, що схвалення раніше здано, замінено, призупинено або анульовано. |
| --- |
| Subject to compliance with the forgoing conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has been surrendered, superseded, suspended or revoked. |
| Дата первинної видачі: Date of original issue: |
| Дата перевидання: Date of this revision: |
| Видання №: Revision No: |
| Підпис: Signed: | П.І.Б.: Name: |
| Від компетентного органу: For the competent authority: |

Форма 3 EMAR (EMAR Form 3) для Частини-МВ

| ПЕРЕЛІК СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL SCHEDULE |
| --- |
| Найменування організації: |  |
| Organisation name: |  |
| Номер схвалення: | UA.МВF.ХХХХ |
| Reference: |  |
| Клас Class | Рейтинг Rating | Обмеження Limitation |
| Повітряне судно((() Aircraft | (((() | (((() |
|  | (((() | (((() |
|  | (((() | (((() |
|  | (((() | (((() |
| Двигуни((() Engines | (((() | (((() |
|  | (((() | (((() |
| Компоненти (крім двигунів чи ДСУ в зборі)((() Components other than complete engines or APU’s | (((() | (((() |
|  | (((() | (((() |
|  | (((() | (((() |
|  | (((() | (((() |
|  | (((() | (((() |
|  | (((() | (((() |
| Спеціалізовані види обслуговування((() Specialised Services | (((() | (((() |
|  | (((() | (((() |
| Цей перелік схвалення обмежується виробами, частинами та пристроями і видами діяльності за обсягом робіт, зазначеними у відповідному розділі схваленого відповідно до Частини-МВ Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту. This approval schedule is limited to those products, parts and appliances and to the activities specified in the scope of work section contained in the Military Part-М Approved Maintenance Organisation’s manual (MOМ). |
| Посилання на Керівництво організації з технічного обслуговування та ремонту: MOМ reference: |  |
| Дата первинної видачі: Date of original issue: |  |
| Дата схвалення останнього видання: Date of last revision approved: | Видання №: Revision No: |
| Підпис: Signed: | П.І.Б.: Name: |
| Від компетентного органу: For the competent authority: |

Форма 3 EMAR (EMAR Form 3) для Частини-МВ

((()  Відповідне видалити, якщо організація не схвалена.

Delete as appropriate if the organisation is not approved.

(((() Заповнити відповідним рейтингом чи обмеженням.

Complete with the appropriate rating and limitation.

Додаток 6

до Правил з підтримання льотної придатності авіаційної техніки державної авіації (Частина-MВ)

(пункт М.А.703(а))

Доповнення VІ

СХВАЛЕННЯ 
організації з управління підтриманням льотної придатності відповідно до Підчастини G Частини-MВ

| МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ MINISTRY OF DEFENCE OF UKRAINE [Найменування компетентного органу] [Competent authority name] |
| --- |
| СЕРТИФІКАТ СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ З УПРАВЛІННЯ ПІДТРИМАННЯМ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGEMENT ORGANISATION APPROVAL CERTIFICATE |
| НОМЕР СХВАЛЕННЯ: | UA.МВG.ХХХХ |
| REFERENCE: |  |

Відповідно до Повітряного кодексу України та Правил з підтримання льотної придатності авіаційної техніки державної авіації (Частина-MВ), чинних на даний час, і зазначених далі умов Міністерство оборони України цим сертифікатом засвідчує, що: Pursuant to Air Code of Ukraine and Military Part-M for the time being in force and subject to the conditions specified below, the Ministry of Defence of Ukraine hereby certifies:

[НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ] [NAME AND CAMO ADDRESS]

як організація з управління підтриманням льотної придатності відповідно до Розділу А Підчастини G Правил з підтримання льотної придатності авіаційної техніки державної авіації України (Частина-MВ) отримує схвалення на здійснення управління підтриманням льотної придатності повітряних суден, зазначених у переліку схвалення, та коли передбачено, розробку та контроль програми технічного обслуговування та ремонту повітряних суден, як визначено в підпункті M.A.708(b)2 Частини-МВ, та коли передбачено, видачу рекомендацій та сертифікатів (військових) перегляду льотної придатності, як визначено в параграфі M.A.710 Частини-МВ. As a Continuing Airworthiness Management Organisation in compliance with Section A, Subpart G of Military Part-M, approved to manage the continuing airworthiness of the aircraft listed in the attached schedule of approval and, when stipulated, to develop and control the Aircraft Maintenance Programme as in point M.A.708(b)2 of Military Part-M and, when stipulated, to issue recommendations and Military Airworthiness Review Certificates after an airworthiness review as specified in point M.A.710 of Military Part-M.

УМОВИ: CONDITIONS:

1. Це схвалення обмежується обсягами схвалення, зазначеними у відповідному розділі керівництва з управління підтриманням льотної придатності, про яке йдеться у Розділі А Підчастини G Частини-МВ. This approval is limited to that specified in the scope of approval section of the Continuing Airworthiness Management Exposition as referred to in Section A, Subpart G of Military Part-M.

2. Це схвалення вимагає забезпечення відповідності процедурам, визначеним у керівництві з управління підтриманням льотної придатності. This approval requires compliance with the procedures specified in the Continuing Airworthiness Management Exposition.

3. Це схвалення залишається чинним, доки організація з управління підтриманням льотної придатності відповідає вимогам Частини-MВ. This approval is valid whilst the Continuing Airworthiness Management Organisation remains in compliance with Military Part-M.

4. Коли організація з управління підтриманням льотної придатності під своєю системою якості отримує завдання або укладає договори з однією чи декількома організаціями, це схвалення є чинним для цих організацій, що прийнятно виконують зобов’язання за завданням або договором. Where the Continuing Airworthiness Management Organisation contracts or tasks under its Quality System the service of an/several organisation(s), this approval remains valid subject to such organisation(s) fulfilling applicable contractual or tasking obligations.

5. За умови відповідності наведеним вище умовам від 1 до 4, чинність цього схвалення не обмежено у часі, за винятком, що сертифікат схвалення раніше здано, замінено, призупинено або анульовано. Subject to compliance with the conditions 1 to 4 above, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has previously been surrendered, superseded, suspended or revoked.

| Дата первинної видачі: Date of original issue: |
| --- |
| Дата перевидання: Date of this revision: |
| Видання №: Revision No. |
| Підпис: Signed: | П.І.Б.: Name: |
| Від компетентного органу: For the competent authority: |

Форма 14 EMAR (EMAR Form 14) (EMAR M edition 1.0)

| ПЕРЕЛІК СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ З УПРАВЛІННЯ ПІДТРИМАННЯМ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGEMENT ORGANISATION APPROVAL SCHEDULE |
| --- |
| Номер схвалення: | UA.МВG.ХХХХ |
| Reference: |  |
| Найменування організації: |  |
| Organisation name: |
| Тип/серія/група повітряного судна Aircraft type/series/group | Перегляд льотної придатності Airworthiness review authorised | Програма технічного обслуговування та ремонту повітряного судна, розроблена та контролюється організацією AMP developed and controlled by CAMO | Інша(і) організація(ії), що виконує(ють) завдання з управління підтриманням льотної придатності Other organisation(s) conducting continuing airworthiness management tasks |
|  | [ТАК/НІ] (*) [YES / NO] | [ТАК/НІ] (*) [YES / NO] |  |

|  | [ТАК/НІ] (*) [YES / NO] | [ТАК/НІ] (*) [YES / NO] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [ТАК/НІ] (*) [YES / NO] | [ТАК/НІ] (*) [YES / NO] |  |
|  | [ТАК/НІ] (*) [YES / NO] | [ТАК/НІ] (*) [YES / NO] |  |
| Цей додаток до схвалення обмежено обсягом схвалення, зазначеним у схваленому керівництві з управління підтриманням льотної придатності. This approval schedule is limited to that specified in the scope of approval contained in the Continuing Airworthiness Management Exposition section. |
| Посилання на керівництво організації з управління підтриманням льотної придатності: Continuing Airworthiness Management Exposition Reference: |  |
| Дата первинної видачі: Date of original issue: |  |
| Дата цього видання: Date of this revision: | Видання №: Revision No. |
| Підпис: Signed: | П.І.Б.: Name: |
| Від компетентного органу: For the competent authority: |

Форма 14 EMAR (EMAR Form 14) EMAR Form 14 (EMAR M edition 1.0)

(*) Відповідне видалити.

Delete as appropriate.

Додаток 7

до Правил з підтримання льотної придатності авіаційної техніки державної авіації (Частина-MВ)

(підпункт М.А.801(b)2)

Доповнення VІІ

СКЛАДНІ ЗАВДАННЯ З ТОР

До складних завдань з ТОР, що зазначені у підпункті M.A.801(b)2, належать такі:

1. Модифікація, ремонт або заміна шляхом клепання, металізації, ламінування або зварювання будь-яких з наведених нижче частин планера:

(a) коробчаста балка/лонжерон;

(b) стрингер крила або елемент хорди;

(c) лонжерон;

(d) полиця лонжерона;

(e) елемент фермової балки/лонжерона;

(f) стінка балки/лонжерона;

(g) елемент кіля чи скули фюзеляжу гідролітака або поплавка;

(h) гофрований елемент поверхні крила або хвостового оперення, що працює на стискання;

(i) головна нервюра крила;

(j) підкіс крила або хвостового оперення;

(k) рама кріплення двигуна;

(l) лонжерон чи планер;

(m) елемент бічного набору, поздовжнього набору чи шпангоута;

(n) опорний підкіс чи кронштейн сидіння;

(o) заміна направляючих сидіння;

(p) стійка чи підкіс шасі;

(q) вісь;

(r) колесо; та

(s) лижа чи основа лижа, за винятком заміни покриття, що забезпечує низький рівень тертя.

2. Модифікація чи ремонт будь-якої з наведених нижче частин:

(a) обшивка ПС чи обшивка поплавка ПС, якщо виконання цієї роботи вимагає використання підставки/опори, фіксатора або стапеля;

(b) обшивка ПС, що знаходиться під навантаженням внаслідок наддування, якщо пошкодження обшивки становить понад 15 см (6 дюймів) у будь-якому напрямі;

(c) несуча частина системи керування, включаючи рульову колонку, педаль, вал, сектор, колінчатий важіль, вал трансмісії, роги штурвала та кронштейн, виготовлений методом штампування чи лиття, але за винятком:

(і) обтискування ремонтного з’єднання нахлистом або з’єднання тросів;

(іі) заміни кінцевого з’єднання труби, що працює на стиснення-розтягування, яке приєднується шляхом клепання;

(d) будь-яка інша конструкція, що не зазначена у пункті 1, яку виробник визначив як основну конструкцію у керівництві з технічного обслуговування, керівництві з ремонту конструкції або в інструкціях щодо підтримання льотної придатності.

3. Здійснення таких робіт з ТОР на поршневому двигуні:

(a) демонтаж з наступним складанням поршневого двигуна, крім випадків, коли:

(і) необхідно отримати доступ до блоків поршня/циліндра; або

(іі) потрібно зняти задню кришку приводу агрегатів для огляду та/або заміни блоків масляного насоса, якщо така робота не передбачає знімання та повторне встановлення внутрішніх приводів;

(b) демонтаж з наступним складанням редуктора;

(c) зварювання та паяння стиків, крім незначних зварювальних ремонтних робіт на агрегатах вихлопної системи, що виконуються уповноваженим зварювальником, але за винятком заміни компонентів;

(d) порушення цілісності окремих частин агрегатів, що постачаються для проведення стендових випробувань, крім заміни або регулювання агрегатів, які можна замінити або відрегулювати під час експлуатації.

4. Балансування гвинта, за винятком:

(a) сертифікації статичного балансування, якщо це вимагається керівництвом з технічного обслуговування;

(б) динамічного балансування на встановлених гвинтах з використанням електронного обладнання для балансування, якщо це дозволяється керівництвом з технічного обслуговування або іншими погодженими даними з льотної придатності.

5. Будь-яке додаткове завдання, що вимагає:

(a) спеціалізованих інструментів, обладнання чи виробничих приміщень та площі;

(b) важливих координаційних процедур, що викликано значною тривалістю завдань та залученням декількох осіб.

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України № |
| --- | --- |

ПРАВИЛА

схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації (Частина-145В)

І. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють технічні вимоги та процедури для компетентного органу щодо схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації (далі – організація).

1.2. Ці Правила застосовуються до організацій, що здійснюють ремонт, переведення на експлуатацію за технічним станом, модифікацію, модернізацію, технічне обслуговування та беруть участь у збільшенні ресурсів, продовженні строків служби – технічне обслуговування та ремонт державних повітряних суден, їх компонентів та обладнання (далі – компоненти), у тому числі повітряних суден та компонентів, які належать до військової техніки, іноземних держав.

1.3. У цих Правилах терміни вживаються в значеннях, що наведені у Повітряному кодексі України.

1.4. Компетентний орган щодо цих Правил визначає Міністерство оборони України.

ІI. Технічні вимоги для організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації та процедури для компетентного органу, визначеного Міністерством оборони України

145.1. Загальні положення

Для цілей цих Правил використані принципи EASA (European Aviation Safety Agency (EASA) – Європейське авіаційне Агентство з безпеки польотів) Part-145 – Додатку ІІ (Part-145) до Регламенту Комісії (Commission Regulation (EU)) Європейського Союзу (the European Union) від 26 листопада 2014 року № 1321/2014 та Європейської військової вимоги з льотної придатності (European Military Airworthiness Requirement) EMAR 145, схваленої 25 вересня 2012 року Форумом військових органів з льотної придатності (Military Airworthiness Authorities Forum (MAWA Forum)) під егідою Європейського оборонного агентства (European Defence Agency (EDA).

РОЗДІЛ A. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

145.A.10. Сфера застосування

У цьому розділі визначено вимоги, яким має відповідати організація, для отримання або підтримання схвалення на проведення технічного обслуговування та ремонту повітряних суден і компонентів.

145.A.15. Заявка

Заявка на видання або внесення змін до схвалення подається компетентному органові у формі та в спосіб, визначені зазначеним органом.

145.A.20. Умови схвалення

Організація визначає у своєму Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту перелік робіт, які становитимуть предмет схвалення (таблиця, яка містить усі класи та рейтинги, наведена в Додатку 2).

145.A.25. Вимоги до виробничого об’єкту

Організація гарантує, що:

(a) для виконання всіх запланованих робіт об’єкт забезпечено відповідними виробничими приміщеннями та площами, які гарантують, зокрема, захист від погодних умов. Спеціалізовані майстерні й бокси належним чином ізольовані для забезпечення гарантування невеликого рівня ймовірності забруднення робочої зони та навколишнього середовища:

1) для базового технічного обслуговування та ремонту повітряного судна забезпечено авіаційні ангари, достатньо доступні та просторі для розміщення повітряного судна, на якому проводиться планове базове технічне обслуговування та ремонт;

2) для технічного обслуговування та ремонту компонентів забезпечено цехи (майстерні, дільниці) достатньо просторі, щоб вмістити компоненти, на яких проводиться планове технічне обслуговування та ремонт;

(b) забезпечено відповідні офісні приміщення для організації всієї запланованої роботи, зазначеної в пункті (а), а також для персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, щоб він міг виконувати поставлені завдання з дотриманням високих стандартів технічного обслуговування та ремонту;

(c) робоче середовище, включаючи авіаційні ангари, цехи (майстерні, дільниці) для компонентів та офісні приміщення, є належним для виконуваних робіт та відповідає спеціальним вимогам, що до нього ставляться. Крім випадків, коли інше передбачається вимогами до середовища для виконання спеціальних робіт, робоче середовище має забезпечувати належну результативність роботи персоналу, а саме:

1) температура має підтримуватися на такому рівні, щоб персонал міг виконувати необхідні роботи, не відчуваючи надмірного дискомфорту;

2) рівень пилу та інших забруднень повітря повинен бути зведений до мінімуму, а в робочій зоні не дозволяється досягнення ними рівня, коли забруднення поверхонь повітряного судна/компонента є видимим. Якщо пил/інше забруднення повітря призводить до видимого забруднення поверхні, всі системи, чутливі до такого забруднення, ізолюються, доки не буде відновлено прийнятних умов;

3) рівень освітлення має бути таким, щоб забезпечити можливість ефективного проведення будь-яких інспектувань та робіт з технічного обслуговування та ремонту;

4) шум не повинен відволікати працівників від проведення робіт з інспектування. Якщо контролювати джерело шуму практично неможливо, персонал слід забезпечити необхідним особистим спорядженням для захисту від надмірного шуму, який відволікає увагу під час проведення інспектування;

5) якщо для виконання окремих робіт з технічного обслуговування та ремонту потрібні спеціальні умови середовища, відмінні від зазначених вище, то такі спеціальні умови повинні бути дотримані. Спеціальні умови зазначаються у даних для технічного обслуговування та ремонту;

6) робоче середовище для лінійного технічного обслуговування не повинно надмірно відволікати від виконання необхідних робіт з технічного обслуговування або інспектування. Тому в разі погіршення робочого середовища стосовно неприйнятного рівня температури, вологості, граду, льоду, снігу, вітру, освітлення, пилу або іншого забруднення повітря виконання робіт з технічного обслуговування або інспектування повинно бути призупинено до моменту відновлення задовільних умов;

(d) для зберігання компонентів, обладнання, інструментів та матеріалів забезпечуються складські приміщення з обмеженим доступом. Умови зберігання забезпечують відокремлення придатних до експлуатації компонентів та матеріалів від не придатних до експлуатації компонентів, матеріалів, обладнання та інструментів. Умови зберігання відповідають вказівкам виробників щодо запобігання псуванню та пошкодженню виробів, що зберігаються. Доступ до складських приміщень має лише уповноважений персонал.

145.A.30. Вимоги до персоналу

(a) Організація призначає відповідального (підзвітного) керівника, на якого покладаються корпоративні повноваження щодо забезпечення фінансування та виконання необхідного технічного обслуговування та ремонту, відповідно до норм, передбачених цими Правилами. Відповідальний керівник повинен:

1) забезпечувати наявність всіх необхідних ресурсів для виконання технічного обслуговування та ремонту відповідно до пункту 145.A.65(b) цих Правил для підтримання схвалення організації;

2) запровадити та проводити політику у сфері безпеки польотів та якості, зазначену в пункті 145.A.65(a) цих Правил;

3) демонструвати загальний рівень розуміння цих Правил.

(b) Організація повинна призначити особу або групу осіб, до обов’язків яких входить забезпечення відповідності організації вимогам цих Правил. Ця(і) особа(и) повинна(і) підпорядковуватися безпосередньо відповідальному керівнику.

Призначена(і) особа(и) повинна(і):

1) бути представником(ами) структури управління технічним обслуговуванням та ремонтом організації і відповідати за всі функції, зазначені у цих Правилах;

2) бути ідентифікована(ими), її(їх) особисті дані та інформація про професійні здобутки мають бути подані до компетентного органу у формі та у спосіб, визначені цим органом;

3) бути здатною(ими) продемонструвати відповідний рівень знань, підготовки та досвіду, пов’язаний з технічним обслуговуванням та ремонтом повітряних суден або компонентів, і робочий рівень знань цих Правил;

4) визначити порядок виконання обов’язків кожної конкретної особи іншими працівниками в разі її тривалої відсутності.

(c) Відповідальний керівник, зазначений у пункту (a) цього параграфу, повинен призначити особу, відповідальну за моніторинг системи якості, включаючи моніторинг відповідної системи зворотного зв’язку, згідно з вимогами пункту 145.A.65(c) цих Правил. Така особа повинна мати прямий доступ до відповідального керівника, щоб гарантувати належну поінформованість останнього з питань якості та відповідності.

(d) Організація повинна мати план-графік технічного обслуговування та ремонту у людино-годинах з метою підтвердження наявності в неї достатньої кількості персоналу для планування, виконання, нагляду, інспектування та моніторингу з якості організації відповідно до наданого їй схвалення. Крім того, організація повинна визначити процедуру проведення переоцінки (перегляду) запланованої роботи, коли фактично доступна кількість персоналу в певну робочу зміну або період є меншою від планованих показників.

(e) Організація повинна встановити вимоги і контролювати компетентність персоналу, що залучається до проведення будь-яких робіт з технічного обслуговування та ремонту, управління та/або аудитів якості відповідно до процедури і стандарту, зазначених у Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту, та схвалених компетентним органом. Крім необхідного практичного досвіду, пов’язаного з виконанням виробничих функцій, вимоги до компетентності повинні включати в себе певний рівень знань щодо застосування документів з урахуванням людського фактора та характеристик людини відповідно до обов’язків даної особи в організації. “Людським фактором” називають принципи, що застосовуються під час проектування авіаційних виробів, їх сертифікації, навчання персоналу, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту, які покликані забезпечити безпечну взаємодію між людиною та іншими компонентами системи шляхом належного врахування характеристик людини. Поняття “характеристики людини” означає можливості та обмеження людини, що впливають на безпеку польотів та ефективність діяльності у сфері авіації.

(f) Організація повинна гарантувати, що персонал, який виконує та/або контролює здійснення неруйнівного контролю конструкцій повітряного судна та/або компонентів, має відповідну кваліфікацію для проведення конкретного неруйнівного контролю відповідно до європейського або еквівалентного стандарту, визнаного компетентним органом.

Персонал, який виконує будь-які інші спеціалізовані роботи, повинен мати відповідну кваліфікацію згідно з офіційно визнаними стандартами.

Незважаючи на положення цього пункту, персонал, зазначений у пункті (g) та підпунктах (1) і (2) пункту (h) цього параграфа, кваліфікований як категорія B1 згідно з вимогами Правил видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації 
(Частина-66В)/Part-66 (Додаток ІІІ (Part-66) до Регламенту Комісії (EU) Європейського Союзу від 26 листопада 2014 року № 1321/2014 та/або Правила видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування повітряних суден (Part-66),  затверджені наказом Міністерства інфраструктури України 
від 27 липня 2011 року № 238 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2011 року за № 987/19725), може проводити та/або контролювати випробування з використанням методу кольорової дефектоскопії.

(g) Будь-яка організація, що здійснює технічне обслуговування та ремонт повітряного судна, крім випадків, коли інше передбачено в пункті (j) цього параграфа, під час здійснення лінійного технічного обслуговування повітряного судна повинна мати відповідний персонал, який засвідчує технічне обслуговування, кваліфікований як категорії B1, B2 та В АОз згідно з вимогами Частини-66В/Part-66 та параграфа 145.A.35 цих Правил.

Крім того, такі організації можуть користуватися послугами належним чином підготовленого персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, кваліфікованого як категорія A згідно з вимогами Частини-66В/Part-66 та параграфа 145.A.35 цих Правил, для виконання простого планового лінійного технічного обслуговування й усунення простих дефектів. Наявність такого персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, категорії А не звільняє організацію від обов’язку мати персонал, який засвідчує технічне обслуговування, категорій B1, B2 та В АОз згідно з вимогами 
Частини-66В/Part-66 для надання допомоги персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, категорії А. Однак персонал категорій B1, B2 та В АОз згідно з вимогами Частини-66В/Part-66 не зобов’язаний завжди бути присутнім на лінійній базі під час виконання простого планового технічного обслуговування або усунення простих дефектів.

Для забезпечення досягнення певних операцій з технічного обслуговування, таких як технічне обслуговування та операції з установлення та демонтажу авіаційного озброєння, організація повинна мати достатню кількість персоналу категорії В АОз.

(h) Будь-яка організація, що здійснює технічне обслуговування та ремонт повітряного судна, крім випадків, коли інше зазначено в пункті (j) цього параграфа, повинна:

1) у разі базового технічного обслуговування та ремонту  повітряного судна мати відповідний персонал, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, що має кваліфікаційну відмітку про конкретний тип повітряного судна, кваліфікований як категорія C згідно з вимогами Частини-66В/Part-66 та параграфа 145.A.35 цих Правил. Крім того, організація повинна мати достатню кількість персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, кваліфікованого відповідно до категорій В згідно з вимогами 
Частини-66В/Part-66 та параграфа 145.A.35 цих Правил, який допущений до роботи з повітряним судном даного типу, для надання допомоги персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, категорії С.

(i) Персонал категорій B1, B2 та В АОз повинен переконатися, що всі необхідні завдання або інспектування виконано згідно з відповідним стандартом, перш ніж персонал, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, категорії C видасть сертифікат передачі до експлуатації.

(ii) Організація повинна вести реєстр допоміжного персоналу категорій B1, B2 та В АОз.

(iii) Персонал, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, категорії C повинен гарантувати дотримання вимог пункту (i) цього параграфа і виконання всіх робіт, зазначених замовником, у ході конкретного базового технічного обслуговування та ремонту або виконання комплексу робіт, а також оцінити вплив невиконання будь-якої роботи з метою висунення вимоги про необхідність її виконання або досягнення згоди з відповідною організацією з управління підтриманням льотної придатності щодо відкладення такої роботи до іншого визначеного етапу контролю або певного моменту в часі;

2) Не застосовується в державній авіації.

(і) Персонал, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт компонентів, повинен відповідати вимогам Частини-66В/Part-66.

(j) Незважаючи на положення пунктів (g) та (h) цього параграфа, організація може залучати до роботи персонал, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, кваліфікований відповідно до таких вимог:

1. Не застосовується в державній авіації.

2. Не застосовується в державній авіації.

3. Для виконання повторюваної передпольотної директиви льотної придатності, в якій зазначено, що екіпаж повітряного судна може виконувати цю директиву, організація може видати командирові повітряного судна та/або бортінженеру обмежене сертифікаційне повноваження на підставі чинного свідоцтва льотного екіпажу. Однак організація повинна гарантувати, що такий командир повітряного судна або бортінженер пройшли необхідне практичне навчання і здатні виконати директиву льотної придатності відповідно до необхідного стандарту.

4. Якщо повітряне судне експлуатується поза межами баз із підтримкою технічним обслуговуванням та ремонтом, організація може видати обмежене сертифікаційне повноваження командирові повітряного судна, бортінженеру та/або старшому з екіпажу на підставі чинного свідоцтва льотного екіпажу за умови, що командир або бортінженер пройшли необхідне практичне навчання і здатні виконати визначену роботу відповідно до необхідного стандарту. Положення цього підпункту повинні бути докладно описані в процедурах Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту.

5. У наступних не передбачуваних випадках, коли повітряне судно приземлилося у місцях, що не належать до головної бази, де немає відповідного персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, організація, якій згідно з договором доручається виконання технічного обслуговування та ремонту, може видати разове сертифікаційне повноваження:

(i) одному зі своїх працівників, який має такі самі повноваження на повітряне судно, схоже за технологією, конструкцією та системами; або

(ii) будь-якій особі, що має досвід роботи з технічного обслуговування та ремонту повітряного судна не менш як п’ять років і чинне свідоцтво на виконання технічного обслуговування та ремонту повітряного судна типу, що потребує засвідчення технічного обслуговування та ремонту, за умови відсутності у згаданому місці організації, яка належним чином схвалена відповідно до вимог цих Правил, і за умови, що організація, якій доручається виконання технічного обслуговування та ремонту, отримує та зберігає документи про досвід та свідоцтва зазначеної особи.

Про всі випадки, передбачені цим підпунктом, необхідно протягом семи днів з моменту надання сертифікаційного повноваження повідомити компетентний орган. Організація, що видає разове повноваження, повинна гарантувати, що кожне здійснене в такий спосіб технічне обслуговування та ремонт, яке може вплинути на безпеку польотів, буде належним чином перевірено персоналом схваленої організації.

145.A.35. Персонал, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, та допоміжний персонал категорій B1, B2 та В АОз

(a) Додатково до відповідних вимог пунктів 145.A.30(g) та (h) цих Правил організація повинна гарантувати, що персонал, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, та допоміжний персонал категорій B1, B2 та В АОз має достатні знання щодо відповідного повітряного судна та/або компонентів, які підлягають технічному обслуговуванню та ремонту, а також пов’язаних з цим організаційних процедур. Для персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, ця вимога повинна бути виконана до видачі або продовження сертифікаційного повноваження.

“Допоміжний персонал категорій B1, B2 та В АОз” означає персонал категорій B1, B2 та В АОз, який не обов’язково має привілеї засвідчувати технічне обслуговування та ремонт при виконанні базового технічного обслуговування та ремонту. “Відповідне повітряне судно та/або компоненти” означає повітряне судно або компоненти, які зазначені в конкретному сертифікаційному повноваженні. “Сертифікаційне повноваження” означає повноваження, видане організацією персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, що уповноважує його підписувати від імені схваленої організації сертифікати передачі до експлуатації в рамках обмежень, визначених у такому сертифікаційному повноваженні.

(b) Крім випадків, зазначених у пункті 145.A.30(j) цих Правил, організація може видавати сертифікаційне повноваження персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, лише відповідно до базових категорій або підкатегорій та будь-яких рейтингів типу повітряного судна, зазначених у свідоцтві на технічне обслуговування та ремонт повітряного судна, як вимагається у Частині-66В/Part-66, за умови, що згадане свідоцтво буде чинним протягом всього періоду чинності повноваження, а персонал, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, і надалі відповідатиме вимогам Частини-66В/Part-66.

(c) Організація повинна гарантувати, що весь персонал, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, та допоміжний персонал категорій B1, B2 та В АОз беруть безпосередню участь у виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту відповідних повітряних суден або компонентів упродовж принаймні шести місяців за будь-який безперервний дворічний період.

Для цілей цього пункту “бере безпосередню участь у виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту відповідних повітряних суден або компонентів” означає, що особа задіяна в роботах з технічного обслуговування та ремонту відповідних повітряних суден або компонентів, та/або використовує привілеї сертифікаційного повноваження, та/або фактично виконує технічне обслуговування та ремонт хоча б на деяких системах типу повітряного судна, зазначеного в особовому сертифікаційному повноваженні.

(d) Організація повинна гарантувати, що весь персонал, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, та допоміжний персонал категорій B1, B2 та В АОз впродовж дворічного періоду проходить достатній обсяг навчань з поточної підготовки з метою здобуття персоналом сучасних знань щодо відповідних технологій, організаційних процедур та впливу людського фактора.

(e) Організація має запровадити програму поточної підготовки персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, та допоміжного персоналу категорій B1, B2 та В АОз, яка міститиме процедуру забезпечення його відповідності вимогам відповідних пунктів параграфа 145.A.35 цих Правил, що буде основною підставою для видачі персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, сертифікаційних повноважень відповідно до положень цих Правил, а також процедуру забезпечення відповідності Частині-66В/Part-66.

(f) Перш ніж видати або продовжити сертифікаційне повноваження відповідно до цих Правил, за винятком випадків, зазначених у підпункті 145.A.30(j)(5) цих Правил, організація повинна оцінити компетентність, кваліфікацію та здатність виконувати функції із засвідчення технічного обслуговування та ремонту відповідно до процедури, зазначеної в керівництві, усього потенційного персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт.

(g) Якщо персонал, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, відповідає вимогам, зазначеним у пунктах (a), (b), (d), (f) і, якщо стосується, пункті (c) цього параграфа, організація надає йому сертифікаційне повноваження, в якому повинно бути чітко зазначено сферу застосування та межі його дії. Сертифікаційне повноваження є чинним доти, доки персонал відповідає вимогам пунктів (a), (b), (d) і, якщо стосується, пункту (c) цього параграфа.

(h) Сертифікаційне повноваження має бути оформлено таким чином, щоб персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, та будь-якій уповноваженій особі, яка здійснюватиме перевірку цього повноваження, була зрозумілою сфера його застосування. Якщо для визначення сфери застосування використовуються умовні коди, до розшифровки цих кодів має бути вільний доступ у межах організації.

“Уповноважена особа” означає посадову особу компетентного органу.

(i) Особа, відповідальна за систему якості, відповідає також від імені організації за видачу сертифікаційних повноважень персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт. Така особа може призначати інших осіб для здійснення видачі або відкликання сертифікаційних повноважень відповідно до процедури, зазначеної в Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту.

(j) Організація повинна вести облік всього персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, та допоміжного персоналу, що повинен містити:

1) детальні дані щодо усіх свідоцтв на технічне обслуговування та ремонт повітряних суден, які має даний працівник відповідно до 
Частини-66В/Part-66;

2) дані про проходження усіх відповідних навчальних програм;

3) сферу застосування виданих сертифікаційних повноважень (у разі потреби); та

4) дані про осіб, які мають обмежені або разові сертифікаційні повноваження.

Організація повинна зберігати такі записи щонайменше протягом трьох років з моменту звільнення персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, або допоміжного персоналу категорій B1, B2 та В АОз, з дати відкликання відповідного повноваження. Крім того, організація з технічного обслуговування та ремонту повинна забезпечити персонал, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, та допоміжний персонал, на їх вимогу копіями таких документів під час звільнення з організації.

Персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, та допоміжному персоналу, на їх вимогу має бути надано доступ до його особистих документів, як описано вище.

(k) Організація повинна забезпечити персонал, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, копією його сертифікаційного повноваження в документальному (паперовому) або електронному вигляді.

(l) На вимогу будь-якої уповноваженої особи персонал, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, має протягом 24 годин пред’явити документ, що підтверджує його повноваження на здійснення сертифікації.

(m) Мінімальний вік для персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, та допоміжного персоналу категорій B1, B2 та В АОз становить 21 рік.

145.A.40. Обладнання, інструменти та матеріали

(a) Для виконання схваленого переліку робіт організація повинна мати і використовувати необхідне обладнання, інструменти та матеріали.

1. Якщо виробник вказує конкретний інструмент або обладнання для виконання технічного обслуговування та ремонту, організація повинна використовувати саме цей інструмент або обладнання, окрім випадків, коли використання інших інструментів або обладнання погоджене компетентним органом шляхом схвалення відповідних процедур у Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту.

2. Обладнання та інструменти мають бути постійно доступними, крім випадків, коли з огляду на те, що інструмент або обладнання рідко застосовується, його постійна доступність не є необхідною. Такі випадки мають бути зазначені в процедурах, які визначені в Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту.

3. Організація, яка схвалена на проведення базового технічного обслуговування та ремонту, повинна мати достатню кількість обладнання для забезпечення доступу до повітряного судна та інспекційні платформи/доки, що забезпечують можливість належного інспектування повітряного судна.

(b) Організація повинна забезпечити належний контроль та калібрування усіх інструментів, обладнання і, зокрема, тестового обладнання відповідно до офіційно визнаного стандарту з періодичністю, що гарантує їх експлуатаційну придатність і точність. Записи про проведення калібрувань та посилання на використані стандарти мають зберігатися в організації.

145.A.42. Приймання компонентів

(a) Усі компоненти повинні бути класифіковані та поділені на такі категорії:

1) компоненти, що перебувають у задовільному стані, допущені до експлуатації на підставі Форми 1 EMAR (EMAR Form 1) (додаток 1 до цих Правил/EMAR 145)/Форми 1 EASA (EASA Form 1) або її еквіваленту і марковані відповідно до розділу Q Правил сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника 
(Частина-21В)/Part-21 (Додаток І (Part-21) до Регламенту Комісії (Commission Regulation (EU)) Європейського Союзу (the European Union) від 03 серпня 2012 року № 748/2012 та/або Авіаційні правила України, Частина-21 “Сертифікація повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника” АПУ-21 (Part-21), затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 17 січня 
2014 року № 27 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за № 240/25017);

2) не придатні до експлуатації компоненти, що підлягають обслуговуванню та/або ремонту відповідно до цього розділу;

3) не придатні до подальшого використання компоненти, класифіковані відповідно до пункту 145.A.42(d) цих Правил;

4) стандартні частини повітряного судна, двигуна, повітряного гвинта або іншого компонента повітряного судна, зазначені в ілюстрованому каталозі запасних частин виробника та/або даних щодо технічного обслуговування та ремонту. Ці частини повинні бути супроводжуватися декларацією виробника про відповідність;

5) матеріали (сировинні або витратні), що використовуються під час технічного обслуговування та ремонту, якщо організація має документальне підтвердження того, що такі матеріали відповідають необхідним специфікаціям, а їхнє походження можливо належним чином простежити. Усі матеріали повинні супроводжуватися документацією, чітко пов’язаною з конкретним матеріалом, що містить підтвердження відповідності вимогам специфікації, а також дані про виробника та постачальника.

(b) Перш ніж встановлювати компонент, організація має переконатися в тому, що даний компонент придатний для встановлення у разі можливого застосування іншої модифікації та/або вимог директиви льотної придатності.

(c) Організація може виготовляти обмежений асортимент (перелік) частин, що використовуватимуться під час поточної роботи на її власних виробничих об’єктах, або на інших виробничих об’єктах, якщо вони схвалені компетентним органом, за умови, що відповідні процедури зазначені в Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту.

(d) Компоненти, що вичерпали свій сертифікований ресурс або мають дефекти, які не підлягають усуненню, класифікуються як не придатні до подальшого використання і не повинні повторно потрапити до системи постачання компонентів, крім випадків, коли їхній сертифікований ресурс було продовжено або знайдено ремонтне рішення, затверджене відповідно до Частини-21В/Part-21.

145.A.45. Дані для технічного обслуговування та ремонту

a) Організація повинна зберігати та використовувати відповідні чинні дані для технічного обслуговування та ремонту під час їхнього виконання, включаючи проведення модифікацій. “Відповідні” означає такі, що стосуються повітряного судна, компонентів або процесів, вказаних у схваленій таблиці клас-рейтингів цієї організації та будь-якому пов’язаному з нею переліку можливостей.

Якщо дані для технічного обслуговування та ремонту надано організацією з управління підтриманням льотної придатності чи замовником, організація повинна зберігати такі дані лише у процесі роботи, за винятком випадків, коли є потреба забезпечувати відповідність пункту 145.А.55(с) цих Правил.

(b) Для потреб цих Правил відповідними даними для технічного обслуговування та ремонту вважаються:

1) будь-які вимоги, процедури, експлуатаційні директиви або інформація, що надані компетентним органом;

2) будь-які директиви льотної придатності, видані компетентним органом та/або уповноваженим органом управління;

3) інструкції з підтримання льотної придатності, видані утримувачами сертифіката типу (військового) повітряного судна, пов’язаних з ним виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, утримувачами допоміжних сертифікатів типу (військових) та будь-якою іншою організацією, від якої вимагається публікувати такі дані відповідно до Частини-21В/Part-21, а щодо повітряного судна або компонента, які походять з третіх країн, дані щодо льотної придатності, видані компетентним органом, відповідальним за нагляд за повітряним судном або компонентом;

4) будь-які стандарти, які застосовуються, такі як, наприклад, стандартні процедури технічного обслуговування та ремонту, визнані компетентним органом як належний стандарт технічного обслуговування та ремонту, та інші стандарти;

5) будь-які дані, які застосовуються, впроваджені відповідно до пункту (d) цього параграфа.

(c) Організація повинна встановити процедури для забезпечення фіксування та повідомлення розробнику (авторові) даних для технічного обслуговування та ремонту про виявлення будь-яких неточностей, неповноти або неоднозначності у процедурі, технології, інформації або інструкції з технічного обслуговування та/або ремонту, які містяться в даних для технічного обслуговування та ремонту, що використовуються персоналом з технічного обслуговування та ремонту.

(d) Організація може змінювати інструкції з технічного обслуговування та/або ремонту лише відповідно до процедури, зазначеної в Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту. Організація повинна продемонструвати, що такі зміни сприяють досягненню еквівалентного або кращого рівня стандартів технічного обслуговування та ремонту, і поінформувати про згадані зміни утримувача сертифіката типу (військового). Поняття “інструкції з технічного обслуговування та/або ремонту” вживається у цьому пункті в значенні інструкцій з проведення конкретних робіт з технічного обслуговування та/або ремонту, крім інструкцій з інженерної розробки ремонтів та модифікацій.

(e) Організація повинна розробити та впровадити загальну систему робочих карток або робочих листів в усіх відповідних підрозділах організації. Крім того, організація повинна або точно перенести дані для технічного обслуговування та ремонту, які містяться в пунктах (b) і (d), до зазначених робочих карток чи робочих листів, або зробити точні посилання на конкретну роботу або роботи з технічного обслуговування та ремонту, що містяться у зазначених даних для технічного обслуговування та ремонту. Робочі картки або робочі листи можуть бути складені за допомогою комп’ютера і зберігатися у вигляді електронної бази даних за умови вжиття відповідних заходів щодо запобігання внесенню несанкціонованих змін та наявності резервної електронної бази даних, що оновлюється не пізніше ніж через 24 години з моменту внесення змін до основної електронної бази даних. Комплексні роботи з технічного обслуговування та ремонту слід переносити до робочих карток або робочих листів і поділяти на чіткі етапи, щоб мати змогу документувати виконання завершеної роботи з технічного обслуговування та ремонту.

На вимогу експлуатанта повітряного судна організація, яка надає послуги з технічного обслуговування та ремонту, може застосовувати систему робочих карток або робочих листів такого експлуатанта. У цьому випадку організація повинна встановити процедуру забезпечення правильного заповнення робочих карток або робочих листів експлуатанта повітряного судна.

(f) Організація повинна забезпечити вільний доступ персоналу з технічного обслуговування та ремонту до всіх відповідних даних для технічного обслуговування та ремонту.

(g) Організація має встановити процедуру, яка б забезпечувала підтримання даних для технічного обслуговування та ремонту, які вона контролює, в актуальному стані. Якщо контроль даних для технічного обслуговування та ремонту забезпечує експлуатант/замовник, організація повинна мати змогу довести, що вона або має письмове підтвердження від експлуатанта/замовника, що дані для технічного обслуговування та ремонту оновлено, або що вона має замовлення на проведення робіт, які визначають статус поправок до даних для технічного обслуговування та ремонту, які повинні використовуватись, або вона може продемонструвати, що це є в переліку поправок до даних для технічного обслуговування та ремонту експлуатанта/замовника.

145.A.47. Планування виробництва

(a) Організація повинна мати відповідно до обсягу і складності виконуваних нею робіт систему, направлену на забезпечення планування доступності всього необхідного персоналу, інструментів, обладнання, матеріалів, даних для технічного обслуговування та ремонту, виробничих об’єктів для того, щоб гарантувати безпечне завершення робіт з технічного обслуговування та ремонту.

(b) Планування завдань з технічного обслуговування та ремонту та організація робочих змін повинні здійснюватися з урахуванням обмежень, пов’язаних із характеристиками людини.

(c) У разі потреби передати завдання з технічного обслуговування та ремонту для продовження або завершення персоналу іншої зміни або персоналу, що прибуває на заміну, відповідна інформація повинна бути належним чином передана від персоналу, який залишає місце роботи, персоналу, що приступає до роботи.

145.A.50. Сертифікація технічного обслуговування та ремонту

(a) “Сертифікат передачі до експлуатації повітряного судна” має бути видано від імені організації уповноваженим персоналом, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, після перевірки належного виконання організацією усіх замовлених робіт з технічного обслуговування та ремонту  відповідно до процедур, визначених у параграфі 145.A.70 цих Правил, з урахуванням наявності й використання даних для технічного обслуговування та ремонту, зазначених у параграфі 145.A.45 цих Правил, та в разі відсутності невідповідностей, які можуть загрожувати безпеці польотів.

(b) Сертифікат передачі до експлуатації має бути виданий перед польотом після завершення будь-яких робіт з технічного обслуговування та ремонту.

(c) Нові дефекти або незавершені замовлення на технічне обслуговування та ремонт, виявлені під час робіт з технічного обслуговування та ремонту, повинні бути повідомлені організації з управління підтриманням льотної придатності з метою отримання згоди на виправлення таких дефектів або завершення невиконаних елементів замовлення на технічне обслуговування та ремонт. Якщо організація з управління підтриманням льотної придатності відмовляється від виконання технічного обслуговування та ремонту відповідно до цього пункту, застосовуються положення пункту (e).

(d) “Сертифікат передачі до експлуатації для компонентів” має бути видано після завершення будь-яких робіт з технічного обслуговування та ремонту компонентів, що були зняті з повітряного судна. Сертифікат дозволеної передачі “Форма 1 EMAR (EMAR Form 1)”/“Форма 1 EASA (EASA Form 1)” (доповнення IІ до додатку І (Part-М) до Регламенту Комісії (EU) Європейського Союзу від 26 листопада 2014 року № 1321/2014 та/або Правил з підтримання льотної придатності (Part-М), затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 10 лютого 2012 року № 85 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за № 333/20646) або її еквівалент, становить сертифікат передачі до експлуатації компонента. Якщо організація здійснює технічне обслуговування та ремонт компонента для власних потреб, Форма 1 EMAR (EMAR Form 1)/Форма 1 EASA (EASA Form 1) або її еквівалент може бути необов’язковою залежно від внутрішніх процедур передачі, які визначені в Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту.

(e) Незважаючи на положення пункту (a) цього параграфа, якщо в разі відсутності змоги в організації завершити всі замовлені роботи з технічного обслуговування та ремонту вона може видати сертифікат передачі до експлуатації в межах затверджених обмежень повітряного судна, про це зазначається в сертифікаті передачі до експлуатації повітряного судна. Детальна інформація про будь-які незавершені роботи з технічного обслуговування та ремонту фіксується схваленим персоналом, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, у пономерній документації повітряного судна.

(f) Незважаючи на положення пункту (a) цього параграфа та параграфа 145.A.42 цих Правил, якщо повітряне судно знаходиться поза базовим аеродромом та не в змозі здійснити зліт, через відсутність компонента, що має належним чином оформлений сертифікат передачі, дозволяється тимчасово встановлювати компонент, який відповідає всім технічним та експлуатаційним вимогам без такого сертифікату. Встановлення таких компонентів має бути зафіксовано уповноваженою особою із складу інженерного персоналу в документації повітряного судна із зазначенням строку їх зняття, крім випадків, коли на них було отримано відповідні сертифікати передачі відповідно до пункту (a) цього параграфа та параграфа 145.A.42 цих Правил.

145.A.55. Записи про технічне обслуговування та ремонт

(a) Організація має документувати всі деталі виконаних робіт з технічного обслуговування та ремонту. Організація має принаймні зберігати записи, які підтверджують виконання всіх вимог щодо видачі сертифікатів передачі до експлуатації, включаючи всі документи про передачу.

(b) Організація має передати копію кожного сертифіката передачі до експлуатації організації з управління підтриманням льотної придатності/замовнику разом із копією будь-яких даних про індивідуальне схвалення ремонту/модифікації, які використовувалися під час проведення ремонтів/модифікацій.

(c) Організація має зберігати копії усіх детальних записів про технічне обслуговування та ремонт та всіх пов’язаних з ним даних для технічного обслуговування та ремонту протягом трьох років після того, як повітряне судно або компонент, на якому проводилися роботи, було передано з організації.

1. Записи, про які йдеться у цьому параграфі, повинні зберігатись у спосіб, що гарантує захист від пошкодження, зміни та викрадення.

2. Резервні копії комп’ютерних дисків, плівок тощо мають зберігатися окремо від робочих копій комп’ютерних дисків, плівок тощо в середовищі, в якому забезпечується їх збереження у належному стані.

3. У разі припинення діяльності організації з технічного обслуговування та ремонту, схваленої відповідно до цих Правил, усі записи щодо технічного обслуговування та ремонту за останні три роки, що перебувають на зберіганні, повинні бути передані організації з управління підтриманням льотної придатності, що несе відповідальність за відповідне повітряне судно чи компонент або підлягають зберіганню у спосіб, визначений компетентним органом.

145.A.60. Повідомлення про дефекти

(a) Організація повинна інформувати компетентний орган та організацію, що відповідає за конструкцію повітряного судна або компонента, про будь-який виявлений організацією стан повітряного судна чи компонента, що призвів чи може призвести до небезпечних умов, які серйозно загрожують безпеці польотів.

(b) Організація повинна створити внутрішню систему повідомлення про дефекти, яку деталізовано зазначити в Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту, для забезпечення збирання та оцінки таких повідомлень, включаючи оцінку та виявлення тих дефектів, про які необхідно повідомляти відповідно до положень пункту (a) цього параграфа. Ця процедура має забезпечити виявлення негативних тенденцій, вибір коригуючих заходів, вжитих або таких, що мають бути вжиті організацією для ліквідації недоліків, і включати оцінку всієї відомої відповідної інформації, що стосується згаданих дефектів, а також спосіб поширення необхідної інформації.

(c) Організація повинна подавати такі повідомлення у формі та у спосіб, визначені компетентним органом, і гарантувати, що вони містять усю відповідну інформацію про умови та результати оцінки, відомі організації.

(d) Якщо організація виконує роботи з технічного обслуговування та ремонту за договором з організацією з управління підтриманням льотної придатності/замовником, вона повинна повідомляти організації з управління підтриманням льотної придатності/замовника про всі умови, що впливають на повітряне судно або компонент.

(e) Організація має формувати і подавати такі повідомлення у визначені компетентним органом строки, але не пізніше ніж впродовж 
72 годин з моменту виявлення організацією обставин, пов’язаних із звітом.

145.A.65. Політика у сфері безпеки польотів та якості, процедури технічного обслуговування та ремонту та система якості

(a) Організація повинна запровадити та проводити політику у сфері безпеки польотів та якості в організації, яка відповідно до параграфа 145.A.70 цих Правил має бути включена до Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту.

(b) Організація повинна визначити процедури, погоджені компетентним органом, з урахуванням людського фактора та характеристик людини, для забезпечення належної практики технічного обслуговування та ремонту та відповідності цим Правилам, які включають чітке замовлення на виконання робіт, яке гарантуватиме, що повітряне судно та компоненти можуть бути передані до експлуатації відповідно до параграфа 145.A.50 цих Правил.

1. Процедури технічного обслуговування та ремонту, передбачені цим пунктом, застосовуються до параграфів 145.A.25 – 145.A.95 цих Правил.

2. Процедури технічного обслуговування та ремонту, визначені або такі, що підлягають визначенню організацією, відповідно до цього параграфа повинні охоплювати усі аспекти здійснення технічного обслуговування та ремонту, зокрема надання та контроль спеціалізованих послуг, визначення стандартів, за якими дана організація має намір працювати.

3. Організація має визначити процедури мінімізації ризику накопичення помилок і їх локалізації у критичних системах під час лінійного та базового технічного обслуговування та ремонту повітряного судна та гарантувати, що від жодної особи не вимагається виконувати роботи з технічного обслуговування та ремонту та пов’язаного з ними інспектування, якщо ці роботи містять елементи розбирання/складання декількох компонентів одного типу, які встановлюються у різних системах того самого повітряного судна під час одного етапу технічного обслуговування та ремонту. Однак, якщо для виконання цих робіт передбачена лише одна особа, то в робочій карті або робочому листі, розробленому організацією, необхідно передбачити додатковий етап повторного інспектування роботи цією особою після завершення всієї серії однакових робіт.

4. Слід визначити процедури технічного обслуговування та ремонту, які гарантують обов’язковість оцінки пошкоджень і проведення модифікації та ремонтів з використанням даних, схвалених компетентним органом/ затверджених уповноваженим органом управління або організацією – розробником, схваленою відповідно до Частини-21В/Part-21.

(c) Організація має створити систему якості, яка включає:

1) проведення незалежних аудиторських перевірок з метою моніторингу відповідності повітряного судна/компонента повітряного судна стандартам і адекватності процедур для встановлення позитивного впливу процедур на практику технічного обслуговування та ремонту і підтримання льотної придатності повітряного судна/компонента повітряного судна; та

2) систему зворотного зв’язку з питань якості особі або групі осіб, зазначеним у пункті 145.A.30(b) цих Правил, і до відома відповідального керівника, який забезпечує вжиття належних і своєчасних коригувальних заходів за результатами незалежних аудиторських перевірок, зазначених у підпункті (1) цього пункту.

(d) Організація повинна забезпечити, щоб її персонал мав доступ до документації системи якості та був обізнаний з процедурами, які стосуються її функції.

145.A.70. Керівництво організації з технічного обслуговування та ремонту

(a) Керівництво організації з технічного обслуговування та ремонту – документ або документи, що містять відомості про сферу діяльності, яка планується для схвалення, і спосіб забезпечення відповідності вимогам цих Правил. Організація повинна подати компетентному органові Керівництво організації з технічного обслуговування та ремонту, що містить таку інформацію:

1) твердження, підписане відповідальним керівником про те, що Керівництво організації з технічного обслуговування та ремонту та усі згадані у ньому пов’язані керівництва визначають відповідність організації вимогам цих Правил і ця відповідність забезпечуватиметься у будь-який момент часу. Якщо відповідальний керівник не є головним виконавчим директором, ні старшим військовим керівником схваленої організації з технічного обслуговування та ремонту, це твердження має підписати зі свого боку і головний виконавчий директор/старший військовий керівник;

2) політику організації у сфері безпеки польотів та якості, як зазначено в параграфі 145.A.65 цих Правил;

3) посади, прізвища та імена осіб, призначених відповідно до пункту 145.A.30(b) цих Правил;

4) обов’язки та відповідальність осіб, призначених відповідно до пункту 145.A.30(b) цих Правил, включаючи питання, з яких вони від імені організації можуть звертатися безпосередньо до компетентного органу;

5) структуру організації із зазначенням підпорядкованості та відповідальності між особами, призначеними відповідно до пункту 145.A.30(b) цих Правил;

6) список персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, та допоміжного персоналу категорій B1, B2 та В АОз;

7) загальний опис людських ресурсів;

8) загальний опис виробничих приміщень та площ, розташованих за кожною з адрес, зазначених у сертифікаті схвалення організації;

9) детальне визначення обсягу робіт організації у межах наданого схвалення;

10) порядок повідомлення про зміни в організації, передбачений параграфом 145.A.85 цих Правил;

11) порядок внесення змін до Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту;

12) процедури та систему якості, визначені організацією відповідно до параграфів 145.A.25 – 145.A.90 цих Правил;

13) перелік експлуатантів, яким організація надає послуги з технічного обслуговування та ремонту повітряного судна (у разі наявності);

14) перелік субпідрядних організацій, як зазначено в пункті 145.A.75(b) цих Правил (у разі наявності);

15) перелік лінійних станцій згідно з вимогами пункту 145.A.75(d) цих Правил (у разі наявності);

16) перелік організацій, з якими підписано договори (у разі наявності).

(b) У разі потреби до Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту слід вносити зміни, щоб воно завжди відображало поточний стан організації. Керівництво та всі подальші зміни до нього схвалюються компетентним органом.

(c) Незважаючи на положення пункту (b) цього параграфа, незначні зміни до Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту можуть бути затверджені в порядку, передбаченому в керівництві (далі – непряме схвалення).

(d) Для випадків, коли організація з технічного обслуговування та ремонту підтримує схвалення відповідно до вимог Правил схвалення організацій з технічного обслуговування (Part-145), затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 20 квітня 2010 року № 209 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2010 року за № 591/17886 та/або EASA Part-145, ті частини схваленого Керівництва організації з технічного обслуговування відповідно до вимог Part-145/EASA Part-145, які однаковою мірою застосовні для задоволення вимог 
Частини-145В, як правило, приймаються компетентним органом як еквівалент Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту відповідно до вимог Частини-145В. У даному випадку це допустимо, у разі якщо правила, які є військовими за специфікою, та їх конкретні вимоги відповідно до вимог Частини-145В будуть зазначені в керівництві. Зазначені вище правила у розділах Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту відповідно до Part-145/EASA Part-145 повинні бути позначені і перехресні посилання на Part-145/EASA Part-145 виділені у дужках.

145.A.75. Привілеї організації

Відповідно до Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту організація отримує право виконувати такі роботи:

(а) здійснювати технічне обслуговування та ремонт будь-якого повітряного судна та/або компонента, на які поширюється отримане нею схвалення, у місцях, визначених у сертифікаті схвалення та Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту;

(b) організовувати технічне обслуговування та ремонт будь-якого повітряного судна та компонента, на які поширюється отримане нею схвалення, в іншій організації, що працює відповідно до вимог системи якості цієї організації. Це стосується роботи, що виконується організацією, яка сама не має належного схвалення на здійснення технічного обслуговування та ремонту відповідно до цих Правил і обмежується сферою діяльності, передбаченою пунктом 145.A.65(b) цих Правил. При цьому сфера діяльності не повинна включати роботи, що належать до базового технічного обслуговування та ремонту (форм базового технічного обслуговування повітряного судна або повного обсягу технічного обслуговування у майстерні чи ремонту двигуна або модуля двигуна);

(c) здійснювати технічне обслуговування та ремонт будь-якого повітряного судна або будь-якого компонента, на які поширюється отримане нею схвалення, в будь-якому місці, якщо потреба в такому технічному обслуговуванні та ремонті виникне внаслідок непридатності повітряного судна до експлуатації або через необхідність підтримання разового лінійного технічного обслуговування відповідно до умов, зазначених в Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту;

(d) здійснювати технічне обслуговування та ремонт будь-якого повітряного судна або будь-якого компонента, на які поширюється отримане нею схвалення, в місці, визначеному як місце проведення лінійного технічного обслуговування, де організація може здійснювати незначне технічне обслуговування та ремонт, і лише у випадку, якщо в Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту дозволено проведення таких заходів і визначено такі місця;

(e) видавати сертифікати передачі до експлуатації у зв’язку із завершенням технічного обслуговування та ремонту відповідно до параграфа 145.A.50 цих Правил.

145.A.80. Обмеження організації

Організація має право здійснювати технічне обслуговування та ремонт лише тих повітряних суден або компонентів, на які поширюється отримане нею схвалення, і лише у разі наявності всіх необхідних виробничих приміщень та площ, обладнання, інструментів, матеріалів, даних для технічного обслуговування та ремонту та персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт.

145.A.85. Зміни в організації

Організація має повідомляти компетентний орган про всі наміри щодо проведення будь-яких із зазначених нижче змін до їх впровадження, щоб дати змогу компетентному органові перевірити безперервність відповідності організації вимогам цих Правил і внести, у разі потреби, зміни до сертифіката схвалення, крім випадків, коли керівництво не знає заздалегідь про можливі зміни у складі персоналу. У такому випадку про зміни слід повідомити компетентний орган за першої можливості. Компетентний орган обов’язково повідомляється про зміну:

1) найменування організації;

2) основного місця розташування організації;

3) додаткових місць розташування організації;

4) відповідального керівника та усіх призначених заступників;

5) осіб, призначених відповідно до пункту 145.A.30(b) цих Правил та їх призначених заступників;

6) виробничих об’єктів, обладнання, інструментів, матеріалів, процедур, сфери діяльності та персоналу, який засвідчує технічне обслуговування та ремонт, якщо вони можуть впливати на чинність схвалення.

7) прав власності організації або її засновників.

145.A.90. Підтримання схвалення

(a) Сертифікат схвалення надається на необмежений строк і залишається чинним за умови, що:

1) організація і надалі відповідає вимогам цих Правил відповідно до положень, пов’язаних з опрацюванням невідповідностей, як зазначено в параграфі 145.B.50; та

2) компетентному органові надано доступ до організації з метою перевірки безперервності відповідності вимогам цих Правил; та

3) сертифікат схвалення не було здано або анульовано.

(b) У разі здавання або анулювання схвалення воно (сертифікат схвалення та додаток до нього) підлягає поверненню компетентному органові.

145.A.95. Недоліки

(a) Недоліком рівня 1 є будь-яка значна невідповідність вимогам цих Правил, яка знижує стандарт безпеки і становить серйозну загрозу безпеці польотів.

(b) Недоліком рівня 2 є будь-яка невідповідність вимогам цих Правил, яка може знизити стандарт безпеки і ймовірно становить серйозну загрозу безпеці польотів.

(c) Після отримання повідомлення про невідповідності згідно із параграфом 145.B.50 цих Правил утримувач схвалення організації з технічного обслуговування та ремонту повинен розробити план дій із коригування і вжити коригувальних заходів, які задовольнять компетентний орган, протягом періоду, погодженого із цим органом.

РОЗДІЛ B. ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ КОМПЕТЕНТНОГО ОРГАНУ

145.B.01. Сфера застосування

Цей розділ встановлює адміністративні процедури, яких має дотримуватись компетентний орган, виконуючи свої завдання та функції стосовно видачі, підтримання, зміни, призупинення дії та анулювання схвалень організацій з технічного обслуговування та ремонту відповідно до цих Правил.

145.B.10. Компетентний орган

1. Загальні положення

На визначений компетентний орган покладаються функції щодо видачі, підтримання, внесення змін, призупинення та анулювання схвалень з технічного обслуговування та ремонту. Цей компетентний орган має розробити документовані процедури та організаційну структуру.

2. Ресурси

Кількість персоналу має відповідати обсягу робіт, передбачених вимогами цього розділу.

3. Кваліфікація та підготовка

Весь персонал, залучений для схвалень відповідно до цих Правил, повинен:

(a) мати відповідну кваліфікацію і всі необхідні знання, досвід та підготовку для виконання покладених на нього завдань;

(b) пройти підготовку/поточну підготовку з вивчення цих Правил та Part-145, у тому числі ознайомитися з поняттями та стандартами, що використовуються в їх роботі.

4. Процедури

Компетентний орган встановлює процедури, що детально визначають, як виконуються вимоги цього розділу.

Процедури слід періодично переглядати та вносити до них необхідні зміни з метою забезпечення сталої відповідності.

145.B.15. Організації, що розміщені в декількох державах-членах

Не застосовується в державній авіації.

145.B.17. Прийнятні методи встановлення відповідності

Для встановлення відповідності організацій вимогам цих Правил компетентний орган розробляє прийнятні методи встановлення відповідності. Під час розробки прийнятних методів встановлення відповідності компетентний орган має використовувати методи, зазначені у схвалених  25 вересня 2012 року MAWA Forum під егідою EDA документах до EMAR 145, а саме:

“European military airworthiness Requirement. EMAR 145 Section A. AMC & GM” (acceptable means of compliance (AMC) and (&) guidance material (GM) – прийнятні методи встановлення відповідності та керівний матеріал);

“European military airworthiness Requirement. EMAR 145 Section B. AMC”.

У разі використання прийнятних методів встановлення відповідності вважається, що відповідні вимоги цих Правил виконані.

Документ “European military airworthiness Requirement. EMAR 145 Section B. AMC” також використовується для розробки внутрішньої процедури компетентного органу зі схвалення та нагляду за організаціями з технічного обслуговування та ремонту.

145.B.20. Первинне схвалення

1. Для встановлення відповідності вимогам пунктів 145.A.30 (a) та (b) цих Правил компетентний орган підтверджує заявникові у письмовому вигляді погодження персоналу, зазначеного в пунктах 145.A.30(a) та (b) цих Правил.

2. Компетентний орган перевіряє відповідність процедур, зазначених в Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту, вимогам цих Правил і наявність підпису відповідального керівника на твердженні про зобов’язання.

3. Компетентний орган перевіряє відповідність організації вимогам цих Правил.

4. Під час обстеження для надання схвалення має бути проведено не менше однієї зустрічі між компетентним органом та відповідальним керівником, щоб переконатися, що він/вона повною мірою розуміє значення схвалення та причину для підписання зобов’язань у Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту щодо відповідності процедурам, зазначеним у Керівництві.

5. Усі невідповідності повинні бути підтверджені в письмовому вигляді і надані організації.

6. Компетентний орган в письмовому вигляді має документувати усі недоліки, заходи з їх усунення (дії, необхідні для закриття недоліку) та рекомендації.

7. Для отримання первинного схвалення усі невідповідності повинні бути усунені до моменту видачі схвалення.

145.B.25. Видача схвалення

1. Компетентний орган має офіційно схвалити Керівництво організації з технічного обслуговування та ремонту і видати заявникові сертифікат схвалення (Форма 3 EMAR (EMAR Form 3) (додаток 3 до цих Правил)), який включає рейтинги схвалення. Компетентний орган має видавати такий сертифікат лише за умови, якщо організація відповідає вимогам цих Правил.

2. Компетентний орган має вказувати умови схвалення у сертифікаті схвалення (Форма 3 EMAR (EMAR Form 3)).

3. Номер схвалення має бути вказано в сертифікаті схвалення 
(Форма 3 EMAR (EMAR Form 3)).

145.B.30. Підтримання схвалення

Підтримання схвалення має бути проконтрольовано відповідно до застосовного процесу “первинного схвалення”, зазначеного в параграфі 145.B.20 цих Правил. На додаток до цього:

1. Компетентний орган має зберігати та оновлювати програму, яка містить перелік схвалених організацій з технічного обслуговування та ремонту, що працюють під його наглядом, дати запланованих і проведених аудитів.

2. Кожна організація повинна бути перевірена на відповідність вимогам цих Правил за період, що не перевищує 24 місяці.

3. Не рідше одного разу на 24 місяці має бути проведено зустріч з відповідальним керівником, щоб переконатися, що він/вона належним чином поінформований(а) про основні питання, які виникають під час аудитів.

145.B.35. Зміни

1. Компетентний орган має отримувати повідомлення від  організації про будь-які заплановані зміни відповідно до параграфа 145.A.85 цих Правил.

Компетентний орган має дотримуватися відповідних застосовних елементів первинного процесу, що стосуються будь-яких змін в організації.

2. Компетентний орган має право визначати умови, за яких організація може працювати під час впровадження зазначених змін, крім випадків, коли за його рішенням надання схвалення має бути призупинено.

145.B.40. Поправки до Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту

Для будь-яких змін до Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту:

1. У разі прямого схвалення поправок до Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту компетентний орган, перш ніж надіслати схваленій організації офіційне повідомлення про це, має переконатися в тому, що процедури, зазначені в керівництві, відповідають вимогам цих Правил.

2. У разі непрямого схвалення поправок до Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту компетентний орган має гарантувати, що він здійснює адекватний контроль над процесом схвалення усіх поправок до керівництва.

145.B.45. Анулювання, призупинення дії та обмеження схвалення

Компетентний орган повинен:

(a) призупинити дію схвалення у разі наявності достатніх підстав вважати реальною потенційну загрозу безпеці польотів; або

(b) призупинити дію, анулювати або обмежити схвалення відповідно до положень параграфа 145.B.50 цих Правил.

145.B.50. Недоліки

(a) Якщо під час аудитів або за допомогою інших засобів буде виявлено невідповідність вимогам цих Правил, компетентний орган має вжити таких заходів:

1) у разі недоліків рівня 1 – компетентний орган вживає негайних заходів з анулювання, обмеження або призупинення дії схвалення організації з технічного обслуговування та ремонту в цілому або частково залежно від серйозності недоліків рівня 1, доки організацією не буде вжито ефективних коригувальних заходів;

2) у разі недоліків рівня 2 – компетентним органом повинен бути визначений період здійснення коригувальних заходів залежно від характеру невідповідності, але в будь-якому разі першочергово не повинно бути більш як три місяці. За певних обставин і залежно від характеру недоліку компетентний орган може продовжити цей період у разі наявності задовільного плану коригувальних дій, погодженого з компетентним органом.

(b) У разі неспроможності забезпечити відповідність вимогам протягом визначеного компетентним органом періоду компетентний орган вживає заходів із часткового або повного призупинення дії наданого організації схвалення.

145.B.55. Документування

1. Компетентний орган має створити систему документування з базовими критеріями зберігання документів, яка дає змогу належним чином простежити процес видачі, строку дії, продовження, внесення змін, призупинення дії або анулювання кожного схвалення, наданого організації.

2. Записи повинні включати як мінімум:

(a) заявку на схвалення від організації, у тому числі продовження його дії;

(b) програму постійного нагляду, який здійснює компетентний орган, включаючи всі записи аудиту;

(c) копію сертифіката схвалення організації, включаючи будь-які зміни до нього;

(d) копію програми аудиту із зазначенням дат запланованих і проведених аудитів;

(e) копії усієї офіційної кореспонденції, включаючи Форму 4 EMAR (EMAR Form 4) або її еквівалент;

(f) деталі будь-яких винятків та санкцій;

(g) будь-які інші форми звітів про проведення аудиту компетентним органом;

(h) Керівництво організації з технічного обслуговування та ремонту.

3. Мінімальний період зберігання зазначених вище документів становить чотири роки.

4. Компетентний орган може обрати систему паперового або електронного документування або будь-яку комбінацію обох цих систем за умови наявності відповідних засобів контролю.

145.B.60. Винятки

Усі дозволені винятки мають бути задокументовані та зберігатися компетентним органом.

Начальник Управління регулювання діяльності

державної авіації України		                                          М.Б.КУШНІРУК

Додаток 1

до Правил схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації (Частина-145В)

(підпункт 145.А.42(а)1)

СЕРТИФІКАТ ДОЗВОЛЕНОЇ ПЕРЕДАЧІ –

Форма 1 EMAR (EMAR Form 1)

Ці інструкції пов’язані тільки з використанням Форми 1 EMAR (EMAR Form 1) для цілей технічного обслуговування та ремонту.

1. Призначення та використання

1.1. Основним призначенням сертифіката є засвідчення льотної придатності виробів, компонентів та обладнання після виконання технічного обслуговування та ремонту (у подальшому позначених як виріб (вироби)).

1.2. Повинен бути встановлений взаємозв’язок між сертифікатом та виробом (виробами). Особа, яка видає сертифікат, повинна зберігати сертифікат у спосіб, що надає можливість перевіряти первинні дані.

1.3. Не застосовується в державній авіації.

1.4. Сертифікат не є документом для постачання або відвантаження.

1.5. Повітряне судно не може бути передано за цим сертифікатом.

1.6. Сертифікат не означає схвалення установлення виробу на конкретному повітряному судні, двигуні або повітряному гвинті, але допомагає кінцевому користувачу визначити його статус льотної придатності.

1.7. Не дозволяється в одному сертифікаті одночасно вказувати вироби, які вироблені, та ті, що пройшли технічне обслуговування та ремонт.

2. Загальний формат

2.1. Сертифікат повинен відповідати наведеному формату, включаючи номери блоків та розташування блоків. Однак розмір кожного блоку може різнитися залежно від застосування, але таким чином, щоб сертифікат можна було розпізнати.

2.2. Сертифікат повинен бути в альбомному форматі, але повний розмір може бути значно збільшений або зменшений настільки, щоб залишитися розбірливим та чітким. У разі сумніву слід порадитися з компетентним органом/уповноваженим органом управління з льотної придатності.

2.3. Заява про відповідальність користувача/установлювача може бути розміщена на будь-якій стороні сертифіката.

2.4. Весь надрукований текст має бути чітким та розбірливим для читання без труднощів.

2.5. Сертифікат може бути у вигляді друкованого бланка або згенерований на комп’ютері, але у будь-якому випадку всі контури та символи мають бути чіткими та розбірливими відповідно до визначеного формату.

2.6. Сертифікат має складатися українською та/або англійською мовою та, якщо доречно, ще однією або декількома іншими мовами.

2.7. Інформація, що вноситься до сертифіката, може бути надрукована на машинці/комп’ютері або написана від руки друкованими літерами та має бути розбірливою для читання.

2.8. Кількість скорочень повинна бути зведена до мінімуму для кращого розуміння.

2.9. Вільне місце на зворотній стороні сертифіката може бути використане особою, що його видає, для будь-якої додаткової інформації, але вона  не  повинна  містити   будь-які  сертифікаційні  заяви. При  будь-якому використанні зворотної сторони сертифіката необхідно надавати посилання у відповідному блоці на передній стороні сертифіката.

Примітка: Оригінал сертифіката повинен супроводжувати вироби та повинна бути встановлена спів залежність між виробом та сертифікатом. Копія сертифіката повинна бути залишена в організації, яка виконала технічне обслуговування та ремонт виробу. Якщо дані та формат сертифіката згенеровані на комп’ютері, за умови прийняття компетентним органом, допускається зберігати дані та формат сертифіката у захищеній базі даних.

У разі використання одного сертифіката, щоб передати партію виробів, а ці вироби згодом відокремлюються один від одного, наприклад через орган забезпечення, то копія оригінального сертифіката повинна супроводжувати кожен такий відокремлений з партії виріб, а оригінал сертифіката повинен зберігатися в організації, яка отримала партію таких виробів. Нездатність збереження оригінального сертифіката може призвести до втрати статусу таких відокремлених з партії виробів.

3. Копії

3.1. Кількість копій, що надсилається замовнику чи зберігається особою, яка видає сертифікат, не обмежується.

4. Помилка (помилки) у сертифікаті

4.1. Якщо кінцевий користувач знайде помилку (помилки) в сертифікаті, він повинен письмово повідомити про неї (них) особу, яка видала сертифікат. Особа, яка видала сертифікат, може видати новий сертифікат, якщо можливо перевірити та виправити помилку (помилки).

4.2. Новий сертифікат повинен мати новий порядковий номер, підпис та дату.

4.3. Запит на отримання нового сертифіката можна зробити без повторної  перевірки  стану  виробу (виробів).  Новий сертифікат не визначає наявний стан виробу, а має посилатися на попередній сертифікат у блоці 12 у вигляді такої заяви: “Цим сертифікатом виправляється помилка (помилки) в блоці [наводиться номер виправленого блоку] сертифіката [зазначається оригінальний порядковий номер], датований [зазначається дата попередньої видачі], та не визначає відповідність/стан/передачу до експлуатації”. Обидва сертифікати мають зберігатися відповідно до строків зберігання первинного сертифіката.

5. Заповнення сертифіката особою, яка його видає

Блок 1. Схвалення компетентним органом

Найменування компетентного органу країни, під юрисдикцією якої цей сертифікат виданий.

Блок 2. Заголовок Форми 1 EMAR (EMAR Form 1)

“СЕРТИФІКАТ ДОЗВОЛЕНОЇ ПЕРЕДАЧІ

ФОРМА 1 EMAR”

“AUTHORISED RELEASE CERTIFICATE

EMAR FORM 1”

Блок 3. Порядковий номер форми

Введіть унікальний номер, який присвоєний системою/процедурою організації, яка зазначена в блоці 4. Він може бути у форматі літера/цифра.

Блок 4. Найменування та місцезнаходження схваленої організації

Введіть повне найменування та адресу схваленої організації (номер схвалення вказано у Формі 3 EMAR (EMAR Form 3)), яка передає вироби, що вказані у цьому сертифікаті. Логотип тощо організації дозволено використовувати, якщо їх можливо розмістити в межах блоку.

Блок 5. Замовлення/Контракт/Рахунок

Для полегшення простежування замовником виробу (виробів) введіть номер замовлення, контракту, рахунку або номер подібного документа.

Блок 6. Виріб

Введіть надані організацією номери виробів, якщо їх більше одного. Цей блок дозволяє перехресні посилання на “Примітки” в блоці 12.

Примітка: Цей блок використовується для точного посилання на кількість компонентів, які можуть бути легітимізовані однією Формою 1 EMAR (EMAR Form 1). Наприклад, в одній сформованій Формі 1 EMAR (EMAR Form 1) зазначено 10 виробів з однаковим номером компонента але з різними номерами партії або серійними номерами.

Блок 7. Опис

Введіть назву або опис виробу. Перевага надається терміну, який використаний в інструкціях з підтримання льотної придатності або даних для технічного обслуговування та ремонту (наприклад, Ілюстрований каталог компонентів (Illustrated Parts Catalogue – ІРС), Керівництво з технічного обслуговування (Aircraft Maintenance Manual – АММ), Сервісний бюлетень (Service Bulletin – SB), Керівництво з технічного обслуговування компонента (Component Maintenance Manual – СММ)).

Блок 8. Номер за кресленням

Введіть номер такий, який наноситься на виріб або зазначається на ярлику/упаковці. Для двигуна або повітряного гвинта може бути використано позначення типу.

Блок 9. Кількість

Зазначте кількість виробів.

Блок 10. Серійний номер

Якщо виріб ідентифіковано серійним номером, введіть його. Якщо серійний номер виробу відсутній, введіть “N/A”.

Блок 11. Статус/робота

Далі описано інформацію, що може бути введена до блоку 11. Введіть тільки  один  з  цих  термінів.  Коли  більш  ніж один може бути застосовним, використовуйте той, який найточніше описує більшу частину виконаної роботи та/або статус продукту:

(і) Виконано капітальний ремонт. Означає процес, який гарантує, що виріб знаходиться у повній відповідності з усіма допусками обслуговування,

які вказані у сертифікаті типу (військовому) його утримувачем, або інструкціями виробників обладнання для підтримання льотної придатності, або даними, які схвалені або прийняті компетентним органом. Виріб буде, як мінімум, демонтований, очищений, перевірений, відновлений (відремонтований) за необхідності, повторно зібраний та випробуваний відповідно до вищевказаних даних.

(ii) Відремонтовано. Виправлення дефекту (дефектів), використовуючи застосовні стандарти (*).

(iii) Проінспектовано/Перевірено. Огляд, вимірювання тощо відповідно до застосовного стандарту (*) (наприклад, візуальний огляд, перевірка на працездатність, стендові випробування тощо).

(iv) Модифіковано. Зміна виробу для приведення у відповідність до відповідного стандарту (*).

(*) Застосовний стандарт означає стандарт виробництва/ проектування/технічного обслуговування та ремонту/якості, методику, технологію або практичний досвід, схвалений компетентним органом. Застосовний стандарт має бути описаний у блоці 12.

Блок 12. Примітки

Опишіть роботу, визначену у блоці 11, безпосередньо або шляхом посилання на відповідну документацію, яка необхідна користувачу чи установлювачу для визначення льотної придатності виробу (виробів) стосовно виду роботи, що підлягає сертифікації. У разі необхідності може бути використано окремий аркуш з посиланнями на Форму 1 EMAR (EMAR Form 1).  Кожна  заява  повинна  чітко визначати,  якого виробу (яких виробів), що зазначені в блоці 6, вона стосується.

Приклади інформації, що може бути введена до блоку 12:

(i) Використані дані для технічного обслуговування та ремонту, включаючи стан ревізії та номер.

(ii) Відповідність директивам льотної придатності або сервісним бюлетеням або їх еквівалентам.

(iii) Виконані ремонти.

(iv) Виконані модифікації.

(v) Установлені змінні компоненти/частини.

(vi) Статус компонентів з обмеженим ресурсом та строком служби.

(vii) Відхилення від замовлених робіт.

(viii) Не застосовується в державній авіації.

(ix) Інформація, необхідна для підтримки при транспортуванні, яка пов’язана із зберіганням, або складанням після доставки.

(x) Не застосовується в державній авіації.

Примітка: У разі друку даних з електронної Форми 1 EMAR (EMAR Form 1) будь-які дані, які не доречні в інших блоках, мають бути вводені в цьому блоці.

Блоки 13а-13е

Загальні вимоги для блоків 13а-13е не використовуються для цілей ТОР. Ці блоки мають бути затемнені або позначені якоюсь іншою позначкою, щоб запобігти несанкціонованому використанню.

Блок 14а. Сертифікаційна заява

Для всього обсягу технічного обслуговування та ремонту, виконаного схваленими організаціями з технічного обслуговування та ремонту відповідно до вимог цих Правил, сертифікаційна заява “якщо інше не зазначено в блоці 12” призначена для вирішення таких випадків:

(а) Випадок, коли технічне обслуговування та/або ремонт не можуть бути завершені.

(b) Випадок, коли технічне обслуговування та/або ремонт відхиляються від стандарту, що вимагається цими Правилами.

(с) Випадок, коли технічне обслуговування та/або ремонт виконувались відповідно до вимог інших, ніж визначені в цих Правилах. У цьому випадку блок 12 повинен чітко визначати відповідні національні правила.

Блок 14b. Підпис уповноваженої особи

Це місце має бути заповнено підписом уповноваженої особи. Тільки особам, які мають особливе повноваження згідно з правилами та політикою компетентного органу, дозволяється підписати цей блок. З метою полегшення ідентифікації, може бути доданий номер уповноваженої особи.

Примітка: Дозволяється використання електронного підпису, якщо це погоджено компетентним органом.

Блок 14с. Номер схвалення/Повноваження

Номер схвалення схваленої організації з технічного обслуговування та ремонту відповідно до цих Правил/номер повноваження, наданий компетентним органом.

Блок 14d. Прізвище

Введіть прізвище особи, що підписалась у Блоці 14b.

Блок 14е. Дата

Введіть дату, коли блок 14b було підписано, дата повинна бути у форматі: дд(dd) – дві цифри, що визначають дату, мм(mm) – дві цифри, що визначають місяць, рррр(yyyy) – чотири цифри, що визначають рік.

Відповідальність користувача/установлювача

Розмістіть таку заяву про відповідальність на сертифікаті, щоб повідомити   кінцевих   користувачів,   що   вони   не   звільняються  від відповідальності щодо встановлення та використання будь-якого виробу, яка супроводжується цією формою:

“Цей сертифікат не надає автоматично повноваження на встановлення. Якщо користувач/установлювач виконує роботи відповідно до правил органу з  льотної  придатності   іншого,  ніж  зазначений  в  блоці  1,   важливо,   щоб користувач/установлювач забезпечив прийняття виробів його/її органом з льотної придатності від органу з льотної придатності, який зазначений в блоці 1.

Заяви, що містяться в блоках 13a та 14a, не є сертифікацією установлення. В усіх випадках записи про технічне обслуговування та/або ремонт повинні включати сертифікацію установлення, що видана користувачем/установлювачем згідно з національними правилами до виконання повітряним судном польоту.”.

Продовження додатка 1

СЕРТИФІКАТ ДОЗВОЛЕНОЇ ПЕРЕДАЧІ ФОРМА 1 EMAR (EMAR Form 1)

| 1. Схвалення компетентним органом: Approving Competent Authority (National Military Aviation Authority (NMAA)): | 2. СЕРТИФІКАТ ДОЗВОЛЕНОЇ ПЕРЕДАЧІ ФОРМА 1 EMAR AUTHORISED RELEASE CERTIFICATE EMAR FORM 1 | 3. Порядковий номер форми: Form Tracking Number: |
| --- | --- | --- |
| 4. Найменування та місцезнаходження схваленої організації: Approved Organisation Name and Address: | 5. Замовлення /Контракт /Рахунок: Work Order/Contract/Invoice: |
| 6. Виріб: Item: | 7. Опис: Description: | 8. Номер за кресленням: Part №: | 9. Кількість: Qty: | 10.Серійний номер: Serial №: | 11. Статус/робота: Status/Work: |
| 12. Примітки: Remarks: |
| 13a. Засвідчує, що зазначені вище вироби виготовлені відповідно до: Certifies that the items identified above were manufactured in conformity to: | 14a. Сертифікаційна заява Certification Statement Засвідчує, якщо інше не зазначено у блоці 12, що роботу, яка зазначена у блоці 11 та описана у блоці 12, було виконано відповідно до вимог Частини-145В (EMAR 145), та, стосовно цієї роботи, вироби вважаються готовими для передачі до експлуатації. |
| схвалених проектних даних та знаходяться у стані, придатному для безпечної експлуатації approved design data and are in condition for safe operation несхвалених проектних даних, що зазначені в блоці 12 non-approved design data specified in block 12 | Certifies that unless otherwise specified in block 12, the work identified in block 11 and described in block 12, was accomplished in accordance with Military Part-145 (EMAR 145) and in respect to that work the items are considered ready for release to service. |
| 13b. Підпис уповноваженої особи Authorised Signature | 13c. Номер cхвалення/ Повноваження Approval/Authorisation Number | 14b. Підпис уповноваженої особи Authorised Signature | 14c. Номер cхвалення/ Повноваження Approval/Authorisation Number |
| 13d. Прізвище Name | 13e. Дата (дд.мм.рррр) Date (dd/mm/yyyy) | 14d. Прізвище Name | 14e. Дата (дд.мм.рррр) Date (dd/mm/yyyy) |
| ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА/УСТАНОВЛЮВАЧА USER/INSTALLER RESPONSIBILITIES Цей сертифікат не надає автоматично повноваження на встановлення. This certificate does not automatically constitute authority to install. Якщо користувач/установлювач виконує роботи відповідно до правил органу з льотної придатності іншого, ніж зазначений в блоці 1, важливо, щоб користувач/установлювач забезпечив прийняття виробів його/її органом з льотної придатності від органу з льотної придатності, який зазначений в блоці 1. Where the user/installer performs work in accordance with regulations of an airworthiness authority (NMAA) different than the airworthiness authority (NMAA) specified in block 1, it is essential that the user/installer ensures that his/her airworthiness authority (NMAA) accepts items from the airworthiness authority (NMAA) specified in block 1. |

Заяви, що містяться в блоках 13a та 14a, не є сертифікацією установлення. В усіх випадках записи про технічне обслуговування та/або ремонт повинні включати сертифікацію установлення, що видана користувачем/установлювачем згідно з національними правилами до виконання повітряним судном польоту. Statements in blocks 13a and 14a do not constitute installation certification. In all cases aircraft maintenance records must contain an installation certification issued in accordance with the national regulations by the user/installer before the aircraft may be flown.

Форма 1 EMAR (EMAR Form 1) (issue EMAR 145 edition 1.1)

Додаток 2

до Правил схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації (Частина-145В)

(параграф 145.А.20)

Система класів та рейтингів, що використовуються для схвалення

організацій з технічного обслуговування та ремонту

1. Таблиця 1 охоплює повний обсяг можливого схвалення відповідно до цих Правил в стандартизованій формі. Організація повинна отримати схвалення від одного класу і рейтингу з обмеженнями до всіх класів і рейтингів з обмеженнями.

2. Додатково до таблиці 1, що зазначена в параграфі 145.А.20, від схваленої організації вимагається визначити обсяг робіт у Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту. Дивись також пункт 11 цього додатка.

3. В рамках схвалень класу (класів) та рейтингу (рейтингів), виданих компетентним органом, обсяг робіт, зазначених у Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту, визначає відповідні обмеження схвалення. Таким чином, дуже важливо, щоб схвалені клас(и) та рейтинг (рейтинги) і обсяг робіт організації були сумісними.

4. Категорія клас-рейтингу А означає, що схвалена організація може виконувати технічне обслуговування та ремонт (далі – ТОР) повітряного судна та будь-якого компонента (включаючи двигуни/допоміжні силові установки)   відповідно   до   даних   з   ТОР   повітряного   судна   або,   якщо погоджено компетентним органом, відповідно до даних з ТОР компонента, тільки якщо такі компоненти встановлені на повітряне судно. Проте схвалена організація рейтингу А може тимчасово знімати компонент для виконання ТОР, щоб поліпшити доступ до цього компонента, за винятком, коли зняття потребує додаткового ТОР, не передбаченого умовами цього пункту. Це повинно бути відображено як контрольна процедура в Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту та схвалено компетентним органом. Секція обмежень буде визначати обсяг такого ТОР, таким чином вказуючи на межі схвалення.

5. Категорія клас-рейтингу В означає, що схвалена організація може виконувати ТОР на невстановленому двигуні та/або допоміжній силовій установці (далі – ДСУ) та/або компонентах двигуна/ДСУ відповідно до даних з ТОР двигуна/ДСУ, або, якщо це узгоджено компетентним органом, відповідно до даних з ТОР компонентів тільки тоді, коли такі компоненти встановлені на двигун/ДСУ. Проте схвалена організація з ТОР рейтингу В може тимчасово знімати компонент для виконання ТОР, щоб поліпшити доступ до цього компонента, за винятком, коли зняття потребує додаткового ТОР, не передбаченого умовами цього пункту. Секція обмежень буде визначати обсяг такого ТОР, таким чином вказуючи на межі схвалення. Схвалена організація з ТОР з категорією класу-рейтингу В може також виконувати ТОР на встановленому двигуні під час базового і лінійного ТОР відповідно до контрольної процедури, яка викладена у схваленому компетентним органом Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту. Обсяг робіт, зазначений у Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту, має відображати таку діяльність, що дозволена компетентним органом.

6. Категорія клас-рейтингу С означає, що схвалена організація з ТОР може виконувати ТОР на невстановлених компонентах (за виключенням двигунів та ДСУ), які призначаються для встановлення на повітряне судно або двигун/ДСУ. Секція обмежень буде визначати обсяг такого ТОР, таким чином вказуючи на межі схвалення. Схвалена організація з ТОР з категорією класу-рейтингу С може також виконувати ТОР на встановленому компоненті під час базового і лінійного ТОР або у виробничих приміщеннях ТОР двигуна/ДСУ відповідно до контрольної процедури, яка викладена у схваленому компетентним органом Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту. Обсяг робіт, зазначений у Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту, має відображати таку діяльність, що дозволена компетентним органом.

7. Категорія клас-рейтингу D самодостатня і не обов’язково відноситься до конкретного повітряного судна, двигуна або іншого компонента. D1 рейтинг – неруйнівний контроль (NDT) потрібен тільки для схваленої організації з ТОР, яка виконує неруйнівний контроль як специфічне завдання для іншої організації. Схвалена організація з ТОР з категорією класу-рейтингу А, або В чи С може виконувати неруйнівний контроль на виробах, яким вона виконує ТОР, без необхідності схвалення відповідно до класу-рейтингу D1 за умови, що Керівництво організації з технічного обслуговування та ремонту містить процедури неруйнівного контролю.

8. Категорія класу-рейтингу А підрозділяється на “базове” або “лінійне” ТОР. Схвалена організація з ТОР може бути схвалена як на виконання “базового”, так і “лінійного” ТОР, або на обидва види ТОР. Слід зазначити,    що    підрозділ    організації,   який    виконує   “лінійне”   ТОР   і знаходиться на основній виробничій базі, підлягає схваленню на виконання “лінійного” ТОР.

9. Секція “Обмеження” передбачена для того, щоб надати компетентним органам максимальну гнучкість при схваленні конкретної організації. Рейтинги мають бути згадані під час схвалення, тільки коли відповідно обмежені. Таблиця 1 визначає типи можливих обмежень. Якщо ТОР перечислюється для кожного класу-рейтингу, то можливо підкреслити завдання з ТОР, а не тип повітряного судна або двигуна чи виробника, якщо це є більш необхідним для організації (прикладом може бути встановлення та ТОР систем авіоніки). Така згадка в секції обмеження указує, що організація з ТОР схвалена, щоб здійснювати ТОР і, зокрема, ці специфічні завдання.

10. Таблиця 1 містить посилання на серії, тип та, якщо доречно, на групу в секції обмежень класів А та В. Серії означають конкретні серії типу. Тип означає конкретний тип або модель. Може бути наведено будь-яку кількість серій або типів. Група означає, наприклад, повітряні судна (вказується тип) з одним турбореактивним двигуном або турбореактивні двигуни (вказується тип) тощо.

11. Коли використовується великий перелік можливих робіт, який може бути предметом для частих змін, то такі зміни можуть впроваджуватись відповідно до процедури, прийнятної для компетентного органу, та яка буде зазначена у Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту. Процедура має відображати питання, хто відповідає за контроль внесення змін до переліку можливих робіт та дії, які необхідно виконати для прийнятої зміни. Такі дії містять питання забезпечення відповідності цим Правилам для виробів або послуг, які додані до переліку.

12. Не застосовується в державній авіації.

Таблиця 1

| Клас Class | Рейтинг Rating | Обмеження Limitation | Базове ТОР Base | Лінійне ТОР Line |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повітряне судно (ПС) Aircraft | А1 літаки понад 5700 кг A1 Aeroplanes/ above 5700 kg | [Має вказуватись виробник або тип або серія чи група літака та/або завдання з ТОР] [State aeroplane manufacturer or group or series or type and/or the maintenance task(s)] | (Так/Ні) (Yes/No) | (Так/Ні) (Yes/No) |
|  | А2 літаки 5700 кг і нижче A2 Aeroplanes/ 5700 kg and below | [Має вказуватись виробник або тип або серія чи група літака та/або завдання з ТОР] [State aeroplane manufacturer or group or series or type and/or the maintenance tasks] | (Так/Ні) (Yes/No) | (Так/Ні) (Yes/No) |

Продовження таблиці 1

|  | А3 Вертольоти A3 Helicopters | [Має вказуватись виробник або тип або серія чи група вертольота та/або завдання з ТОР] [State helicopter manufacturer or group or series or type and/or the maintenance task(s)] | (Так/Ні) (Yes/No) | (Так/Ні) (Yes/No) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А4 “Повітряні судна, інші ніж А1, А2, А3” A4 Aircraft other than A1, A2 and A3 | [Має вказуватись тип або серія літака та/або завдання з ТОР] [State aircraft series or type and/or the maintenance task(s)] | (Так/Ні) (Yes/No) | (Так/Ні) (Yes/No) |
| Двигуни Engines/APU | В1 Газотурбінні B1 Turbine | [Має вказуватись тип чи серія двигуна та/або завдання з ТОР] [State engine series or type and/or the maintenance task(s)] |

Продовження таблиці 1

|  | В2 Поршневі B2 Piston | [Має вказуватись виробник чи тип чи серія чи група двигуна та/або завдання з ТОР] [State engine manufacturer or group or series or type and/or the maintenance task(s)] |
| --- | --- | --- |
|  | В3 ДСУ B3 APU | [Має вказуватись виробник, тип або серія двигуна та/або завдання з ТОР] [State engine manufacturer or series or type and/or the maintenance task(s)] |
| Компоненти (крім двигунів або ДСУ в зборі) Components other than complete engines or APU’s |  | Посилання на главу стандарту S1000D S1000D Chapter Reference1 | Обмеження (тип ПС, компонент, виробник) Limitations (aircraft type, component, manufacturer) |
|  | С1 Система кондиціювання та наддув | 21 |  |

Продовження таблиці 1

|  | C1 Air Cond & Press |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | С2 Обладнання автоматичного керування польотом C2 Auto Flight | 22 |  |
|  | С3 Зв’язкове і пілотажно-навігаційне обладнання C3 Comms and Nav | 23-34-43 |  |
|  | С4 Двері – Люки C4 Doors – Hatches | 52 |  |
|  | С5 Система електропостачання C5 Electrical Power | 24-33-91 |  |
|  | С6 Обладнання C6 Equipment | 25-38-45-50 |  |
|  | С7 Двигун – ДСУ C7 Engine – APU | 49-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-86 |  |
|  | С8 Система керування ПС C8 Flight Controls | 27-55-57.40-57.50-57.60-57.70 |  |
|  | С9 Паливна система C9 Fuel – Airframe | 28-48 |  |

Продовження таблиці 1

|  | С10 Гвинти вертольотів C10 Helicopter – Rotors | 62-64-66-67 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | С11 Трансмісія вертольотів C11 Helicopter – Trans | 63-65 |  |
|  | С12 Гідравлічна система C12 Hydraulic | 29 |  |
|  | С13 Приладове обладнання C13 Instruments | 31-46 |  |
|  | С14 Шасі C14 Landing Gear | 32-90 |  |
|  | С15 Кисневе обладнання C15 Oxygen | 35-47 |  |
|  | С16 Повітряні гвинти C16 Propellers | 61 |  |
|  | С17 Пневматична система C17 Pneumatic | 36-37 |  |

Продовження таблиці 1

|  | С18 Пожежне обладнання/ Протикригова система/ Протидощова система C18 Protection ice/rain/fire | 26-30 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | С19 Вікна C19 Windows | 56 |  |
|  | С20 Деталі конструкції C20 Structural | 53-54-57.10-57.20-57.30 |  |
|  | С21 Водний балласт C21 Water Ballast | 41 |  |
|  | С22 Засоби збільшення тяги C22 Propulsion Augmentation | 84 |  |
|  | С51 Системи бойового застосування C51 Attack systems | 39-40-42 |  |

Продовження таблиці 1

|  | С52 Радіолокаційна система/Засоби спостереження C52 Radar/ Surveillance | 92-93 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | С53 Системи озброєння C53 Weapons systems | 94 |  |
|  | С54 Засоби забезпечення безпеки екіпажу C54 Crew escape | 95 |  |
|  | С55 Ракети/ безпілотні літальні апарати/засоби телеметрії C55 Мissiles/Drones/ Telemetry | 96 |  |
|  | С56 Розвідка C56 Reconnaissance | 97-98 |  |
|  | С57 Засоби радіоелектронної боротьби C57 Electronic warfare | 99 |  |

Продовження таблиці 1

| Спеціалізовані види обслуговування Specialised Services | D1 Неруйнівний контроль D1 Non-Destructive Testing | [Має вказуватись відповідний NDT метод (методи)] [State particular NDT method(s)] |
| --- | --- | --- |

| Примітка: | Таблиця 1 ідентифікує посилання на главу стандарту S1000D щодо рейтингу компонента категорії С. |
| --- | --- |

Додаток 3

до Правил схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації (Частина-145В)

(параграф 145.В.25)

ФОРМА 3 EMAR (EMAR FORM 3)

| МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ MINISTRY OF DEFENCE OF UKRAINE [Найменування компетентного органу] [The competent authority name] |
| --- |
| СЕРТИФІКАТ СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL CERTIFICATE |
| НОМЕР СХВАЛЕННЯ: | UA.145В.ХХХХ |
| REFERENCE: |  |
| Відповідно до Повітряного кодексу України та Правил схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації (Частина-145В), чинних на час видачі, і зазначених далі умов компетентний орган Міністерства оборони України цим сертифікатом засвідчує, що: Pursuant to Air Code of Ukraine and Military Part-145 for the time being in force and subject to the conditions specified below, the competent authority of the Ministry of Defence of Ukraine hereby certifies: |

[НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ] [NAME AND MAINTENANCE ORGANISATION ADDRESS]

як організація з технічного обслуговування та ремонту відповідно до Частини-145В отримує схвалення на здійснення технічного обслуговування та ремонту виробів, зазначених у переліку схвалення, та видачу відповідних сертифікатів передачі до експлуатації, використовуючи зазначений вище номер схвалення. As a Military Part-145 maintenance organisation approved to maintain the products listed in the attached approval schedule and issue related certificates of release to service using the above reference.

УМОВИ: CONDITIONS:

1. Це схвалення обмежується обсягом робіт, зазначеним у відповідному розділі схваленого відповідно до Частини-145В Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту, та This approval is limited to that specified in the scope of work section of the Military Part-145 Approved Maintenance Organisation’s exposition, and

2. Це схвалення вимагає забезпечення відповідності процедурам, визначеним у схваленому відповідно до Частини-145В Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту, та This approval requires compliance with the procedures specified in the Military Part-145 Approved Maintenance Organisation’s exposition, and

3. Це схвалення залишається чинним, доки схвалена організація з технічного обслуговування та ремонту відповідає вимогам Частини-145В. This approval is valid whilst the Approved Maintenance Organisation remains in compliance with Military Part-145.

| 4. За умови відповідності наведеним вище умовам чинність цього схвалення не обмежено у часі, за винятком, що схвалення раніше здано, замінено, призупинено або анульовано. |
| --- |
| Subject to compliance with the forgoing conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has been surrendered, superseded, suspended or revoked. |
| Дата первинної видачі: Date of original issue: |
| Дата перевидання: Date of this revision: |
| Видання №: Revision No: |
| Підпис: Signed: | П.І.Б.: Name: |
| Від компетентного органу: For the competent authority: |

Форма 3 EMAR (EMAR Form 3) (issue EMAR 145 edition 1.1)

| ПЕРЕЛІК СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL SCHEDULE |
| --- |
| Найменування організації: |  |
| Organisation name: |  |
| Номер схвалення: | UA.145В.ХХХХ |
| Reference: |  |
| Клас Class | Рейтинг Rating | Обмеження Limitation |
| Повітряне судно((() Aircraft | (((() | (((() |
|  | (((() | (((() |
|  | (((() | (((() |
|  | (((() | (((() |
| Двигуни((() Engines | (((() | (((() |
|  | (((() | (((() |
| Компоненти (крім двигунів чи ДСУ в зборі)((() Components other than complete engines or APU’s | (((() | (((() |
|  | (((() | (((() |
|  | (((() | (((() |
|  | (((() | (((() |
|  | (((() | (((() |
|  | (((() | (((() |
| Спеціалізовані види обслуговування((() Specialised Services | (((() | (((() |
|  | (((() | (((() |
| Цей перелік схвалення обмежується виробами, частинами та пристроями і видами діяльності за обсягом робіт, зазначеними у відповідному розділі схваленого відповідно до Частини-145В Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту. This approval schedule is limited to those products, parts and appliances and to the activities specified in the scope of work section contained in the Military Part-145 Approved Maintenance Organisation’s exposition (MOE). |
| Посилання на Керівництво організації з технічного обслуговування та ремонту: MOE reference: |  |
| Дата первинної видачі: Date of original issue: |  |
| Дата схвалення останнього видання: Date of last revision approved: | Видання №: Revision No: |
| Підпис: Signed: | П.І.Б.: Name: |
| Від компетентного органу: For the competent authority: |

Форма 3 EMAR (EMAR Form 3) (issue EMAR 145 edition 1.1)

((()  Відповідне видалити, якщо організація не схвалена.

Delete as appropriate if the organisation is not approved.

(((() Заповнити відповідним рейтингом чи обмеженням.

Complete with the appropriate rating and limitation.

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України |
| --- | --- |

ПРАВИЛА

видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування

авіаційної техніки державної авіації (Частина-66В)

І. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють вимоги та процедури для компетентного органу щодо видачі свідоцтв авіаційному персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (далі – свідоцтво).

1.2. Ці Правила застосовуються до персоналу, що здійснює технічне обслуговування державних повітряних суден (далі – ДПС), їх компонентів і обладнання (далі – персонал).

1.3. У цих Правилах терміни вживаються в значеннях, наведених у Повітряному кодексі України та інших нормативно-правових актах України, що регламентують діяльність державної авіації.

1.4. Компетентний орган відповідає за:

загальну організацію процесу видачі свідоцтв;

впровадження процедури видачі свідоцтв;

прийняття рішень стосовно видачі, продовження дії, внесення змін, призупинення дії або анулювання свідоцтв;

ведення реєстру виданих свідоцтв.

ІІ. Технічні вимоги та процедури для компетентного органу

66.1. Загальні положення

У цих Правилах використані принципи EASA (European Aviation Safety Agency (EASA) – Європейське авіаційне Агентство з безпеки польотів) Part-66 – Додатку ІІІ (Part-66) до Регламенту Комісії (Commission Regulation (EU)) Європейського Союзу (the European Union) від 26 листопада 2014 року № 1321/2014 та Європейських військових вимог з льотної придатності (European Military Airworthiness Requirements) EMAR 66, схвалених 23 вересня 2014 року Форумом військових органів з льотної придатності (Military Airworthiness Authorities Forum (MAWA Forum)) під егідою Європейського оборонного агентства (European Defence Agency (EDA)).

Розділ А. Технічні вимоги

66.A.1. Сфера застосування

Цей розділ встановлює вимоги до видачі свідоцтва персоналу з технічного обслуговування державних повітряних суден, їх компонентів, обладнання та умови його дійсності.

66.A.3. Категорії свідоцтв

(a) Свідоцтва персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації включають наступні категорії:

категорія А;

категорія В1;

категорія В2;

категорія С.

(b) Категорії A і B1 поділяються на підкатегорії залежно від комбінації літаків, вертольотів, газотурбінних і поршневих двигунів:

A1 та В1.1 – газотурбінні літаки;

A2 та В1.2 – поршневі літаки;

A3 та В1.3 – газотурбінні вертольоти;

A4 та В1.4 – поршневі вертольоти.

(c) Не застосовується.

66.A.10. Заявка

(a) Заявка на видачу або внесення змін до свідоцтва (додаток 5) подається компетентному органу у визначений цим органом спосіб.

(b) Не застосовується.

(c) У випадку звернення щодо внесення додаткових категорій або підкатегорій до свідоцтва заявник повинен надати до компетентного органу оригінал цього свідоцтва разом з відповідною заявкою та документами, зазначеними у пункті 66.A.10(a) та параграфі 66.B.105 цих Правил.

(d) Не застосовується.

(e) Не застосовується.

(f) До заявки додаються документи, що підтверджують відповідність заявника вимогам цих Правил щодо теоретичних знань, практичної підготовки та досвіду на час подання заявки.

66.A.15. Прийнятність

Із заявкою на видачу свідоцтва може звернутися особа, яка досягла 18 років.

66.A.20. Повноваження

(a) Власнику свідоцтва надаються наступні повноваження:

1. Свідоцтво категорії A дозволяє його власнику видавати сертифікати передачі до експлуатації після виконання незначного планового лінійного технічного обслуговування та усунення простих дефектів у межах робіт, що зазначені у сертифікаційному повноваженні відповідно до параграфу 145.А.35 Частини-145В. Сертифікаційні повноваження обмежуються тими видами робіт, що виконуються особисто власником свідоцтва у схваленій згідно з Частиною-145В організації з технічного обслуговування і ремонту.

2. Свідоцтво категорії В1 дозволяє його власнику видавати сертифікати передачі до експлуатації після виконання технічного обслуговування, а також діяти в якості допоміжного персоналу категорії В1 після виконання:

технічного обслуговування, що охоплює конструкцію повітряного судна, його силову установку, а також механічні та електричні системи;

робіт, що пов’язані з системами авіаційного і радіоелектронного обладнання та потребують виконання простих перевірок для підтвердження їх придатності до експлуатації, виключаючи пошук та усунення несправностей.

Категорія B1 містить відповідну підкатегорію A.

3. Свідоцтво категорії В2 дозволяє його власнику:

(i) видавати сертифікати передачі до експлуатації, а також діяти в якості допоміжного персоналу категорії В2 після виконання:

технічного обслуговування електричних систем та систем авіаційного і радіоелектронного обладнання;

робіт з обслуговування електричних систем та систем авіаційного обладнання на силовій установці та механічних системах, що потребують виконання простих перевірок для підтвердження їх придатності до експлуатації;

(ii) видавати сертифікати передачі до експлуатації після виконання незначного планового лінійного технічного обслуговування та усунення простих дефектів у межах робіт, що зазначені у сертифікаційному повноваженні відповідно параграфу 145.А.35 Частини-145В. Сертифікаційні повноваження обмежуються видами робіт, що виконуються особисто власником свідоцтва в схваленій згідно з Частиною-145В організації з технічного обслуговування і ремонту, та рейтингами типу ДПС, що зазначені в свідоцтві категорії В2.

Категорія В2 не містить підкатегорії А.

4. Не застосовується.

5. Свідоцтво категорії С дозволяє його власнику видавати сертифікати передачі до експлуатації після виконання базового технічного обслуговування повітряного судна. Повноваження застосовуються до повітряного судна у цілому.

6. Повноваження власників свідоцтв категорій А, В1 і В2 можуть бути розширені відповідно до параграфу 66.A.52 цих Правил за рахунок вивчення модулів 50-55 додатку 1 цих Правил. Ці свідоцтва дозволяють його власникам видавати сертифікати передачі до експлуатації, а також діяти в якості допоміжного персоналу відповідно до повноважень для виконання технічного обслуговування систем озброєння, пошуково-рятувальних і парашутно-десантних систем, інших систем та комплексів військового і  спеціального призначення.

(b) Власник свідоцтва здійснює свої повноваження, якщо він/вона:

1) відповідає застосовним вимогам Частини-MВ та/або Частини-145В;

2) протягом двох попередніх років мав/мала шестимісячний досвід технічного обслуговування відповідно до повноважень, наданих свідоцтвом, або відповідав/відповідала умовам надання цих повноважень;

3) має достатні вміння та досвід із засвідчення робіт з технічного обслуговування відповідних ДПС;

4) здатний/здатна читати, писати і спілкуватися на зрозумілому рівні мовою/мовами, якою/якими складено технічну документацію та процедури, необхідні для забезпечення видачі сертифіката передачі до експлуатації.

Власник свідоцтва категорії А здійснює свої повноваження на конкретному типі ДПС після відповідної підготовки у схваленій згідно з Частиною-145В або Частиною-147В організації. Ця підготовка повинна включати теоретичну та практичну підготовку персоналу до виконання робіт на конкретному типі ДПС. Підготовка завершується екзаменуванням або оцінюванням на робочому місці відповідно до Частини-145В або 
Частини-147В.

Власник свідоцтва категорії В2 здійснює свої повноваження, зазначені у підпункті 66.A.20(a)(3)(ii) цих Правил, після отримання:

відповідної категорії А типу ДПС;

документально підтвердженого практичного досвіду виконання зазначених повноважень протягом не менше 6 місяців.

Підготовка до виконання певних видів робіт повинна включати теоретичну та практичну підготовку персоналу. Підготовка завершується екзаменуванням або оцінюванням на робочому місці відповідно до Частини-145В або Частини-147В. Практичний досвід повинен бути отриманий у схваленій згідно з Частиною-145В організації.

66.A.25. Вимоги до базових знань

(a) Заявник, що претендує на отримання свідоцтва або внесення додаткової категорії/підкатегорії до свідоцтва, повинен скласти екзамен для підтвердження рівня знань з відповідних предметів модулів підготовки згідно з додатком 1 до цих Правил. Екзамен з базових знань проводиться схваленою згідно з Частиною-147В організацією з підготовки до технічного обслуговування або компетентним органом.

(b) Підготовка та екзаменування повинні здійснюватись упродовж 10 років, які передують строку подання заяви для отримання або внесення змін до свідоцтва. В іншому випадку отримуються екзаменаційні кредити відповідно до пункту (c) цього параграфу.

(c) Заявник може подати заяву до компетентного органу на отримання повних або часткових екзаменаційних кредитів згідно з вимогами до базових знань для:

1) екзаменів на перевірку базових знань, що не відповідають вимогам пункту (b) цього параграфу;

2) будь-якої іншої технічної кваліфікації, що вважається компетентним органом еквівалентною до стандарту знань, передбаченому цими Правилами.

Екзаменаційні кредити надаються відповідно до глави Е розділу В цих Правил.

(d) Кредити є чинними протягом 10 років після їх отримання заявником від компетентного органу. Після закінчення цього терміну особа може подати заявку на отримання нових кредитів.

(e) Модулі 50-55 використовуються для розширення повноважень власника свідоцтва щодо технічного обслуговування комплексів та систем військового і спеціального призначення. Модуль 53 містить підмодулі, що можуть бути використані для забезпечення розширення зазначених повноважень.

66.A.30. Вимоги до досвіду

(a) Заявник, що претендує на отримання свідоцтва, повинен мати:

1А. Для категорії А:

(i) три роки практичного досвіду технічного обслуговування ДПС в експлуатації, якщо заявник попередньо не мав відповідної технічної підготовки; або

(ii) два роки практичного досвіду технічного обслуговування ДПС в експлуатації та завершену підготовку, яку компетентний орган вважає належною для кваліфікованого робітника у технічній галузі; або

(iii) шість місяців практичного досвіду технічного обслуговування ДПС в експлуатації та завершений схвалений базовий курс підготовки згідно з Частиною-147В, тривалість якого не є меншою від зазначеної у додатку 1 Частини-147В; або

(iv) один рік практичного досвіду технічного обслуговування ДПС в експлуатації та завершений схвалений базовий курс підготовки згідно з Частиною-147В, тривалість якого є меншою від зазначеної у додатку 1 Частини-147В.

1В. Для підкатегорій В1.2 та В1.4:

(i) три роки практичного досвіду технічного обслуговування ДПС в експлуатації, якщо заявник попередньо не мав відповідної технічної підготовки; або

(ii) два роки практичного досвіду технічного обслуговування ДПС в експлуатації та завершену підготовку, яку компетентний орган вважає належною для кваліфікованого робітника у технічній галузі; або

(iii) один рік практичного досвіду технічного обслуговування ДПС в експлуатації та завершений схвалений базовий курс підготовки згідно з Частиною-147В, тривалість якого не є меншою від зазначеної у додатку 1 Частини-147В; або

(iv) два роки практичного досвіду технічного обслуговування ДПС в експлуатації та завершений схвалений базовий курс підготовки згідно з Частиною-147В, тривалість якого є меншою від зазначеної у додатку 1 Частини-147В.

Вимога щодо двох років практичного досвіду технічного обслуговування може бути знижена за рахунок отриманої практичної підготовки протягом базового курсу, але не більше ніж на один рік (двадцять годин практичної підготовки дорівнює одному тижню практичного досвіду).

2. Для категорії B2 і підкатегорій B1.1 і B1.3:

(i) п’ять років практичного досвіду технічного обслуговування ДПС в експлуатації, якщо заявник попередньо не мав відповідної технічної підготовки; або

(ii) три роки практичного досвіду технічного обслуговування ДПС в експлуатації та завершену підготовку, яку компетентний орган вважає належною для кваліфікованого робітника у технічній галузі; або

(iii) два роки практичного досвіду технічного обслуговування ДПС в експлуатації та завершений схвалений базовий курс підготовки згідно з Частиною-147В, тривалість якого не є меншою від зазначеної у додатку 1 Частини-147В; або

(iv) три роки практичного досвіду технічного обслуговування ДПС в експлуатації та завершений схвалений базовий курс підготовки згідно з Частиною-147В, тривалість якого є меншою від зазначеної у додатку 1 Частини-147В.

Вимога щодо трьох років практичного досвіду технічного обслуговування може бути знижена за рахунок отриманої практичної підготовки протягом базового курсу, але не більше ніж на один рік (двадцять годин практичної підготовки дорівнює одному тижню практичного досвіду).

3. Для категорії С:

(i) три роки досвіду виконання повноважень, передбачених підкатегоріями B1.1, B1.3 чи категорією B2, або функцій допоміжного персоналу відповідно до параграфу 145.А.35 Частини-145В, або їх поєднання; або

(ii) п’ять років досвіду виконання повноважень, передбачених підкатегоріями B1.2, B1.4 або функцій допоміжного персоналу відповідно до параграфу 145.А.35 Частини-145В, або їх поєднання.

4. Не застосовується.

5. Для категорії C, отриманої за результатами академічного навчання шляхом здобуття наукового ступеню з технічної дисципліни в університеті або іншому вищому навчальному закладі, визнаному компетентним органом:

(i) три роки досвіду роботи у сфері технічного обслуговування ДПС з типовою вибіркою робіт, безпосередньо пов’язаних із технічним обслуговуванням повітряних суден, включаючи не менше шести місяців спостереження за виконанням робіт базового технічного обслуговування; або

(ii) досвід, що визначається компетентним органом, включаючи не менше шести місяців спостереження за виконанням робіт базового технічного обслуговування.

(b) Заявник, що претендує на внесення категорії або підкатегорії до свідоцтва, повинен мати мінімальний достатній досвід технічного обслуговування ДПС, як визначено у додатку 4 до цих Правил.

(c) Досвід повинен бути практичним і передбачати типову вибірку робіт з технічного обслуговування ДПС.

(d) Принаймні один рік із необхідного досвіду повинен бути у вигляді недавнього досвіду технічного обслуговування ДПС тієї категорії/підкатегорії, щодо якої заявник претендує на отримання первинного свідоцтва. Для внесення наступних категорій/підкатегорій до існуючого свідоцтва додатковий досвід технічного обслуговування може бути меншим, ніж один рік, але не меншим ніж три місяці. Додатковий досвід залежить від відмінностей між категорією/підкатегорією чинного свідоцтва і тією, на отримання якої претендує заявник. Такий додатковий досвід повинен бути типовим для обраної нової категорії/підкатегорії свідоцтва.

(e) Досвід технічного обслуговування повітряних суден, набутий в іншій сфері, крім технічного обслуговування ДПС, враховується у тому разі, коли компетентним органом встановлено, що це технічне обслуговування є еквівалентним такому, яке вимагається цими Правилами. Проте додатковий досвід технічного обслуговування ДПС є необхідним для розуміння сфери технічного обслуговування ДПС.

(f) Досвід потрібно набути упродовж 10 років, які передують строку подання заяви на отримання свідоцтва або внесення до нього додаткової категорії/підкатегорії.

66.A.40. Строк дії свідоцтва

(a) Свідоцтво надається на необмежений строк і залишається чинним за умови, що:

власник свідоцтва і надалі відповідає вимогам цих Правил;

дію свідоцтва не призупинено, воно не було здано або анульовано.

(b) У разі призупинення дії, здавання або анулювання свідоцтва воно підлягає поверненню до компетентного органу.

(c) У разі втрати чинності свідоцтва усі повноваження, що надані персоналу на підставі цього свідоцтва, вважаються недійсними.

(d) Свідоцтво є чинним лише за умови, що воно:

1) видане і/або змінене компетентним органом;

2) підписане власником.

(e) У разі зміни прізвища, ім’я, по батькові або ідентифікаційного номера власника свідоцтва зазначене свідоцтво надається протягом 30 діб до компетентного органу для внесення відповідних змін.

66.A.45. Рейтинги типу державного повітряного судна

(a) Власник свідоцтва користується повноваженнями щодо конкретного типу ДПС лише після внесення до свідоцтва відповідного рейтингу типу ДПС, що надається після успішного завершення підготовки на тип ДПС у схваленій згідно з Частиною-147В організації.

Для категорії А наявність рейтингу типу ДПС не обов’язкова за умови дотримання вимог параграфу 145.А.35 Частини-145В.

(b) Рейтинги надаються після успішного завершення підготовки на тип ДПС, що відповідає категоріям В1, В2 або С та схвалена компетентним органом або проводиться належним чином схваленою згідно з Частиною-147В організацією з підготовки до технічного обслуговування. Рейтинг типу цивільного повітряного судна враховується частково або повністю, якщо компетентним органом встановлено, що цей рейтинг є еквівалентним такому, який вимагається цими Правилами.

(c) Перший рейтинг типу ДПС у даній категорії/підкатегорії, крім вимог пункту (b) цього параграфу, надається після успішного завершення відповідної підготовки на виробництві згідно з вимогами додатку 3 до цих Правил. Внесення до свідоцтва іншого рейтингу типу ДПС у даній категорії/підкатегорії здійснюється після проведення додаткової підготовки на виробництві відповідно до вимог компетентного органу.

(d) Не застосовується.

(e) Не застосовується.

(f) Не застосовується.

(g) Не застосовується.

66.А.50. Обмеження

(a) Обмеження, що внесені до свідоцтва, є винятками з повноважень власника свідоцтва. У разі внесення до свідоцтва нового рейтингу типу ДПС встановлені обмеження застосовуються і до цього типу ДПС.

(b) Не застосовується.

(c) Будь-які обмеження анулюються за умови відповідності вимогам цих Правил або визначення у застосовному звіті про конвертацію, зазначеному у параграфі 66.В.300 цих Правил.

66.А.52. Розширення

Розширення, що внесені до свідоцтва, наділяють власника свідоцтва додатковими повноваженнями.

66.А.55. Підтвердження кваліфікації

Персонал, що виконує повноваження, та допоміжний персонал повинен протягом 72 годин на вимогу уповноваженої особи компетентного органу пред’явити свідоцтво, яке підтверджує його кваліфікацію.

66.A.70. Конвертаційні положення

Особі, що отримала кваліфікацію персоналу з технічного обслуговування державних повітряних суден до набрання чинності цими Правилами, видається свідоцтво встановленого зразка без складання додаткових екзаменів за умови виконання вимог глави D розділу В цих Правил.

(a) Не застосовується.

(b) Не застосовується.

(c) Не застосовується.

(d) Не застосовується.

Розділ В. Процедури для компетентного органу

Глава А – Загальні положення

66.B.1. Сфера застосування

Цей розділ встановлює адміністративні процедури, яких має дотримуватися компетентний орган, виконуючи свої завдання та функції стосовно імплементації і виконання розділу А цих Правил.

66.B.10. Компетентний орган

(a) Загальні положення

На компетентний орган покладаються функції щодо видачі, продовження, зміни, призупинення дії та анулювання свідоцтв.

На компетентний орган покладається розробка організаційної структури для гарантування відповідності вимогам цих Правил.

(b) Ресурси

Кількість персоналу повинна бути достатньою для гарантування імплементації вимог цих Правил.

(c) Процедури

Компетентний орган встановлює процедури, що детально визначають, як забезпечується відповідність вимогам цих Правил. Процедури підлягають перегляду та внесенню до них змін з метою забезпечення сталої відповідності.

Компетентний орган організовує розробку прийнятних методів встановлення відповідності, які базуються на методах, передбачених Регламентом Комісії Європейського Союзу № 1321/2014 (EASA (Європейське Агентство з безпеки польотів) Part-66) та правилами European Military Airworthiness Requirements EMAR-66. Прийнятні методи встановлення відповідності використовуються для встановлення відповідності персоналу вимогам розділу А цих Правил. У разі використання прийнятних методів встановлення відповідності вважається, що відповідні вимоги цих Правил виконані.

66.B.15. Делегування повноважень

(a) Компетентний орган може делегувати свої повноваження іншій організації.

(b) Ця організація може здійснювати функції, описані у цьому розділі, від імені компетентного органу за умови її відповідності вимогам цих Правил та нагляду з боку компетентного органу.

(c) Компетентний орган відповідає за забезпечення виконання вимог цього розділу.

66.B.20. Документування

(a) Компетентний орган запроваджує систему документування, яка надає можливість належним чином простежити процес видачі, внесення змін, призупинення дії або анулювання кожного свідоцтва.

(b) Документація з нагляду за виконанням вимог цих Правил повинна включати:

1) заявку на видання або внесення змін до свідоцтва, включаючи всю супровідну документацію;

2) копії свідоцтва, включаючи усі зміни до нього;

3) копії усієї відповідної офіційної кореспонденції;

4) деталізована інформація щодо усіх винятків та санкцій;

5) усі інші форми звітів від компетентного органу, що стосуються власника свідоцтва;

6) протоколи екзаменів, що проводилися компетентним органом;

7) звіт про конвертацію свідоцтва, використану для переведення;

8) звіт про екзаменаційні кредити, використані для перевірки знань.

(c) Не застосовується.

(d) Термін зберігання документів, що вказані у пункті (b) цього параграфу, становить не менше п’ятдесяти років.

66.B.25. Взаємний обмін інформацією

З метою покращення безпеки авіації компетентні органи повинні здійснювати обмін необхідною інформацією згідно вимог чинного законодавства.

(a) Не застосовується.

(b) Не застосовується.

66.B.30. Винятки

Усі винятки, надані компетентним органом, повинні бути задокументовані та зберігатися в компетентному органі.

Глава В – Видача свідоцтва персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації

Ця глава встановлює процедури, яких має дотримуватися компетентний орган під час видачі або внесення змін до свідоцтва персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації.

66.B.100. Процедура видачі свідоцтва компетентним органом

(a) Після отримання заявки на видачу свідоцтва і повного комплекту документів, що додаються до цієї заявки, компетентний орган повинен перевірити повноту її заповнення та пересвідчитися у відповідності заявленого досвіду вимогам цих Правил.

(b) Компетентний орган повинен перевірити статус складених заявником екзаменів та/або підтвердити чинність екзаменаційних кредитів з метою переконання у вивченні усіх необхідних модулів (додаток 1) відповідно до вимог цих Правил.

(c) Після перевірки особистих даних заявника, а також його відповідності стандартам знань та досвіду, передбачених цими Правилами, компетентний орган видає заявнику відповідне свідоцтво (додаток 6). Інформація про видачу свідоцтва зберігається в компетентному органі.

(d) У випадку видачі первинного свідоцтва з внесенням рейтингів типів повітряних суден компетентний орган перевіряє виконання параграфу 66.B.115 цих Правил.

66.В.105. Процедура видачі свідоцтва у схваленій згідно з Частиною-145В організації з технічного обслуговування і ремонту

(a) Схваленій згідно з Частиною-145В організації з технічного обслуговування і ремонту надаються повноваження щодо:

1) підготовки свідоцтва від імені компетентного органу; або

2) надання компетентному органу рекомендацій і відомостей, що містяться в заявці на видачу свідоцтва, для підготовки та видачі такого свідоцтва.

(b) Організації з технічного обслуговування, зазначені в пункті (a) цього параграфу, забезпечують виконання вимог пунктів (a) і (b) параграфу 66.B.100.

(c) У всіх випадках свідоцтво видає лише компетентний орган.

66.В.110. Процедура внесення додаткової категорії або підкатегорії до свідоцтва

(a) Після завершення процедур, визначених параграфами 66.B.100 або 66.B.105 цього розділу, компетентний орган вносить до свідоцтва додаткову категорію/підкатегорію, що засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи, або видає нове свідоцтво.

(b) До системи документування компетентного органу вносяться відповідні зміни.

66.B.115. Процедура внесення рейтингу типу повітряного судна до свідоцтва або виключення обмежень

(a) Після отримання прийнятної заявки на внесення змін до свідоцтва та необхідної додаткової документації, що підтверджує відповідність вимогам, які застосовуються до рейтингу типу, разом із відповідним свідоцтвом, компетентний орган виконує одну з наступних дій:

1) вносить до свідоцтва заявника рейтинг типу повітряного судна; або

2) перевидає зазначене свідоцтво з метою внесення рейтингу типу повітряного судна; або

3) видаляє застосовані обмеження згідно з параграфом 66.A.50 цих Правил.

До системи документування компетентного органу вносяться відповідні зміни.

(b) Не застосовується.

(c) Не застосовується.

(d) У випадку, коли підготовка на тип ДПС охоплена не одним курсом підготовки, перед внесенням до свідоцтва рейтингу типу ДПС компетентний орган перевіряє відповідність змісту і тривалості цих курсів сфері застосування категорії свідоцтва.

(e) За наявності різниці в підготовці компетентний орган повинен перевірити прийнятність попередньої кваліфікації заявника, яка була доповнена схваленим згідно з Частиною-147В курсом підготовки.

(f) Виконання практичних елементів підтверджується наданням деталізованих записів про практичну підготовку або копій журналів, що підготовлені схваленою згідно з Частиною-145В організацією з технічного обслуговування і ремонту, або сертифікату про проходження практичної підготовки, що виданий схваленою згідно з Частиною-147В організацією з підготовки до технічного обслуговування.

(g) Для внесення рейтингу типу ДПС використовуються визначені компетентним органом рейтинги типів ДПС. Компетентний орган надає докладну інформацію про ДПС, на які поширюється кожний рейтинг типу ДПС.

66.В.116. Процедура внесення змін до свідоцтва для розширення повноважень

(a) Компетентний орган підтверджує, що розширення повноважень власника свідоцтва не впливає на загальний рівень безпеки проведення робіт персоналом відповідної категорії. Компетентний орган визначає вимоги до освіти та підготовки в межах відповідного розширення свідоцтва.

(b) Після отримання прийнятної заявки на внесення змін до свідоцтва та необхідної додаткової документації компетентний орган вносить до свідоцтва відповідне розширення, що засвідчується печаткою і підписом уповноваженої особи, або видає нове свідоцтво.

(c) До системи документування компетентного органу вносяться відповідні зміни.

66.B.130. Процедура прямого схвалення підготовки на тип державного повітряного судна

Компетентний орган схвалює підготовку на тип ДПС, що проводилась поза межами схваленої згідно з Частиною-147В організації з підготовки до технічного обслуговування, за умови відповідності навчальних програм цієї підготовки вимогам додатку 3 до цих Правил.

Глава C – Екзамени

Ця глава встановлює процедури проведення екзаменів.

66.В.200. Вимоги до екзаменів

(a) Всі екзаменаційні питання до початку проведення екзамену повинні зберігатися таким чином, щоб вони були недоступні для кандидатів.

(b) Компетентний орган повинен призначити:

1) осіб, які здійснюють контроль за використанням екзаменаційних питань під час кожного екзамену;

2) екзаменаторів, які повинні бути присутні на всіх екзаменах для забезпечення їх достовірності.

(c) Базові екзамени повинні відповідати вимогам додатків 1 та 2 до цих Правил.

(d) Екзамени з підготовки на тип ДПС повинні відповідати вимогам додатку 3 до цих Правил.

(e) Новий пакет екзаменаційних питань впроваджується кожні шість місяців, а попередні питання вилучаються або тимчасово не використовуються. Записи про використані питання зберігаються для подальшого їх застосування в якості довідкової інформації.

(f) Усі екзаменаційні папери видаються кандидатам на початку екзамену і повертаються екзаменатору по закінченні часу, відведеного на проведення екзамену. Екзаменаційні папери не дозволяється виносити з приміщення, де проводиться екзамен, до моменту його закінчення.

(g) Під час проведення екзамену кандидат повинен мати у своєму розпорядженні лише екзаменаційні папери.

(h) Під час екзамену кандидати повинні бути розміщені таким чином, щоб вони не могли прочитати екзаменаційні папери один одного. Кандидати мають право спілкуватися лише з екзаменатором.

(i) Кандидати, які порушили вимоги до складання екзамену, усуваються від складання подальших екзаменів на термін 12 місяців від дати цього інциденту за умови, що компетентний орган не стверджує інше.

Глава D – Конвертація національних кваліфікацій

Ця глава встановлює вимоги щодо конвертації національних кваліфікацій, визначених параграфом 66.A.70 цих Правил, у свідоцтва персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації.

66.B.300. Конвертація національних кваліфікацій

(a) Компетентний орган може здійснювати конвертацію національних кваліфікацій, що визначені параграфом 66.А.70 цих Правил, у свідоцтва за умови їх дійсності до набрання чинності цими Правилами.

(b) Компетентний орган може здійснювати конвертацію кваліфікацій згідно зі звітом про конвертацію, складеному відповідно до параграфу 66.B.305 або 66.B.310 цього розділу.

(c) Звіт про конвертацію розробляється або схвалюється компетентним органом з метою забезпечення виконання вимог цих Правил.

(d) Звіти про конвертацію та зміни до них підлягають зберіганню в записах компетентного органу відповідно до параграфу 66.B.20 цих Правил.

66.B.305. Звіт про конвертацію для кваліфікацій

(a) Звіт про конвертацію для кваліфікацій повинен містити опис обсягу кожного типу кваліфікації та документу про отримання цієї кваліфікації за умови його наявності, пов’язані повноваження, а також копію чинних правил, що їх визначають.

(b) Звіт про конвертацію для кожного типу кваліфікації, що зазначена у пункті (a) цієї глави, повинен відображати:

1) тип свідоцтва, у яке підлягає конвертації кваліфікація; та

2) обмеження/розширення, що будуть надані власнику свідоцтва; та

3) умови зняття наданих обмежень із зазначенням екзаменів з модулів/предметів додатку 1 до цих Правил, складання яких є необхідним для забезпечення конвертації у свідоцтво без обмежень або для включення додаткової категорії/підкатегорії до свідоцтва. Також зазначаються модулі, які визначені у додатку 3 до цих Правил та не охоплюються національною кваліфікацією.

66.B.310. Звіт про конвертацію для повноважень, що надані схваленими організаціями з технічного обслуговування і ремонту

Цей параграф встановлює вимоги до видачі свідоцтва персоналу, що має надані схваленою організацією з технічного обслуговування і ремонту (далі – ТОР) повноваження та не має формальної кваліфікації згідно з параграфом 66.B.305 цих Правил.

(a) Для кожної зацікавленої схваленої організації з ТОР звіт про конвертацію повинен містити опис обсягу кожного повноваження, що надається цією організацією, а також копію її відповідних процедур для надання персоналу кваліфікації і повноважень, на яких ґрунтується процес конвертації.

(b) Звіт про конвертацію для кожного типу повноваження, що зазначене у пункті (a) цього параграфу, повинен відображати:

1) тип свідоцтва, у яке підлягає конвертації повноваження; та

2) обмеження/розширення, що будуть надані власнику свідоцтва; та

3) умови зняття наданих обмежень із зазначенням екзаменів з модулів/предметів додатку 1 до цих Правил, складання яких є необхідним для забезпечення конвертації у свідоцтво без обмежень або для включення додаткової категорії/підкатегорії до свідоцтва. Також зазначаються модулі, які визначені у додатку 3 до цих Правил та не охоплюються національною кваліфікацією.

Глава Е – Екзаменаційні кредити (зарахування екзаменів)

Ця глава встановлює процедури надання екзаменаційних кредитів (зарахування екзаменів) згідно з пунктом 66.A.25(с) цих Правил.

66.B.400. Загальні положення

(a) Компетентний орган може надавати екзаменаційні кредити лише на підставі звіту про екзаменаційні кредити, підготовленого відповідно до параграфу 66.B.405 цих Правил.

(b) Звіти про екзаменаційні кредити розробляються або схвалюються компетентним органом з метою забезпечення виконання вимог цих Правил.

(c) Звіти про екзаменаційні кредити та зміни до них обліковуються та зберігаються в записах компетентного органу відповідно до параграфу 66.B.20 цих Правил.

66.B.405. Звіт про екзаменаційні кредити

(a) Звіт про екзаменаційні кредити повинен містити порівняння:

1) модулів, підмодулів, предметів та рівнів знань, що містяться у додатку 1 до цих Правил; та

2) програми відповідної технічної кваліфікації стосовно певної категорії, яка здобувається.

Це порівняння повинно зазначати факт відповідності та містити обґрунтування кожного твердження.

(b) Кредити за екзамени, що не є екзаменами з перевірки базових знань у схвалених згідно з Частиною-147В організаціях з підготовки до технічного обслуговування, може надавати лише компетентний орган.

(c) Кредити надаються за умови наявності заявки про зарахування кожного необхідного модуля та підмодуля із посиланням на складові частини державного стандарту освіти відповідної технічної кваліфікації.

(d) Компетентний орган здійснює регулярні порівняння державних стандартів освіти та додатку 1 до цих Правил, а також оцінює необхідність внесення подальших змін до звіту про кредити. Такі зміни підлягають документуванню, обліку та зберіганню.

66.B.410. Чинність екзаменаційних кредитів

(a) Компетентний орган письмово повідомляє заявника про будь-які надані кредити разом із посиланням на використаний звіт про кредити.

(b) Кредити залишаються чинними протягом 10 років від дати їх надання.

(c) Після закінчення строку чинності кредитів заявник може подати заявку на отримання нових. Компетентний орган може продовжити чинність кредитів додатково на 10 років без урахування подальших змін у вимогах до базових знань, визначених у додатку 1 до цих Правил.

Глава F – Безперервний нагляд

Ця глава встановлює процедури для безперервного нагляду за свідоцтвом і, зокрема, для анулювання, призупинення його дії або обмеження наданих ним прав.

66.B.500. Анулювання, призупинення дії свідоцтва або обмеження наданих ним прав

Компетентний орган призупиняє дію, обмежує повноваження або анулює свідоцтво у випадку загрози безпеці авіації або отримання незаперечних доказів того, що відповідна особа здійснювала або була причетною до здійснення таких дій:

(a) отримання свідоцтва та/або сертифікаційних повноважень на підставі сфальсифікованих документів;

(b) невиконання необхідного технічного обслуговування та неповідомлення про цей факт організації або особі, що замовила це технічне обслуговування;

(c) виявлення факту невиконання необхідного технічного обслуговування за результатами перевірки та неповідомлення про цей факт організації або особі, для якої передбачалося проведення такого технічного обслуговування;

(d) недбале технічне обслуговування;

(e) фальсифікація документації про технічне обслуговування;

(f) свідома видача сертифіката передачі до експлуатації без проведення технічного обслуговування, зазначеного в цьому сертифікаті, або без перевірки виконання такого технічного обслуговування;

(g) виконання технічного обслуговування або видача сертифіката передачі до експлуатації в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

(h) видача сертифіката передачі до експлуатації з порушенням вимог Частини-МВ, Частини-145В або цих Правил.

Начальник Управління регулювання діяльності

державної авіації України			                                 М.Б.КУШНІРУК

Додаток 1

до Правил видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина-66В)

(пункт 66.А.25(а))

ВИМОГИ

до базових знань

1. Рівні підготовки категорій А, В1, В2 та С свідоцтва персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації

Базові знання для категорій А1, В1 та В2 позначені рівнями підготовки 1, 2 або 3 відповідно до предметів підготовки. Винятком для категорії С є наявність базової освіти згідно з пунктом 66.А.30(а)(5) цих Правил. Заявники категорії С повинні відповідати базовому рівню знань категорії В1 або категорії В2.

Індикатори рівня знань визначаються на 3 рівнях таким чином:

Рівень 1: Обізнаність з основними елементами предмета.

Мета підготовки до рівня 1 – персонал повинен:

(а) бути обізнаним з основними елементами предмета;

(b) вміти надати простий опис предмета в цілому, використовуючи загальні слова і приклади;

(с) вміти використовувати всі типові терміни.

Рівень 2: Загальні знання теоретичних та практичних елементів предмета, вміння застосовувати ці знання.

Мета підготовки до рівня 2 – персонал повинен:

(а) розуміти теоретичні основи предмета;

(b) бути спроможним  надати загальний опис предмета, використовуючи типові приклади за необхідністю;

(с) бути спроможним використовувати математичні формули згідно з фізичними законами, які описують предмет;

(d) вміти прочитати і зрозуміти ескізи, креслення і схеми, що описують предмет;

(е) вміти практично застосовувати свої знання, використовуючи деталізовані процедури.

Рівень 3: Детальні знання теоретичних та практичних аспектів предмета. Здатність логічно і комплексно поєднувати та застосовувати окремі елементи знань.

Мета підготовки до рівня 3 – персонал повинен:

(а) знати теорію предмета і його взаємозв’язок з іншими предметами;

(b) вміти надати загальний опис предмета з використанням теоретичних основ і конкретних прикладів;

(с) розуміти і бути спроможним використовувати математичні формули, які стосуються предмета;

(d) вміти читати, розуміти і створювати ескізи, прості малюнки та схеми, які описують предмет;

(е) вміти застосовувати свої знання на практиці, використовуючи вказівки виробника;

(f) вміти тлумачити результати з різних джерел і вимірювань та застосовувати корегувальні дії у необхідних випадках.

2. Поділ на модулі

Кваліфікація за основними предметами для кожної категорії або підкатегорії свідоцтва повинна відповідати такій матриці (відповідні предмети позначені символом “X”).

| Теми модулів | А або В1 для літака | А або В1 для вертольота | B2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | газотурбін-ний двигун | поршневий двигун | газотурбін-ний двигун | поршневий двигун | авіаційне та радіо-електрон-не облад-нання |
| 1 Математика | X | X | X | X | X |
| 2 Фізика | X | X | X | X | X |
| 3 Основи електрики | X | X | X | X | X |
| 4 Основи електроніки | X | X | X | X | X |
| 5 Цифрова техніка/ електронні інструментальні системи | X | X | X | X | X |
| 6 Матеріали і деталі | X | X | X | X | X |
| 7 Практика технічного обслуговування | X | X | X | X | X |
| 8 Основи аеродинаміки | X | X | X | X | X |
| 9 Людський фактор | X | X | X | X | X |
| 10 Авіаційне законодавство | X | X | X | X | X |
| 11А Аеродинаміка, конструкції і системи літаків з газотурбінними двигунами | Х |  |  |  |  |
| 11В Аеродинаміка, конструкції і системи літаків з поршневими двигунами |  | Х |  |  |  |
| 12 Аеродинаміка, конструкції і системи вертольотів |  |  | Х | Х |  |
| 13 Аеродинаміка, конструкції і системи повітряних суден |  |  |  |  | Х |
| 14 Силова установка |  |  |  |  | Х |
| 15 Газотурбінний двигун | Х |  | Х |  |  |
| 16 Поршневий двигун |  | Х |  | Х |  |
| 17 Гвинт | Х | Х |  |  |  |
| 50 Основні принципи озброєння | * | * | * | * | * |
| 51 Системи озброєння | * | * | * | * | * |
| 52 Операційні системи атаки | * | * | * | * | * |
| 53 Спостереження та радіоелектронна боротьба | * | * | * | * | * |
| 54 Безпека екіпажу | * | * | * | * | * |
| 55 Військові системи зв’язку |  |  |  |  | * |

* – для кваліфікаційних вимог модулів 50-55 (комплексів та систем військового і спеціального призначення) згідно з пунктом 66.A.25(е) цих Правил.

Модуль 1. Математика

|  | Рівень |
| --- | --- |
|  | А | В1 | B2 |
| 1.1. Арифметика Арифметичні терміни та знаки, методи множення і ділення, дріб і десяткові, множники і кратні, міри ваги, одиниці вимірювання і коефіцієнти перетворення, співвідношення і пропорція, середні числа і відсотки, площа і об’єм, квадрати, куби, квадратні і кубічні корені. | 1 | 2 | 2 |
| 1.2. Алгебра (а) Обчислення простих алгебраїчних виразів, додавання, віднімання, множення і ділення, використання дужок, простий алгебраїчний дріб; | 1 | 2 | 2 |
| (b) Лінійні рівняння та їхнє розв’язання; коефіцієнти і степені; від’ємні і дробові показники степеня; бінарні та інші системи числення; системи рівнянь і рівняння другого порядку з одним невідомим; логарифми. | – | 1 | 1 |
| 1.3. Геометрія (а) Прості геометричні будови; | – | 1 | 1 |
| (b) Графічне зображення; характер та використання графіків, графіки рівнянь/функцій; | 2 | 2 | 2 |
| (с) Проста тригонометрія; тригонометричні залежності, використання таблиць і прямокутної та полярної системи координат. | – | 2 | 2 |

Модуль 2. Фізика

|  | Рівень |
| --- | --- |
|  | А | В1 | B2 |
| 2.1. Речовина Характер речовини: хімічні елементи, структура атомів, молекул; хімічні сполуки; фізичні стани: твердий, рідкий і газоподібний; переходи в інший стан. | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. Механіка 2.2.1. Статика Сили, моменти і пари сил, зображення у вигляді векторів; центр тяжіння; елементи теорії напруги, натяги і еластичності: стискання, тиск, зсув і скручування; характер і властивості твердого тіла, рідини і газу; тиск і спливання в рідинах (барометри). | 1 | 2 | 1 |
| 2.2.2. Кінетика Лінійний рух: рівномірний рух по прямій, рух з постійним прискоренням (рух під дією сили земного тяжіння); обертовий рух: рівномірний рух по колу (відцентрові і доцентрові сили); періодичний рух: маятниковий рух; проста теорія коливання, гармоніка і резонанс; відношення швидкостей, перевага механічної конструкції і механічний ККД. | 1 | 2 | 1 |
| 2.2.3. Динаміка (а) Маса; сила, інерція, робота, потужність, енергія (потенціальна, кінетична і загальна енергія), тепло, ефективність. | 1 | 2 | 1 |
| (b) Інерція, збереження інерції; імпульс; гіроскопічні принципи; тертя: природа і наслідки, коефіцієнт тертя (опору коченню). | 1 | 2 | 2 |
| 2.2.4. Гідродинаміка (а) Питома вага і густина. | 2 | 2 | 2 |
| (b) В’язкість, гідравлічний опір, ефекти обтікання; ефекти стисливості рідин; статичний, динамічний і загальний тиск: теорема Бернуллі, трубка Вентурі. | 1 | 2 | 1 |
| 2.3. Термодинаміка (а) Температура: термометри і температурні шкали: за Цельсієм, за Фаренгейтом і Кельвіном; визначення теплової енергії | 2 | 2 | 2 |
| (b) Теплоємність, питома теплоємність; теплообмін: конвекція, випромінювання і провідність; об’ємне розширення; перший і другий закони термодинаміки; гази: закони ідеальних газів; питома теплоємність при постійному об'ємі і постійному тиску, робота, яка здійснюється за рахунок розширення газу; ізотермічне, адіабатичне розширення і стиснення, цикли двигуна, постійний об'єм і постійний тиск, холодильники і теплові насоси; прихована теплота плавлення і випаровування, теплова енергія, теплота спалювання. | – | 2 | 2 |
| 2.4. Оптика (світло) Природа світла; швидкість світла; закони відбивання і розсіювання: відбивання світла від плоских поверхонь, відбивання світла сферичними дзеркалами, розсіювання, лінзи; волоконна оптика. | – | 2 | 2 |
| 2.5. Хвилевий рух і звук Хвилевий рух: механічні хвилі, синусоїдний хвилевий рух, явища інтерференції, стояча хвиля; звук: швидкість звуку, продукування звуку, інтенсивність, висота і якість звуку, ефект Доплера. | – | 2 | 2 |

Модуль 3. Основи електрики

|  | Рівень |
| --- | --- |
|  | А | В1 | B2 |
| 3.1. Електронна теорія Структура і розподіл електричних зарядів у: атомах, молекулах, іонах, сполуках; молекулярна структура провідників, напівпровідників та діелектриків. | 1 | 1 | 1 |
| 3.2. Статична електрика і електропровідність Статична електрика і розподіл електростатичних зарядів; електростатичні закони притягання і відштовхування; одиниці заряду, закон Кулона; електропровідність у твердих тілах, рідинах, газах і у вакуумі. | 1 | 2 | 2 |
| 3.3. Електрична термінологія Терміни, їхні одиниці та фактори, що на них впливають: різниця потенціалів, електрорушійна сила, електрична напруга, струм, опір, провідність, заряд, звичайне проходження струму, потік електронів. | 1 | 2 | 2 |
| 3.4. Генерування електроенергії Виробництво електроенергії такими методами: за допомогою світла, тепла, тертя, тиску, хімічних дій, магнетизму і руху. | 1 | 1 | 1 |
| 3.5. Джерела постійного електричного струму Принцип і основна хімічна дія первинних джерел струму, вторинних джерел струму, свинцево-кислотних елементів, нікель-кадмієвих елементів, літій-іонних акумуляторів, інших лужних елементів; послідовне та паралельне з’єднання елементів; внутрішній опір та його вплив на батарею; будова, матеріали та принцип роботи термопар; принцип роботи фотоелементів. | 1 | 2 | 2 |
| 3.6. Ланцюг постійного струму Закон Ома, закони електричної напруги і струму Кірхгофа; розрахунки з використанням вищевказаних законів для визначення опору, напруги і струму; значення внутрішнього опору джерела живлення. | 1 | 2 | 2 |
| 3.7. Опір / Резистор (а) Опір і фактори, що на нього впливають; питомий опір; кольоровий код резисторів, величини і допустимі відхилення, значення і допуски, номінальна потужність, номінали; послідовне та паралельне з’єднання резисторів; розрахунок загального опору із використанням послідовного, паралельного та послідовно – паралельного з’єднання; функціонування та використання потенціометрів і реостатів; функціонування мосту опору; | – | 2 | 2 |
| (b) Провідність з позитивними та негативними температурними коефіцієнтами; постійні резистори, стабільність, допустима величина та обмеження, методи створення; змінні резистори, терморезистори та резистори, залежні від напруги; створення потенціометрів і реостатів; створення мосту опору. | – | 1 | 1 |
| 3.8. Потужність Потужність, робота і енергія (кінетична і потенціальна); розсіювання потужності резистором; формула потужності; розрахунки , пов’язані із потужністю, роботою та енергією. | – | 2 | 2 |
| 3.9. Ємність/конденсатор Принцип дії та призначення конденсатора; фактори, що впливають на площу ємності пластин, відстань між пластинами, кількість пластин, діелектрик і діелектрична константа, робоча напруга, максимально допустима напруга; типи конденсаторів, побудова та функціонування; кодування кольором конденсаторів; розрахунки ємності та напруги в послідовних і паралельних контурах; експоненційний заряд і розряд конденсатора, часові константи; тестування конденсаторів. | – | 2 | 2 |
| 3.10. Магнетизм (а) Теорія магнетизму; властивості магніту; дія магніту, що перебуває в магнітному полі Землі; намагнічування і розмагнічування; магнітне екранування; різні типи магнітних матеріалів; створення електромагнітів та принципи їх роботи; правила “рукостискання” для визначення магнітного поля навколо провідника – носія електричного струму; | – | 2 | 2 |
| (b) Магніторушійна сила, напруженість поля, щільність магнітного потоку, проникність, петля гістерезису, залишкова намагніченість, коерцитивна сила, точка насичення, вихрові струми; запобіжні заходи під час поводження із магнітами та при їх зберіганні. | – | 2 | 2 |
| 3.11. Індукція/індуктор Закон Фарадея; дія наведення напруги у провіднику шляхом пересування в магнітному полі; принципи індукції; вплив таких чинників на величину наведеної напруги: сила магнітного поля, швидкості зміни потоку, кількості витків провідника; взаємоіндукція; вплив швидкості зміни струму первинної обмотки і взаємоіндукції на наведену напругу; фактори, що впливають на взаємну індуктивність: число витків в котушці, фізичний розмір котушки, проникність котушки, розташування котушок одна відносно одної; правило Ленца і правила визначення полярності; зворотна електрорушійна сила, самоіндукція; точка насичення; застосування індукторів. | – | 2 | 2 |
| 3.12. Електродвигун постійного струму/теорія генератора Основи теорії двигунів та генераторів; конструкція та призначення складових генератора постійного струму; робота та фактори, що впливають на вихідну потужність та напрямок струму в генераторах постійного струму; робота та фактори, що впливають на вихідну потужність, обертовий момент, швидкість і напрям обертання двигунів постійного струму; двигуни з послідовним збудженням, нормальним збудженням та змішаним збудженням; будова стартер-генератора. | – | 2 | 2 |
| 3.13. Теорія змінного струму Синусоїдальна форма: фаза, період, частота, цикл; миттєвий, середній, середньоквадратичний, максимальний струм, розмах коливання струму та розрахунки цих значень, щодо напруги, струму та потужності; трикутні/прямокутні хвилі; принципи однієї та трьох фаз. | 1 | 2 | 2 |
| 3.14. Омічні (OR), ємнісні (С) та індуктивні (L) контури Зв’язок фаз напруги та струму в L, C і R – контурах, паралельне, послідовне і паралельно – послідовне сполучення; дисипація (розсіювання) потужності в L, C і R – контурах; розрахунок опору, фазового кута, коефіцієнта потужності та струму; розрахунок активної потужності, уявної потужності та реактивної потужності. | – | 2 | 2 |
| 3.15. Трансформатори Будова та принцип дії трансформаторів; втрати трансформаторів та шляхи їх подолання; робота трансформаторів під навантаженням та без навантаження; передача енергії, ефективність, полярність; розрахунок лінійних і фазних напруг та струмів; розрахунок потужності в трифазній системі; первинний та вторинний струм, напруга, коефіцієнт трансформації, потужність, ефективність; автотрансформатори. | – | 2 | 2 |
| 3.16. Фільтри Робота, призначення та використання таких фільтрів: низько пропускних, високо пропускних, смугових пропускних та смугових затримувальних. | – | 1 | 1 |
| 3.17. Генератори змінного струму Обертання контуру в магнітному полі і хвилеутворення; робота і конструкція обертової арматури і генераторів змінного струму з обертовим полем; однофазні, двофазні та трифазні генератори змінного струму; переваги та використання трифазних зіркових та дельта – сполучень; постійні магнітні генератори. | – | 2 | 2 |
| 3.18. Двигуни асинхронні Конструкція, принципи роботи і характеристики: трифазних синхронних двигунів і асинхронних, однофазних та багатофазних; методи контролю швидкості і напряму обертання; способи отримання обертового поля: конденсатор, котушка індуктивності, неявно виражений або розщеплений полюс. | – | 2 | 2 |

Модуль 4. Основи електроніки

|  | Рівень |
| --- | --- |
|  | А | В1 | B2 |
| 4.1. Напівпровідники 4.1.1. Діоди (а) Позначення діодів; характеристики і властивості діодів; з’єднання діодів послідовне та паралельне; основні характеристики і використання кремнієвих керованих випрямлячів (тиристорів), світловипромінювальних діодів, фотопровідних діодів, варисторів, випрямлювальних діодів; функціональна перевірка діодів; | – | 2 | 2 |
| (b) Матеріали, конфігурація електронів, електричні властивості; матеріали типу P і N: вплив домішок на провідність, основні та неосновні носії; PN – перехід в напівпровіднику, розподіл потенціалу на PN – переході в прямому та зворотному напрямку; параметри діода: максимальна зворотна напруга, максимальний прямий струм, температура, частота, струм витоку, дисипація енергії; робота та функції діодів в таких схемах: кліпери, клампери, двопівперіодний та півперіодний випрямлячі, випрямляч на мостовій схемі, подвоювач та потроювач напруги; принцип роботи та характеристики таких приладів: кремнієвих керованих випрямлячів (тиристорних), світловипромінювальних діодів, фотопровідних діодів, варикондів (варикапів), варисторів, випрямлювальних діодів, стабілітронів. | – | – | 2 |
| 4.1.2. Транзистори (а) Позначення транзисторів; опис складових і спрямування; характеристики і властивості транзисторів; | – | 1 | 2 |
| (b) Створення і функціонування PNP і NPN транзисторів; база, конфігурації колектора і емітера; тестування транзисторів; базова оцінка інших типів транзисторів та їхнього використання; застосування транзисторів: класи підсилювачів (A, B, C); прості схеми, у тому числі: схеми зміщення, розв’язки, зворотного зв’язку і стабілізації; принципи багатоступеневих схем: каскади, двотактні, генератори, мультивібратори, тригерні схеми. | – | – | 2 |
| 4.1.3. Інтегральні схеми (а) Опис і функціонування логічних схем і лінійних схем/ операційних підсилювачів; | – | 1 | – |
| (b) Опис і робота логічних схем та лінійних схем; експлуатація та функції операційного підсилювача, що використовується як: інтегратор, диференціатор, повторювач напруги, компаратор; функціонування і методи з’єднання каскадів посилення: резистивно – ємнісний, індукційний (трансформатор), індукційно – резистивний (ІR), прямий; переваги та недоліки позитивного та негативного зворотних зв’язків. | – | – | 2 |
| 4.2. Друковані плати Опис і використання друкованих плат. | – | 1 | 2 |
| 4.3. Сервомеханізми (а) Розуміння таких термінів: системи управління без зворотного зв’язку і системи зі зворотним зв’язком, датчики зворотного зв’язку, аналогові перетворювачі; принципи функціонування і використання наступних компонентів системи синхронізації: розв’язувальних пристроїв, диференційних, контрольних датчиків і передавачів обертового моменту, індукційних і ємнісних датчиків; | – | 1 | – |
| (b) Розуміння таких термінів: розімкнений і закритий контур, датчик зворотного зв’язку, сервомеханізм, аналоговий перетворювач, нуль, затухання, зворотний зв'язок, зона нечутливості; будова, функціонування і використання таких деталей системи синхронізації: розв’язувальних пристроїв, диференційних, контрольних датчиків і передавачів обертового моменту, трансформаторів з Е-подібним та І-подібним сердечниками, ємнісних датчиків, індукційних датчиків, синхронних передавачів; дефекти сервомеханізму, реверсування синхронних виводів, хитання. | – | – | 2 |

Модуль 5. Цифрова техніка/електронні інструментальні системи

|  | Рівень |
| --- | --- |
|  | А | В1 | B2 |
| 5.1. Електронні інструментальні системи Механізми типових систем і компонування кабіни електронних інструментальних систем. | 1 | 2 | 3 |
| 5.2. Системи нумерації Системи нумерації: бінарна, восьмерична і шістнадцятирична; демонстрація перетворення між десятиричною і двійковою, восьмеричною і шістнадцятиричною системами, і навпаки. | – | 1 | 2 |
| 5.3. Перетворення даних Аналогові дані, цифрові дані; принцип дії та застосування аналогового – цифрових і цифро – аналогових перетворювачів, введення і виведення інформації, обмеження різних типів. | – | 1 | 2 |
| 5.4. Шини даних Використання шин даних в системах повітряних суден; мережа літак/інтернет. | – | 2 | 2 |
| 5.5. Логічні схеми (а) Визначення загальних позначень логічних вентилів, табличні та еквівалентні схеми; прикладні програми, що використовуються в системах повітряних суден, принципові схеми; | – | 2 | 2 |
| (b) Тлумачення логічних схем. | – | – | 2 |
| 5.6. Основна будова комп’ютера (а) Комп’ютерна термінологія (включаючи біт, байт, програмне забезпечення, центральний процесор, інтегральні схеми, і різні пристрої пам’яті, такі як RAM, ROM, PROM, оперативний запам’ятовувальний пристрій, постійний запам’ятовувальний пристрій, програмований постійний запам’ятовувальний пристрій); комп’ютерна технологія, що застосовується в системах повітряних суден; | 1 | 2 | – |
| (b) Термінологія в області комп’ютерної техніки Функціонування, схема і інтерфейс основних складових мікрокомп’ютера, включаючи відповідні шини; інформація, що міститься в одиночних та багатоадресних командах; терміни для визначення пам’яті; використання типових приладів запам’ятовування; використання, переваги та недоліки різних систем зберігання даних. | – | – | 2 |
| 5.7. Мікропроцесори Виконувані функції і загальне функціонування мікропроцесора; основні операції кожного з таких елементів мікропроцесора: блоку управління, блоку обробки даних, синхронізатора, регістру, блоку арифметичної логіки. | – | – | 2 |
| 5.8. Інтегральні схеми Функціонування і використання кодерів і декодерів; функціонування типів датчиків; використання інтеграції середнього, високого і дуже високого рівнів інтегральних масштабів. | – | – | 2 |
| 5.9. Мультиплексування Функціонування, застосування та ідентифікація в логічних схемах мультиплексорів і демультиплексорів. | – | – | 2 |
| 5.10. Волоконна оптика Переваги та недоліки передачі даних через оптоволоконні лінії порівняно із передачею електричним кабелем; оптоволоконні шини даних; терміни, що пов’язані із волоконною оптикою; закінчення; комутаційні пристрої, операторські термінали, дистанційні термінали; застосування волоконної оптики в системах повітряних суден. | – | 1 | 2 |
| 5.11. Електронні індикатори Принципи роботи загальних типів індикаторів, що використовуються в сучасних повітряних суднах, включаючи індикатори з електронно-променевою трубкою, світлодіодні індикатори та рідкокристалічні індикатори. | – | 2 | 2 |
| 5.12. Прилади, чутливі до електростатичних розрядів Особливе поводження із частинами, чутливими до електростатичних розрядів; обізнаність із ризиками та можливою небезпекою, складні та індивідуальні антистатичні захисні пристрої. | 1 | 2 | 2 |
| 5.13. Контроль за розробкою програмного забезпечення Обізнаність із обмеженнями, вимогами льотної придатності та можливими катастрофічними наслідками несанкціонованих змін програмного забезпечення. | – | 2 | 2 |
| 5.14. Електромагнітне середовище Вплив таких явищ на практику технічного обслуговування для електронних систем: ЕМС – електромагнітна сумісність, EMI – електромагнітні перешкоди, HIRF – поле високого радіаційного випромінювання; блискавка/захист від блискавок. | – | 2 | 2 |
| 5.15. Типові електронні/цифрові системи повітряних суден Загальна схема типових електронних/цифрових авіаційних систем і відповідне тестування за допомогою вмонтованих засобів діагностики, таких як: АСАRS-ARINC – система зв’язку, адресації і передачі повідомлень, EICAS – система показань двигуна і попередження екіпажу, FBW – система управління рулями за допомогою електроприводів, FMS – система управління польотом, IRS – інерціальна система відліку, ECAM – електронний централізований контроль повітряного судна, EFIS – електронна система пілотажних приладів, GPS – глобальна навігаційна система, TCAS – система попереджень про небезпеки під час руху і запобігання зіткнення; інтегроване модульне авіаційне та радіоелектронне обладнання; салонні системи; інформаційні системи. | – | 2 | 2 |

Модуль 6. Матеріали і деталі

|  | Рівень |
| --- | --- |
|  | А | В1 | B2 |
| 6.1. Матеріали повітряного судна – чорні (залізомісткі) (а) Характеристики, властивості та ідентифікація загальних сталей, що застосовуються в авіації; термообробка і застосування легованих сталей; | 1 | 2 | 1 |
| (b) Випробування залізомістких матеріалів на твердість, міцність на розрив, утомну міцність та міцність на удар. | – | 1 | 1 |
| 6.2. Матеріали повітряного судна – кольорові (незалізомісткі) (а) Характеристики, властивості та ідентифікація загальних кольорових матеріалів, що застосовуються в авіації; термообробка і застосування кольорових металів; | 1 | 2 | 1 |
| (b) Випробування кольорових матеріалів на твердість, міцність на розрив, утомну міцність і міцність на удар. | – | 1 | 1 |
| 6.3. Матеріали повітряного судна – композитні та неметалеві 6.3.1. Композитні та неметалеві матеріали (крім деревини та матерії) (а) Характеристики, властивості та ідентифікація простих композитних і неметалевих матеріалів, що використовуються в повітряних суднах, окрім дерева; матеріал для ущільнення і з’єднувальний матеріал; | 1 | 2 | 2 |
| (b) Виявлення дефектів у композитному та неметалевому матеріалі; відновлення композитного та неметалевого матеріалу. | 1 | 2 | – |
| 6.3.2. Дерев’яні конструкції Методи конструювання дерев’яних конструкцій планера; характеристики, властивості та типи деревини та клею, що використовуються в літаках; зберігання та обслуговування дерев’яних конструкцій; типи дефектів деревини та дерев’яних конструкцій; відновлення дерев’яних конструкцій. | – | – | – |
| 6.3.3. Покриття з матерії Характеристики, властивості та типи матерії, що використовуються в літаках; методи перевірки матерії; типи дефектів матерії; відновлення покриттів з матерії. | – | – | – |
| 6.4. Корозія (а) Основи хімії; утворення через процес гальванічного впливу, мікробіологічні чинники, напруга; | 1 | 1 | 1 |
| (b) Типи корозії і їх ідентифікація; причини корозії; типи матеріалів, сприйнятливість до корозії. | 2 | 3 | 2 |
| 6.5. Кріпильні засоби 6.5.1. Гвинтова різьба Номенклатура гвинтів; форма різьби, розміри і допустимі відхилення стандартних різьб, що використовуються в повітряних суднах; вимірювання гвинтової різьби. | 2 | 2 | 2 |
| 6.5.2. Болти, шпильки і гвинти Типи болтів: специфікація, ідентифікація і маркування авіаційних болтів, міжнародні стандарти; гайки: самоконтрівна, анкерна, стандартні типи; дрібні кріпильні гвинти (авіаційні специфікації); шпильки: типи і призначення, вставляння і видалення; самонарізувальні гвинти, дюбелі. | 2 | 2 | 2 |
| 6.5.3. Замкові пристрої Стопорна і пружинна шайба, фіксуючі пластини, шплінти, контргайка, контрувальна проволока, бистрорознімні засувки, ключі, стяжні кільця, шплінти. | 2 | 2 | 2 |
| 6.5.4. Заклепки повітряного судна Типи твердих і глухих заклепок: специфікації та визначення, термообробка. | 1 | 2 | 1 |
| 6.6. Трубки і муфти (а) Визначення і типи жорстких і гнучких трубок і їх з’єднувачів, що використовуються в повітряних суднах; | 2 | 2 | 2 |
| (b) Стандартні муфти для авіаційних гідравлічних трубок, трубок паливопроводів, маслопроводів, пневмопроводів і вентиляційних труб. | 2 | 2 | 1 |
| 6.7. Пружини Типи пружин, матеріали, характеристики і застосування. | 1 | 2 | 1 |
| 6.8. Підшипники Призначення підшипників, навантаження, матеріали, будова; типи підшипників і їх застосування. | 1 | 2 | 2 |
| 6.9. Передачі Типи зубчатих коліс і їх застосування; передаточні відношення, системи понижувальної і підвищувальної передач, ведене і ведуче зубчаті колеса, проміжні зубчаті колеса, типи зчеплення; ремені і шківи, ланцюги та зірочки. | 1 | 2 | 2 |
| 6.10. Троси управління Типи тросів; кінцеві з’єднання, гвинтові стяжки і компенсувальні пристрої; шківи і елементи тросової системи; перевірка і випробування тросів управління; гнучкі авіаційні системи управління. | 1 | 2 | 1 |
| 6.11. Електричні кабелі і з’єднувачі Типи кабелів, будова та характеристики; кабелі високої напруги і коаксіальні кабелі; обтискання; типи з’єднувачів, штекери, штепселі, гнізда, ізолятори, вимоги до номінального струму і максимально допустима напруга, з’єднання, ідентифікаційні коди. | 1 | 2 | 2 |

Модуль 7. Практика технічного обслуговування

|  | Рівень |
| --- | --- |
|  | А | В1 | B2 |
| 7.1. Правила техніки безпеки на повітряних суднах і в майстернях Аспекти навичок безпечної роботи, включаючи запобіжні заходи, що повинні вживатися під час роботи з електрикою, газами, особливо киснем, маслами та хімікатами; навчання та інструктаж щодо невідкладних дій у разі пожежі, нещасного випадку та інших ризиків. | 3 | 3 | 3 |
| 7.2. Практика у майстернях Зберігання інструментів, контроль за інструментами, використання матеріалів майстерні; параметри, допустимі відхилення, стандарти якості роботи; калібрування знарядь та обладнання, стандарти калібрування. | 3 | 3 | 3 |
| 7.3. Знаряддя Загальні типи ручних інструментів; загальні типи механізованих інструментів; функціонування і використання знарядь точного вимірювання; змащувальний інструмент та методи; функціонування, призначення і використання загальної електричної випробувальної апаратури. | 3 | 3 | 3 |
| 7.4. Загальна авіаційна випробувальна апаратура Функціонування, призначення і використання загальної авіаційної випробувальної апаратури. | – | 2 | 3 |
| 7.5. Технічні креслення, схеми і стандарти Типи креслень і схеми, використовувані в них позначення, виміри, допустимі відхилення і проекції; мікрофільм, мікрофіша і комп’ютеризовані презентації; специфікації; авіаційні та інші застосовувані стандарти; монтажні схеми і принципові схеми. | 1 | 2 | 2 |
| 7.6. Допуски і посадки Розміри свердел для болтових отворів, класи посадок; загальна система допусків та посадок; перелік допусків і посадок для повітряних суден і двигунів; обмеження на згинання, викривлення і степінь зношування; стандартні методи перевірки валів, підшипників та інших деталей. | 1 | 2 | 1 |
| 7.7. Системи з’єднання електричної проводки Цілісність, ізоляція і технології паяння та перевірки; використання обтискачів: ручних і гідравлічних; перевірка з’єднань обтиском; витягування контактного роз’єму та штекера; коаксіальні кабелі: перевірка і запобіжні заходи під час установлення; ідентифікація типів проводки, критерії їх перевірки і стійкість до пошкоджень; технології захисту проводки: обплетення кабелів і засоби кріплення пучків проводів, кабельні хомути, технології встановлення захисного покриття, включаючи термоусадкове покриття та захист; встановлення систем з’єднання електричної проводки, огляд, ремонт, технічне обслуговування і стандарти чистоти. | 1 | 3 | 3 |
| 7.8. Клепання Клепальні з’єднання, відстань між заклепками і шаг заклепок; інструменти, що використовуються для клепання і видалення вм’ятин з поверхні; перевірка клепальних з’єднань. | 1 | 2 | – |
| 7.9. Трубки і шланги Вигинання та розширення авіаційних трубок; перевірка і випробування авіаційних трубок і шлангів; монтування і фіксування трубок. | 1 | 2 | – |
| 7.10. Пружини Перевірка і випробування пружин. | 1 | 2 | – |
| 7.11. Підшипники Випробування, чищення і перевірка підшипників; вимоги до змазки підшипників; дефекти підшипників і їхні причини. | 1 | 2 | – |
| 7.12. Передачі Перевірка зубчатих коліс передач, люфт; огляд ременів і шківів, ланцюгів і зірочок; перевірка гвинтових домкратів, важільних пристроїв, систем пушпульних штоків. | 1 | 2 | – |
| 7.13. Троси управління Обтиск кінцевих з’єднань; перевірка і випробування тросів управління; гнучкі системи управління повітряним судном. | 1 | 2 | – |
| 7.14. Обробка матеріалів 7.14.1. Листовий метал Розмітка і розрахунок припуску на згинання; обробка листового металу, включаючи згинання і формування; перевірка виробів з листового металу. | – | 2 | – |
| 7.14.2. Композитний та неметалевий матеріал Методи зварювання (склеювання); умови навколишнього середовища; методи контролю. | – | 2 | – |
| 7.15. Зварювання, склеювання і паяння (а) Методи паяння: перевірка паяних з’єднань; | – | 2 | 2 |
| (b) Методи зварювання і паяння; перевірка зварних і паяних з’єднань; методи з’єднань і огляд клеєних з’єднань. | – | 2 | – |
| 7.16. Маса і рівновага повітряного судна (а) Центр ваги/розрахунок меж рівноваги: використання відповідних документів; | – | 2 | 2 |
| (b) Підготовка повітряного судна для зважування; зважування повітряного судна. | – | 2 | – |
| 7.17. Поводження із повітряним судном і його зберігання Рулювання/буксирування повітряного судна та пов’язані з цим запобіжні заходи; піднімання повітряного судна на гідропідйомниках, підкладання підпірок, закріплення та пов’язані з цим заходи; методи зберігання повітряного судна; процедури заправлення/дозаправлення паливом; процедури видалення льоду/запобігання обледенінню; електричні, гідравлічні та пневматичні наземні подачі; вплив умов навколишнього середовища на поводження із повітряним судном і його зберігання. | 2 | 2 | 2 |
| 7.18. Методи розбирання, перевірки і збирання (а) Типи несправностей і методи візуального контролю; усунення корозії, оцінка корозії і повторний захист; | 2 | 3 | 3 |
| (b) Загальні ремонтні методи; керівництво з ремонту конструкції; програми контролю старіння, втоми і корозії; | – | 2 | – |
| (c) Методи неруйнівного контролю, включаючи метод проникаючої рідини, радіографічний метод, метод вихрових токів, ультразвуковий метод і бороскопічний метод; | – | 2 | 1 |
| (д) Методи розбирання і повторного збирання; | 2 | 2 | 2 |
| (е) Методи виявлення і усунення несправностей. | – | 2 | 2 |
| 7.19. Надзвичайні події (а) Перевірки після ударів блискавки і проникнення поля сильного радіаційного випромінювання (HIRF); | 2 | 2 | 2 |
| (b) Перевірки після надзвичайних подій, наприклад жорстких посадок або польоту через турбулентність. | 2 | 2 | – |
| 7.20. Процедури технічного обслуговування Планування технічного обслуговування; процедури модифікації; процедури збереження; процедури сертифікації/видачі дозволу на експлуатацію; взаємозв’язок з експлуатацією повітряного судна; перевірка під час технічного обслуговування/контроль якості/забезпечення якості; процедури додаткового технічного обслуговування; контроль компонентів з обмеженим строком служби. | 1 | 2 | 2 |
| 7.21. Правила техніки безпеки при роботі з озброєнням Принципи техніки безпеки при роботі з озброєнням і боєприпасами; принципи безпечної роботи з піротехнічними пристроями. | 2 | 2 | 2 |

Модуль 8. Основи аеродинаміки

|  | Рівень |
| --- | --- |
|  | А | В1 | B2 |
| 8.1. Фізика атмосфери Міжнародна стандартна атмосфера (ISA), застосування до аеродинаміки. | 1 | 2 | 2 |
| 8.2. Аеродинаміка Обтікання тіла повітряним потоком; граничний шар, ламінарний і турбулентний потоки, вільний потік, відносний потік повітря, знесення потоку повітря вверх і вниз, вихори, застійна зона потоку; терміни: вигин крила, хорда, середня аеродинамічна хорда, профільний (паразитний) опір, індуктивний опір, центр тиску, кут атаки, додатня і від’ємна крутка крила, аеродинамічна якість, форма крила і відносне видовження; осьове навантаження, вага і аеродинамічна рівнодійна; генерування підйомної сили і опору: кут атаки, коефіцієнт підйомної сили, коефіцієнт опору, полярна крива, втрата швидкості; забруднення крила, у тому числі льодом, снігом та інеєм. | 1 | 2 | 2 |
| 8.3 Теорія польоту Взаємозв’язок між підйомною силою, вагою, осьовим навантаженням і опором; коефіцієнт планерування; польоти в усталеному стані, продуктивність; теорія повороту; вплив фактора вантажу: втрата швидкості, діапазон режимів польоту і обмеження конструкції; збільшення підйомної сили. | 1 | 2 | 2 |
| 8.4. Стійкість і динаміка польоту Повздовжня, поперечна і курсова стійкість (активна і пасивна). | 1 | 2 | 2 |

Модуль 9. Людський фактор

|  | Рівень |
| --- | --- |
|  | А | В1 | B2 |
| 9.1. Загальні положення Потреба врахування людського фактору; інциденти, що можуть бути віднесені на рахунок людського фактору/людських помилок; Закон Мерфі. | 1 | 2 | 2 |
| 9.2. Характеристики працездатності та обмеження фізіології людини Зір; слух; обробка інформації; увага та сприйняття; пам’ять; клаустрофобія і фізичний доступ. | 1 | 2 | 2 |
| 9.3. Соціальна психологія Відповідальність: особиста та групова; мотивація та демотивація; тиск з боку членів колективу; питання культури; робота в команді; керівництво, контроль та лідерство; воєнна обстановка та інші воєнні фактори. | 1 | 1 | 1 |
| 9.4. Фактори, що впливають на продуктивність роботи Фізична форма/здоров’я; стрес: пов’язаний з домом та роботою; часові обмеження та граничні строки; обсяг роботи: перевантаження та недостатнє навантаження; сон і втома, поденна робота; алкоголь, медичні препарати і зловживання наркотиками. | 2 | 2 | 2 |
| 9.5. Фізичне середовище Шум та випари; освітлення; клімат і температура; рух і вібрація; військове робоче середовище. | 1 | 1 | 1 |
| 9.6. Завдання Фізична робота; завдання, що періодично повторюються; візуальний огляд; комплексні системи. | 1 | 1 | 1 |
| 9.7. Спілкування У межах групи (команди) і між групами; реєстрація і записування роботи; оновлювання, поточність; поширення інформації. | 2 | 2 | 2 |
| 9.8. Людська помилка Помилкові моделі та теорії; типи помилок в завданнях на технічне обслуговування; наслідки помилок (авіаційні події); уникання та виправлення помилок. | 1 | 2 | 2 |
| 9.9. Ризики на робочому місці Визнання та уникання ризиків; боротьба з надзвичайними ситуаціями. | 2 | 2 | 2 |

Модуль 10. Авіаційне законодавство

|  | Рівень |
| --- | --- |
|  | А | В1 | B2 |
| 10.1. Нормативно-правова база Організації державної авіації; роль компетентного органу державної авіації; введення в правила льотної придатності авіаційної техніки державної авіації. | 1 | 1 | 1 |
| 10.2. Сертифікація персоналу з технічного обслуговування Розуміння свідоцтва персоналу з технічного обслуговування та норми сертифікації цього персоналу. | 2 | 2 | 2 |
| 10.3. Схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту Розуміння Правил схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації (Частина-145В). | 2 | 2 | 2 |
| 10.4. Повітряний транспорт Відповідальність компетентного органу щодо підтримання льотної придатності та технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації; програми технічного обслуговування авіаційної техніки; переліки мінімального обладнання/відхилень конфігурації; документи, що перевозяться на борту повітряного судна; розфарбування (маркування) повітряного судна. | 1 | 2 | 2 |
| 10.5. Сертифікація повітряних суден, запасних частин та приладів (а) Загальні положення Загальне розуміння Правил сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника (Частина-21В) та норми/критерії льотної придатності; | – | 1 | 1 |
| (b) Документи Сертифікати типу (військові), обмежені сертифікати типу (військові), додаткові сертифікати типу (військові), сертифікати (військові) льотної придатності, обмежені сертифікати (військові) льотної придатності, дозволи (військовий) на виконання польотів; реєстраційні посвідчення державних повітряних суден; вага та баланс; | – | 1 | 1 |
| Сертифікати щодо шуму на місцевості (у разі необхідності). | – | 1 | 1 |
| 10.6. Підтримання льотної придатності Розуміння положень Частини-21В, що стосуються підтримання льотної придатності. | 1 | 1 | 1 |
| Розуміння Частини-МВ. | 2 | 2 | 2 |
| 10.7. Застосовувані вимоги щодо: а) Програм технічного обслуговування, перевірок технічного обслуговування та інспекцій; директив льотної придатності; експлуатаційних бюлетенів, інформації про послуги виробників; модифікації і ремонту; документації технічного обслуговування: керівництва з технічного обслуговування, керівництва з ремонту конструкції, ілюстрованого каталогу запчастин, тощо; переліків мінімального обладнання, переліків несправностей та переліків відхилень конструкції, з якими дозволено виконання польоту або еквівалент цього документу; | 1 | 2 | 2 |
| (b) Підтримання льотної придатності; мінімальних вимог до обладнання для випробувальних польотів; технічного обслуговування та забезпечення. | – | 1 | 1 |

Модуль 11А. Аеродинаміка. Конструкції і системи літаків з газотурбінними двигунами

|  | Рівень |
| --- | --- |
|  | А1 | B1.1 |
| 11.1. Теорія польоту 11.1.1. Аеродинаміка і органи управління польотом літака Функціонування і дія; управління креном: елерони і спойлери; повздовжнє управління: рулі висоти, стабілізатори, стабілізатори вертикального нахилу і оперення; управління по курсу, обмежувачі руля; управління з використанням елевонів, рулів повороту і висоти; високоефективна механізація крила: щілини, передкрилки, закрилки, елерони-закрилки; пристрої індукції опору, спойлери, гасники підйомної сили, повітряні гальма; дія аеродинамічних гребенів, зубчата передня крайка; використання керованого граничного шару, турбулізатори, пристрої клинів звалювання або передньої крайки; використання і дія тримерів, сервокомпенсатори і сервоантикомпенсатори, балансування за масою, нахил поверхні управління, панелі аеродинамічного балансування. | 1 | 2 |
| 11.1.2. Високошвидкісний політ Швидкість звуку, дозвуковий політ, білязвуковий політ, надзвуковий політ, число Маха, критичне число Маха, ударна хвиля, аеродинамічне нагрівання, правило площ; фактори, що впливають на повітряний потік на входах двигуна високошвидкісного повітряного судна; вплив стріловидності на критичне число Маха. | 1 | 2 |
| 11.2. Конструкції корпусу. Загальні поняття (а) Вимоги льотної придатності щодо конструкційної міцності; класифікація конструкцій: первинна, вторинна, третинна; відмовостійкість, безпечний строк служби, концепції стійкості до пошкоджень; системи ідентифікації зон; навантаження, деформація, згинання, стискання, зсув, скручування, розтягування, кругове напруження, втома; дренажні та вентиляційні засоби; засоби встановлення системи; засоби захисту від удару блискавки; з’єднання повітряного судна; | 2 | 2 |
| (b) Технологія будови фюзеляжу з працюючою обшивкою, допоміжних нервюр, стрингерів, лонжеронів, перегородок, шпангоутів, дублерів, стійок, стяжок, балок, силових наборів, підлоги, арматури, методів утворення плівки, антикорозійного захисту, крила, хвостового оперення і вузлів кріплення; методи монтажу конструкції: заклепування, скріплення болтами, з’єднання зварюванням; способи захисту поверхні, наприклад: хромування, анодування, пофарбування; очищення поверхні; симетрія авіаційних конструкцій: методи вирівнювання і перевірка симетрії. | 1 | 2 |
| 11.3. Будова корпусу – літаки 11.3.1. Фюзеляж Будова і герметизація; кріплення крила, стабілізатора, пілона і шасі; монтування сидінь і вантажна система; двері: будова, механізми, експлуатація і запобіжні пристрої; будова та механізми вікон і вітрового скла; будова навісних механізмів. | 1 | 2 |
| 11.3.2. Крила Будова; зберігання палива; шасі, пілон, поверхня управління і механізації/пристрої гальмування. | 1 | 2 |
| 11.3.3. Стабілізатори Будова; кріплення поверхні управління. | 1 | 2 |
| 11.3.4. Поверхні управління польотом Будова і кріплення; балансування – масове і аеродинамічне. | 1 | 2 |
| 11.3.5. Гондоли/пілони Будова; протипожежні перегородки; вузли кріплення двигуна. | 1 | 2 |
| 11.4. Кондиціонування повітря і герметизація кабіни 11.4.1. Подача повітря Джерела подачі повітря, включаючи відбір від двигуна, ДСУ і наземні джерела. | 1 | 2 |
| 11.4.2. Кондиціонування повітря Системи кондиціонування повітря; пристрої циркулювання повітря і пари; системи розподілу; потік, температура і контроль вологості. | 1 | 3 |
| 11.4.3. Герметизація Підтримання тиску системи; контроль та показання, включаючи розподільний і запобіжний клапани; регулятори тиску кабіни. | 1 | 3 |
| 11.4.4. Захисні прилади і прилади попереджувальної сигналізації Прилади захисту і попереджувальної сигналізації. | 1 | 3 |
| 11.5. Прилади/системи авіаційного та радіоелектронного обладнання 11.5.1. Системи приладів Системи статичного і повного тиску: висотомір, індикатор повітряної швидкості, варіометр; гіроскопічна система: авіагоризонт, командний авіагоризонт, покажчик напрямку, індикатор горизонтального положення, покажчик повороту і ковзання, координатор повороту; компаси: безпосереднє зняття показань, дистанційне зняття показань; покажчик кута атаки, системи сигналізації про наближення до звалювання; скло кабіни; індикація інших систем повітряного судна. | 1 | 2 |
| 11.5.2. Системи авіаційного та радіоелектронного обладнання Основні принципи розміщення і експлуатації; автоматичний політ; зв’язок; навігаційні системи. | 1 | 1 |
| 11.6. Електричні системи Встановлення і експлуатація батарей; вироблення постійного струму; вироблення змінного струму; аварійне вироблення струму; регулювання напруги; розподіл енергії; інвертори, трансформатори, випрямлячі; захист контуру; зовнішнє/наземне живлення. | 1 | 3 |
| 11.7. Обладнання і оснащення (а) Вимоги до аварійного обладнання; сидіння, страхувальні пояса та ремені; | 2 | 2 |
| (b) Планування кабіни; розташування обладнання; монтаж оснащення кабіни; обладнання для завантажувально-розвантажувальних робіт і зберігання вантажу; трапи. | 1 | 1 |
| 11.8. Протипожежний захист (а) Системи виявлення вогню і диму та попередження про них; системи пожежогасіння; перевірка системи; | 1 | 3 |
| (b) Портативний вогнегасник. | 1 | 1 |
| 11.9. Органи управління польотом Головні органи управління: елерон, руль висоти, руль напрямку, інтерцептор; управління тримером; управління активним навантаженням; механізація крила; гаситель підйомної сили, аеродинамічні гальма; управління системою: ручне, гідравлічне, пневматичне, електричне, за допомогою електроприводів; штучне навантаження органів управління, демпфер рискання, балансування за числом М, обмежувач руля, механізм стопоріння; балансування і регулювання; система захисту/системи попередження. | 1 | 3 |
| 11.10. Паливні системи Схема системи; паливні баки; системи подачі; злив, вентиляція і осушування; поперечна подача і передача; індикація і попередження; заправлення пальним і зливання пального, в тому числі по системі повітря-повітря; системи повздовжнього балансування палива. | 1 | 3 |
| 11.11. Гідравлічна енергія Схема системи; робочі рідини для гідравлічних систем; гідравлічні баки і акумулятори; створення тиску: електричне, механічне, пневматичне; аварійне створення тиску; фільтри; регулювання тиску; розподіл енергії; система індикації і попередження; взаємодія з іншими системами. | 1 | 3 |
| 11.12. Захист від льоду і дощу Обледеніння, його класифікація і виявлення; системи запобігання обледенінню: електрична, гарячого повітря і хімічна; системи видалення льоду: електрична, гарячого повітря, пневматична і хімічна; гідрофобний матеріал і зневоднення; підігрівання датчиків і дренажних отворів; системи склоочисників. | 1 | 3 |
| 11.13. Шасі Будова, амортизація; системи випуску і прибирання: нормальна і аварійна; індикація і попередження; колеса, гальма, протиковзання і автоматичне гальмування; шини; рульове управління; зондування повітря-земля. | 2 | 3 |
| Тормозний парашут, обладнання протиугону. | 1 | 1 |
| 11.14. Вогні Зовнішні: аеронавігаційні, протизіткнення, посадкові, руління, обледеніння; внутрішні: салон, кабіна, вантаж, прилади нічного бачення; аварійні. | 2 | 3 |
| 11.15. Кисень Схема системи: кабіна, салон; джерела, зберігання, наповнення і розподіл; регулювання подачі; індикація і попередження. | 1 | 3 |
| 11.16. Пневматика/вакуум Схема системи; джерела: двигун/ДСУ, компресори, резервуари, наземні джерела; регулювання тиску; розподіл; індикація і попередження; взаємодія з іншими системами. | 1 | 3 |
| 11.17. Вода/видалення відходів Схема водяної системи, подача, розподіл, технічне обслуговування і дренаж; схема системи туалетів, змивання і технічне обслуговування; корозійні аспекти. | – | – |
| 11.18. Бортові системи технічного обслуговування Центральний комп’ютер технічного обслуговування; системи завантаження даних; система електронної бібліотеки; друкування; контроль конструкції (контроль за стійкістю до пошкоджень). | 1 | 2 |
| 11.19. Інтегрований модуль авіаційного та радіоелектронного обладнання Функції, які можуть бути включені в інтегрований модуль авіаційного та радіоелектронного обладнання: контроль системи управління, контроль тиску повітря і вентиляції, контроль температури, зв’язок повітряного руху, навігації, контроль навантаження, системи управління паливом, управління рулями та гальмуванням, злету та посадки, індикація тиску, температури тощо; основні системи; компоненти мережі. | 1 | 2 |
| 11.20. Системи кабіни Блоки і складові, які забезпечують засоби зв’язку в середині літака і між літаком та наземними станціями. Включає: голос, передачу відео та обмін даними; взаємозв’язок даних систем кабіни забезпечує інтерфейс між кабіною/кабіною екіпажу і системами кабіни. Ці системи підтримують обмін даними і управляються з панелі екіпажу; мережева система кабіни, як правило, включає сервер, лінії обміну даними/системи радіозв’язку; мережева система кабіни може виконувати такі функції, як доступ до попередніх відправлень/звітів відправлень; основні системи кабіни; системи зовнішніх зв’язків; системи контролю кабіни; інші системи кабіни. | 1 | 2 |
| 11.21. Інформаційні системи Блоки та комплектуючі, які обладнані засобами зберігання, оновлення і пошуку цифрової інформації, мікрофільми і мікрофіші; типові приклади: системи управління повітряним рухом, системи інформації, мережевий сервер; головна інформаційна система літака; інформаційна система злету і посадки; обслуговування інформаційних систем; інформаційна система пасажирської кабіни; інші інформаційні системи. | 1 | 2 |

Модуль 11В. Аеродинаміка, конструкції і системи літаків з поршневими двигунами

|  | Рівень |
| --- | --- |
|  | А2 | B1.2 |
| 11.1. Теорія польоту 11.1.1. Аеродинаміка і органи управління польотом літака Функціонування і дія: управління креном: елерони і спойлери; повздовжнє управління: рулі висоти, стабілізатори, стабілізатори вертикального нахилу і оперення; управління по курсу, обмежувачі руля; управління з використанням елеронів, рулів повороту і висоти; високоефективна механізація крила, щілини, передкрилки, закрилки, елерони-закрилки; пристрої індукції опору, спойлери, гасники підйомної сили, повітряні гальма; дія аеродинамічних гребенів, зубчата передня крайка; контрольне використання граничного шару, турбулізатори, пристрої клинів звалювання або передньої крайки; використання і дія тримерів, сервокомпенсатори і сервоантикомпенсатори, серворулі, пружинні сервокомпенсатори, балансування за масою, нахил поверхні управління, панелі аеродинамічного балансування; вплив зовнішніх підвісок. | 1 | 2 |
| 11.1.2. Високошвидкісний політ – не застосовується. | – | – |
| 11.2. Конструкції корпусу (а) Вимоги льотної придатності щодо конструкційної міцності/ цілостності; класифікація конструкцій: первинна, вторинна, третинна; відмовостійкість, безпечний строк служби, концепції стійкості до пошкоджень; системи визначення зон і станцій; навантаження, деформація, згинання, стискання, зсув, скручування, розтягування, окружне напруження, втома; дренажні та вентиляційні засоби; засоби встановлення системи; засоби захисту від удару блискавки; з’єднання повітряного судна; | 2 | 2 |
| (b) Технології будови фюзеляжу з працюючою обшивкою, допоміжних нервюр, стрингерів, лонжеронів, перегородок, шпангоутів, дублерів, стійок, стяжок, балок, силових наборів підлоги, арматури, методів утворення плівки, антикорозійного захисту, крила, хвостового оперення і вузлів кріплення двигуна; методи монтажу конструкції: заклепування, скріплення болтами, з’єднання зварюванням; способи захисту поверхні, такі як хромування, анодування, пофарбування; очищення поверхні; симетрія авіаційних конструкцій: методи вирівнювання і перевірка симетрії. | 1 | 2 |
| 11.3. Будова корпусу – літаки 11.3.1. Фюзеляж Будова і герметизація; кріплення крила, стабілізатора, пілона і шасі; монтування сидінь; двері та аварійні виходи: будова і експлуатація; будова і механізми вікон та вітрового скла. | 1 | 2 |
| 11.3.2. Крила Будова; зберігання пального; кріплення шасі, пілона, поверхні управління і механізації/пристроїв гальмування. | 1 | 2 |
| 11.3.3. Стабілізатори Будова; кріплення поверхні управління. | 1 | 2 |
| 11.3.4. Поверхні управління польотом Будова і кріплення; балансування – масове і аеродинамічне. | 1 | 2 |
| 11.3.5 Гондоли/пілони Гондоли/пілони: будова, протипожежні перегородки, вузли кріплення двигуна. | 1 | 2 |
| 11.4. Кондиціонування повітря і герметизація кабіни Системи герметизації та кондиціонування повітря; пристрої контролю тиску, захисту і попередження; системи обігріву. | 1 | 3 |
| 11.5. Прилади/системи авіаційного та радіоелектронного обладнання 11.5.1. Системи приладів Системи статичного і повного тиску: висотомір, індикатор повітряної швидкості, варіометр; гіроскопічна система: авіагоризонт, командний авіагоризонт, покажчик напрямку, індикатор горизонтального положення, покажчик повороту і ковзання, координатор повороту; компаси: безпосереднє зняття показань, дистанційне зняття показань; покажчик кута атаки, системи сигналізації про наближення до звалювання; індикація інших систем повітряного судна. | 1 | 2 |
| 11.5.2. Системи авіаційного та радіоелектронного обладнання Основні принципи розміщення і експлуатації; автоматичний політ; зв’язок; навігаційні системи. | 1 | 1 |
| 11.6. Електроенергія Встановлення та експлуатація батарей; вироблення постійного струму; вироблення змінного струму; регулювання напруги; розподіл енергії; інвертори, трансформатори. | 1 | 3 |
| 11.7. Обладнання і оснащення (а) Вимоги до аварійного обладнання; сидіння, страхувальні пояса та ремені; | 2 | 2 |
| (b) Обладнання для завантажувально-розвантажувальних робіт і зберігання вантажу; трапи. | 1 | 1 |
| 11.8. Протипожежний захист (а) Системи виявлення вогню і диму та попередження про них; системи пожежогасіння; перевірка системи; | 1 | 3 |
| (b) Портативний вогнегасник. | 1 | 3 |
| 11.9. Органи управління польотом Первинні елементи управління: елерони, руль висоти, руль напрямку; управління тримером; управління активним навантаженням; управління системою: ручне; механізми стопоріння; балансування і регулювання; система захисту/попередження звалювання. | 1 | 3 |
| 11.10. Паливні системи Схема системи; паливні баки; системи подачі; поперечна подача і передача; індикація і попередження; заправлення пальним і зливання пального. | 1 | 3 |
| 11.11. Гідравлічна енергія Схема системи; робочі рідини для гідравлічних систем; гідравлічні баки і акумулятори; створення тиску: електричне, механічне; фільтри; регулювання тиску; розподіл енергії; система індикації і попередження. | 1 | 3 |
| 11.12. Захист від льоду і дощу Обледеніння, його класифікація і виявлення; системи видалення льоду: електрична, пневматична, хімічна, гаряче повітря; система дренажу; системи склоочисників. | 1 | 3 |
| 11.13. Шасі Будова, амортизація; системи випуску і прибирання: нормальна і аварійна; індикація і попередження; колеса, гальма, протиковзання і автоматичне гальмування; шини; руління. | 2 | 3 |
| 11.14. Вогні Зовнішні: аеронавігаційні, посадкові, руління, обледеніння; внутрішні: салон, кабіна, вантаж; аварійні. | 2 | 3 |
| 11.15. Кисень Схема системи: кабіна, салон; джерела, зберігання, наповнення і розподіл; регулювання подачі; індикація і попередження. | 1 | 3 |
| 11.16. Пневматика/вакуум Схема системи; джерела: двигун/ДСУ, компресори, резервуари, наземні джерела; регулювання тиску; розподіл; індикація і попередження; взаємодія з іншими системами. | 1 | 3 |
| 11.17. Водопостачання/видалення відходів Схема водяної системи, подача, розподіл, технічне обслуговування і дренаж; схема системи туалетів, змивання і обслуговування; корозійні аспекти. | – | – |

Moдуль 12. Аеродинаміка, конструкції і системи вертольотів

|  | Рівень |
| --- | --- |
|  | А3 A4 | B1.3 B1.4 |
| 12.1. Теорія польоту – аеродинамічні характеристики несучих гвинтів Термінологія; ефекти прецесії гіроскопа; реактивний момент і управління по курсу; асиметрія підйомної сили, зрив потоку на закінцівці лопаті; тенденція переміщення і її корегування; коріолісовий ефект і компенсація; стан вихрового кільця, вирівнювання потужності, надмірне кабрирування; авторотація; ефект впливу землі. | 1 | 2 |
| 12.2. Системи управління польотом Циклічне управління; колективне управління; тарілка автомату перекосу; управління по курсу: управління рульовим гвинтом, рульовий гвинт, стиснене повітря; втулка несучого гвинта: конструкція і експлуатаційні характеристики; демпфер лопаті: функція і конструкція; лопать гвинта: будова лопаті несучого і рульового гвинтів та її кріплення; регулювання балансування, непереставні та переставні стабілізатори; управління системою: ручне, гідравлічне, електричне і за допомогою електроприводів; балансування і регулювання. | 2 | 3 |
| 12.3. Встановлення співвісності лопатей і аналіз вібрації Вирівнювання несучого гвинта; встановлення співвісності несучого і рульового гвинтів; статичне і динамічне балансування; типи вібрації, методи зменшення вібрації; самозбуджувальні коливання біля землі. | 1 | 3 |
| 12.4. Трансмісія Редуктори, несучий та рульовий гвинти; муфти зчеплення, муфти вільного ходу і гальмо ротора; вали приводу хвостового ротора, гнучкі з’єднання, опори, демпфери вібрації і кронштейни підшипників. | 1 | 3 |
| 12.5. Конструкції корпусу (а) Вимоги льотної придатності щодо конструкційної міцності/цілостності; класифікація конструкцій: первинна, вторинна і третинна; відмовостійкість, безпека польоту, концепції стійкості до пошкоджень; системи ідентифікації зон і станцій; навантаження, деформація, згинання, стискання, зсув, скручування, розтягування, окружне напруження, втома; дренажні та вентиляційні засоби; засоби встановлення системи; засоби захисту від удару блискавки; | 2 | 2 |
| (b) Технологія будови фюзеляжу з працюючою обшивкою, допоміжних нервюр, стрингерів, лонжеронів, перегородок, шпангоутів, дублерів, стійок, стяжок, балок, силових наборів підлоги, арматури, методів утворення плівки і антикорозійного захисту; кріплення стабілізатора, пілона і шасі; монтаж сидінь; двері: будова, механізми, експлуатація та запобіжні пристрої; будова вікон і вітрового скла; зберігання пального; протипожежні перегородки; підвіска двигуна; методи монтажу конструкції: заклепування, скріплення болтами, з’єднання зварюванням; способи захисту поверхні: хромування, анодування, фарбування; очищення поверхні; симетрія корпусу: методи вирівнювання і перевірка симетрії. | 1 | 2 |
| 12.6. Кондиціонування повітря 12.6.1. Подача повітря Джерела подачі повітря, включаючи відбір від двигуна, ДСУ і наземного джерела. | 1 | 2 |
| 12.6.2. Кондиціонування повітря Системи кондиціонування повітря; системи розподілу; системи регулювання потоку і температури; захисні та попереджувальні пристрої. | 1 | 3 |
| 12.7. Прилади/системи авіаційного та радіоелектронного обладнання 12.7.1. Системи приладів Система статичного і повного тиску: висотомір, індикатор повітряної швидкості, варіометр; гіроскопічна система: авіагоризонт, командний авіагоризонт, покажчик напрямку, індикатор горизонтального положення, покажчик повороту і ковзання, координатор повороту; компаси: пряме зняття показань, дистанційне зняття показань; система індикації вібрації; скло кабіни; індикація інших систем повітряного судна. | 1 | 2 |
| 12.7.2. Системи авіаційного та радіоелектронного обладнання Основні принципи розміщення і експлуатації; автопілот; зв’язок; навигаційні системи. | 1 | 1 |
| 12.8. Електроенергія Встановлення і експлуатація батарей; вироблення постійного струму, вироблення змінного струму; аварійне вироблення струму; регулювання напруги, захист контуру; розподіл енергії; інвертори, трансформатори, випрямлячі; зовнішнє/наземне живлення. | 1 | 3 |
| 12.9. Обладнання і оснащення (а) Вимоги до аварійного обладнання; сидіння, страхувальні пояса і ремені; підйомні системи; | 2 | 2 |
| (b) Аварійні системи забезпечення плавучості; грузоперевезення, утримання та збереження вантажу. | 1 | 1 |
| 12.10. Протипожежний захист Системи виявлення вогню і диму та попередження про них; системи пожежогасіння; перевірка системи. | 1 | 3 |
| 12.11. Паливні системи Схема системи; паливні баки; системи подачі; злив, вентиляція і осушування; поперечна подача і передача; індикація і попередження; заправлення пальним і зливання пального. | 1 | 3 |
| 12.12. Гідравлічна енергія Схема системи; гідравлічні рідини; гідравлічні баки і акумулятори; створення тиску: електричне, механічне, пневматичне; аварійне створення тиску; фільтри; регулювання тиску; розподіл енергії; система індикації і попередження; взаємодія з іншими системами. | 1 | 3 |
| 12.13. Захист від льоду і дощу Утворення льоду, класифікація і виявлення; системи запобігання обледенінню і видалення льоду: електрична, гарячого повітря і хімічна; видалення і відштовхування дощу; підігрівання датчиків і дренажних отворів; система склоочисників. | 1 | 3 |
| 12.14. Шасі Будова, амортизація; системи випуску і прибирання: нормальна і аварійна; індикація і попередження; колеса, шини, гальма; руління; зондування повітря – земля; полозкові шасі, поплавки. | 2 | 3 |
| 12.15. Вогні Зовнішні: аеронавігаційні, посадкові, руління, обледеніння; внутрішні: салон, кабіна, вантаж, освітлення приладів нічного бачення; аварійні. | 2 | 3 |
| 12.16. Пневматика/вакуум Схема системи; джерела: двигун/ДСУ, компресори, баки, наземні джерела; регулювання тиску; розподіл; індикація і попередження; взаємодія з іншими системами. | 1 | 3 |
| 12.17. Інтегрована модульна авіоніка Функції, які можуть бути включені в інтегровану модульну авіоніку: контроль системи управління, контроль тиску повітря і вентиляції, контроль температури, зв’язок повітряного руху, навігації, контроль навантаження, системи управління паливом, управління рулями та гальмуванням, злету та посадки, індикація тиску, температури тощо; основні системи; компоненти мережі. | 1 | 2 |
| 12.18. Бортові системи технічного обслуговування Центральний комп’ютер технічного обслуговування; системи завантаження даних; система електронної бібліотеки; друкування; контроль конструкції (контроль стійкості до пошкоджень). | 1 | 2 |
| 12.19. Інформаційні системи Блоки та комплектуючі, які обладнані засобами зберігання, оновлення і пошуку цифрової інформації, мікрофільми і мікрофіші. Типові приклади: системи управління повітряним рухом, системи інформації, мережевий сервер; головна інформаційна система літака; інформаційна система злету і посадки; обслуговування информаційних систем; інформаційна система пасажирської кабіни; інші інформаційні системи. | 1 | 2 |

Модуль 13. Аеродинаміка, конструкції і системи повітряних суден

|  | Рівень |
| --- | --- |
|  | B2 |
| 13.1. Теорія польоту (а) Аеродинаміка і органи управління польотом Функціонування і дія: управління креном: елерони і спойлери; повздовжнє управління: рулі висоти, стабілізатори, стабілізатори вертикального нахилу і оперення; управління по курсу, обмежувачі руля; управління з використанням елеронів, рулів повороту і висоти; високоефективна механізація крила: щілини, передкрилки, закрилки, елерони-закрилки; пристрої індукції опору: спойлери, гасники підйомної сили, повітряні гальма; використання і дія тримерів, сервокомпенсаторів, поверхонь управління, що відхиляються; | 1 |
| (b) Високошвидкісний політ Швидкість звуку, дозвуковий політ, білязвуковий політ, надзвуковий політ, число Маха, критичне число Маха; | 1 |
| (с) Аеродинаміка несучого гвинта Термінологія; функціонування і вплив управління циклічним шагом, управління загальним шагом і управління рульовим гвинтом. | 1 |
| 13.2. Конструкції – загальні поняття (а) Основи систем конструкцій; | 1 |
| (b) Системи визначення зон і станцій; електрозварювання; передбачення захисту від ударів блискавки. | 2 |
| 13.3. Автоматичний політ Основи автоматичного управління польотом, включаючи принципи работи та сучасну термінологію; обробка сигналів управління; принципи работи: каналів крену, тангажу і курсу; демпфер рискання; система збільшення стійкості у вертольотах; автоматичне регулювання балансування; інтерфейс навігаційних засобів автопілота; автомат тяги; системи автоматичної посадки: принципи і категорії, режими работи, заходження на посадку, глісада, приземлення, відхід на друге коло, системні керівні програми і несправні стани. | 3 |
| 13.4. Зв’язок/навігація (а) Основи розповсюдження радіохвиль, антени, лінії передачі, зв’язок, приймач і передавач; | 3 |
| (b) Принципи роботи таких систем: зв’язок надвисокої частоти; зв’язок високої частоти; аудіо; аварійний привідний передавач; кабінний магнітофон; всенаправлений маяк надвисокої частоти; тактична аеронавігаційна система; автоматичного пеленгування; інструментальна система посадки; далекомірне обладнання; доплерівська навігація; системи зональної навігації; системи управління польотом; глобальна навігаційна система, глобальна навігаційна супутникова система, система посадки, відповідач системи посадки; інерціальна навігаційна система; відповідач управління повітряним рухом, вторинний оглядовий радіолокатор; система оповіщення і система попередження про зіткнення; метеорологічний радіолокатор; радіовисотомір; передачі інформації і повідомлень; | 3 |
| мікрохвильова система посадки; наднизькочастотна і гіперболічна навігаційна система. | – |
| 13.5. Електроенергія Встановлення та експлуатація батарей; вироблення постійного струму; вироблення змінного струму; аварійне вироблення струму; регулювання напруги; розподіл енергії; інвертори, трансформатори, випрямлячі; захист контуру; зовнішнє джерело живлення/наземне. | 3 |
| 13.6. Обладнання і оснащення (а) Вимоги до електронного аварійного обладнання; | 3 |
| (b) Додаткове обладнання кабіни. | – |
| 13.7. Управління польотом (а) Головне управління: елерон, руль висоти, руль напрямку, спойлер; управління тримером; управління активним навантаженням; механізація крила; гасник підйомної сили, аеродинамічні гальма; управління системою: ручне, гідравлічне, пневматичне; штучне навантаження органів управління, демпфер рискання, балансування за числом М, обмежувач руля, механізм стопоріння; система захисту від звалювання; | 2 |
| (b) Управління системою: електричне, за допомогою електроприводів. | 3 |
| 13.8. Система приладів Класифікація; атмосфера; термінологія; прилади і системи вимірювання тиску; системи приймача повітряного тиску; висотоміри; варіометри; індикатор повітряної швидкості; показник числа М; системи повідомлення висоти/сигналізації небезпечної висоти; обчислювачі повітряних сигналів; пневматичні системи приладів; манометри і термометри з безпосереднім зняттям показань; системи індикації температури; системи індикації кількості пального; гіроскопічні принципи; авіагоризонти; покажчики ковзання; гіроскопи курсу; системи попередження про небезпечне зближення із землею; курсові системи; системи реєстрації параметрів польоту; електронні системи пілотажних приладів; системи сигналізації приладів, включаючи головні системи сигналізації і централізовані сигналізаційні пункти; системи сигналізації про наближення до звалювання і системи індикації кута атаки; вимірювання та індикація вібрації; скло кабіни. | 3 |
| 13.9. Вогні Зовнішні: аеронавігаційні, посадкові, руління, обледеніння; внутрішні: салонні, кабінні, вантажні, освітлення приладів нічного бачення; аварійні. | 3 |
| 13.10. Бортові системи технічного обслуговування Центральний комп’ютер технічного обслуговування; системи завантаження даних; система електронної бібліотеки; друкування; контроль конструкції (контроль стійкості до пошкоджень). | 3 |
| 13.11. Кондиціонування повітря 13.11.1. Подача повітря Джерела подачі повітря, включаючи відбір від двигуна, ДСУ і наземного джерела. | 2 |
| 13.11.2. Кондиціонування повітря Системи розподілу; | 1 |
| Системи кондиціонування повітря; | 2 |
| Пристрої регулювання повітря і парів, цикли; системи розподілу, температури і вологості. | 3 |
| 13.11.3. Підтримання тиску Системи підтримання тиску; регулювання і індикація, управління і запобіжні клапани; регулятори тиску кабіни; | 3 |
| Ущільнення. | 1 |
| 13.11.4. Техніка безпеки і попереджувальні пристрої Захисні та попереджувальні пристрої. | 3 |
| 13.12. Протипожежний захист (а) Системи виявлення вогню і диму та попередження про них; системи пожежогасіння; перевірка системи; | 3 |
| (b) Компактний вогнегасник. | 1 |
| 13.13. Паливні системи (a) Схема системи; паливні баки; системи подачі; злив, вентиляція і осушування; | 1 |
| (b) Заправлення пальним і зливання пального; | 2 |
| (с) Системи повздовжнього балансування палива; індикація і попередження. | 3 |
| 13.14. Гідравлічна енергія (а) Схема системи; гідравлічні рідини; гідравлічні баки і акумулятори; фільтри; розподіл енергії; | 1 |
| (b) Регулювання тиску Створення тиску: електричне, механічне, пневматичне; аварійне створення тиску; системи індикації і попередження; взаємодія з іншими системами. | 3 |
| 13.15. Захист від льоду і дощу (а) Системи відштовхування і видалення дощу; будова системи; | 1 |
| (b) Утворення льоду, класифікація і виявлення; системи запобігання обледенінню і видалення льоду: електрична, гарячого повітря і хімічна; | 2 |
| (с) Системи видалення льоду: електрична, гарячого повітря, пневматична, хімічна; підігрівання датчиків і дренажних отворів. | 3 |
| 13.16. Шасі (а) Будова, амортизація; шини; | 1 |
| (b) Системи випуску і прибирання: нормальна і аварійна; індикація і попередження; колеса, гальма, протиковзання і гальмування; руління; полозкові шасі, поплавки. | 3 |
| 13.17. Кисень Схема системи: кабіна, салон; джерела, зберігання, наповнення і розподіл; регулювання подачі; індикація і попередження. | 3 |
| 13.18. Пневматика/вакуум (а) Розподіл; | 1 |
| (b) Схема системи; джерела: двигун/ДСУ, компресори, резервуари, наземні джерела; | 2 |
| (с) Регулювання тиску; індикація і попередження; взаємодія з іншими системами. | 3 |
| 13.19. Водопостачання/видалення відходів Схема водяної системи, подача, розподіл, технічне обслуговування і дренаж; схема системи туалетів, змивання і технічне обслуговування. | – |
| 13.20. Інтегрована модульна авіоніка Функції, які можуть бути включені в інтегровану модульну авіоніку: контроль системи управління, контроль тиску повітря і вентиляції, контроль температури, зв’язок повітряного руху, навігації, контроль навантаження, системи управління паливом, управління рулями та гальмуванням, злету та посадки, індикація тиску, температури тощо; основні системи; компоненти мережі. | 3 |
| 13.21. Системи кабіни Блоки і складові, які забезпечують засоби зв’язку в середині літака і між літаком та наземними станціями. Включає: голос, передачу відео та обмін даними; взаємозв’язок даних систем кабіни забезпечує інтерфейс між кабіною/кабіною екіпажу і системами кабіни. Ці системи підтримують обмін даними і управляються з панелі екіпажу; мережева система кабіни, як правило, включає сервер, лінії обміну даними/системи радіозв’язку; мережева система кабіни може виконувати такі функції, як доступ до попередніх відправлень/звітів відправлень; основні системи кабіни; системи зовнішнього зв’язку; системи контролю кабіни; інші системи кабіни. | 3 |
| 13.22. Інформаційні системи Блоки та комплектуючі, які обладнані засобами зберігання, оновлення і пошуку цифрової інформації, мікрофільми і мікрофіші; типові приклади: системи управління повітряним рухом, системи інформації, мережевий сервер; головна інформаційна система літака; інформаційна система злету і посадки; обслуговування информаційних систем; інформаційна система пасажирської кабіни; інші інформаційні системи. | 3 |

Moдуль 14. Силова установка

|  | Рівень |
| --- | --- |
|  | B2 |
| 14.1. Газотурбінні двигуни (а) Структура будови і функціонування турбореактивного, турбовентиляторного, газотурбінного і турбогвинтового двигунів; | 1 |
| (b) Електронний контроль двигуна і системи дозування палива. | 2 |
| 14.2. Системи індикації двигунів Температура відпрацьованих газів/системи температури перехідної турбіни; швидкість двигуна; індикація тяги двигуна: ступінь підвищення тиску в компресорі двигуна, системи тиску на виході турбінного двигуна або системи тиску в реактивному соплі; тиск і температура масла; тиск, температура і витрата палива; тиск у колекторі (всмоктувальному патрубку); крутний момент двигуна; швидкість гвинта. | 2 |
| 14.3. Системи запалювання і запуску Системи запалювання і компоненти; вимоги техніки безпеки при обслуговуванні. | 2 |

Moдуль 15. Газотурбінний двигун

|  | Рівень |
| --- | --- |
|  | A1 A3 | B1.1 B1.3 |
| 15.1. Основи Потенціальна енергія, кінетична енергія, закони Ньютона, цикл Брайтона; зв’язок між силою, роботою, потужністю, енергією, швидкістю, прискоренням; структура будови і функціонування турбореактивного, турбовентиляторного, турбогвинтового і турбовального двигунів. | 1 | 2 |
| 15.2. Характеристика двигуна Загальна тяга, чиста тяга, тяга “замкненого” сопла, розподіл тяги, сумарна тяга, тягова потужність, еквівалентна потужність на валу, питомі витрати палива; ефективність двигуна (ккд); ступінь двоконтурності та ступінь підвищення тиску в компресорі двигуна; тиск, температура і швидкість потоку газу; номінальна потужність двигуна, статична тяга, вплив швидкості, висоти і гарячого клімату, єдина номінальна потужність, обмеження. | – | 2 |
| 15.3. Вхідний отвір Вхідний отвір компресора; ефекти різних конфігурацій вхідного отвору; захист від льоду. | 2 | 2 |
| 15.4. Компресори Осьового і доцентрового типу; особливості будови і принципи функціонування та застосування; балансування вентилятора; причини та наслідки зриву потоку і помпажу компресора; методи управління повітряним потоком: випускні клапани, регульовані лопаті вхідного напрямного апарата, регульовані лопаті статора, обертові лопаті статора; ступінь стискання в компресорі. | 1 | 2 |
| 15.5. Блок камери згоряння Особливості будови і принципи функціонування. | 1 | 2 |
| 15.6. Секція турбіни Функціонування і характеристики різних типів лопатей турбіни; кріплення лопатей до диска; сопловий напрямний апарат; причини і наслідки напруження і повзучості лопатей турбіни. | 2 | 2 |
| 15.7. Вихідний отвір Особливості будови і принципи функціонування; сопло, що звужується, сопло, що розширюється, і сопло змінної площі; зниження шуму двигуна; реверси тяги. | 1 | 2 |
| 15.8. Підшипники і ущільнення Особливості будови і принципи функціонування. | 1 | 2 |
| 15.9. Мастильні матеріали і паливо Властивості і характеристики; присадки до палива; застережні заходи. | 1 | 2 |
| 15.10. Системи змащування Робота/схема і елементи системи. | 1 | 2 |
| 15.11. Паливні системи Експлуатація систем управління двигуном і регулювання подачі палива, включаючи електронне управління двигуном; схеми і елементи систем. | 1 | 2 |
| 15.12. Повітряні системи Експлуатація системи розподілу повітря двигуна і системи протильодового контролю, внутрішнє охолодження, герметизація і зовнішнє повітря. | 1 | 2 |
| 15.13. Системи запуску і запалювання Функціонування системи запуску двигунів і її елементи; системи запалювання і її елементи; вимоги безпеки технічного обслуговування. | 1 | 2 |
| 15.14. Системи індикації двигунів Температура вихідних газів/температура проміжної турбіни; індикація тяги двигуна: ступінь підвищення тиску в компресорі двигуна, системи тиску нагнітання, системи тиску на виході турбінного двигуна або системи тиску в реактивному соплі; тиск і температура масла; тиск і витрати палива; швидкість двигуна; вимірювання та індикація вібрації; момент обертання; потужність. | 1 | 2 |
| 15.15. Системи нарощування потужності Експлуатація і застосування; нагнітання води, водний метанол; системи форсажної камери. | 1 | 1 |
| 15.16. Турбогвинтові двигуни Турбіна, поєднана з газом/вільна турбіна і турбіна, поєднана з зубчатим колесом; редуктори; комплексні органи управління двигуном і гвинтом; засоби запобігання перевищенню швидкості. | 1 | 2 |
| 15.17. Турбовальні двигуни Механізми, системи приводів, зубчаті передачі, муфти, системи управління. | 1 | 2 |
| 15.18. Допоміжні силові установки (ДСУ) Призначення, функціонування, захисні системи. | 1 | 2 |
| 15.19. Силова установка Конфігурація протипожежних перегородок, обичайок, звукопоглинальних панелей, підвісок двигуна, віброізолювальних опор, шлангів, труб, фідерів, з’єднувачів, обплетення, тросів управління і тяг системи управління, точок підйому і стоків. | 1 | 2 |
| 15.20. Протипожежні системи Функціонування систем виявлення і гасіння вогню. | 1 | 2 |
| 15.21. Перевірка двигуна і експлуатація на землі Процедури запуску і опробування двигуна на землі; інтерпретація потужності та параметрів двигуна; контроль тенденцій зміни параметрів (тренд) (включаючи аналіз масла, вібрацію і бороскоп); перевірка двигуна і його деталей за критеріями, допустимими відхиленнями і даними, вказаними виробником двигуна; чистка компресора; пошкодження стороннім предметом. | 1 | 3 |
| 15.22. Збереження і консервація двигуна Консервація і розконсервація двигуна і деталей/систем. | – | 2 |

Moдуль 16. Поршневий двигун

|  | Рівень |
| --- | --- |
|  | A2 A4 | B1.2 B1.4 |
| 16.1. Основи Механічний, тепловий і об’ємний коефіцієнт корисної дії; робочі цикли; робочий об’єм і коефіцієнт стискання; конфігурація і порядок запалювання двигуна. | 1 | 2 |
| 16.2. Характеристики двигуна Розрахунок і вимірювання потужності; фактори, що впливають на потужність двигуна; суміші, передчасне запалювання. | 1 | 2 |
| 16.3. Будова двигуна Картер двигуна, колінчатий вал, розподільні вали, відстійники; коробка допоміжних приводів; циліндро – поршнева група; шатун, впускний і випускний колектори; клапанний механізм; редуктори гвинта. | 1 | 2 |
| 16.4. Паливні системи двигуна 16.4.1. Карбюратор Типи, будова і принципи роботи; охолодження і нагрівання. | 1 | 2 |
| 16.4.2. Системи впорскування палива Типи, будова і принципи роботи. | 1 | 2 |
| 16.4.3. Електронне управління двигуном Експлуатація системи управління двигуном і система регулювання подачі палива, включаючи електронне управління двигуном; схеми і елементи систем. | 1 | 2 |
| 16.5. Системи запуску і запалювання Системи запуску; типи магнето, будова і принципи функціонування; провода системи запалювання, свічки запалювання; системи низької і високої напруги. | 1 | 2 |
| 16.6. Вхідна, вихлопна і охолоджувальна системи Будова і робота всмоктувальних систем, включаючи альтернативні повітряні системи; вихлопні системи, системи охолодження двигуна – повітряні і рідинні. | 1 | 2 |
| 16.7. Наддув/турбонаддув Принципи і призначення наддуву і його вплив на параметри двигуна; будова і робота систем наддуву/турбонаддуву; системна термінологія; системи контролю; система захисту. | 1 | 2 |
| 16.8. Мастильні матеріали і пальне Властивості та характеристики; присадки до палива; заходи безпеки. | 1 | 2 |
| 16.9. Системи змащування Функціонування/схеми і елементи системи. | 1 | 2 |
| 16.10. Системи індикації двигуна Швидкість двигуна; температура головки блоку циліндрів; температура охолоджуючої рідини; тиск і температура масла; температура вихідних газів; тиск і витрати палива; тиск наддуву. | 1 | 2 |
| 16.11. Силова установка Конфігурація протипожежних перегородок, обичайок, звукопоглинальних панелей, підвісок двигуна, віброізолювальних опор, шлангів, труб, фідерів, з’єднувачів, обплетення, тросів управління і тяг системи управління, точок підйому і стоків. | 1 | 2 |
| 16.12. Перевірка двигуна і експлуатація на землі Процедури запуску і опробування двигуна на землі; інтерпретація потужності та параметрів двигуна; огляд двигуна і його деталей: критерії, допустимі відхилення і дані, вказані виробником двигуна. | 1 | 3 |
| 16.13. Збереження і консервація двигуна Консервація і розконсервація двигуна і деталей/систем. | – | 2 |

Moдуль 17. Гвинт

|  | Рівень |
| --- | --- |
|  | А1 А2 | B1.1 B1.2 |
| 17.1. Основи Теорія елемента лопаті; високий/низький кут постановки лопаті, кут реверса, кут атаки, швидкість обертання; ковзання гвинта; аеродинамічні, відцентрові, осьові сили; обертовий момент; відносний повітряний потік на кут атаки лопаті; вібрація і резонанс. | 1 | 2 |
| 17.2. Будова гвинта Методи побудови і матеріали, що використовуються в повітряних гвинтах; збирання блоку лопаті, нижній бік лопаті, комель лопаті, спинка лопаті та втулки; незмінний шаг, регульований шаг, гвинт постійної кількості обертів; монтування гвинта/кока. | 1 | 2 |
| 17.3. Управління шагом гвинта Методи управління швидкістю і зміною шагу: механічні і електричні/електронні; флюгування і шаг з від’ємною тягою; захист від перевищення швидкості. | 1 | 2 |
| 17.4. Синхронізація гвинта Обладнання для синхронізації і фазової синхронізації. | – | 2 |
| 17.5. Захист гвинта від обледеніння Рідинне і електричне обладнання для боротьби із обледенінням. | 1 | 2 |
| 17.6. Технічне обслуговування гвинта Статичне і динамічне балансування; встановлення співвісності лопатей; оцінка пошкодження, роз’їдання, корозії, руйнування в разі удару і розшарування матеріалу лопатей; програми обробки/ ремонту гвинта; робота двигуна гвинта. | 1 | 3 |
| 17.7. Зберігання і консервація гвинта Консервація і розконсервація гвинта. | 1 | 2 |

Модулі 50 – 55: системи військового і спеціального призначення

Модуль 50. Основні принципи озброєння

|  | Рівень |
| --- | --- |
|  | A | B1 | B2 |
| 50.1. Основні принципи озброєння (а) Паливо і вибухові речовини; піротехніка (у тому числі сигнальні (освітлювальні) ракети); завантаження/розвантаження підвісок (у тому числі дипольних відбивачів та сигнальних (освітлювальних) ракет), включаючи несходи і осічки; перевезення боєприпасів; ракети повітря – повітря; ракети повітря – земля; ракети повітря – море; авіаційна торпеда; бомби (вільного падіння і кореговані); | 1 | 1 | 1 |
| (b) Методи наведення ракет: радіолокаційний, інфрачервоний, електронно-оптичний, пасивний протирадіолокаційний; ракетні боєголовки і механізми детонації; керована зброя (ракети), аеродинаміка та управління польотом; | 1 | 1 | 1 |
| (с) Зберігання, комплектування і розукомплектування боєприпасів Документи з правил зберігання, видачі та транспортування вибухонебезпечних предметів, вогнепальної зброї та вибухових речовин. | 1 | 1 | 1 |

Модуль 51. Системи озброєння

|  | Рівень |
| --- | --- |
|  | A | B1 | B2 |
| 51.1. Системи підвіски озброєння (а) Пуск та скидання засобів ураження; системи підвіски озброєння; інтерфейсне обладнання для транспортування та застосування озброєння; артилерійське озброєння; | 2 | 3 | 3 |
| (b) Управління зброєю, цілевказання та захват цілі. | 1 | 2 | 3 |

Moдуль 52. Операційні системи  атаки

|  | Рівень |
| --- | --- |
|  | A | B1 | B2 |
| 52.1. Система управління атакою Будова, управління; функції системи; загальні правила людино-машинного спілкування; цифрові мережі, апаратне та програмне забезпечення, інші інформаційні мережі, мережі для відеосигналів, мережі для бланкіруючих сигналів; апаратне і програмне забезпечення управління підвісками; ресурси системи атаки; роль у фазах атаки. | – | 2 | 3 |
| 52.2. Оперативні функції атаки Функції “повітря – повітря”: функції управління вогнем, стрільба з близької відстані, середньої дальності або за межами візуальної дальності стрільби, управління “повітря – повітря” після пуску засобів ураження, польотна інструкція; функції “повітря – поверхня”, “повітря – море”; обмін інформацією та співробітництво; навігаційні функції, локалізація та управління попередженням зіткнень з перешкодами; самозахист: оборонні маневри і тактика проти загроз; ідентифікація: ідентифікація повітряних і наземних об’єктів автономними і зовнішніми засобами. | – | 2 | 3 |
| 52.3. Крос – технічні функції атаки Знання тактичної обстановки; підготовка до польотного завдання, апаратне і програмне забезпечення; управління застереженнями та попередженнями; система управління завданням; управління траєкторією; система управління атакою, електромагнітна сумісність між передавачами та приймачами. | – | 2 | 3 |

Модуль 53. Спостереження та радіоелектронна боротьба

|  | Рівень |
| --- | --- |
|  | A | B1 | B2 |
| 53.1. Спостереження Обробка даних; відображення даних; запис; ідентифікація; інфрачервоні і лазерні датчики; радіолокаційне спостереження; магнітні датчики; звукові датчики (активні та пасивні). | 1 | 2 | 3 |
| 53.2. Запис зображення (а) Оптичні системи; | 1 | 2 | 2 |
| (b) Специфіка аерофотозйомки; камери. | 1 | 1 | 1 |
| 53.3. Радіоелектронна боротьба Активні електромагнітні засоби; пасивні електромагнітні засоби; радіотехнічна розвідка; інфрачервоні і лазерні системи; електромагнітна протидія. | – | 2 | 3 |

Модуль 54. Безпека екіпажу

|  | Рівень |
| --- | --- |
|  | A | B1 | B2 |
| 54.1. Безпека і спасіння екіпажу Катапультування крісел; люки/навіси для укриття (капсули); мініатюрний детонуючий шнур; загальні набори виживання; захист від ударів. | 2 | 3 | 2 |

Moдуль 55. Військові системи зв’язку

|  | Рівень |
| --- | --- |
|  | A | B1 | B2 |
| 55.1. Військові системи зв’язку Канали передачі тактичних даних; системи тактичного зв’язку. | – | – | 3 |

Додаток 2

до Правил видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина-66В)

(пункт 66.В.200(с))

СТАНДАРТ

базових екзаменів

1. Загальні положення

1.1. Базові екзамени повинні проводитися з використанням формату тестового питання та описових питань, як зазначено нижче. Невірні альтернативні відповіді повинні бути однаково правдоподібні. Всі альтернативні відповіді повинні бути чітко пов’язані з питаннями, бути однакової граматичної конструкції і довжини.

1.2. Кожне тестове питання повинно містити щонайменше три варіанти відповіді на вибір, один із яких є правильним. Кандидату надається час для відповіді – в середньому 75 секунд на одне питання.

1.3. Для підготовки письмової відповіді на кожне описове питання кандидату надається 20 хвилин.

1.4. Відповідні описові питання повинні бути підготовлені згідно з програмою, зазначеною у модулях 7, 9 та 10 додатку 1 до цих Правил.

1.5. Кожне питання повинно містити відповідну модель відповіді, яка включатиме альтернативні відповіді, що можуть мати відношення (релевантні) до інших підрозділів модулів.

1.6. Модель відповіді містить перелік важливих пунктів, які називаються ключовими.

1.7. Прохідний бал для кожного модуля становить 75%. Тестова частина кожного підмодуля або модуля вважається складеною, якщо 75% відповідей є правильними.

1.8. Прохідний бал для кожного описового питання становить 75% при тому, що кандидати повинні відповісти на 75% необхідних ключових питань. Кожна відповідь на описове питання вважається прийнятою на 75%, якщо вона є правильною на 75% і не має серйозних помилок у ключових пунктах.

1.9. Якщо не складено тільки тестову або тільки описову частину, тоді необхідно перескласти тільки відповідну частину екзамену.

1.10. Система відмічання помилок не використовуватиметься для визначення результату екзамену.

1.11. Нескладений модуль перескладається не раніше ніж через 90 днів, крім випадку, коли схвалена згідно з Частиною-147В організація з підготовки до технічного обслуговування проводить курси повторного вивчення предметів зазначеного модуля, тоді нескладений модуль може бути перескладений через 30 днів, якщо він не схвалений у іншому свідоцтві.

1.12. Періоди часу, зазначені у параграфі 66.A.25 цих Правил, застосовуються до екзамену кожного модуля, за винятком тих екзаменів, які складені для отримання іншої категорії діючого свідоцтва.

1.13. Максимальна кількість послідовних спроб для складання екзамену кожного модуля – три. Подальші три спроби дозволяється проводити з періодичністю 1 рік, якщо інше не схвалене компетентним органом.

Заявник повинен підтвердити в письмовій формі схваленій організації з підготовки до технічного обслуговування або компетентному органу, що здійснює відповідне обстеження, про кількість, дати і місця проведення цих спроб протягом останнього року. Організація з підготовки до технічного обслуговування або компетентний орган несе відповідальність за перевірку кількості екзаменаційних спроб протягом застосованого терміну.

2. Кількість питань для базових екзаменів по кожному модулю

Модуль 1 – Математика:

категорія A: 16 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 20 хвилин;

категорія В1: 32 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 40 хвилин;

категорія В2: 32 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 40 хвилин.

Модуль 2 – Фізика:

категорія A: 32 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 40 хвилин;

категорія В1: 52 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 65 хвилин;

категорія В2: 52 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 65 хвилин.

Модуль 3 – Основи електрики:

категорія A: 20 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 25 хвилин;

категорія В1: 52 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 65 хвилин;

категорія В2: 52 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 65 хвилин.

Модуль 4 – Основи електроніки:

категорія В1: 20 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 25 хвилин;

категорія В2: 40 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 50 хвилин.

Модуль 5 – Цифрова техніка/електронні інструментальні системи:

категорія A: 16 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 20 хвилин;

категорія В1: 40 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 50 хвилин;

категорія В2: 72 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 90 хвилин.

Модуль 6 – Матеріали і деталі:

категорія A: 52 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 65 хвилин;

категорія В1: 72 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 90 хвилин;

категорія В2: 60 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 75 хвилин.

Модуль 7 – Практика технічного обслуговування:

категорія A: 72 тестових та 2 описових питання. Час на виконання – 90 хвилин плюс 40 хвилин;

категорія В1: 80 тестових та 2 описових питань. Час на виконання – 100 хвилин плюс 40 хвилин;

категорія В2: 60 тестових та 2 описових питань. Час на виконання – 75 хвилин плюс 40 хвилин.

Модуль 8 – Основи аеродинаміки:

категорія A: 20 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 25 хвилин;

категорія В1: 20 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 25 хвилин;

категорія В2: 20 тестових та  0 описових питань. Час на виконання – 25 хвилин.

Модуль 9 – Людський фактор:

категорія A: 20 тестових та 1 описове питання. Час на виконання – 25 хвилин плюс 20 хвилин;

категорія В1: 20 тестових та 1 описове питання. Час на виконання – 25 хвилин плюс 20 хвилин;

категорія В2: 20 тестових та 1 описове питання. Час на виконання – 25 хвилин плюс 20 хвилин.

Модуль 10 – Авіаційне законодавство:

категорія A: 32 тестових та 1 описове питання. Час на виконання – 40 хвилин плюс 20 хвилин;

категорія В1: 40 тестових та 1 описове питання. Час на виконання – 50 хвилин плюс 20 хвилин;

категорія В2: 40 тестових та 1 описове питання. Час на виконання – 50 хвилин плюс 20 хвилин.

Модуль 11А – Аеродинаміка, конструкції і системи літаків з газотурбінними двигунами:

категорія A: 108 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 135 хвилин;

категорія В1: 140 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 175 хвилин.

Модуль 11А – Аеродинаміка, конструкції і системи літаків з поршневими двигунами:

категорія A: 72 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 90 хвилин;

категорія В1: 100 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 125 хвилин.

Модуль 12 – Аеродинаміка, конструкції і системи вертольотів:

категорія A: 100 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 125 хвилин;

категорія В1: 128 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 160 хвилин.

Модуль 13 – Аеродинаміка, конструкції і системи повітряних суден:

категорія В2: 180 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 225 хвилин.

Визначені питання та час, за необхідності, розподіляються на два екзамени.

Модуль 14 – Силова установка:

категорія В2: 24 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 30 хвилин.

Модуль 15 – Газотурбінний двигун:

категорія A: 60 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 75 хвилин;

категорія В1: 92 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 115 хвилин.

Модуль 16 – Поршневий двигун:

категорія A: 52 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 65 хвилин;

категорія В1: 72 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 90 хвилин.

Модуль 17 – Гвинт:

категорія A: 20 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 25 хвилин;

категорія В1: 32 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 40 хвилин.

Модуль 50 – Основні принципи озброєння:

категорія A: 12 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 15 хвилин;

категорія В1: 12 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 15 хвилин;

категорія В2: 12 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 15 хвилин.

Модуль 51 – Системи озброєння:

категорія A: 24 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 30 хвилин;

категорія В1: 28 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 35 хвилин;

категорія В2: 32 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 40 хвилин.

Модуль 52 – Операційні системи атаки:

категорія В1: 48 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 60 хвилин;

категорія В2: 80 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 100 хвилин.

Модуль 53 – Спостереження і радіоелектронна боротьба:

категорія A: 12 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 15 хвилин;

категорія В1: 32 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 40 хвилин;

категорія В2: 48 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 60 хвилин.

Модуль 54 – Безпека екіпажу:

категорія A: 16 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 20 хвилин;

категорія В1: 20 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 25 хвилин;

категорія В2: 16 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 20 хвилин.

Модуль 55 – Військові системи зв’язку:

категорія В2: 16 тестових та 0 описових питань. Час на виконання – 20 хвилин.

Додаток 3

до Правил видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина-66В)

(пункт 66.A.45(с))

СТАНДАРТ

підготовки і екзаменів з типу державного повітряного судна

та підготовки на виробництві

1. Загальні положення

Підготовка з типу ДПС складається з теоретичної підготовки і екзаменування та, за винятком власників рейтингів категорії C, практичної підготовки і оцінювання. У випадку підготовки з типу ДПС для експлуатації комплексів та систем військового і спеціального призначення додатково вивчаються відповідні модулі/підмодулі 50 серії додатку 1 цих Правил.

(а) Теоретична підготовка та екзаменування повинні відповідати таким вимогам:

(і) проводиться схваленою згідно з Частиною-147В організацією з підготовки до технічного обслуговування або іншою організацією, що схвалена компетентним органом згідно з параграфом 66.В.130 цих Правил;

(іі) відповідає стандарту згідно з пунктами 3.1 та 4 цього додатка, за винятком описаних нижче випадків, які передбачають допідготовку;

(ііі) для категорії C, отриманої за результатами академічного навчання згідно з пунктом 66.А.30(а)(5) цих Правил, першим відповідним рівнем теоретичної підготовки з типу ДПС вважається рівень категорії В1 або В2, або рівень, визначений компетентним органом;

(iv) розпочинається і завершується упродовж трьох років, які передують строку подання заявки для отримання рейтингу типу ДПС.

(b) Практична підготовка та оцінювання повинні відповідати таким вимогам:

(і) проводиться схваленою згідно з Частиною-147В організацією з підготовки до технічного обслуговування або іншою організацією, що схвалена компетентним органом згідно з параграфом 66.В.130 цих Правил;

(іі) відповідає стандарту згідно з пунктами 3.2 та 4 цього додатка, за винятком описаних нижче випадків, які передбачають допідготовку;

(ііі) містить типовий перелік робіт з технічного обслуговування відповідного типу ДПС;

(iv) містить покази та ілюстрації з використанням відповідного обладнання, компонентів, тренажерних пристроїв або повітряних суден;

(v) розпочинається і завершується упродовж трьох років, які передують строку подання заявки для отримання рейтингу типу ДПС.

(с) Допідготовка

(і) Допідготовка – вид підготовки, що призначений для вивчення відмінностей у підготовці між двома різними рейтингами типів ДПС одного виробника та визначається компетентним органом.

(іі) Допідготовка визначається залежно від конкретного випадку згідно з вимогами цього додатка щодо теоретичних та практичних елементів підготовки з рейтингів типів ДПС.

(ііі) Новий рейтинг типу ДПС зазначається у свідоцтві після отримання заявником відповідної допідготовки та виконання однієї з таких умов:

попереднє отримання заявником іншого рейтингу типу ДПС, що є передумовою початку допідготовки; або

відповідність заявника вимогам підготовки на інший тип ДПС, що є передумовою початку допідготовки.

2. Рівні підготовки з типу ДПС

Наведені нижче три рівня підготовки визначають мету, обсяг підготовки та рівень знань, досягнення яких передбачається в результаті цієї підготовки.

Рівень 1: Короткий огляд планера, систем і силової установки, що міститься в розділі опису систем у керівництві з технічної експлуатації ДПС.

Мета підготовки до рівня 1 – персонал повинен виконувати такі дії:

(а) складати простий опис усього предмета, використовуючи загальновживані слова, приклади і типові терміни, та визначати заходи безпеки, що стосуються планера, його систем та силової установки;

(b) ідентифікувати роботи з технічного обслуговування планера, його систем та силової установки;

(с) знати загальну компоновку основних систем ДПС;

(d) знати загальну структуру і характеристики силової установки ДПС;

(е) знати спеціальні інструменти та випробувальне обладнання, що використовується на ДПС.

Рівень 2: Огляд основних систем управління, індикації, основних компонентів, включаючи їх розташування і призначення, технічне обслуговування, а також пошук та усунення незначних несправностей. Загальні знання з теорії та практики предмета.

Мета підготовки до рівня 2 – додатково до рівня 1 персонал повинен виконувати такі дії:

(а) розуміти теоретичні основи, застосовувати знання на практиці, використовуючи деталізовані процедури;

(b) пам’ятати заходи безпеки, яких потрібно дотримуватись під час роботи із/або поблизу ДПС, силових агрегатів, систем та озброєння;

(с) описувати способи роботи із системами і ДПС, зокрема, доступ, наявність і джерела живлення;

(d) знати розташування основних компонентів;

(е) пояснювати нормальне функціонування кожної з основних систем із застосуванням відповідної термінології та номенклатури;

(f) виконувати роботи з технічного обслуговування бортових систем;

(g) вміти використовувати звіти екіпажу, бортові системи інформування (пошук і усунення незначних несправностей) та визначати льотну придатність повітряного судна відповідно до встановлених норм;

(h) вміти використовувати, тлумачити і застосовувати технічну документацію, включаючи регламент технічного обслуговування, керівництво з технічної експлуатації, ілюстрований каталог запчастин тощо.

Рівень 3: Детальний опис, принцип роботи, розташування компонентів, зняття/встановлення, пошук і усунення несправностей на рівні регламенту технічного обслуговування.

Мета підготовки до рівня 3 – додатково до рівня 1 та рівня 2 персонал повинен виконувати такі дії:

(а) знати системи і конструкції ДПС, а також їх взаємозв’язки з іншими бортовими системами, надавати детальний опис предмета за допомогою теоретичних знань і конкретних прикладів, тлумачити результати, що отримані з різних джерел, та вживати коригувальних заходів, у разі необхідності;

(b) виконувати перевірки систем, силових агрегатів, компонентів і функціональні перевірки, що зазначені в керівництві з технічної експлуатації ДПС;

(с) використовувати, тлумачити і застосовувати технічну документацію, включаючи посібники з ремонту, пошуку та усунення несправностей тощо;

(d) корелювати інформацію з метою прийняття рішень щодо діагностування та усунення несправностей на рівні, передбаченому в керівництві з технічної експлуатації;

(е) описувати процедури заміни компонентів, специфічних для певного типу ДПС.

3. Стандарт підготовки з типу ДПС

Незважаючи на те, що підготовка з певного типу ДПС містить як теоретичний, так і практичний елементи, відповідні курси можуть бути схвалені для теоретичного елемента, практичного елемента або їх поєднання.

3.1. Теоретичний елемент

(а) Мета

Після завершення курсу теоретичної підготовки персонал повинен демонструвати детальні теоретичні знання авіаційних систем, конструкції, функціонування, технічного обслуговування, ремонту ДПС, а також із пошуку та усунення несправностей відповідно до встановлених термінів технічного обслуговування на рівнях, визначених таблицею змісту підготовки у цьому додатку. Персонал повинен вміти використовувати посібники і затверджені процедури із застосуванням знань щодо встановлених оглядів та обмежень.

(b) Рівень підготовки

Рівнями підготовки є рівні, зазначені у пункті 2 цього додатку.

Після першого курсу підготовки з типу ДПС персоналу категорії С наступні курси підготовки проводяться на рівні 1.

Для викладання навчального матеріалу під час теоретичної підготовки рівня 3 дозволяється використання матеріалів підготовки рівня 1 та 2. Разом з тим, протягом цієї підготовки більшість матеріалів курсу і навчального часу повинна залишатись на рівні 3.

(с) Тривалість

Не застосовується.

(d) Обґрунтування тривалості курсу

Обґрунтування виділеної кількості годин та повноти охоплення навчального плану курсів підготовки, що проводяться схваленою згідно з Частиною-147В організацією з підготовки до технічного обслуговування, здійснюється шляхом аналізу потреб у підготовці із врахуванням:

конструкції типу ДПС та його потреби у технічному обслуговуванні і видах експлуатації;

деталізованого аналізу теоретичних знань згідно з таблицею змісту, що зазначена у підпункті (е) цього пункту;

деталізованого аналізу практичних вмінь персоналу, що підтверджує повноту досягнення зазначеної у підпункті (а) цього пункту мети.

Тривалість курсу схвалюється компетентним органом.

Подібним чином для компетентного органу обґрунтовується кількість годин викладання на курсах з допідготовки, поєднаних курсах підготовки, наприклад В1 та В2, та курсах суто теоретичної підготовки з типу ДПС.

Поряд з цим, у документації курсу підготовки відображаються та обґрунтовуються такі дані:

мінімальна відвідуваність, що вимагається від персоналу для досягнення мети курсу;

максимальна кількість годин підготовки на день із врахуванням принципів педагогіки та людського фактору.

У випадку недотримання мінімальної відвідуваності сертифікат про підготовку не видається. Для набрання персоналом мінімальної кількості годин відвідування схвалена згідно з Частиною-147В організація з підготовки до технічного обслуговування може проводити додаткову підготовку.

(е) Зміст

Підготовка охоплює елементи зазначеної нижче таблиці стосовно певного типу ДПС. Залежно від варіантів типів ДПС, змін у технологіях тощо зміст підготовки доповнюється додатковими елементами.

| Глави | Газотурбінні літаки | Поршневі літаки | Газотурбінні вертольоти | Поршневі вертольоти | Авіаційне і радіоелектронне обладнання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В1 | С | В1 | С | В1 | С | В1 | С | В2 |
| Вступний модуль 05 Часові рамки/форми технічного обслуговування 06 Розміри/площі 07 Піднімання і закріплення 08 Вирівнювання і зважування 09 Буксирування і руління 10 Паркування/стоянка, зберігання і повернення до експлуатації 11 Трафарети і маркування 12 Обслуговування 14 Завантаження виробу та відвантаження 20 Загальні положення, у тому числі з безпеки озброєння, – лише для даного типу ДПС | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Вертольоти 18 Аналіз вібрацій і шуму (встановлення співвісності лопатей) 25 Обладнання для забезпечення плавучості при аварійній посадці на воду 53 Конструкції планеру (вертоліт) 60 Гвинт – загальні положення 62 Несучі гвинти 62А Несучі гвинти – моніторинг та сигналізація 63 Приводи несучого гвинта 63А Приводи несучого гвинта – моніторинг та сигналізація 64 Хвостовий гвинт 64А Хвостовий гвинт – моніторинг та сигналізація 65 Приводи хвостового гвинта 65А Приводи хвостового гвинта – моніторинг та сигналізація 66 Складані лопаті/пілон 67 Бортові органи управління гвинтами | – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | – 1 – – 1 3 1 3 1 3 1 3 – – |
| Конструкції планеру 27А Поверхні управління польотом 51 Загальні положення і конструкції (класифікація, оцінка та усунення пошкоджень) 52 Двері 53 Фюзеляж 54 Гондоли/пілони 55 Стабілізатори 56 Засклення та навіси 57 Крила | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | – – – – – – – – | – – – – – – – – | – – – – – – – – | – – – – – – – – | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 06 Зональна та станційна системи ідентифікації | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Системи планеру 21 Кондиціювання повітря 21А Постачання повітря 21В Герметизація 21С Пристрої безпеки та попередження 22 Автопілот 23 Засоби зв’язку 24 Електричне живлення 25 Обладнання та оснащення 25А Електронне обладнання, в тому числі аварійно-рятувальне 26 Протипожежний захист 27 Органи управління польотом 27А Управління системами: електричне, дистанційне 28 Паливні системи 28А Паливні системи – моніторинг та сигналізація 29 Гідравлічна енергія 29А Гідравлічна енергія – моніторинг та сигналізація 30 Захист від дощу та обледеніння 31 Системи індикації/реєстрації 31А Системи контрольно-вимірювальних приладів 32 Шасі 32А Шасі – моніторинг та сигналізація 33 Освітлення 34 Навігація 35 Киснева система 36 Пневмосистема 36А Пневмосистема – моніторинг та сигналізація 37 Вакуумна система 38 Водопостачання/видалення відходів 40 Бойові можливості 42 Інтегрована модульна авіоніка 42А Технічно інтегровані бойові можливості 44 Системи салону 45 Бортова система технічного обслуговування (або система, що вказана у пункті 31) 46 Інформаційні системи 48 Дозаправка пальним у польоті 48А Дозаправка пальним у польоті – моніторинг та сигналізація 50 Вантажні та агрегатні відсіки | 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 – 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 – – 3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – – 1 | 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 – 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 – 3 3 3 – 2 2 2 2 3 2 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – 1 1 1 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 – 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 – 3 3 3 – – 2 – 2 – 2 – – 3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – 1 1 1 – – 1 – 1 – 1 – – 1 | 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 |
| Газотурбінний двигун 70 Загальні положення – двигуни 70А Компоновка та експлуатація конструкції (вхідний отвір, компресори, камери згорання, турбіни, підшипники і ущільнювачі, системи змащування тощо) 70В Характеристики двигуна 71 Силовий агрегат 72 Вузол турбіни двигуна/ турбореактивний гвинт/ вентилятор в кільцевому обтікачі/ вентилятор без кільцевого обтікача 73 Подача пального та управління двигуном 73А Системи управління двигуном 74 Система запалювання 75 Повітряні системи 76 Органи управління двигуном 77 Системи сигналізації двигуна 78 Вихлоп 79 Мастило 80 Запуск 82 Упорскування води 83 Допоміжні коробки приводу 84 Системи збільшення потужності | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | – – – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – – – – | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | – – – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – – – – | 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 |
| Допоміжні силові установки (ДСУ) 49 Допоміжні силові установки (ДСУ) | 3 | 1 | – | – | 3 | 1 | – | – | 2 |
| Поршневий двигун 70 Загальні положення – двигуни 70А Конструктивне розташування і принцип роботи (установка, карбюратори, системи упорскування палива, системи впуску, випуску і охолодження, наддув/турбонаддув, системи змащування тощо) 70В Характеристики двигуна 71 Силовий агрегат 73 Подача пального та управління двигуном 73А Системи управління двигуном 74 Система запалювання 76 Орган управління двигуном 77 Системи сигналізації двигуна 79 Мастило 80 Запуск 81 Турбіни 82 Упорскування води 83 Допоміжні коробки приводу 84 Системи збільшення потужності | – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – – | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – – | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 |
| Гвинти 60А Загальні положення – гвинт 61 Гвинти/тяга 61А Конструкція гвинта 61В Управління кроком гвинта 61С Синхронізація гвинта 61D Електронне управління гвинтом 61Е Захист гвинта від обледеніння 61F Технічне обслуговування гвинта | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | – – – – – – – – | – – – – – – – – | – – – – – – – – | – – – – – – – – | 1 1 – – 1 3 – 1 |
| Системи військового і спеціального призначення 92 Радіолокаційні системи 93 Системи спостереження 94 Бойові системи 95 Системи рятування та захисту екіпажу (із врахуванням пункту 25 для вертольотів) 97 Системи реєстрації інформації 99 Системи радіоелектронної боротьби | 2 2 2 3 2 2 | 1 1 1 1 1 1 | 2 2 2 3 2 2 | 1 1 1 1 1 1 | 2 2 2 3 2 2 | 1 1 1 1 1 1 | – – – 3 – – | – – – 1 – – | 3 3 3 2 2 3 |

(f) Методи навчання із застосуванням мультимедійних систем використовуються для проведення теоретичної підготовки у класній кімнаті або віртуальному контрольованому середовищі за умови отримання відповідного схвалення компетентного органу.

3.2. Практичний елемент

(а) Мета

Метою практичної підготовки є отримання необхідних вмінь з безпечного виконання технічного обслуговування, оглядів і стандартних робіт відповідно до керівництва з технічної експлуатації та інших нормативно-технічних документів, належних для даного типу ДПС, наприклад, пошук та усунення несправностей, ремонт, регулювання, заміна, встановлення та функціональна перевірка. Практична підготовка містить також ознайомлення з використанням усієї технічної літератури та документації до ДПС, використання спеціалізованих/спеціальних інструментів та випробувального обладнання для зняття і заміни компонентів та модулів, унікальних для даного типу ДПС, включаючи роботи з технічного обслуговування крил.

(b) Зміст

Не менше половини позначених хрестиком пунктів у наведеній нижче таблиці, що стосуються певного типу ДПС, відпрацьовуються під час практичної підготовки. Позначені хрестиком завдання визначають предмети, що є важливими для практичної підготовки з метою гарантування правильного відпрацювання ключових завдань з технічного обслуговування – експлуатації, функціонування, монтажу та безпеки. Особливо це стосується випадків, коли питання повністю не пояснюються за допомогою теорії. Хоча пункти таблиці є мінімальним переліком предметів курсу практичної підготовки, для потреб певного типу ДПС можливо додавання інших пунктів.

Завдання охоплюють ДПС і їх системи як з погляду складності, так і з погляду на технічну складову, необхідну для виконання цього завдання. У разі додавання до переліку відносно простих завдань, додаються і виконуються також складніші завдання, що є характерними для певного типу ДПС.

Глосарій таблиці: РОЗ – розміщення; ФЕП – функціональні/експлуатаційні перевірки; СНО – сервісне та наземне обслуговування; З/В – зняття/встановлення; ПМО – перелік мінімального обладнання; ПУН – пошук та усунення несправностей.

| Глави | В1/В2 | В1 | В2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РОЗ | ФЕП | СНО | З/В | ПМО | ПУН | ФЕП | СНО | З/В | ПМО | ПУН |
| Вступний модуль 05 Часові рамки/форми технічного обслуговування 06 Розміри/площі 07 Піднімання і закріплення 08 Вирівнювання і зважування 09 Буксирування і руління 10 Паркування/стоянка, зберігання і повернення до експлуатації 11 Трафарети і маркування 12 Обслуговування 14 Завантаження виробу та відвантаження 20 Загальні положення, у тому числі з безпеки озброєння, – лише для даного типу ДПС | Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х | – – – – – – – – – – | – – – Х Х Х – Х Х Х | – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – | – – – Х Х Х – Х Х Х | – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – |
| Вертольоти 18 Аналіз вібрацій і шуму (встановлення співвісності лопатей) 25 Обладнання для забезпечення плавучості при аварійній посадці на воду 53 Конструкції планеру – вертоліт (міститься у розділі “Конструкції планеру”) 60 Гвинт – загальні положення (для відповідного типу ДПС) 62 Несучі гвинти 62А Несучі гвинти – моніторинг та сигналізація 63 Приводи несучого гвинта 63А Приводи несучого гвинта – моніторинг та сигналізація 64 Хвостовий гвинт 64А Хвостовий гвинт – моніторинг та сигналізація 65 Приводи хвостового гвинта 65А Приводи хвостового гвинта – моніторинг та сигналізація 66 Складані лопаті/пілон 67 Бортові органи управління гвинтами | Х/– Х/Х Х/Х Х/– Х/Х Х/– Х/Х Х/– Х/Х Х/– Х/Х Х/– Х/– | – Х – – Х Х Х – Х Х Х Х Х | – Х Х Х Х – – Х – – – Х Х | – Х – Х Х – Х – Х –Х – – | – Х – – Х – Х – Х – Х – Х | Х Х – Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х | – Х – – – – – – – – – – – | – Х Х – – – – – – – – – – | – – – – Х – Х – Х – Х – – | – – – – – – – – – – – – – | – – – – Х – Х – Х – Х – – |
| Конструкції планеру 27А Поверхні управління польотом 51 Загальні положення і конструкції (класифікація, оцінка та усунення пошкоджень) 52 Двері 53 Фюзеляж 54 Гондоли/пілони 55 Стабілізатори 56 Засклення та навіси 57 Крила | Х/– Х/Х Х/– Х/– Х/– Х/– Х/– | – Х – – – – – | – Х – – – – – | – –– – – – – | – –– – – – – | Х –Х – – Х – | – –– – – – – | – Х – – – – – | – –– – – – – | – –– – – – – | – –– – – – – |
| Системи планеру 21 Кондиціювання повітря 21А Постачання повітря 21В Герметизація 21С Пристрої безпеки та попередження 22 Автопілот 23 Засоби зв’язку 24 Електричне живлення 25 Обладнання та оснащення 25А Електронне обладнання, у тому числі аварійно-рятувальне 26 Протипожежний захист 27 Органи управління польотом 27А Управління системами: електричне, дистанційне 28 Паливні системи 28А Паливні системи – моніторинг та сигналізація 29 Гідравлічна енергія 29А Гідравлічна енергія – моніторинг та сигналізація 30 Захист від дощу та обледеніння 31 Системи індикації/реєстрації 31А Системи контрольно-вимірювальних приладів 32 Шасі 32А Шасі – моніторинг та сигналізація 33 Освітлення 34 Навігація 35 Киснева система 36 Пневмосистема 36А Пневмосистема – моніторинг та сигналізація 37 Вакуумна система 38 Водопостачання/видалення відходів 40 Бойові можливості 42 Інтегрована модульна авіоніка 42А Технічно інтегровані бойові можливості 44 Системи салону 45 Бортова система технічного обслуговування (або система, що вказана у пункті 31) 46 Інформаційні системи 48 Дозаправка пальним у польоті 48А Дозаправка пальним у польоті – моніторинг та сигналізація 50 Вантажні та агрегатні відсіки | Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/– Х/– Х/Х Х/– Х/– Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х | Х Х Х – – – Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х – Х Х Х Х Х – – Х Х Х – Х Х – | Х – – Х – Х Х Х Х Х Х Х Х – Х – Х Х Х Х – Х Х Х – Х – Х – – – – Х – Х Х Х | – – – – – – Х Х Х Х Х Х Х – Х Х – Х Х Х Х – – Х Х Х Х – – – – – Х – Х Х – | Х – Х – Х Х Х – – Х Х Х Х – Х Х Х Х Х Х Х Х Х – Х Х Х – – – – – Х – Х Х – | Х – Х – – – Х – – Х Х – Х – Х Х Х Х Х Х Х – – – Х Х Х – – – – – Х – Х Х – | Х Х Х – Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х – Х Х Х Х Х Х Х Х Х – | Х – – Х Х Х Х Х Х Х – – Х – Х – Х Х Х Х – Х Х Х – Х – Х Х Х Х Х Х – Х Х – | – – – – Х Х Х Х Х Х – Х – Х – Х – Х Х Х Х Х Х – Х Х – – Х Х Х Х Х Х – Х – | Х – Х – Х Х Х – – Х – – Х – Х Х Х Х Х Х Х Х Х – Х Х – – Х Х Х Х Х Х Х Х – | Х – Х – Х Х Х – – Х – Х – Х – Х Х Х Х – Х – Х – Х Х – – Х Х Х Х Х Х – Х – |
| Газотурбінний двигун 70 Загальні положення – двигуни (детально для даного типу ДПС) 70А Компоновка та експлуатація конструкції (вхідний отвір, компресори, камери згорання, турбіни, підшипники і ущільнювачі, системи змащування тощо) 70В Характеристики двигуна 71 Силовий агрегат 72 Вузол турбіни двигуна/ турбореактивний гвинт/ вентилятор в кільцевому обтікачі/ вентилятор без кільцевого обтікача 73 Подача пального та управління двигуном 73А Системи управління двигуном 74 Система запалювання 75 Повітряні системи 76 Органи управління двигуном 77 Системи сигналізації двигуна 78 Вихлоп 79 Мастило 80 Запуск 82 Упорскування води 83 Допоміжні коробки приводу 84 Системи збільшення потужності | – Х/Х – Х/– Х/– Х/Х Х/Х Х/Х Х/– Х/– Х/Х Х/– Х/– Х/– Х/– Х/– Х/– | – – – Х – Х Х Х – Х Х Х – Х Х – Х | Х – – Х – – – – – – – – Х – – Х – | – – – – – – Х – Х – – – Х – – – – | – – – – – – Х – – – Х Х – Х – – – | – – Х – – – Х – Х Х Х – – Х – – – | – – – – – – Х Х – – Х – – – – – – | Х – – Х – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – Х – – – – – – – – – – | – – – – – – Х – – – Х – – – – – – | – – – – – – Х – – – Х – – – – – – |
| Допоміжні силові установки (ДСУ) 49 Допоміжні силові установки (ДСУ) | Х/– | Х | Х | – | – | Х | – | – | – | – | – |
| Поршневий двигун 70 Загальні положення – двигуни (детально для даного типу ДПС) 70А Конструктивне розташування і принцип роботи (установка, карбюратори, системи упорскування палива, системи впуску, випуску і охолодження, наддув/турбонаддув, системи змащування тощо) 70В Характеристики двигуна 71 Силовий агрегат 73 Подача пального та управління двигуном 73А Системи управління двигуном 74 Система запалювання 76 Орган управління двигуном 77 Системи сигналізації двигуна 78 Вихлоп 79 Мастило 80 Запуск 81 Турбіни 82 Упорскування води 83 Допоміжні коробки приводу 84 Системи збільшення потужності | – Х/Х – Х/– Х/Х Х/Х Х/Х Х/– Х/Х Х/– Х/– Х/– Х/– Х/– Х/– Х/– | – – – Х Х Х Х Х Х Х – Х Х Х – Х | Х – – Х – – – – – – Х – Х – Х – | – – – – – Х – – – – Х – Х – Х – | – – – – – Х – – Х Х – Х – – – – | – – Х – – Х – Х Х Х – Х Х – – – | – – – – – Х Х – Х – – – – – – – | Х – – Х – – – – – – – – – – – – | – – – – – Х – – – – – – – – – – | – – – – – Х – – Х – – – – – – – | – – – – – Х – – Х – – – – – – – |
| Гвинти 60А Загальні положення – гвинт 61 Гвинти/тяга 61А Конструкція гвинта 61В Управління кроком гвинта 61С Синхронізація гвинта 61D Електронне управління гвинтом 61Е Захист гвинта від обледеніння 61F Технічне обслуговування гвинта | – Х/Х Х/Х Х/– Х/– Х/Х Х/– Х/Х | – Х – Х Х Х Х Х | – Х Х – – Х – Х | Х – – Х – Х Х Х | – Х – Х – Х Х Х | – Х – Х Х Х Х Х | – – – – – Х – Х | – – – – – Х – Х | – – – – – Х – Х | – – – – Х Х – Х | – – – – – Х – Х |
| Системи військового і спеціального призначення 92 Радіолокаційні системи 93 Системи спостереження 94 Бойові системи 95 Системи рятування та захисту екіпажу 97 Системи реєстрації інформації 99 Системи радіоелектронної боротьби | Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х | Х Х Х Х Х Х | Х Х Х Х Х Х | Х Х Х Х Х Х | Х Х Х Х Х Х | –– –Х –– | Х Х Х Х Х Х | Х Х Х Х Х Х | Х Х Х Х Х Х | Х Х Х Х Х Х | Х Х Х – Х Х |

4. Стандарт проведення екзамену та оцінювання підготовки для певного типу ДПС

4.1. Екзаменаційний стандарт для теоретичного елементу

Після завершення теоретичної частини підготовки для певного типу ДПС проводиться письмовий екзамен, який повинен відповідати таким вимогам:

(а) Формат екзамену передбачає відповіді на програмні питання. Кожне питання повинно мати три альтернативні варіанти відповіді, з яких лише один вірний. Основою загального часу екзамену є загальна кількість питань, а основою часу для надання кожної з відповідей – нормальний середній час по дев’яносто секунд на кожне питання.

(b) Неправильні варіанти відповідей повинні здаватись однаково ймовірними будь-якій особі, якій не відомий предмет. Усі варіанти повинні чітко стосуватись питання, а також мати однаковий об’єм, граматичну конструкцію та містити подібні терміни.

(c) У числових питаннях неправильні варіанти відповідей повинні відноситись до процедурних помилок, наприклад, неправильне використання знака (+ або –) або неправильні одиниці вимірювання, та не містити прості випадкові числа.

(d) Екзамен для кожної глави повинен мати рівень, визначений у пункті 2 цього додатку. Поряд з цим, використання обмеженого числа питань на нижчому рівні є прийнятним. У цьому випадку під “главою” розуміється кожен з рядків, якому передує число у таблиці підпункту 4 пункту 3.1 цього додатку.

(e) Під час екзамену всі підручники повинні бути закриті. Використання будь-яких довідкових матеріалів забороняється. Винятком може бути екзаменаційна перевірка кандидатів рівня B1 або B2 на вміння тлумачити технічні документи.

(f) Кількість питань повинна бути не менше одного питання на годину навчання. Кількість питань на кожну главу і рівень повинна відповідати:

дійсній кількості годин підготовки, що витрачені на викладання цієї глави і рівня;

цілям підготовки, що визначені аналізом потреб у підготовці.

Компетентний орган оцінює кількість та рівень питань під час схвалення відповідного курсу підготовки.

(g) Мінімальний прохідний бал на екзамені становить 75%. Якщо екзамен з підготовки для певного типу ДПС поділено на декілька екзаменів, кожен з них повинен мати прохідний бал 75%. Для отримання точного прохідного балу на рівні 75% кількість питань на екзамені повинна бути кратною чотирьом.

(h) Застосування штрафних балів (негативних оцінок за неправильні відповіді на питання) забороняється.

(i) Модульні екзамени не можуть бути використані в якості частини випускного екзамену, окрім випадків, коли вони містять потрібну кількість питань необхідного рівня.

4.2. Стандарт оцінювання практичного елементу

Після завершення практичної частини підготовки з певного типу ДПС проводиться оцінювання, яке повинно відповідати наступним вимогам:

(а) Оцінювання здійснюється призначеними експертами, що мають належну кваліфікацію.

(b) Оцінювання визначає оцінку практичних навичок персоналу.

5. Стандарт типів екзаменів

Не застосовується.

6. Підготовка на виробництві

Підготовка на виробництві (далі – ПНВ) схвалюється компетентним органом, що видає свідоцтво.

ПНВ проводиться і контролюється у схваленій для здійснення технічного обслуговування та ремонту певного типу ДПС організації і оцінюється призначеними експертами відповідної кваліфікації.

ПНВ повинна розпочинатись і завершуватись упродовж трьох років, що передують строку подачі заявки на отримання рейтингу типу ДПС.

(а) Мета

Метою ПНВ є отримання необхідних умінь і досвіду у виконанні безпечного обслуговування ДПС.

(b) Зміст

ПНВ повинна охоплювати прийнятний для компетентного органу перелік завдань. Завдання з ПНВ повинні охоплювати ДПС і їх системи як з погляду складності, так і з погляду на технічну складову, необхідну для виконання цього завдання. У разі додавання до переліку відносно простих завдань, додаються і виконуються також складніші завдання, що є характерними для певного типу ДПС.

Кожне завдання підписується практикантом та призначеним керівником. Список завдань повинен стосуватись фактичного змісту робочої картки/наряду тощо.

Підсумкове оцінювання завершеної ПНВ є обов’язковим і проводиться призначеним експертом відповідної кваліфікації.

Наряди/журнали ПНВ повинні містити наступні дані:

1. Прізвище, ім’я та по-батькові практиканта.

2. Дату народження практиканта.

3. Сервісний номер або номер співробітника.

4. Найменування схваленої організації з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації.

5. Місце проведення ПНВ.

6. Прізвище, ім’я та по-батькові керівника/керівників та експерта із зазначенням номера свідоцтва, за наявності.

7. Дату завершення виконання завдання.

8. Опис завдання і робочої картки/замовлення-наряду/технічного журналу тощо.

9. Тип і реєстраційні дані ДПС.

10. Рейтинг типу ДПС, на отримання якого подано заявку.

Під час проведення компетентним органом перевірки ПНВ надаються наступні документи:

(і) деталізовані наряди/журнали; та

(іі) звіт про відповідність ПНВ вимогам цих Правил.

Додаток 4

до Правил видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина-66В)

(пункт 66.A.30(b))

ВИМОГИ

до досвіду для додання категорії або підкатегорії до свідоцтва персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації

У наведеній нижче таблиці визначено вимоги до досвіду, необхідного для додання категорії або підкатегорії до чинного свідоцтва персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації, передбаченого цими Правилами, та/або розширення повноважень власника свідоцтва щодо технічного обслуговування комплексів та систем військового і спеціального призначення.

Досвідом вважається практичний досвід технічного обслуговування на ДПС, що експлуатується, у підкатегорії, що відповідає поданій заявці.

Вимоги до досвіду може бути знижено на 50%, якщо заявник закінчив схвалений згідно з Частиною-147В курс підготовки, що відповідає обраній підкатегорії.

| До: Від: | А1 | А2 | А3 | А4 | В1.1 | В1.2 | В1.3 | В1.4 | В2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | – | 6 місяців | 6 місяців | 6 місяців | 2 роки | 6 місяців | 2 роки | 1 рік | 2 роки |
| А2 | 6 місяців | – | 6 місяців | 6 місяців | 2 роки | 6 місяців | 2 роки | 1 рік | 2 роки |
| А3 | 6 місяців | 6 місяців | – | 6 місяців | 2 роки | 1 рік | 2 роки | 6 місяців | 2 роки |
| А4 | 6 місяців | 6 місяців | 6 місяців | – | 2 роки | 1 рік | 2 роки | 6 місяців | 2 роки |
| В1.1 | – | 6 місяців | 6 місяців | 6 місяців | – | 6 місяців | 6 місяців | 6 місяців | 1 рік |
| В1.2 | 6 місяців | – | 6 місяців | 6 місяців | 2 роки | – | 2 роки | 6 місяців | 2 роки |
| В1.3 | 6 місяців | 6 місяців | – | 6 місяців | 6 місяців | 6 місяців | – | 6 місяців | 1 рік |
| В1.4 | 6 місяців | 6 місяців | 6 місяців | – | 2 роки | 6 місяців | 2 роки | – | 2 роки |
| В2 | 6 місяців | 6 місяців | 6 місяців | 6 місяців | 1 рік | 1 рік | 1 рік | 1 рік | – |

Додаток 5

до Правил видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина-66В)

(пункт 66.A.10(а))

ЗАЯВКА

на видачу або внесення змін до свідоцтва персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації

| ЗАЯВКА НА ВИДАЧУ АБО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СВІДОЦТВА ПЕРСОНАЛУ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЇ ЗГІДНО З ЧАСТИНОЮ-66В APPLICATION FOR INITIAL ISSUE/AMENDMENT OF MILITARY PART-66 MILITARY AIRCRAFT MAINTENANCE LICENCE (MAML) | ФОРМА 19 EMAR FORM 19 |
| --- | --- |
| ВІДОМОСТІ ПРО ЗАЯВНИКА: APPLICANTʼS DETAILS: Прізвище, ім’я, по батькові: Full name: Сервісний номер/ідентифікаційний номер: Service number/State ID Number: Звання та посада (за наявності): Rank and service (if applicable): Місце проживання: Personal address: Громадянство: Nationality: Дата та місце народження: Date and Place of Birth: |
| РЕКВІЗИТИ ЧИННОГО СВІДОЦТВА ПЕРСОНАЛУ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЇ АБО ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ (ЗА НАЯВНОСТІ): EXISTING MILITARY PART-66 MAML OR PART-66 LICENCE DETAILS (if applicable): Номер свідоцтва:………………………Дата видання:………………………… Licence No: Date of Issue: |
| ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТОДАВЦЯ АБО СУБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЇ: EMPLOYERʼS (OR MILITARY UNIT’S) DETAILS: Найменування: Name: Місцезнаходження: Address: Посилання на схвалення організації з технічного обслуговування: Approved Maintenance Organisation Approval Reference: Тел.:.............................................. Факс/е-mail: ..................................................... Tel: Fax/E-mail: |
| ЗАЯВКА НА: (позначити відповідні квадрати) APPLICATION FOR: (Tick relevant boxes) Первинна видача свідоцтва Внесення змін до свідоцтва Initial MAML Amendment of MAML |
| Категорія | А | В1 | В2 | С |
| Газотурбінні літаки |  |  |  |  |
| Поршневі літаки |  |  |  |  |
| Газотурбінні вертольоти |  |  |  |  |
| Поршневі вертольоти |  |  |  |  |
| Авіаційне та радіоелектронне обладнання |  |  |  |  |
| Повітряне судно |  |  |  |  |
| Підтвердження рейтингу типу ДПС/Зняття обмежень/Доповнення розширень: Military Aircraft Type Rating endorsement/Limitation removal/Extension addition: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Я бажаю подати заявку про первинну видачу/внесення змін до свідоцтва персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації згідно з Частиною-66В, як зазначено вище, і підтверджую, що інформація, яка міститься в цій заявці, є достовірною на момент її подання. I wish to apply for the initial issue/ amendment of a military Part-66 MAML as indicated and confirm that the information contained in this form was correct at the time of application. Я одночасно підтверджую, що: I herewith confirm that: 1. Я ніколи не був власником свідоцтва персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації згідно з Частиною-66В, що видане компетентним органом та було тимчасово призупинене або анульоване. 1. I have never held a military Part-66 MAML issued in another pMS which was revoked or suspended in any other pMS. 2. Я ніколи не був власником свідоцтва персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки цивільної авіації згідно з Частиною-66, що було тимчасово призупинене або анульоване. 2. I have never held an Part-66 Aircraft Maintenance Licence which was revoked or suspended. Я також усвідомлюю, що подання будь-якої недостовірної інформації в цій заявці дискваліфікує мене як власника свідоцтва персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації. I also understand that any incorrect information could disqualify me from holding a military Part-66 MAML. Підпис: ……………… Прізвище, ім’я, по батькові: …………………………… Signed: Full Name: Дата: ………………………………………………………………………………. Date: |
| Я бажаю заявити про такі кредити (за наявності): I wish to claim the following credits (if applicable): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Кредити за досвід відповідно до підготовки, що передбачена Частиною-147В: Experience credit for military Part-147 training: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Екзаменаційні кредити для еквівалентних екзаменаційних сертифікатів: Examination credit for equivalent exam certificates: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Відповідні сертифікати і свідоцтва додаються (за наявності) Please enclose all relevant certificates and licences (if applicable) |
| Рекомендація схваленої відповідно до Частини-145В організації з технічного обслуговування та ремонту (за наявності): цим засвідчую, що заявник має відповідні знання і досвід, які вимагаються Частиною-66В, і рекомендую компетентному органу видати або підтвердити йому свідоцтво персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації. Recommendation by military Part-145 AMO (if applicable): it is hereby certified that the applicant has met the relevant maintenance knowledge and experience requirements of military Part-66 and it is recommended that the NMAA grants or endorses the military Part-66 MAML. Підпис: ……………… Прізвище, ім’я, по батькові: …………………………… Signed: Full Name: Посада:………………. Дата: …………………………………………………….. Position: Date: |

Додаток 6

до Правил видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина-66В)

(пункт 66.B.100(с))

СВІДОЦТВО

персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації

1. У цьому додатку наведено зразок свідоцтва персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (далі – свідоцтво).

2. Свідоцтво повинно бути надруковано за вказаною стандартною формою, але, за необхідності, його розмір може бути зменшено для зручності виготовлення. У разі зменшення розміру свідоцтва необхідно залишити достатньо вільного місця в графах, де вимагається наявність офіційних печаток або штампів. Виготовлені свідоцтва не обов’язково повинні містити всі передбачені графи, якщо зазначені графи залишаються незаповненими, але готовий документ повинен залишатися придатним для чіткої ідентифікації його як свідоцтва персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації.

3. Свідоцтво повинно бути надруковано українською та англійською мовами.

4. Кожен власник свідоцтва отримує унікальний номер, що базується на єдиній державній системі реєстрації та містить алфавітно-цифровий код.

5. Документ може бути підготовлений:

компетентним органом або;

схваленою відповідно до Частини-145В організацією з технічного обслуговування і ремонту авіаційної техніки державної авіації за погодженням із компетентним органом та за наявності розробленої нею процедури як частини Керівництва організації з технічного обслуговування і ремонту, що зазначене параграфом 145.A.70 Частини-145В, при цьому в усіх випадках документ видає компетентний орган.

6. Будь-які зміни до чинного свідоцтва персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації можуть бути підготовлені:

компетентним органом або;

схваленою відповідно до Частини-145В організацією з технічного обслуговування і ремонту авіаційної техніки державної авіації за погодженням із компетентним органом і за наявності відповідної процедури у Керівництві організації з технічного обслуговування і ремонту згідно з параграфом 145.A.70 Частини-145В, при цьому в усіх випадках зміни до свідоцтва вносяться компетентним органом.

7. Видане свідоцтво персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації повинно зберігатися власником у відповідному стані. Власник свідоцтва відповідає за недопущення внесення до свідоцтва несанкціонованих змін.

8. Недотримання пункту 7 цього додатка може призвести до втрати свідоцтвом чинності, відмови власнику свідоцтва у наданні додаткових повноважень, дисциплінарного стягнення або до притягнення його до відповідальності згідно з чинним законодавством.

9. Перед видачею співробітнику дозволу на сертифікацію технічного обслуговування ДПС схвалена згідно з Частиною-145В організація з технічного обслуговування і ремонту повинна бути переконана у чинності його свідоцтва персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації. Чинність цього свідоцтва перевіряється та підтверджується компетентним органом, що схвалив зазначену організацію.

10. Додаток до свідоцтва (графа ХV) є необов’язковим і може бути використаний тільки для включення національних повноважень, що не охоплені цими Правилами, якщо такі повноваження були визначені згідно з чинним національним законодавством до імплементації цих Правил.

11. Компетентний орган може не видавати сторінку з рейтингами типу ДПС (графа ХІІ) до виникнення потреби у внесенні першого рейтингу типу ДПС або видати декілька таких сторінок з рейтингами типу ДПС відповідно до їх кількості.

12. У свідоцтві повинно бути чітко зазначено, що:

обмеження є винятками з повноважень власника свідоцтва. За відсутності застосовних обмежень сторінка ОБМЕЖЕННЯ (графа ХІІІ) повинна бути видана з поміткою “Обмеження відсутні”;

розширення є додатковими повноваженнями власника свідоцтва. За відсутності застосовних розширень сторінка РОЗШИРЕННЯ (графа ХІV) повинна бути видана з поміткою “Розширення відсутні”.

13. У разі використання друкованих бланків будь-яке поле для категорії, підкатегорії або рейтингу типу ДПС, що не містить відмітки, повинно бути позначене відповідним чином.

| I. УКРАЇНА UKRAINE [Найменування компетентного органу та логотип] [NMAA NAME & LOGO] II. СВІДОЦТВО ПЕРСОНАЛУ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЇ MILITARY AIRCRAFT MAINTENANCE LICENCE III. No: UA.66B.[XXXXXX] Форма 26 EMAR FORM 26 |  | IVa. Прізвище, ім’я та по батькові власника: IVa. Full name of holder: |
| --- | --- | --- |
|  |  | IVб. Дата та місце народження: IVb. Date and place of birth: |
|  |  | V. Сервісний номер/ ідентифікаційний номер: V. Service Number/State ID Number: |
|  |  | VI. Громадянство власника: VI. Nationality of holder: |
|  |  | VII. Підпис власника: VII. Signature of holder: |
|  |  | III. No: UA.66B.[XXXXXX] |
| VIII. УМОВИ: VIII. CONDITIONS: Це свідоцтво повинно бути підписане його власником і діє за умови пред’явлення посвідчення особи, що містить фотографію власника свідоцтва. This MAML shall be signed by the holder and be accompanied by an identity document containing a photograph of the MAML holder. Наявність лише запису про будь-які категорії на сторінці КАТЕГОРІЇ не дає права власнику видавати сертифікат передачі до експлуатації повітряного судна. Endorsement of any categories on the page(s) titled Military Part-66 CATEGORIES only, does not permit the MAML holder to issue a ‘certificate of release to service for aircraft’. Повноваження власника цього свідоцтва визначені Частиною-66В. The privileges of the holder of this MAML are described within Military Part-66. Це свідоцтво залишається чинним на необмежений строк за умови, що власник відповідає вимогам Частини-66В, дію свідоцтва не було призупинено, воно не було здано або анульовано. |  | This MAML remains valid for an unlimited duration subject to the holder remaining in compliance with the requirements of Military Part-66 and the MAML not being suspended, surrendered or revoked. Повноваження згідно з цим свідоцтвом можуть використовуватись для надання сертифікаційних повноважень у схваленій згідно з Частиною-145В організації з технічного обслуговування авіаційної техніки та не можуть застосовуватись, якщо власник протягом останніх двох років не мав шість місяців досвіду технічного обслуговування згідно з повноваженнями, що надані свідоцтвом, або не відповідає вимогам щодо надання відповідних повноважень. The privileges of this MAML may only be exercised with the certification authorisation of an Military Part-145 AMO and may not be exercised unless in the preceding two year period the holder has had either six months of maintenance experience in accordance with the privileges granted by the licence, or met the provision for the issue of the appropriate privileges. |
| III. No: UA.66B.[XXXXXX] |  | III. No: UA.66B.[XXXXXX] |

| ІХ. КАТЕГОРІЇ ІХ. CATEGORIES |  | X. Підпис особи, що видала документ, і дата: X. Signature of issuing officer & date: XI. Печатка або штамп компетентного органу, що видав документ: XI. Seal or stamp of issuing NMAA: |
| --- | --- | --- |
| ЧИННІСТЬ VALIDITY | А | В1 | В2 | С |  |  |
| Газотурбінні літаки Aeroplanes Turbine |  |  |  |  |  |  |
| Поршневі літаки Aeroplanes Piston |  |  |  |  |  |  |
| Газотурбінні вертольоти Helicopters Turbine |  |  |  |  |  |  |
| Поршневі вертольоти Helicopters Piston |  |  |  |  |  |  |
| Авіаційне та радіоелектронне обладнання Avionics |  |  |  |  |  |  |
| Повітряне судно Aircraft |  |  |  |  |  |  |
| III. No: UA.66B.[XXXXXX] |  | III. No: UA.66B.[XXXXXX] |
| ХІІ. РЕЙТИНГИ ТИПУ ДЕРЖАВНОГО ПОВІТРЯНОГО СУДНА ХІІ. MILITARY AIRCRAFT TYPE RATINGS |  | ХІІІ. ОБМЕЖЕННЯ ХІІІ. LIMITATIONS |
| Рейтинг типу державного повітряного судна Military Aircraft Type Rating | Категорія Category | Штамп і дата Stamp & Date |  |  |
| III. No: UA.66B.[XXXXXX] |  | III. No: UA.66B.[XXXXXX] |

| ХIV. РОЗШИРЕННЯ ХIV. EXTENSIONS |  | Додаток до форми 26 Annex to EMAR FORM 26 ХV. НАЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ поза межами сфери застосування Частини-66В відповідно до чинного законодавства (дійсні тільки в Україні) ХV. NATIONAL PRIVILEGES outside the scope of Military Part-66 in accordance with National State Airworthiness Regulations (valid only in Ukraine) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Офіційний штамп і дата Official Stamp & Date |  |
| III. No: UA.66B.[XXXXXX] |  | III. No: UA.66B.[XXXXXX] |  |

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України |
| --- | --- |

ПРАВИЛА

схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування

авіаційної техніки державної авіації (Частина-147В)

І. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють вимоги до організацій та процедури для компетентного органу щодо схвалення організацій з підготовки авіаційного персоналу до технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (далі – організація).

1.2. Ці Правила застосовуються до організацій, що здійснюють спеціальну фахову підготовку, перепідготовку авіаційного персоналу державної авіації до технічного обслуговування державних повітряних суден (далі – ДПС), їх компонентів та обладнання (далі – підготовка).

1.3. У цих Правилах терміни вживаються в значеннях, наведених у Повітряному кодексі України та інших нормативно-правових актах України, що регламентують діяльність державної авіації.

1.4. Компетентний орган відповідає за:

загальну організацію процесу схвалення організацій;

впровадження процедури схвалення організацій;

прийняття рішень стосовно видачі, анулювання, призупинення, продовження дії та розширення чи обмеження сертифікатів схвалення організацій;

ведення реєстру виданих сертифікатів.

ІІ. Технічні вимоги для організацій з підготовки до технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації та процедури для компетентного органу

147.1. Загальні положення

У цих Правилах використані принципи EASA (European Aviation Safety Agency (EASA) – Європейське авіаційне Агентство з безпеки польотів) Part-147 – Додатку ІV (Part-147) до Регламенту Комісії (Commission Regulation (EU)) Європейського Союзу (the European Union) від 26 листопада 2014 року № 1321/2014 та Європейських військових вимог з льотної придатності (European Military Airworthiness Requirements) EMAR 147, схвалених 23 вересня 2014 року Форумом військових органів з льотної придатності (Military Airworthiness Authorities Forum (MAWA Forum)) під егідою Європейського оборонного агентства (European Defence Agency (EDA)).

Розділ А. Технічні вимоги

Глава А – Загальні положення

147.A.05. Сфера застосування

Цей розділ встановлює вимоги до організацій, які мають намір отримати схвалення на проведення підготовки авіаційного персоналу до технічного обслуговування державних повітряних суден, їх компонентів, обладнання та екзаменів згідно з Частиною-66В (далі – схвалення).

147.A.10. Загальні положення

Організація повинна бути зареєстрованою в установленому законодавством порядку юридичною особою або підрозділом юридичної особи.

Організація розробляє відповідний документ організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування – Керівництво організації з підготовки до технічного обслуговування (далі – Керівництво організації з ПТО). Цей документ містить відомості про сферу діяльності, яка планується для схвалення, перелік видів діяльності (послуг), які становитимуть предмет схвалення, за обсягом, що наведений у заявці на видання або внесення змін до схвалення.

147.A.15. Заявка

(a) Заявка на видання або внесення змін до схвалення подається компетентному органу за формою та у спосіб, визначені цим органом.

(b) Заявка на видання або внесення змін до схвалення містить такі відомості:

1) повне найменування та місцезнаходження заявника;

2) місця розташування організації, за якими необхідне видання або внесення змін до схвалення;

3) запланований обсяг схвалення або зміна до обсягу схвалення;

4) прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та підпис відповідального керівника організації;

5) дата складення заявки.

Ця заявка на видання або внесення змін до схвалення подається разом з інформацією про керівний склад, Керівництвом організації з ПТО, завіреними в установленому порядку копіями установчих документів (статуту, положення, рішення про створення навчального закладу, довідки про реєстрацію, установчого договору) та копіями ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг і сертифікатів про акредитацію окремих напрямів підготовки (спеціальностей) (свідоцтва про атестацію навчального закладу).

Глава В – Вимоги до організації

147.A.100. Вимоги до приміщень (об’єктів)

(a) Розміри та конструкція приміщень повинні забезпечувати захист від несприятливих погодних умов та належне виконання всіх запланованих навчальних та екзаменаційних заходів.

(b) Для проведення теоретичного навчання та екзаменів з перевірки знань виділяється повністю захищене та придатне до використання відокремлене приміщення.

1. Максимальна кількість слухачів (студентів, курсантів) (далі – слухачів), що одночасно проходять теоретичну підготовку, повинна бути такою, щоб не заважати ефективному сприйняттю навчальної інформації.

2. Розміри приміщення для проведення екзаменів мають бути такими, щоб під час екзамену жоден із слухачів не міг читати текст, написаний на папері або набраний на екрані комп’ютера іншим курсантом.

(c) У приміщеннях, зазначених у пункті (b) цього параграфу, підтримуються такі умови, щоб слухачів мали можливість належним чином зосередитись на заняттях або екзаменах, не зазнаючи зайвого відволікання чи дискомфорту.

(d) Практичні заняття слухачів під час їх базової підготовки проводяться у відокремлених від навчальних класів майстернях та/або на об’єктах для технічного обслуговування. У випадку неспроможності організації виділити такі об’єкти, укладається письмова угода з іншою організацією щодо забезпечення майстернями та/або об’єктами для технічного обслуговування. В цій угоді зазначаються умови допуску та використання згаданих майстерень і об’єктів. Представникам компетентного органу надається доступ до зазначеної договірної організації, тому у письмовій угоді відображається процедура забезпечення такого доступу.

(e) У разі проведення підготовки на тип ДПС забезпечується доступ до відповідних об’єктів, де розміщуються зразки повітряних суден зазначеного типу, як передбачено у пункті 147.A.115(d) цих Правил.

(f) Максимальна кількість слухачів, що одночасно проходять практичні заняття, не повинна перевищувати 15 осіб на одного викладача або експерта з оцінювання практичних навичок.

(g) Викладачі, екзаменатори та експерти з оцінювання практичних навичок забезпечуються стандартними офісними приміщеннями з метою їх підготовки до виконання своїх обов’язків без зайвого відволікання чи дискомфорту.

(h) Для зберігання екзаменаційної документації та навчальних записів виділяються безпечні приміщення. Умови їх зберігання забезпечують утримання документів у належному стані протягом періоду зберігання, зазначеного у параграфі 147.A.125 цих Правил. Приміщення для зберігання документів та офісні приміщення можуть бути об’єднані за умови дотримання відповідних заходів безпеки. Вимоги цього пункту застосовуються до всіх носіїв інформації.

(i) Створюється бібліотека з необхідними технічними матеріалами відповідно до обсягу та рівня підготовки, яка проводиться.

147.A.105. Вимоги до персоналу

(a) Організація призначає відповідального керівника. На відповідального керівника організації покладаються повноваження в частині виконання зобов’язань з підготовки відповідно до вимог цих Правил.

Відповідальний керівник зобов’язаний:

1) забезпечити наявність необхідних ресурсів для виконання підготовки відповідно до пункту 147.A.130(a) цих Правил;

2) розробити та впровадити систему якості підготовки відповідно до пункту 147.A.130(b) цих Правил;

3) розуміти основні положення цих Правил.

(b) Призначається особа або група осіб, відповідальна за забезпечення відповідності організації вимогам цих Правил. Ця особа (група осіб) підпорядковується відповідальному керівнику організації. Така особа (старша особа з групи осіб) може також бути відповідальним керівником, якщо це не суперечить вимогам до відповідального керівника, визначеним у пункті (a) цього параграфу.

(c) Організація повинна мати достатню кількість персоналу для планування/здійснення теоретичної та практичної підготовки слухачів, проведення теоретичних екзаменів і оцінювання практичних навичок відповідно до схвалення.

(d) У випадку залучення до проведення практичної підготовки та оцінювання практичних навичок іншої організації персонал цієї організації також може залучатися до проведення цих заходів.

(e) Будь-яка особа може виконувати функції викладацького персоналу у будь-яких поєднаннях за умови дотримання вимог пункту (f) цього параграфу.

(f) Досвід роботи та кваліфікація викладачів, екзаменаторів та експертів з оцінювання практичних навичок встановлюються за офіційно визначеними критеріями або згідно з процедурою і стандартом, погодженими компетентним органом.

(g) Викладачі, екзаменатори та експерти з оцінювання практичних навичок зазначаються у Керівництві організації з ПТО для прийняття такого персоналу.

(h) Викладачі та екзаменатори повинні не рідше ніж кожні 24 місяці підвищувати свою кваліфікацію з питань, які ними викладаються або оцінюються.

147.A.110. Облік викладачів, екзаменаторів та експертів

(a) Організація повинна вести облік своїх викладачів, екзаменаторів та експертів з оцінювання практичних навичок протягом не менше 5 років після їх звільнення з посади. Такі облікові записи повинні утримуватися в актуальному стані та відображати досвід і кваліфікацію, рівень підготовки та напрямки подальшого підвищення кваліфікації зазначених осіб.

(b) На всіх викладачів, екзаменаторів та експертів з оцінювання практичних навичок складаються відповідні довідкові файли.

147.A.115. Обладнання для проведення підготовки

(a) У кожній навчальній аудиторії встановлюється відповідне презентаційне обладнання, яке дозволяє слухачам легко читати презентаційні тексти, креслення, діаграми та малюнки з будь-якого місця в аудиторії. У складі презентаційного обладнання, за необхідності, можуть знаходитись відповідні тренажерні пристрої для поглиблення слухачами розуміння змісту предмета.

Майстерні для базової підготовки та/або об’єкти з технічного обслуговування, зазначені у пункті 147.A.100(d) цих Правил, забезпечуються необхідними:

(b) інструментом та обладнанням для проведення схваленого обсягу підготовки;

(c) зразками повітряних суден, двигунів, їх компонентів і бортового обладнання.

(d) Організація, що проводить підготовку на тип ДПС, як визначено у пункті 147.A.100(e) цих Правил, повинна мати доступ до ДПС відповідного типу. Дозволяється використовувати тренажерні пристрої за умови дотримання відповідних стандартів підготовки.

147.A.120. Навчальні матеріали з підготовки до технічного обслуговування

(a) Кожний слухач забезпечується навчальними матеріалами з підготовки, які охоплюють, у разі необхідності:

1) навчальний план базової підготовки, передбачений Частиною-66В для відповідної категорії або підкатегорії свідоцтва персоналу з технічного обслуговування ДПС;

2) зміст курсу підготовки на тип ДПС, передбачений Частиною-66В для відповідного типу ДПС та категорії або підкатегорії свідоцтва персоналу з технічного обслуговування ДПС.

(b) Слухачі повинні мати доступ до зразків документації з технічного обслуговування та технічної інформації, що зберігається в бібліотеці, зазначеній у пункті 147.A.100(i) цих Правил.

147.A.125. Документація про слухачів

Організація зберігає документацію з підготовки, екзаменування та оцінювання практичних навичок усіх слухачів протягом не менше двадцяти років після закінчення курсів підготовки цими слухачами.

147.A.130. Процедури проведення підготовки та система якості

(a) Організація встановлює процедури, які є прийнятними для компетентного органу, з метою забезпечення відповідних стандартів підготовки та відповідності зазначеної організації вимогам цих Правил.

(b) Організація повинна створити систему якості, яка включає:

1) функцію незалежної внутрішньої перевірки з метою моніторингу дотримання стандартів підготовки, достовірності екзаменів з теоретичних знань і оцінювання практичних навичок, достатності процедур та їх дотримання;

2) систему зворотного зв’язку для доведення інформації про результати перевірки уповноваженій особі (особам) та відповідальному керівнику, як визначено в пункті 147.A.105(a) цих Правил, для вжиття, у разі необхідності, запобіжних або коригувальних заходів.

147.A.135. Екзамени

(a) Екзаменаційний персонал відповідає за збереження в таємниці екзаменаційних питань.

(b) Слухач, який під час екзаменування використовував матеріали, що стосуються предмета екзамену, крім екзаменаційних паперів та відповідних дозволених документів, відсторонюється від складання екзамену і допускається до повторного складання екзамену не раніше ніж через 12 місяців з дати цього інциденту. Компетентний орган докладно інформується про кожний такий інцидент упродовж одного календарного місяця.

(c) Екзаменатор, який підказує відповіді на запитання будь-кому з слухачів, відсторонюється від виконання своїх обов’язків, а результати екзамену вважаються недійсними. Компетентний орган інформується про такий випадок протягом одного календарного місяця.

147.A.140. Керівництво організації з ПТО

(a) Керівництво організації з ПТО затверджується керівником організації та виконується організацією.

Зазначене Керівництво містить такі основні відомості про організацію:

1) підпис відповідального керівника організації про відповідність (гарантування відповідності) навчальної діяльності організації цим Правилам і зобов’язання щодо їх дотримання. Якщо відповідальний керівник не є головним керівником організації, це підтвердження (гарантування) відповідності також має підписати й головний керівник;

2) посада (посади), прізвище (прізвища), ім’я (імена) та по батькові (повністю) особи (осіб), призначеної (призначених) відповідно до пункту 147.A.105(b) цих Правил;

3) обов’язки і відповідальність особи (осіб), вказаної (вказаних) у підпункті 2 цього пункту, та перелік питань, з яких вони можуть від імені організації звертатися безпосередньо до компетентного органу;

4) структура організації із зазначенням підпорядкованості особи (осіб) згідно з підпунктом 2 цього пункту;

5) список викладачів, екзаменаторів та експертів з оцінювання практичних навичок;

6) загальний опис навчальних та екзаменаційних об’єктів (приміщень), місця розташування яких вказані в сертифікаті схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування, а також в інших місцях розташування організації відповідно до вимог пункту 147.A.145(b) цих Правил;

7) перелік курсів підготовки, що становлять базу для отримання схвалення;

8) процедури внесення змін до Керівництва організації з ПТО;

9) процедури організації відповідно до вимог пункту 147.A.130(a) цих Правил;

10) процедури контролю за організацією відповідно до вимог пункту 147.A.145(c) цих Правил, у разі коли організація отримала повноваження на проведення підготовки, екзаменування та оцінювання практичних навичок у інших місцях розташування організації, які не вказані у пункті 147.A.145(b) цих Правил;

11) перелік місць розташування організації відповідно до пункту 147.A.145(b) цих Правил;

12) перелік організацій, вказаних у пункті 147.A.145(d) цих Правил.

(b) Керівництво організації з ПТО та усі подальші зміни до нього схвалюються компетентним органом.

(c) Незначні зміни до Керівництва організації з ПТО можуть бути схвалені в порядку, передбаченому в Керівництві організації з ПТО (непряме схвалення).

147.A.145. Права організації з підготовки до технічного обслуговування

(a) Організація здійснює такі види навчальної діяльності, на які вона має схвалення та відповідно до Керівництва організації з ПТО:

1) викладає базові курси підготовки відповідно до Частини-66В;

2) викладає курси підготовки на тип ДПС відповідно до Частини-66В;

3) проводить екзамени за дорученням компетентного органу, включаючи екзамени для курсантів, які не проходили базові курси підготовки або курси підготовки на тип ДПС у цій організації (процедура екзаменування викладена у параграфі 66.B.200 Частини-66В);

4) видає сертифікати про підготовку відповідно до вимог додатка 3 до цих Правил за результатами успішного закінчення схвалених курсів підготовки та складання екзаменів, зазначених у підпунктах 1, 2 та 3 цього пункту.

(b) Підготовку, екзаменування та оцінювання практичних навичок дозволяється проводити тільки в місцях розташування організації, вказаних у сертифікаті схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування, та/або в місцях розташування організації, вказаних у Керівництві організації з ПТО.

(c) Організація може проводити підготовку, екзаменування та оцінювання практичних навичок в інших місцях розташування організації, які не зазначені у пункті (b) цього параграфу, згідно з процедурою контролю, що наведена у Керівництві організації з ПТО. Такі місця розташування організації не відображаються у Керівництві організації з ПТО.

(d) 1. Організація має право укладати договори підряду на проведення базової теоретичної підготовки, підготовки на тип ДПС та відповідного екзаменування з іншою організацією, яка не є організацією з підготовки до технічного обслуговування, тільки під контролем системи якості організації.

2. Проведення базової теоретичної підготовки та екзаменування за договорами підряду обмежуються модулями 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 та 10 додатка 1 до Частини-66В.

3. Проведення підготовки на тип ДПС та екзаменування за договорами підряду обмежуються силовою установкою та системами авіаційного і радіоелектронного обладнання, крім комплексів та систем військового і  спеціального призначення.

(e) Організація не може бути схвалена для проведення екзаменування, якщо вона не схвалена для проведення відповідної підготовки.

147.A.150. Зміни в організації з підготовки до технічного обслуговування

(a) Організація повідомляє компетентний орган про заплановані зміни, які впливають на схвалення, до того, коли такі зміни буде введено в дію, щоб дати змогу компетентному органу визначити безперервність відповідності організації вимогам цих Правил та, у разі необхідності, внести відповідні зміни до сертифіката схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування.

(b) Компетентний орган може визначити умови, за яких можливе продовження діяльності організації у разі введення таких змін, або зробити висновок щодо призупинення дії сертифіката схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування.

(c) Неповідомлення компетентного органу про такі зміни може призвести до призупинення дії або анулювання сертифіката схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування з моменту фактичного впровадження таких змін.

147.A.155. Строк дії схвалення

(a) Сертифікат схвалення надається на необмежений строк і залишається чинним за умови, що:

1) організація і надалі відповідає вимогам цих Правил;

2) представникам компетентного органу надано доступ до організації з метою перевірки відповідності вимогам цих Правил;

3) сертифікат схвалення не було здано або анульовано.

(b) У разі здавання або анулювання сертифіката схвалення організації він підлягає поверненню до компетентного органу.

147.A.160. Недоліки

(a) Недоліком рівня 1 є такі невідповідності:

1) будь-яка істотна невідповідність процесу екзаменування вимогам цих Правил, внаслідок чого екзаменування може бути визнане недійсним;

2) відмова надати представникам компетентного органу доступ до об’єктів (приміщень) організації в робочий час після двох письмових запитів;

3) відсутність відповідального керівника організації;

4) істотна невідповідність процесу підготовки вимогам цих Правил.

(b) Недоліком рівня 2 є інша невідповідність процесу підготовки вимогам цих Правил, крім недоліків рівня 1.

(c) Після отримання повідомлення про невідповідність відповідно до параграфу 147.B.130 цих Правил утримувач сертифіката схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування розробляє план дій із коригування і вживає коригувальних заходів, які задовольнять компетентний орган, протягом періоду, погодженого із цим органом.

Глава С – Схвалений базовий курс підготовки

147.A.200. Схвалений базовий курс підготовки

(a) Схвалений базовий курс підготовки складається з теоретичної підготовки, екзаменування, практичної підготовки та практичного оцінювання.

(b) Теоретична підготовка охоплює предмети підготовки, передбачені для отримання свідоцтва персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації відповідної категорії згідно з Частиною-66В.

(c) Екзаменування охоплює вибірку типових предметних питань з навчального матеріалу, зазначеного у пункті (b) цього параграфу.

(d) Практична підготовка охоплює практичне користування звичайними інструментами/обладнанням, розбирання/складання типових частин повітряного судна та участь у типових роботах з технічного обслуговування, що виконуються відповідно до окремого закінченого модуля Частини-66В.

(e) Практичне оцінювання охоплює практичну підготовку і визначає спроможність слухача кваліфіковано використовувати інструменти, обладнання та виконувати роботи згідно з керівництвами з технічного обслуговування.

(f) Тривалість базових курсів підготовки визначається у додатку 1 до цих Правил.

(g) Тривалість курсів допідготовки між категоріями (підкатегоріями) свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден, виданого відповідно до Частини-66В, визначається шляхом аналізу базової підготовки і відповідних потреб у теоретичній та/або практичній підготовці.

147.A.205. Екзамени з перевірки базових знань

Екзамени з перевірки базових знань повинні:

(a) відповідати вимогам Частини-66В;

(b) проводитися без використання навчальних конспектів;

(c) охоплювати типові предмети з відповідного модуля підготовки, який викладався відповідно до Частини-66В.

147.A.210. Оцінювання базових практичних навичок

(a) Оцінювання базових практичних навичок проводиться протягом базового курсу підготовки призначеними експертами з оцінювання практичних навичок після кожного етапу роботи в/на практичних майстернях/об’єктах з виконання технічного обслуговування.

(b) Курсант повинен досягти прохідного рівня практичних навичок відповідно до пункту 147.A.200(e) цих Правил.

Глава С – Підготовка на тип державного повітряного судна

147.A.300. Підготовка на тип державного повітряного судна

Організація отримує схвалення для проведення підготовки на тип ДПС за умови відповідності вимогам параграфу 66.A.45 Частини-66В.

147.A.305. Екзамени з типу державного повітряного судна

Організація, яка схвалена відповідно до параграфу 147.A.300 цих Правил для проведення підготовки на тип ДПС, проводить екзаменування з типу ДПС, які визначені у Частині-66В, за умови відповідності вимогам стандарту для типу ДПС, який визначений у параграфі 66.A.45 Частини-66В.

Розділ В. Процедури для компетентного органу

Глава А – Загальні положення

147.B.05. Сфера застосування

Цей розділ встановлює адміністративні процедури, яких має дотримуватися компетентний орган, виконуючи свої завдання та функції стосовно видачі, продовження, зміни, призупинення дії та анулювання сертифікатів схвалень організацій відповідно до цих Правил.

147.B.10. Компетентний орган

(a) Загальні вимоги

На компетентний орган покладаються функції щодо видачі, продовження, зміни, призупинення дії та анулювання сертифікатів схвалень організацій. На компетентний орган покладається розробка порядку процедури та організаційної структури.

(b) Ресурси

Кількість персоналу має відповідати обсягу робіт, передбачених вимогами цього розділу.

(c) Кваліфікація і підготовка

Весь персонал, залучений до схвалень, передбачених цими Правилами, повинен:

1) мати відповідну кваліфікацію і всі необхідні знання, досвід та підготовку для виконання покладених на нього завдань;

2) пройти підготовку/поточну підготовку з вивчення вимог цих Правил та Правил видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина-66В), у тому числі ознайомитися з поняттями та стандартами, що використовуються в їхній роботі.

(d) Процедури

Компетентний орган встановлює процедури, що детально визначають, як виконуються вимоги цього розділу.

Процедури слід періодично переглядати та вносити до них необхідні зміни з метою забезпечення сталої відповідності.

147.B.15. Прийнятні методи встановлення відповідності

Компетентний орган організовує розробку прийнятних методів встановлення відповідності, які базуються на методах, передбачених Регламентом Комісії Європейського Союзу № 1321/2014 (EASA (Європейське Агентство з безпеки польотів) Part-147) та правилами European Military Airworthiness Requirements EMAR-147. Прийнятні методи встановлення відповідності використовуються для встановлення відповідності організації вимогам цих Правил. У разі використання прийнятних методів встановлення відповідності вважається, що відповідні вимоги цих Правил виконані.

147.B.20. Документування

(a) Компетентний орган організовує створення системи документування, яка надає можливість належним чином простежити процес видачі, продовження, внесення змін, призупинення дії або анулювання кожного сертифіката схвалення, наданого організації.

(b) Записи повинні містити:

1) заявку на видання або внесення змін до схвалення від організації;

2) документацію з постійного нагляду, який здійснює компетентний орган, включаючи всі записи перевірок;

3) копію сертифікату схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування, включаючи усі зміни до нього;

4) копію плану перевірок із зазначенням дат запланованих і проведених перевірок;

5) копії усієї відповідної офіційної кореспонденції;

6) деталі усіх винятків та санкцій;

7) усі інші форми звітів про проведення перевірок компетентним органом;

8) Керівництво організації з ПТО, включаючи усі зміни до нього.

(c) Термін зберігання записів, що вказані у пункті (b) цього параграфу, становить не менше чотирьох років.

(d) Компетентний орган обирає систему паперового або електронного документування або будь-яку комбінацію обох цих систем за умови наявності відповідних засобів контролю.

147.B.25. Винятки

(a) Компетентний орган може звільнити державний навчальний заклад від виконання функції незалежної внутрішньої перевірки в системі якості за умови, що орган виконавчої влади з інспектування навчальних закладів проводить інспектування організації з періодичністю, що встановлена цими Правилами.

(b) Усі винятки повинні бути задокументовані та мають зберігатися в компетентному органі.

Глава В – Видання схвалення

Ця глава встановлює вимоги щодо видання або внесення змін до схвалення організації.

147.B.110. Процедура видання та внесення змін до схвалення

(a) У випадку отримання заявки на видання або внесення змін до схвалення компетентний орган повинен:

1) перевірити відповідність процедур, зазначених у Керівництві організації з ПТО, вимогам цих Правил і наявність підпису відповідального керівника підтвердженням про зобов’язання;

2) організувати перевірку відповідності організації вимогам цих Правил.

(b) Усі невідповідності, що виявлені під час перевірки організації, мають бути підтверджені в письмовій формі та надані організації.

(c) Усі невідповідності повинні бути усунені до моменту видачі сертифіката схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування відповідно до параграфу 147.B.130 цих Правил.

(d) Номер схвалення вказується у сертифікаті схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування.

147.B.120. Процедура безперервної дії

(a) Кожна організація повністю перевіряється на відповідність 
вимогам цих Правил за період, що не перевищує два роки. Перевірка містить моніторинг проведення не менше одного курсу підготовки та одного екзамену в цій організації.

(b) Невідповідності повинні опрацьовуватися відповідно до параграфу 147.B.130 цих Правил.

147.B.125. Сертифікат схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування

Компетентний орган схвалює Керівництво організації з ПТО і видає заявникові Сертифікат схвалення за формою, наведеною у додатку 2 до цих Правил.

Компетентний орган видає такий сертифікат лише за умови відповідності організації вимогам цих Правил.

147.B.130. Недоліки

Якщо під час перевірок або за допомогою інших засобів буде виявлено невідповідність вимогам цих Правил, компетентний орган має вжити таких заходів:

(a) у разі недоліків рівня 1 – анулювати, обмежити або призупинити дію сертифіката схвалення організації в цілому або частково, залежно від серйозності недоліків рівня 1, якщо організацією не вжито ефективних коригувальних заходів у триденний термін після отримання відповідного письмового повідомлення;

(b) у разі недоліків рівня 2 – визначити період здійснення коригувальних заходів залежно від характеру невідповідності.

У разі неспроможності організації забезпечити відповідність вимогам протягом визначеного компетентним органом періоду останній вживає заходів із часткового або повного призупинення дії наданого цій організації схвалення.

Глава С – Анулювання, призупинення дії та обмеження сертифіката схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування

147.B.200. Анулювання, призупинення дії та обмеження сертифіката схвалення

Компетентний орган повинен:

(a) призупинити дію сертифіката схвалення у разі наявності достатніх підстав вважати реальною потенційну загрозу безпеці польотів державної авіації;

(b) призупинити дію, анулювати або обмежити сертифікат схвалення відповідно до вимог параграфу 147.B.130 цих Правил.

Начальник Управління регулювання діяльності

державної авіації України			                                 М.Б.КУШНІРУК

Додаток 1

до Правил схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина-147В)

(пункт 147.A.200(f))

ТРИВАЛІСТЬ БАЗОВОГО КУРСУ ПІДГОТОВКИ ТА

МІНІМУМ ГОДИН ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Тривалість та мінімальна кількість годин практичної частини схваленого базового курсу підготовки повинні бути наступними:

| Базовий курс | Тривалість (теорія) | Тривалість (практика) | Мінімальна кількість годин практичної частини (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | * | * | 520 |
| А2 | * | * | 420 |
| А3 | * | * | 520 |
| А4 | * | * | 520 |
| В1.1 | * | * | 960 |
| В1.2 | * | * | 800 |
| В1.3 | * | * | 960 |
| В1.4 | * | * | 960 |
| В2 | * | * | 960 |
| А (Розширені модулі 50 – 55) | * | * | * |

| В1 (Розширені модулі 50 – 55) | * | * | * |
| --- | --- | --- | --- |
| В2 (Розширені модулі 50 – 55) | * | * | * |

* Вказана мінімально необхідна кількість годин практичної підготовки для зниження вимог до практичного досвіду авіаційного персоналу відповідно до пункту 66.A.30(а) Частини-66В.

Додаток 2

до Правил схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина-147В)

(параграф 147.B.125)

СЕРТИФІКАТ СХВАЛЕННЯ

| Міністерство оборони України Ministry of Defence of Ukraine [Найменування компетентного органу] [Competent authority name] |
| --- |
| СЕРТИФІКАТ СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЕКЗАМЕНУВАННЯ MAINTENANCE TRAINING AND EXAMINATION ORGANISATION APPROVAL CERTIFICATE |
| Номер схвалення: UA.147В.ХХХХ |  |
| Reference: |  |
| Відповідно до Повітряного кодексу України та вимог Правил схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина-147В) і зазначених далі умов Міністерство оборони України цим сертифікатом засвідчує, що: Pursuant to Air Code of Ukraine and Military Part-147 and subject to the conditions specified below, the Ministry of Defence of Ukraine hereby certifies: |
| [НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ] [NAME AND MAINTENANCE TRAINING ORGANISATION ADDRESS] як організація з підготовки до технічного обслуговування згідно з розділом А Правил схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина-147В) схвалена на здійснення підготовки та проведення екзаменів, зазначених у доданому переліку схвалення, та видачу персоналу відповідних сертифікатів про підготовку, використовуючи зазначений вище номер схвалення. as a Maintenance Training Organisation in compliance with Section A of Military Part-147 approved to provide training and conduct examinations listed in the attached approval schedule and issue related certificates of recognition to students using the above references. |
| УМОВИ: CONDITIONS: |
| 1. Це схвалення обмежується до обсягу, визначеного відповідним розділом схваленого Керівництва організації з підготовки до технічного обслуговування, як зазначено у розділі А Правил. This approval is limited to that specified in the scope of work section of the approved Maintenance Training Organisation Exposition as referred to in the Section A of Military Part-147. |
| 2. Це схвалення вимагає забезпечення відповідності процедурам, визначеним у схваленому відповідно до Правил Керівництві організації з підготовки до технічного обслуговування. This approval requires compliance with the procedures specified in the Military Part-147 approved Maintenance Training Organisation Exposition. 3. Це схвалення дійсне за умови відповідності схваленої організації з підготовки до технічного обслуговування вимогам Правил. This approval is valid whilst the approved Maintenance Training Organisation remains in compliance with Military Part-147. 4. Це схвалення залишається дійсним на необмежений термін у разі дотримання зазначених вище умов, якщо схвалення раніше не було здано, замінено, тимчасово припинено або анульовано. Subject to compliance with the forgoing conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has previously been surrendered, superseded, suspended or revoked. |
| Дата первинної видачі: Date of original issue: Дата перевидання: Date of this revision: Видання №: Revision No: Підпис: Signed: Від компетентного органу: For the competent authority: |  |

| ПЕРЕЛІК СХВАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЕКЗАМЕНУВАННЯ MAINTENANCE TRAINING AND EXAMINATION APPROVAL SCHEDULE |
| --- |
| Номер: | UA.147B.ХХХХ |
| Reference: |  |
| Найменування організації: | [ОРГАНІЗАЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ] |
| Organisation name: | [MAINTENANCE TRAINING ORGANISATION] |
| Вид Class | Категорія свідоцтва MAML category | Обмеження Limitation |
| Базовий(2) Basic | В1(2) | ТВ1.1(2) | Газотурбінні літаки(2) Aeroplanes turbine |
|  |  | ТВ1.2(2) | Поршневі літаки(2) Aeroplanes piston |
|  |  | ТВ1.3(2) | Газотурбінні вертольоти(2) Helicopters turbine |
|  |  | ТВ1.4(2) | Поршневі вертольоти(2) Helicopters piston |
|  |  | ТВ1 В(2) | Модулі 50 – 55 (підмодулі)(1)(2) Modules 50 – 55 (or sub-modules) |
|  | В2(2) | ТВ2(2) | Авіаційне та радіоелектронне обладнання(2) Avionics |
|  |  | ТВ2 В(2) | Модулі 50 – 55 (підмодулі)(1)(2) Modules 50 – 55 (or sub-modules) |
|  | А(2) | ТА1(2) | Газотурбінні літаки(2) Aeroplanes turbine |
|  |  | ТА2(2) | Поршневі літаки(2) Aeroplanes piston |
|  |  | ТА3(2) | Газотурбінні вертольоти(2) Helicopters turbine |
|  |  | ТА4(2) | Поршневі вертольоти(2) Helicopters piston |
|  |  | ТАВ(2) | Модулі 50 – 55 (підмодулі)(1)(2) Modules 50 – 55 (or sub-modules) |
| Тип(2) Type/task | С(2) | Т4(2) | [Вказати тип повітряного судна](3) [Quote aircraft type] |
|  | В1(2) | Т1(2) | [Вказати тип повітряного судна](3) [Quote aircraft type] |
|  | В2(2) | Т2(2) | [Вказати тип повітряного судна](3) [Quote aircraft type] |
|  | А(2) | Т3(2) | [Вказати тип повітряного судна](3) [Quote aircraft type] |
| Примітки: (1) – модулі (підмодулі) з вивчення систем та комплексів військового і спеціального призначення, що схвалюються; (2) – видаляється, якщо організація не схвалюється не здійснення цієї підготовки; (3) – застосовується з відповідними рейтингом та обмеженням. Цей перелік схвалення обмежується підготовками та екзаменуваннями, зазначеними у схваленому відповідно до Правил Керівництві організації з підготовки до технічного обслуговування, як зазначено у розділі А Правил. |
| This approval schedule is limited to the training and examinations specified in the scope of work of the approved Maintenance Training Organisation Exposition as referred to in section A of Military Part-147. Посилання на Керівництво організації з підготовки до технічного обслуговування: Maintenance Training Organisation Exposition reference: |
| Дата первинної видачі: Date of original issue: | Видання №: Revision No: |
| Дата схвалення останнього видання: Date of last revision approved: |  |
| Підпис: Signed: |  |
| Від компетентного органу: For the Competent authority: |

Додаток 3

до Правил схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина-147В)

(пункт 147.A.145(а))

СЕРТИФІКАТ ПРО ПІДГОТОВКУ

1. Базова підготовка/екзаменування.

Інформація, що міститься у зазначеному нижче сертифікаті про базову підготовку, використовується для визнання завершеної базової підготовки, базового екзаменування або базової підготовки та екзаменів цієї підготовки.

У сертифікаті про підготовку повинна чітко ідентифікуватися дата проведення екзаменування по кожному модулю або підмодулю у версії додатку 1 до Частини-66В.

СЕРТИФІКАТ CERTIFICATE OF RECOGNITION СХВАЛЕНИЙ ВІДПОВІДНО ДО ЧАСТИНИ-147В БАЗОВИЙ КУРС ПІДГОТОВКИ АБО БАЗОВЕ ЕКЗАМЕНУВАННЯ MILITARY PART-147 APPROVED BASIC TRAINING COURSE OR BASIC EXAMINATION Цей сертифікат, що виданий: This Certificate of Recognition is issued to: [ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я ТА ПО-БАТЬКОВІ] [FULL NAME] [ДАТА ТА МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ] [DATE AND PLACE OF BIRTH] Виданий: By: [НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ] [MTO NAME AND ADDRESS] ПОСИЛАННЯ НА СХВАЛЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЧАСТИНИ-147В MILITARY PART-147 APPROVAL REFERENCE

як організацією з підготовки до технічного обслуговування, що схвалена на здійснення підготовки та проведення екзаменів, зазначених у схваленому переліку і згідно з вимогами Частини-147В. a Maintenance Training Organisation approved to provide training and conduct examinations within its approval schedule and in accordance with the requirements of Military Part-147. Цей сертифікат підтверджує, що названа вище особа успішно пройшла наведений нижче схвалений базовий курс підготовки або базове екзаменування згідно з вимогами Частини-147В: This certificate confirms that the above named person either successfully passed the approved basic training course or the basic examination stated below in compliance with the Military Part-147 requirements: [БАЗОВИЙ КУРС ПІДГОТОВКИ] ТА/АБО [БАЗОВЕ ЕКЗАМЕНУВАННЯ] [BASIC TRAINING COURSE] AND/OR [BASIC EXAMINATION] [ПЕРЕЛІК МОДУЛІВ/ПІДМОДУЛІВ ПІДГОТОВКИ ЗГІДНО З ЧАСТИНОЮ-66В/ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНУВАННЯ] [LIST OF MILITARY PART-66 MODULES/SUB-MODULES/DATE OF EXAMINATION PASSED] Номер Сертифіката: Certificate Number: Дата: …………………… Date: Підпис: …………………… Signed: Від: [найменування організації з підготовки до технічного обслуговування] For: [MTO Name]

2. Підготовка на тип державного повітряного судна.

Інформація, що міститься у наведеному нижче сертифікаті про підготовку на тип ДПС, використовується для визнання завершених теоретичних елементів, практичних елементів або обох теоретичних і практичних елементів курсів підготовки на тип ДПС.

У сертифікаті про підготовку на тип ДПС чітко зазначається повнота курсу підготовки чи його частковість (наприклад, планер, або двигуни, або авіаційне чи радіоелектронне обладнання/тільки електричні системи або комплекси та системи військового і спеціального призначення) або курсова різниця, заснована на попередньому досвіді заявника (наприклад, курс Су-27 для техніків МіГ-29). Якщо курс підготовки на тип ДПС не є повним, у сертифікаті зазначається, які складові цього курсу відпрацьовані або не відпрацьовані.

СЕРТИФІКАТ CERTIFICATE OF RECOGNITION СХВАЛЕНИЙ ВІДПОВІДНО ДО ЧАСТИНИ-147В КУРС ПІДГОТОВКИ НА ТИП ДЕРЖАВНОГО ПОВІТРЯНОГО СУДНА MILITARY PART-147 APPROVED MILITARY AIRCRAFT TYPE TRAINING COURSE Цей сертифікат, що виданий: This Certificate of Recognition is issued to: [ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я ТА ПО-БАТЬКОВІ] [FULL NAME]

[ДАТА ТА МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ] [DATE AND PLACE OF BIRTH] Виданий: By: [НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ] [MTO NAME AND ADDRESS] ПОСИЛАННЯ НА СХВАЛЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЧАСТИНИ-147В MILITARY PART-147 APPROVAL REFERENCE

як організацією з підготовки до технічного обслуговування, що схвалена на здійснення підготовки та проведення екзаменів, зазначених у схваленому переліку і згідно з вимогами Частини-147В. a Maintenance Training Organisation approved to provide training and conduct examinations within its approval schedule and in accordance with the requirements of Military Part-147. Цей сертифікат підтверджує, що названа вище особа успішно пройшла наведені нижче теоретичний та/або практичний елементи схваленого курсу підготовки на тип державного повітряного судна та відповідні екзамени згідно з вимогами Частини-147В. This certificate confirms that the above named person either successfully passed the theoretical and/or practical elements of the approved Military Aircraft Type Training course stated below and the related examinations in compliance with the Military Part-147 requirements. [КУРС ПІДГОТОВКИ НА ТИП ДЕРЖАВНОГО ПОВІТРЯНОГО СУДНА] [MILITARY AIRCRAFT TYPE TRAINING COURSE] [ДАТИ ПОЧАТКУ І ЗАКІНЧЕННЯ] [START AND END DATES] [ВИЗНАЧЕНІ ТЕОРЕТИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ АБО ПРАКТИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ] [SPECIFY THEORETICAL ELEMENTS OR PRACTICAL ELEMENTS] Номер Сертифіката: Certificate Number: Дата: …………………… Date: Підпис: …………………… Signed: Від: [найменування організації з підготовки до технічного обслуговування] For: [MTO Name]

# Footnotes

Посилання на главу стандарту S1000D: відповідно до “S1000D Класифікація систем. Основні системи”

S1000D Chapter Reference: in conformity with “S1000D Main System Breakdown”

1 Посилання на главу стандарту S1000D: відповідно до “S1000D Класифікація систем. Основні системи”

S1000D Chapter Reference: in conformity with “S1000D Main System Breakdown”

# Text boxes

Проект

Продовження додатка 2

10

Продовження додатка 2

11

Продовження додатка 2

12

Знак

компетентного органу

Знак компетентного органу

Знак

компетентного органу

Знак компетентного органу